# 一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置论文和设计-朱纪璋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，包括咖啡机本体和嵌套在咖啡机本体前端的抽拉座；所述抽拉座内设有滑动座，滑动座内嵌套有咖啡胶囊；所述滑动座通过弹簧支撑杆与抽拉座内壁连接；所述滑动座上方设有升降盘，升降盘内嵌套有出水针。本实用新型通过设有能够嵌套放置咖啡胶囊的滑动座、固定有出水针的丝杆驱动的升降盘、凸起环和密封垫，方便的将出水针插入咖啡胶囊并通过凸起环和密封垫对咖啡胶囊上方进行米粉，避免热水溢出；通过设有螺纹连接的下料嘴，下料嘴开设有落料通孔，避免咖啡液浪费，同时即使咖啡胶囊破损也能及时对咖啡液进行收集。

### 主设计要求

1.一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，包括咖啡机本体(1)和嵌套在咖啡机本体(1)前端的抽拉座(2)；其特征在于，所述抽拉座(2)内设有滑动座(3)，滑动座(3)内嵌套有咖啡胶囊(5)；所述滑动座(3)通过弹簧支撑杆(4)与抽拉座(2)内壁连接；所述滑动座(3)上方设有升降盘(7)，升降盘(7)内嵌套有出水针(8)；所述升降盘(7)上端固定连接有升降架(11)，升降架(11)贯穿咖啡机本体(1)并延伸至咖啡机本体(1)上方；所述升降架(11)贯穿并螺纹连接有丝杆(12)，丝杆(12)通过联轴器连接有驱动电机(13)；所述滑动座(3)上端固定连接有凸起环(17)，出水针(8)外侧套设有密封垫(18)。

### 设计方案

1.一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，包括咖啡机本体(1)和嵌套在咖啡机本体(1)前端的抽拉座(2)；其特征在于，所述抽拉座(2)内设有滑动座(3)，滑动座(3)内嵌套有咖啡胶囊(5)；所述滑动座(3)通过弹簧支撑杆(4)与抽拉座(2)内壁连接；所述滑动座(3)上方设有升降盘(7)，升降盘(7)内嵌套有出水针(8)；所述升降盘(7)上端固定连接有升降架(11)，升降架(11)贯穿咖啡机本体(1)并延伸至咖啡机本体(1)上方；所述升降架(11)贯穿并螺纹连接有丝杆(12)，丝杆(12)通过联轴器连接有驱动电机(13)；所述滑动座(3)上端固定连接有凸起环(17)，出水针(8)外侧套设有密封垫(18)。

2.根据权利要求1所述的一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，其特征在于，所述抽拉座(2)下方设有下料嘴(15)，下料嘴(15)中心轴线位置设有出料针(16)，出料针(16)通过连接板(19)与下料嘴(15)内壁连接。

3.根据权利要求2所述的一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，其特征在于，所述连接板(19)外侧设有落料通孔(20)。

4.根据权利要求2所述的一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，其特征在于，所述下料嘴(15)呈倒锥形筒状结构，下料嘴(15)与咖啡机本体(1)螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，其特征在于，所述出水针(8)通过进水管(9)连通有热水供应机构(10)。

6.根据权利要求1所述的一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，其特征在于，所述密封垫(18)的外径等于凸起环(17)的内径。

7.根据权利要求1所述的一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，其特征在于，所述抽拉座(2)上、下端开设有圆孔(6)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及胶囊咖啡机领域，具体是一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置。

背景技术

胶囊式咖啡机比之半自动咖啡机和全自动咖啡机操作大大简化，往往只需一个按钮就可以完成操作，并且胶囊里的咖啡是采用充氮气保鲜包装的，保存较长时间后依然像现磨咖啡，香味十足。另外胶囊机因为其独到的工作方式也省却了全自动咖啡机的磨豆等部件使其体积更轻巧成本更低廉。

传统的胶囊咖啡机的刺破装置结构简单，密封性不佳，在胶囊刺破处，热水容易溢出，形成安全隐患。本申请提供一种能够提高胶囊刺破处的密封性能，避免热水溢出，提高使用安全性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，包括咖啡机本体和嵌套在咖啡机本体前端的抽拉座；所述抽拉座内设有滑动座，滑动座内嵌套有咖啡胶囊；所述滑动座通过弹簧支撑杆与抽拉座内壁连接；所述滑动座上方设有升降盘，升降盘内嵌套有出水针；所述升降盘上端固定连接有升降架，升降架贯穿咖啡机本体并延伸至咖啡机本体上方；所述升降架贯穿并螺纹连接有丝杆，丝杆通过联轴器连接有驱动电机；所述滑动座上端固定连接有凸起环，出水针外侧套设有密封垫。

作为本实用新型进一步的方案：所述抽拉座下方设有下料嘴，下料嘴中心轴线位置设有出料针，出料针通过连接板与下料嘴内壁连接。

作为本实用新型进一步的方案：所述连接板外侧设有落料通孔。

作为本实用新型进一步的方案：所述下料嘴呈倒锥形筒状结构，下料嘴与咖啡机本体螺纹连接。

作为本实用新型进一步的方案：所述出水针通过进水管连通有热水供应机构。

作为本实用新型进一步的方案：所述密封垫的外径等于凸起环的内径。

作为本实用新型进一步的方案：所述抽拉座上、下端开设有圆孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过设有能够嵌套放置咖啡胶囊的滑动座、固定有出水针的丝杆驱动的升降盘、凸起环和密封垫，方便的将出水针插入咖啡胶囊并通过凸起环和密封垫对咖啡胶囊上方进行米粉，避免热水溢出；通过设有螺纹连接的下料嘴，下料嘴开设有落料通孔，避免咖啡液浪费，同时即使咖啡胶囊破损也能及时对咖啡液进行收集。

附图说明

图1为安全使用的咖啡胶囊刺破装置的正面透视图；

图2为图1中A处放大图；

图3为安全使用的咖啡胶囊刺破装置中抽拉座的结构示意图；

图4为安全使用的咖啡胶囊刺破装置中下料嘴的俯视结构示意图；

图5为安全使用的咖啡胶囊刺破装置中抽拉座的俯视结构示意图。

图中：1-咖啡机本体；2-抽拉座；3-滑动座；4-弹簧支撑杆；5-咖啡胶囊；6-圆孔；7-升降盘；8-出水针；9-进水管；10-热水供应机构；11-升降架；12-丝杆；13-驱动电机；14-固定架；15-下料嘴；16-出料针；17-凸起环；18-密封垫；19-连接板；20-落料通孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

请参阅图1～5，本实用新型实施例中，一种安全使用的咖啡胶囊刺破装置，包括咖啡机本体1和嵌套在咖啡机本体1前端的抽拉座2；所述抽拉座2内设有滑动座3，滑动座3内嵌套有咖啡胶囊5，通过将抽拉座2抽出，进行咖啡胶囊5的更换；所述滑动座3通过弹簧支撑杆4与抽拉座2内壁连接，滑动座3能够上下滑动；所述抽拉座2上下端开设有圆孔6；所述滑动座3上方设有升降盘7，升降盘7内嵌套有出水针8，出水针8通过进水管9连通有热水供应机构10，热水供应机构10通过进水管9将热水输送至出水针8；所述升降盘7上端固定连接有升降架11，升降架11贯穿咖啡机本体1并延伸至咖啡机本体1上方；所述升降架11贯穿并螺纹连接有丝杆12，丝杆12通过联轴器连接有驱动电机13，驱动电机13驱动丝杆12转动，进而带动升降架11和升降盘7上下移动，进而带动出水针8上下移动；所述滑动座3上端固定连接有凸起环17，出水针8外侧套设有密封垫18，密封垫18的外径等于凸起环17的内径，当升降盘7带动出水针8向下移动插入咖啡胶囊5时，密封垫18嵌入凸起环17内，将咖啡胶囊5上方进行完全的密封，避免热水从出水针8插入咖啡胶囊5的上端溢出，提高装置的安全性。

实施例2

本实施例与实施例1的区别在于：所述抽拉座2下方设有下料嘴15，下料嘴15呈倒锥形筒状结构，下料嘴15与咖啡机本体1螺纹连接，方便拆卸进行清洗；所述下料嘴15中心轴线位置设有出料针16，出料针16通过连接板19与下料嘴15内壁连接，连接板19外侧设有落料通孔20，当升降盘7对滑动座3向下挤压，使得滑动座3带动咖啡胶囊5向下移动，使得出料针16插入咖啡胶囊5内，当有咖啡液从出料针16与咖啡胶囊5插入处的间隙流出时，从落料通孔20流入下料嘴15内，即使咖啡胶囊破损也能及时对咖啡液进行收集。

需要特别说明的是：本申请中咖啡机本体、抽拉座、热水供应机构为现有技术；滑动座、升降盘、丝杆、升降架、凸起环、密封垫、下料嘴为本申请的创新点；通过设有能够嵌套放置咖啡胶囊的滑动座、固定有出水针的丝杆驱动的升降盘、凸起环和密封垫，方便的将出水针插入咖啡胶囊并通过凸起环和密封垫对咖啡胶囊上方进行米粉，避免热水溢出；通过设有螺纹连接的下料嘴，下料嘴开设有落料通孔，避免咖啡液浪费，同时即使咖啡胶囊破损也能及时对咖啡液进行收集。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920060924.9

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209644691U

授权时间:20191119

主分类号:A47J 31/40

专利分类号:A47J31/40

范畴分类:15F;11B;

申请人:美达康（江西）电器有限公司

第一申请人:美达康（江西）电器有限公司

申请人地址:332000 江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路58号

发明人:朱纪璋;卢建义;何剑波

第一发明人:朱纪璋

当前权利人:美达康（江西）电器有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0099799c7b3397ad084567e8.html