# 膨胀胶复合防水补强添加件论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种膨胀胶复合防水补强添加件，其技术方案要点是包括基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层两两之间均设有胶黏层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层与胶黏层接触的面均设有L型凸棱，所述胶黏层为慢干硅胶粘合剂层，所述基底防水层为膨胀胶层，本实用新型的优点在于膨胀胶层具有良好的防水性能，且表面粘合附着性好，作为基底防水层能够牢固地粘合在需做防水处理的施工表面，慢干硅胶粘合剂层作为胶黏层，一方面具有较好的疏水性，最重要的是其固化速度慢，能够很好地渗透进L型凸棱，从而获得极佳的粘合效果。

### 主设计要求

1.一种膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：包括基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层两两之间均设有胶黏层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层与胶黏层接触的面均设有L型凸棱，所述胶黏层为慢干硅胶粘合剂层，所述基底防水层为膨胀胶层。

### 设计方案

1.一种膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：包括基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层两两之间均设有胶黏层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层与胶黏层接触的面均设有L型凸棱，所述胶黏层为慢干硅胶粘合剂层，所述基底防水层为膨胀胶层。

2.根据权利要求1所述的膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：所述膨胀胶层的厚度为4～7cm。

3.根据权利要求1所述的膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：所述慢干硅胶粘合剂层的厚度为1.5～2cm。

4.根据权利要求1所述的膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：所述结构补强层为掺杂有石棉纤维的高聚硫态橡胶层。

5.根据权利要求4所述的膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：所述掺杂有石棉纤维的高聚硫态橡胶层的厚度为2～3cm。

6.根据权利要求1所述的膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：所述保温层为多孔橡胶板，所述多孔橡胶板的厚度为6～8cm。

7.根据权利要求1所述的膨胀胶复合防水补强添加件，其特征在于：所述表面防水层为沥青层，所述沥青层的厚度为3～5cm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种防水材料,更具体地说，它涉及一种膨胀胶复合防水补强添加件。

背景技术

随着经济的发展和时代的进步，对建筑材料的要求也越来越高，原有的建材已不能满足时代发展的要求。目前在国内，防水卷材被普遍应用于建筑防水工程中。防水卷材是一种可卷曲的片状柔性建材产品，主要是用于建筑墙体、屋面以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。

防水卷材的施工采用有机胶黏剂对防水材料进行粘结，有机胶黏剂的耐用时间短，采用防水卷材的防水工程中，由于胶黏剂的失效而导致防水层渗漏水的现象时有发生。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种膨胀胶复合防水补强添加件。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种膨胀胶复合防水补强添加件，包括基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层两两之间均设有胶黏层，所述基底防水层、结构补强层、保温层和表面防水层与胶黏层接触的面均设有L型凸棱，所述胶黏层为慢干硅胶粘合剂层，所述基底防水层为膨胀胶层。

作为优选的，所述膨胀胶层的厚度为4～7cm。

作为优选的，所述慢干硅胶粘合剂层的厚度为1.5～2cm。

作为优选的，所述结构补强层为掺杂有石棉纤维的高聚硫态橡胶层。

作为优选的，所述掺杂有石棉纤维的高聚硫态橡胶层的厚度为2～3cm。

作为优选的，所述保温层为多孔橡胶板，所述多孔橡胶板的厚度为6～8cm。

作为优选的，所述所述表面防水层为沥青层，所述沥青层的厚度为3～5cm。

本实用新型相对现有技术相比具有以下优点：膨胀胶层具有良好的防水性能，且表面粘合附着性好，作为基底防水层能够牢固地粘合在需做防水处理的施工表面，慢干硅胶粘合剂层作为胶黏层，一方面具有较好的疏水性，最重要的是其固化速度慢，能够很好地渗透进L型凸棱，从而获得极佳的粘合效果，此外，慢干硅胶粘合剂还具有良好的防火性能，能够起到防火层的作用。

附图说明

图1为本实用新型膨胀胶复合防水补强添加件实施例的结构示意图。

图中：1、膨胀胶层；2、结构补强层；3、保温层；4、表面防水层；5、慢干硅胶粘合剂层。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型膨胀胶复合防水补强添加件实施例做进一步说明。

一种膨胀胶复合防水补强添加件，包括基底防水层、结构补强层2、保温层3和表面防水层4，基底防水层、结构补强层2、保温层3和表面防水层4两两之间均设有胶黏层，基底防水层、结构补强层2、保温层3和表面防水层4与胶黏层接触的面均设有L型凸棱，胶黏层为慢干硅胶粘合剂层5，基底防水层为膨胀胶层1。膨胀胶层1具有良好的防水性能，且表面粘合附着性好，作为基底防水层能够牢固地粘合在需做防水处理的施工表面，慢干硅胶粘合剂层5作为胶黏层，一方面具有较好的疏水性，最重要的是其固化速度慢，能够很好地渗透进L型凸棱，从而获得极佳的粘合效果，此外，慢干硅胶粘合剂还具有良好的防火性能，能够起到防火层的作用。

膨胀胶层1的厚度为4～7cm。

慢干硅胶粘合剂层5的厚度为1.5～2cm。

结构补强层2为掺杂有石棉纤维的高聚硫态橡胶层。高聚硫态橡胶层为无定型态，具有良好的延展性和渗透性，当该膨胀胶复合防水补强添加件使用时间较长，表面逐渐老化出现裂缝时，高聚硫态橡胶会自行延展弥补裂缝，以维持良好的防水效果，掺杂石棉纤维则能够为其提升结构强度。

掺杂有石棉纤维的高聚硫态橡胶层的厚度为2～3cm。

保温层3为多孔橡胶板，所述多孔橡胶板的厚度为6～8cm。

所述表面防水层4为沥青层，所述沥青层的厚度为3～5cm。

实施例：该膨胀胶复合防水补强添加件依次包括以下层级结构，

5cm膨胀胶层1，2cm慢干硅胶粘合剂层5，2.5cm高聚硫态橡胶层，1.5cm慢干硅胶粘合剂层5，7cm多孔橡胶板，1.5cm慢干硅胶粘合剂层5，4cm沥青层。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920304672.X

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209666482U

授权时间:20191122

主分类号:B32B 7/12

专利分类号:B32B7/12;B32B3/08;B32B25/04;B32B25/02;B32B3/24;B32B11/04;B32B33/00;E04B1/66;E04D5/10;E21D11/38;E02D31/02

范畴分类:20F;

申请人:河南科兴建设有限公司

第一申请人:河南科兴建设有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市郑东新区CBD内环路29号楼13层1317-1322室

发明人:董向波;王军强;潘飞;张鹏磊;吴贤军;吴新萍;赵顺生;鲍卫强;吴盼平;王敬超;郭梦龙;王艳霞

第一发明人:董向波

当前权利人:河南科兴建设有限公司

代理人:苏友娟

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00bfcc34de2fa7881b685653.html