# 一种全变频箱泵一体化供水设备论文和设计-李文龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种全变频箱泵一体化供水设备，包括下层底座、连接合页和支撑座，所述下层底座的上端内部设置有复合橡胶层，所述上层底座的上方设置有固定边，所述固定边的上方设置有支撑外壳，所述连接合页的内部安装有固定铆钉，所述支撑外壳的内部下方设置有内置基座，所述支撑座的上方设置有水箱，所述密封盖的右端内部安装有活动轴。该全变频箱泵一体化供水设备，与现有的普通一体化供水设备相比，在保持其设备功能性的同时尽可能的减少了内部的结构，使整个装置操作起来更加方便快捷，且使用成本较低，便于对设备内部的维护和拆装，同时通过双重底座的设置可以提高该装置在使用过程中的稳定性，有效的满足了人们的使用需求。

### 主设计要求

1.一种全变频箱泵一体化供水设备，包括下层底座(1)、连接合页(8)和支撑座(12)，其特征在于：所述下层底座(1)的上端内部设置有复合橡胶层(2)，且复合橡胶层(2)的上方设置有上层底座(3)，所述上层底座(3)的上方设置有固定边(4)，且固定边(4)的内部安装有连接螺丝(5)，所述固定边(4)的上方设置有支撑外壳(6)，且支撑外壳(6)的前端左右两侧均设置有活动门(7)，所述连接合页(8)的内部安装有固定铆钉(9)，且连接合页(8)位于活动门(7)的边缘，所述支撑外壳(6)的内部下方设置有内置基座(10)，且内置基座(10)的左端上方设置有水泵(11)，所述支撑座(12)的上方设置有水箱(13)，且支撑座(12)位于内置基座(10)的右端上方，所述水箱(13)的中部表面设置有隔热层(14)，且水箱(13)的上端设置有密封盖(15)，所述密封盖(15)的右端内部安装有活动轴(16)。

### 设计方案

1.一种全变频箱泵一体化供水设备，包括下层底座(1)、连接合页(8)和支撑座(12)，其 特征在于：所述下层底座(1)的上端内部设置有复合橡胶层(2)，且复合橡胶层(2)的上方设 置有上层底座(3)，所述上层底座(3)的上方设置有固定边(4)，且固定边(4)的内部安装有 连接螺丝(5)，所述固定边(4)的上方设置有支撑外壳(6)，且支撑外壳(6)的前端左右两侧 均设置有活动门(7)，所述连接合页(8)的内部安装有固定铆钉(9)，且连接合页(8)位于活 动门(7)的边缘，所述支撑外壳(6)的内部下方设置有内置基座(10)，且内置基座(10)的左 端上方设置有水泵(11)，所述支撑座(12)的上方设置有水箱(13)，且支撑座(12)位于内置 基座(10)的右端上方，所述水箱(13)的中部表面设置有隔热层(14)，且水箱(13)的上端设 置有密封盖(15)，所述密封盖(15)的右端内部安装有活动轴(16)。

2.根据权利要求1所述的一种全变频箱泵一体化供水设备，其特征在于：所述复合橡胶 层(2)的下表面与下层底座(1)的上表面之间以及复合橡胶层(2)的上表面与上层底座(3) 的下表面之间均紧密贴合，且下层底座(1)的中轴线与上层底座(3)的中轴线之间相重合。

3.根据权利要求1所述的一种全变频箱泵一体化供水设备，其特征在于：所述固定边 (4)均匀等距分布于支撑外壳(6)的下端边缘，且固定边(4)与支撑外壳(6)之间为焊接，并 且支撑外壳(6)通过固定边(4)和连接螺丝(5)之间的配合与上层底座(3)相连接。

4.根据权利要求1所述的一种全变频箱泵一体化供水设备，其特征在于：所述活动门 (7)之间关于支撑外壳(6)的中心线对称，且活动门(7)均通过连接合页(8)与支撑外壳(6) 相连接，并且活动门(7)的旋转范围为0至90°。

5.根据权利要求1所述的一种全变频箱泵一体化供水设备，其特征在于：所述内置基座 (10)的上表面与水泵(11)的下端和支撑座(12)的下端之间均为焊接，且水箱(13)的中轴线 垂直于内置基座(10)的上表面，并且隔热层(14)的内部尺寸大小与水箱(13)的外部尺寸结 构相吻合。

6.根据权利要求1所述的一种全变频箱泵一体化供水设备，其特征在于：所述密封盖 (15)的右端通过活动轴(16)与水箱(13)的上端相连接，且密封盖(15)通过活动轴(16)构成 旋转结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一体化供水设备技术领域，具体为一种全变频箱泵一体化供水设 备。

背景技术

一体化供水设备是一种新型的变频式恒压给水设备，由水泵机组控制设备、增压 稳压设备三大部分组成，供水能力由水泵机组决定，系统的协调运行由控制系统控制，增压 稳压设备主要作用是贮能保压，应付少量供水以及正常的管道泄漏，同时也是实行自动控 制不可缺少的一部分，大量用水时，管网压力下降，水泵自动启动供水，根据设备的工作方 式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。

一般的一体化供水设备外部内部结构较为复杂，其设备在使用过程中的操作方式 较为复杂，不够简单快捷，并且使用成本较高，整体装置的稳定性能不足，不能很好的满足 人们的使用需求，针对上述情况，在现有的一体化供水设备基础上进行技术创新。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种全变频箱泵一体化供水设备，以解决上述背景技 术中提出一般的一体化供水设备外部内部结构较为复杂，其设备在使用过程中的操作方式 较为复杂，不够简单快捷，并且使用成本较高，整体装置的稳定性能不足，不能很好的满足 人们的使用需求问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种全变频箱泵一体化供水设 备，包括下层底座、连接合页和支撑座，所述下层底座的上端内部设置有复合橡胶层，且复 合橡胶层的上方设置有上层底座，所述上层底座的上方设置有固定边，且固定边的内部安 装有连接螺丝，所述固定边的上方设置有支撑外壳，且支撑外壳的前端左右两侧均设置有 活动门，所述连接合页的内部安装有固定铆钉，且连接合页位于活动门的边缘，所述支撑外 壳的内部下方设置有内置基座，且内置基座的左端上方设置有水泵，所述支撑座的上方设 置有水箱，且支撑座位于内置基座的右端上方，所述水箱的中部表面设置有隔热层，且水箱 的上端设置有密封盖，所述密封盖的右端内部安装有活动轴。

优选的，所述复合橡胶层的下表面与下层底座的上表面之间以及复合橡胶层的上 表面与上层底座的下表面之间均紧密贴合，且下层底座的中轴线与上层底座的中轴线之间 相重合。

优选的，所述固定边均匀等距分布于支撑外壳的下端边缘，且固定边与支撑外壳 之间为焊接，并且支撑外壳通过固定边和连接螺丝之间的配合与上层底座相连接。

优选的，所述活动门之间关于支撑外壳的中心线对称，且活动门均通过连接合页 与支撑外壳相连接，并且活动门的旋转范围为0至90°。

优选的，所述内置基座的上表面与水泵的下端和支撑座的下端之间均为焊接，且 水箱的中轴线垂直于内置基座的上表面，并且隔热层的内部尺寸大小与水箱的外部尺寸结 构相吻合。

优选的，所述密封盖的右端通过活动轴与水箱的上端相连接，且密封盖通过活动 轴构成旋转结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该全变频箱泵一体化供水设备，相比 于普通的一体化供水设备，在保持其设备功能性的同时尽可能的减少了内部的结构，使整 个装置操作起来更加方便快捷，且使用成本较低，便于对设备内部的维护和拆装，同时通过 双重底座的设置可以提高该装置在使用过程中的稳定性，有效的满足了人们的使用需求； 通过复合橡胶层可以避免上层底座与下层底座内部的直接接触，减少使用过程中两者之间 的磨损，可以对操作台面形成缓振效果；固定边与上层底座之间的连接方式简单，使用者在 对整个装置的拆装操作过程中较为简单快捷，有效的提高了对设备的维护工作效率；通过 活动门可以实现整个装置外部结构的开放式形态，在维护保养过程中不需要对整体外壳进 行拆除操作，可以直接利用活动门对其内部进行操作；内置基座具有良好的承重、承压能 力，在使用过程中可以有效的对水泵和水箱进行支撑操作，保持水箱的稳定性；通过密封盖 可以使水箱形成内部密封结构，保持水箱内部的水不会因为外界的灰尘而受到污染。

附图说明

图1为本实用新型主视结构示意图；

图2为本实用新型侧视全剖结构示意图；

图3为本实用新型侧视外部结构示意图。

图中：1、下层底座；2、复合橡胶层；3、上层底座；4、固定边；5、连接螺丝；6、支撑外 壳；7、活动门；8、连接合页；9、固定铆钉；10、内置基座；11、水泵；12、支撑座；13、水箱；14、隔 热层；15、密封盖；16、活动轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行 清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的 实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下 所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种全变频箱泵一体化供水设备， 包括下层底座1、连接合页8和支撑座12，下层底座1的上端内部设置有复合橡胶层2，且复合 橡胶层2的上方设置有上层底座3，复合橡胶层2的下表面与下层底座1的上表面之间以及复 合橡胶层2的上表面与上层底座3的下表面之间均紧密贴合，且下层底座1的中轴线与上层 底座3的中轴线之间相重合，通过复合橡胶层2可以避免上层底座3与下层底座1内部的直接 接触，减少使用过程中两者之间的磨损，可以对操作台面形成缓振效果，上层底座3的上方 设置有固定边4，且固定边4的内部安装有连接螺丝5，固定边4均匀等距分布于支撑外壳6的 下端边缘，且固定边4与支撑外壳6之间为焊接，并且支撑外壳6通过固定边4和连接螺丝5之 间的配合与上层底座3相连接，固定边4与上层底座3之间的连接方式简单，使用者在对整个 装置的拆装操作过程中较为简单快捷，有效的提高了对设备的维护工作效率，固定边4的上 方设置有支撑外壳6，且支撑外壳6的前端左右两侧均设置有活动门7，连接合页8的内部安 装有固定铆钉9，且连接合页8位于活动门7的边缘，活动门7之间关于支撑外壳6的中心线对 称，且活动门7均通过连接合页8与支撑外壳6相连接，并且活动门7的旋转范围为0至90°，通 过活动门7可以实现整个装置外部结构的开放式形态，在维护保养过程中不需要对整体外 壳进行拆除操作，可以直接利用活动门7对其内部进行操作，支撑外壳6的内部下方设置有 内置基座10，且内置基座10的左端上方设置有水泵11，支撑座12的上方设置有水箱13，且支 撑座12位于内置基座10的右端上方，内置基座10的上表面与水泵11的下端和支撑座12的下 端之间均为焊接，且水箱13的中轴线垂直于内置基座10的上表面，并且隔热层14的内部尺 寸大小与水箱13的外部尺寸结构相吻合，内置基座10具有良好的承重、承压能力，在使用过 程中可以有效的对水泵11和水箱13进行支撑操作，保持水箱13的稳定性，水箱13的中部表 面设置有隔热层14，且水箱13的上端设置有密封盖15，密封盖15的右端内部安装有活动轴 16，密封盖15的右端通过活动轴16与水箱13的上端相连接，且密封盖15通过活动轴16构成 旋转结构，通过密封盖15可以使水箱13形成内部密封结构，保持水箱13内部的水不会因为 外界的灰尘而受到污染。

工作原理：在使用该全变频箱泵一体化供水设备时，首先根据使用者的需要选择 合适的位置放置该装置，放置时尽可能选择水平度较高的地块，其次分别将水泵11和水箱 13以及其他一系列装置安装至内置基座10的上表面，通过密封盖15可以使水箱13形成内部 密封结构，保持水箱13内部的水不会因为外界的灰尘而受到污染，安装完毕后对整个装置 的外部进行安装操作，通过固定边4和连接螺丝5之间的配合实现支撑外壳6与上层底座3之 间的固定连接，安装完毕后便可以使用该装置，其中通过活动门7可以实现整个装置外部结 构的开放式形态，在维护保养过程中不需要对整体外壳进行拆除操作，可以直接利用活动 门7对其内部进行操作，这就是该全变频箱泵一体化供水设备的工作原理。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言， 可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修 改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201821094942.0

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN208563456U

授权时间:20190301

主分类号:E03B11/16

专利分类号:E03B11/16

范畴分类:36B;

申请人:天津鑫淼工程技术有限公司

第一申请人:天津鑫淼工程技术有限公司

申请人地址:300000 天津市津南区双港镇工业区丽港园5-1-702号

发明人:李文龙;赵泽铭;金仓超

第一发明人:李文龙

当前权利人:天津鑫淼工程技术有限公司

代理人:陈李青

代理机构:11684

代理机构编号:北京沁优知识产权代理事务所(普通合伙

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/00e8311476fe1a0e435f9a1c.html