# 建筑电气安装工程中的问题与改善措施邱子希

广东鸿德建设工程有限公司

摘要：电气安装工程是完善建筑行业发展、提升工程质量的有效措施，对建筑工程的影响非常大，已经成为建筑工程质量的主要影响因素。随着经济的不断发展，人们对电气安装工程的质量要求不断升高，建筑行业要改善工程施工缺陷，推动建筑行业稳定发展。本文中详细分析建筑电气工程问题及改善措施。

关键词：电气安装；问题分析；改善措施

引言

建筑电气工程属于建筑工程的有机组成部分，其对建筑工程的安全运行具有决定性作用，在建筑正式投入运行之后，电气工程的节能效果和使用功能能否满足实际需要？带着这个问题，本文对建筑电气工程质量管理中还存在的问题进行了研究，并提出了具有针对性的改善意见。

1、建筑电气设备安装规定

(1)必须针对配电系统安装总配电屏和室外总配电箱以及分配电箱，然后还要采用分级配电的方式。

(2)一定要分别安装动力配电箱和照明配电箱，若一定要安装在同一个配电箱内部，就必须分明设置动力以及照明线路，并且一定要在照明线路安装在动力开关的上方。

(3)使用末级配电箱对开关箱实行配电。安装开关箱时，一定要保证一机一闸，每一个用电设备都应该安装开关箱，切忌使用一个开关电器控制多台用电设备。

(4)总配电箱要离电源比较近，分配电箱要设置在用电需求较大的地方。两者之间的距离要在30m以内，开关箱和与它控制的固定式用电设备的水平距离要在3m以内。

(5)配电箱、开关箱要放置在温度适宜、通风良好、空气湿度较低的地方。注意尤其不能放在有大量液体、气体、烟尘的有害环境中，并确保其不受强烈撞击或震动。配电箱和开关箱的周围有留有空间，方便工作人员进行操作，空间大小应该不小于两人同时工作所需要，也不要在其旁边堆放无关杂物妨碍操作。

2、建筑电气安装工程的常见问题

2.1进户管线预埋问题

进户管线是指由室外接入室内的管线，在管线进户的过程中进行管线预埋是一个非常重要的工作，进户管线预埋是否到位，会对电气安装工程造成很大的影响。进户管线预埋施工中常见的几个问题如下：①使用性能和质地较差的铜管作为施工材料，代替了比较结实的厚壁钢管；②管线预埋深度不足，没有达到施工要求，在确定埋设方位的时候也出现了一些偏差；③电焊焊接的转弯处、水平进户管网和上墙管被焊接成了直角；④进户管和地下室外墙的防水处理工作没有做到位。

2.2防雷接地施工问题

雷电对于建筑工程的危害是非常大的，在工程施工中，安装防雷设施是确保工程安全的必要环节，所以建筑电气安装工程应加强重视防雷施工处理。但在现实施工中，施工单位在处理防雷接地施工的时候，经常会出现一些问题：①均压线、引下线和避雷带塔的接地处理比较粗糙，经常会留有虚焊、残渣和焊瘤等杂质；②焊接工作完成以后没有及时处理避雷线的焊渣，也没有对避雷带进行刷漆防锈处理；③为了节省施工成本，采用质地较差的螺纹钢代替圆钢，将其当作防雷施工的塔接钢筋。

2.3配电箱设施安装问题

配电箱在电气安装中具有十分重要的意义，它的施工质量会影响到电气设备的使用。施工单位要想提升配电箱的施工质量，就必须考虑到影响配电箱的因素。一般来说，配电箱功能的发挥并不只是由安装质量来决定，还会受到开关、面板和插座等设备质量的影响。从当前的情况来看，在电气安装施工中，配电箱及其配套设施常常会出现几个问题：①配电箱与墙体不够贴合，两者间存在较大的缝隙，从而导致箱体受到粉尘污染；②箱壳开孔操作不规范，尤其是电焊开孔操作部位；③线盒预埋太深，在处理标高的时候标准不一，所以开关和插座的零线、相线以及保护线存在串联现象，而且开关和插座还出现了螺丝松动和线头裸露等情况。

3、建筑电气安装问题的改善措施

3.1敷设室内线路

在长期的实际工作中我们知道，进行室内线路的敷设工作时，一定要把握好下述两个重点:首先，若明配管仅有一个直角弯，就要把弯曲的半径设定为管外径的四倍以上;如果由两个或三个直角弯，则应该将其设计成管外径的6倍以上。其次，如果薄壁钢管和镀锌管的管内径小于0.25cm，就要选择差异化的手动弯管器，若大于0.32cm就应该使用液压跨管器，要使用规格有差异的弹簧弯管来安装PVC管，进行两管对接时，一定要使用整料套管对接法，并确保粘贴的高质量。

3.2防雷接地

关于防雷接地，第一，要对专业的技术人员加强相关技术的教授与培训，相关技术人员的技术操作必须能够达到焊接处的焊缝饱满，平整而均匀，对于仰焊、立焊等高难度的焊接工作也要重点对专业技术人员进行培训。若是所焊接的焊缝不符合标准，就要及时进行补充焊接，并且及时敲掉焊渣，刷上防止生锈的油漆。要求相关技术人员有过硬的焊接水平和焊接技能，同时，也要培养焊接人员专业素质和爱岗敬业的思想品质，做到在思想上时刻不放松，在技术上严格要求自己。根据规定，必须用搭接焊接避雷针引下线，搭接长度要是圆钢直径的6倍上下。要注意的是，在搭接钢筋时，坚决不能用螺纹钢替代圆钢。并且，要是用对头焊接用于引下线的主钢筋土木建设，那么要按照规定在碰焊处搭接圆钢。

3.3完善配电箱工作

建筑电气安装工程中需要做好配电箱施工准备工作，让工作人员在箱子坐标墙安装配电箱，利用钢戒指盒焊接配电箱，让配电箱能够固定在墙上，以免箱子出现偏差。根据配电箱控制线外的工作要求，对箱子内部做好防腐防锈处理。在埋入工作过程中应根据实际壁面和验收规范来检验配电箱安装工作，确保槽的深度和宽度以及保护层厚度符合规范，并选择合理的管道材料铺设管道。在管道的铺设过程中，线管的弯曲半径要大于10倍管径，并利用弯丝机磨管处理弯曲位置，让弯折部位变得光滑平整，防止出现压痕现象。由于管壁比较薄，可以使用特殊的弹簧让弯管机弯曲，嵌入式PVC线管应使用PVC管封口，然后再用密封胶带进行处理。

3.4提高电气安装人员的专业素质

针对当前建筑电气安装工程项目中技术安装人员专业素质不高的问题，还是要在今后的建筑电气施工中，排除万难也要对技术安装人员进行专业培训，从源头上重视对电气安装人员专业对建筑电气安装专业基础知识的学习，同时也要提高他们的实践性操作能力，在具体落实培训工作的过程中，需要加强对建筑电气专业人员的素质选拔，多给予本科以上电气安装专业大学生实习的机会，比如说联合地方高校开展一些建筑电气安装方面的设计竞赛活动，对专业的电气安装人员进行技能培训审核，如果技术人员不能达到国家规定的建筑电气安装要求，则不允许他们上岗操作，对于培训结果考核合格的技术人员，可以颁发相应的建筑电气安装职业资格证书。电气工程竣工阶段的验收属于电气质量控制最为重要的一个环节，因此一定要在验收过程中认真检查，一旦发现运行异常，必须及时停电进行故障的排查，并进行有效处理。

4、结语

总而言之，为了提升建筑工程的电气安装质量，必须要对电气安装中的常见问题进行分析，然后提出合理的防治方法，从而提升电气安装工程质量，推动建筑行业的持续发展。

参考文献：

[1]梁端林.建筑电气安装质量的控制措施[J].科技经济导刊.2016(12):11.

[2]陈安明.建筑电气安装施工问题的控制[J].四川水泥.2015(08):45-47.

[3]所滨立.建筑电气安装中常见问题及技术对策[J].科学中国人.2014(14):91.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/010f7bb9e27a87ecf9ffcd19.html