# 一种用于生产家具木板的打磨装置论文和设计-黄冬彪

### 全文摘要

本实用新型属于家具生产技术领域，尤其为一种用于生产家具木板的打磨装置，包括底座，所述底座的顶端固定连接有呈前后对称设置的固定板，位于前方的所述固定板的前端面固定连接有第一电机，所述第一电机的主轴末端固定连接有往复丝杆，所述往复丝杆的内侧滑动连接有丝杆滑块，所述丝杆滑块的另一端固定连接有套环，所述套环的底端固定连接有限位滑块，所述套环的顶端固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶端固定连接有吸盘；通过设有的往复丝杆和吸盘，利用往复丝杆带动丝杆滑块进行前后往复运动，方便了后续利用吸盘带动木板进行前后运动，便于利用打磨装置对木板进行打磨，减少了人工进行输料取料，节约了劳动力。

### 主设计要求

1.一种用于生产家具木板的打磨装置，包括底座(1)，所述底座(1)的顶端固定连接有呈前后对称设置的固定板(2)，所述底座(1)的顶端固定连接有呈左右对称设置的支撑板(12)，其特征在于：所述底座(1)的内侧开设有第一滑槽(3)，位于前方的所述固定板(2)的前端面固定连接有第一电机(4)，所述第一电机(4)的主轴末端固定连接有往复丝杆(5)，所述往复丝杆(5)的内侧滑动连接有丝杆滑块(6)，所述丝杆滑块(6)的另一端固定连接有套环(7)，所述套环(7)的底端固定连接有限位滑块(8)，且所述限位滑块(8)通过设置的第一滑槽(3)与底座(1)的内侧壁滑动连接，所述套环(7)的顶端固定连接有电动伸缩杆(9)，所述电动伸缩杆(9)的顶端固定连接有吸盘(10)，所述固定板(2)的顶端固定连接有滑轨(11)，位于右侧的所述支撑板(12)的右端固定连接有第二电机(13)，所述第二电机(13)的主轴末端固定连接有打磨辊(14)，所述底座(1)的顶端固定连接有支座(15)，所述支座(15)的内侧开设有第二滑槽(16)，所述支座(15)的顶端设有呈左右对称设置的垫块(17)，所述垫块(17)的内侧设有螺栓(18)，所述支座(15)的底端设有固定架(19)，且所述螺栓(18)与固定架(19)螺旋连接，所述固定架(19)的内侧固定连接有固定磨块(20)。

### 设计方案

1.一种用于生产家具木板的打磨装置，包括底座(1)，所述底座(1)的顶端固定连接有呈前后对称设置的固定板(2)，所述底座(1)的顶端固定连接有呈左右对称设置的支撑板(12)，其特征在于：所述底座(1)的内侧开设有第一滑槽(3)，位于前方的所述固定板(2)的前端面固定连接有第一电机(4)，所述第一电机(4)的主轴末端固定连接有往复丝杆(5)，所述往复丝杆(5)的内侧滑动连接有丝杆滑块(6)，所述丝杆滑块(6)的另一端固定连接有套环(7)，所述套环(7)的底端固定连接有限位滑块(8)，且所述限位滑块(8)通过设置的第一滑槽(3)与底座(1)的内侧壁滑动连接，所述套环(7)的顶端固定连接有电动伸缩杆(9)，所述电动伸缩杆(9)的顶端固定连接有吸盘(10)，所述固定板(2)的顶端固定连接有滑轨(11)，位于右侧的所述支撑板(12)的右端固定连接有第二电机(13)，所述第二电机(13)的主轴末端固定连接有打磨辊(14)，所述底座(1)的顶端固定连接有支座(15)，所述支座(15)的内侧开设有第二滑槽(16)，所述支座(15)的顶端设有呈左右对称设置的垫块(17)，所述垫块(17)的内侧设有螺栓(18)，所述支座(15)的底端设有固定架(19)，且所述螺栓(18)与固定架(19)螺旋连接，所述固定架(19)的内侧固定连接有固定磨块(20)。

2.根据权利要求1所述的一种用于生产家具木板的打磨装置，其特征在于：所述滑轨(11)的个数为两个，且滑轨(11)呈左右对称设置。

3.根据权利要求1所述的一种用于生产家具木板的打磨装置，其特征在于：所述丝杆滑块(6)与往复丝杆(5)结构相匹配，且所述丝杆滑块(6)与往复丝杆(5)的连接处涂有润滑油。

4.根据权利要求1所述的一种用于生产家具木板的打磨装置，其特征在于：所述固定架(19)的个数为两个，且所述固定架(19)呈“U”型设置，且所述固定架(19)呈左右对称设置。

5.根据权利要求1所述的一种用于生产家具木板的打磨装置，其特征在于：所述垫块(17)与螺栓(18)结构相匹配，且所述垫块(17)的内侧设有螺纹，且所述垫块(17)通过设置的螺纹与螺栓(18)螺旋连接。

6.根据权利要求1所述的一种用于生产家具木板的打磨装置，其特征在于：所述垫块(17)与支座(15)的结构相匹配，且所述垫块(17)与支座(15)的连接处设有防滑纹。

7.根据权利要求1所述的一种用于生产家具木板的打磨装置，其特征在于：所述固定架(19)与支座(15)的结构相匹配，且所述固定架(19)与支座(15)的连接处设有橡胶防滑垫。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于家具生产技术领域，具体涉及一种用于生产家具木板的打磨装置。

背景技术

家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类，家具也跟随时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一，是建立工作生活空间的重要基础，现在的木质家具的制作较为不便，容易发生意外事故，且在进行木质家具的制作时，较为浪费劳动力，而木板就是采用完整的木材制成的木板材，生产加工较为费力。

现有的技术存在以下问题：

1、现有的用于生产家具木板的打磨装置，大都需要人工进行输料取料，在打磨的过程中容易引发安全事故，会带来不必要的经济损失，且会浪费较多的劳动力；

2、大部分的用于生产家具木板的打磨装置，不能针对不同尺寸的木板进行调节磨边装置，模板的边缘部分不能够有效的被打磨。

实用新型内容

为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种用于生产家具木板的打磨装置，具有节约劳动力，省去了人工输料取料，且本设置可以根据不同尺寸的板材进行调节固定架之间的间距，方便打磨工作进行的特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于生产家具木板的打磨装置，包括底座，所述底座的顶端固定连接有呈前后对称设置的固定板，所述底座的顶端固定连接有呈左右对称设置的支撑板，所述底座的内侧开设有第一滑槽，位于前方的所述固定板的前端面固定连接有第一电机，所述第一电机的主轴末端固定连接有往复丝杆，所述往复丝杆的内侧滑动连接有丝杆滑块，所述丝杆滑块的另一端固定连接有套环，所述套环的底端固定连接有限位滑块，且所述限位滑块通过设置的第一滑槽与底座的内侧壁滑动连接，所述套环的顶端固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶端固定连接有吸盘，所述固定板的顶端固定连接有滑轨，位于右侧的所述支撑板的右端固定连接有第二电机，所述第二电机的主轴末端固定连接有打磨辊，所述底座的顶端固定连接有支座，所述支座的内侧开设有第二滑槽，所述支座的顶端设有呈左右对称设置的垫块，所述垫块的内侧设有螺栓，所述支座的底端设有固定架，且所述螺栓与固定架螺旋连接，所述固定架的内侧固定连接有固定磨块。

优选的，所述滑轨的个数为两个，且滑轨呈左右对称设置。

优选的，所述丝杆滑块与往复丝杆结构相匹配，且所述丝杆滑块与往复丝杆的连接处涂有润滑油。

优选的，所述固定架的个数为两个，且所述固定架呈“U”型设置，且所述固定架呈左右对称设置。

优选的，所述垫块与螺栓结构相匹配，且所述垫块的内侧设有螺纹，且所述垫块通过设置的螺纹与螺栓螺旋连接。

优选的，所述垫块与支座的结构相匹配，且所述垫块与支座的连接处设有防滑纹。

优选的，所述固定架与支座的结构相匹配，且所述固定架与支座的连接处设有橡胶防滑垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过设有的往复丝杆和吸盘，利用往复丝杆带动丝杆滑块进行前后往复运动，方便了后续利用吸盘带动木板进行前后运动，便于利用打磨装置对木板进行打磨，整体打磨效率较高，使用效果良好，减少了人工进行输料取料，节约了劳动力。

2、通过设有的打磨辊和固定磨块，便于使用打磨辊对木板的表面进行打磨，且利用固定磨块便于对木板的边缘进行打磨，针对不同尺寸的木板，可以利用螺栓进行调节固定架之间的间距，方便打磨使用。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中的往复丝杆的安装结构示意图；

图3为本实用新型中的限位滑块的安装结构示意图；

图4为本实用新型中的丝杆滑块的安装结构示意图；

图中：1、底座；2、固定板；3、第一滑槽；4、第一电机；5、往复丝杆；6、丝杆滑块；7、套环；8、限位滑块；9、电动伸缩杆；10、吸盘；11、滑轨；12、支撑板；13、第二电机；14、打磨辊；15、支座；16、第二滑槽；17、垫块；18、螺栓；19、固定架；20、固定磨块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种用于生产家具木板的打磨装置，包括底座1，底座1的顶端固定连接有呈前后对称设置的固定板2，底座1的顶端固定连接有呈左右对称设置的支撑板12，底座1的内侧开设有第一滑槽3，位于前方的固定板2的前端面固定连接有第一电机4，第一电机4的主轴末端固定连接有往复丝杆5，往复丝杆5的内侧滑动连接有丝杆滑块6，丝杆滑块6的另一端固定连接有套环7，套环7的底端固定连接有限位滑块8，且限位滑块8通过设置的第一滑槽3与底座1的内侧壁滑动连接，套环7的顶端固定连接有电动伸缩杆9，电动伸缩杆9的顶端固定连接有吸盘10，固定板2的顶端固定连接有滑轨11，位于右侧的支撑板12的右端固定连接有第二电机13，第二电机13的主轴末端固定连接有打磨辊14，底座1的顶端固定连接有支座15，支座15的内侧开设有第二滑槽16，支座15的顶端设有呈左右对称设置的垫块17，垫块17的内侧设有螺栓18，支座15的底端设有固定架19，且螺栓18与固定架19螺旋连接，固定架19的内侧固定连接有固定磨块20。

本实施例中：第一电机4在工作时，和往复丝杆5配合使用，实现了利用往复丝杆5带动丝杆滑块6进行前后往复运动，便于后续利用吸盘10进行输送木板，便于打磨工作的进行，此第一电机4的型号为Y160M2-2电机。

本实施例中：第二电机13在工作时，和打磨辊14配合使用，实现了对木板进行打磨，此第二电机13的型号为Y2\/YE2-132M-4极三相电机。

本实施例中：电动伸缩杆9在工作时，和吸盘10配合使用，实现了利用吸盘10吸住木板，便于后续利用往复丝杆5进行输送木板使用，此电动伸缩杆9的型号为XYDHA36-100电动伸缩杆。

本实施方案中：通过设有的往复丝杆5和吸盘10，利用往复丝杆5带动丝杆滑块6进行前后往复运动，方便了后续利用吸盘10带动木板进行前后运动，便于利用打磨装置对木板进行打磨，整体打磨效率较高，使用效果良好，减少了人工进行输料取料，节约了劳动力，另外本设置通过设有的打磨辊14和固定磨块20，便于使用打磨辊14对木板的表面进行打磨，且利用固定磨块20便于对木板的边缘进行打磨，针对不同尺寸的木板，可以利用螺栓18进行调节固定架19之间的间距，方便打磨使用。

具体的，滑轨11的个数为两个，且滑轨11呈左右对称设置；方便进行支撑木板，提高木板输送的稳定性。

具体的，丝杆滑块6与往复丝杆5结构相匹配，且丝杆滑块6与往复丝杆5的连接处涂有润滑油；使得丝杆滑块6的运行更加稳固，便于后续工作的进行。

具体的，固定架19的个数为两个，且固定架19呈“U”型设置，且固定架19呈左右对称设置；便于进行左右夹持木板，且方便了利用固定磨块20对木板的边缘进行打磨。

具体的，垫块17与螺栓18结构相匹配，且垫块17的内侧设有螺纹，且垫块17通过设置的螺纹与螺栓18螺旋连接；使得设备安装更加稳固，避免在打磨工作进行时发生意外事故。

具体的，垫块17与支座15的结构相匹配，且垫块17与支座15的连接处设有防滑纹；防止了垫块17滑动，提高了设备运行的稳定性。

具体的，固定架19与支座15的结构相匹配，且固定架19与支座15的连接处设有橡胶防滑垫；防止了固定架19发生滑动，避免影响打磨工作的进行。

本实用新型的工作原理及使用流程：使用前本设备外接电源，将木板放置在滑轨11上，利用吸盘10吸住木板的底面，随后调节螺栓18进行调节固定磨块20之间的间距，便于利用固定架19进行夹持固定木板，利用第一电机4带动往复丝杆5转动，往复丝杆5带动丝杆滑块6移动，使用丝杆滑块6带动套环7运动，套环7带动限位滑块8在第一滑槽3内滑动，同时套环7带动电动伸缩杆9进行往复运动，便于电动伸缩杆9带动吸盘10运动，方便吸盘10带动木板向前运动时，使用第二电机13带动打磨辊14顺时针转动，吸盘10带动木板向后运动时，使用第二电机13带动打磨辊14逆时针转动，便于打磨工作的进行。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920040734.0

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209579054U

授权时间:20191105

主分类号:B24B 7/28

专利分类号:B24B7/28;B24B9/18;B24B41/06

范畴分类:26F;

申请人:江西真诚校具实业有限公司

第一申请人:江西真诚校具实业有限公司

申请人地址:344000 江西省抚州市南城县株良镇工业园区

发明人:黄冬彪

第一发明人:黄冬彪

当前权利人:江西真诚校具实业有限公司

代理人:郑自群

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/01c1dd6bf7a97a335e3c64c8.html