# 中间包永久层正交设计试验

### 论文摘要

中间包是连续铸钢系统的重要组成部分。本文采用正交设计法,以铝酸盐水泥、微硅粉、高温氧化铝微粉三种微粉作为影响因素,制成9组铝硅质低水泥中间包永久层浇注料试样,检测试样中、高温性能指标。结果表明,最优方案为A2B2C3,即铝酸盐水泥、微硅粉、高温氧化铝微粉质量百分含量分别为3wt%、4wt%和2wt%。

### 论文目录

- 1 试样制备

- 1.1 分散剂选择

- 1.2 微粉选择

- 1.3 正交设计

- 2 结果与分析

- 2.1 三因素对试样中温性能的影响

- 2.2 三因素对试样高温结构强度的影响

- 2.3 三因素对试样高温体密气孔的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张鑫,李志辉

关键词: 中间包,正交设计,耐火材料

来源: 河南科技 2019年28期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 辽宁科技大学材料与冶金学院

基金: 辽宁科技大学大学生创新创业训练计划项目（201910146437）,辽宁科技大学创新创业教育教学研究项目（GJ18ZD04）,辽宁科技大学实验教学改革及实验室建设项目（SYJG201931）,辽宁科技大学实验室开放基金项目（SYSKF2019102）,辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目（2018169）

分类号: TF341.6

页码: 73-75

总页数: 3

文件大小: 1439K

下载量: 34

### 相关论文文献

- [1].单流连铸中间包内流场数值模拟[J]. 莱钢科技 2012(01)

- [2].连铸中间包钢水导分流技术[J]. 涟钢科技与管理 2010(02)

- [3].板坯中间包结构优化实验研究[J]. 北方钒钛 2018(03)

- [4].蓄热式中间包烘烤器的研究与应用[J]. 冶金管理 2019(23)

- [5].一种新型智能天然气中间包烘烤器研制与应用[J]. 现代冶金 2020(03)

- [6].异型中间包数值模拟优化研究[J]. 炼钢 2020(04)

- [7].连铸中间包过滤器在无取向硅钢生产中的应用实践[J]. 河南冶金 2020(02)

- [8].旋流中间包夹杂物聚合行为的数值模拟[J]. 炼钢 2020(05)

- [9].七流中间包的结构优化与数值模拟[J]. 炼钢 2018(06)

- [10].双流板坯中间包结构优化的数理模拟研究[J]. 冶金设备 2019(04)

- [11].四流T型连铸中间包流场优化研究[J]. 冶金设备 2019(04)

- [12].唐钢板坯连铸机中间包快换工艺实践[J]. 连铸 2019(05)

- [13].两流非对称中间包内夹杂物行为[J]. 工业加热 2017(06)

- [14].基于中间包冶金工艺优化对钢液温度场的研究[J]. 连铸 2016(06)

- [15].邯钢32t 8流连铸中间包流场的优化研究[J]. 特殊钢 2017(01)

- [16].基于ANSYS的多流小方坯中间包结构优化设计研究[J]. 冶金设备 2016(S2)

- [17].对称四流中间包结构优化[J]. 钢铁研究 2017(02)

- [18].上挡墙位置变化对单流中间包流场特征的影响[J]. 科技资讯 2017(19)

- [19].中间包覆盖剂对430不锈钢钢水洁净度的影响[J]. 中国冶金 2017(08)

- [20].连铸中间包热损失影响因素的数值分析[J]. 河南冶金 2017(04)

- [21].两流非对称中间包结构优化与应用研究[J]. 材料与冶金学报 2017(03)

- [22].H型中间包与T型中间包的水模对比研究[J]. 辽宁科技大学学报 2015(05)

- [23].连铸机中间包结构优化及流场分析[J]. 金属世界 2016(01)

- [24].济钢板坯连铸机快速更换中间包的生产实践[J]. 宽厚板 2016(05)

- [25].基于水力学模拟试验的3流连铸20t中间包结构优化研究[J]. 特殊钢 2015(01)

- [26].中间包烘烤器改进[J]. 设备管理与维修 2015(03)

- [27].六流中间包内部结构优化的数值模拟及生产应用[J]. 上海金属 2015(03)

- [28].35t三流不对称中间包流场的物理数学模拟和应用[J]. 特殊钢 2015(04)

- [29].多目标中间包计划模型及混合优化算法[J]. 系统工程学报 2015(04)

- [30].基于材料类“卓越工程师计划”的创新性实验项目的实践——中间包用不定形耐火材料的性能影响因素分析[J]. 课程教育研究 2017(20)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/01c28fea385638ac4431d079.html