# 初始残余应力对铝合金T形构件加工变形的影响

### 论文摘要

铝合金T形构件广泛应用于航空领域,坯件内初始残余应力导致的T形构件加工变形状态决定其使用性能和服役寿命。通过有限元法建立T形构件的三维切削加工有限元模型,研究坯件内部初始残余应力对T形构件加工变形的影响,并通过铣削加工实验对仿真结果进行验证。结果表明:坯件内初始残余应力引起T形构件的变形主要表现为T形构件底部的曲翘变形,且沿着底部四个角的延伸方向,变形逐渐增大,且这一变化规律不受T形件侧壁厚的影响;壁厚较薄的T形构件底部的变形主要由坯件底部保留区内的初始残余应力决定,坯件其它区域的初始残余应力对变形的贡献极小;坯件底部保留区内不同分布状态的初始残余应力会使壁厚较薄的T形构件产生不同的变形状态。

### 论文目录

- 1 T形构件三维切削加工有限元模型

- 1.1 物理模型及材料参数定义

- 1.2 有限元模拟

- 1.3 模拟参数定义

- 2 结果与分析

- 2.1 坯件内部初始残余应力对不同壁厚T形构件变形的影响

- 2.2 坯件底部保留区内初始残余应力对不同壁厚T形构件变形的影响

- 2.3 坯件底部保留区内不同分布状态的初始残余应力对壁厚较薄T形构件变形方向的影响

- 3 实验验证

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王亚楠,吴运新,龚海,易守华

关键词: 初始残余应力,铝合金形构件,加工变形,有限元数值模拟

来源: 热加工工艺 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,航空航天科学与工程

单位: 中南大学轻合金研究院,中南大学机电工程学院

基金: 国家重点基础研究发展规划项目(2012CB619505),国家自然科学基金项目(51327902,51405520),国家国际科技合作专项项目(2014DFA51250)

分类号: V261;TG146.21

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.14.016

页码: 63-67

总页数: 5

文件大小: 3212K

下载量: 131

### 相关论文文献

- [1].环芯法检测核电转子残余应力应用研究[J]. 四川工程职业技术学院学报 2013(03)

- [2].车削残余应力方向性实验[J]. 机床与液压 2020(04)

- [3].关于初始残余应力对薄壁回转件加工变形的影响探究[J]. 内燃机与配件 2020(05)

- [4].铣削残余应力离散性实验研究[J]. 机床与液压 2020(07)

- [5].多层熔丝增材数值模拟及残余应力控制研究[J]. 机械科学与技术 2020(04)

- [6].微量润滑系统参数对加工残余应力影响试验[J]. 机床与液压 2020(13)

- [7].强化研磨微纳加工残余应力的数值模拟分析[J]. 机电工程技术 2020(10)

- [8].单球撞击纯钛的宏观和微观残余应力（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [9].激光增材制造残余应力研究现状[J]. 表面技术 2019(01)

- [10].机加工与热处理的连续加工残余应力耦合情况研究[J]. 热加工工艺 2019(12)

- [11].第19届全国残余应力学术会议暨国际残余应力研讨会[J]. 理化检验(物理分册) 2017(04)

- [12].第19届全国残余应力学术会议暨国际残余应力研讨会(第1轮通知)[J]. 机械工程材料 2017(04)

- [13].初始残余应力和切削残余应力对薄壁件加工变形的影响[J]. 北京工业大学学报 2017(08)

- [14].不锈钢微量润滑车削残余应力的研究[J]. 机床与液压 2015(23)

- [15].低温微量润滑车削加工残余应力正交试验[J]. 煤矿机械 2016(02)

- [16].磁应变法残余应力检测试验研究[J]. 建筑钢结构进展 2016(03)

- [17].微量润滑对切削加工残余应力的影响[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2015(10)

- [18].第17届全国残余应力学术会议暨国际残余应力研讨会(第2轮通知)[J]. 中国表面工程 2013(05)

- [19].材料残余应力测定方法的发展趋势[J]. 理化检验(物理分册) 2013(10)

- [20].基于X射线衍射法的岩石残余应力测量研究[J]. 工业安全与环保 2020(11)

- [21].残余应力及其本质探讨[J]. 陕西国防工业职业技术学院学报 2008(04)

- [22].沉积路径对激光增材制造结构件残余应力的影响[J]. 上海交通大学学报 2019(12)

- [23].轴承圈加工残余应力及其径向热变形研究（英文）[J]. 机床与液压 2020(18)

- [24].7050铝合金淬火残余应力及消减工艺研究[J]. 热加工工艺 2018(24)

- [25].分段焊接对内燃机薄板箱体部分残余应力的影响[J]. 内燃机与配件 2019(01)

- [26].面向7075铝厚板加工变形的初始残余应力释放与再分布模型[J]. 稀有金属材料与工程 2019(01)

- [27].第20届全国残余应力学术会议暨国际残余应力研讨会第3届海峡两岸残余应力技术论坛[J]. 机械工程材料 2019(06)

- [28].U肋双侧焊的钢桥面板残余应力数值分析[J]. 交通科学与工程 2019(02)

- [29].冷滚打成形中打入量对残余应力的影响规律仿真研究[J]. 机械强度 2019(04)

- [30].获取残余应力的压痕方法研究[J]. 湖北汽车工业学院学报 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/02b213a179b71037b6a1be45.html