# 纳米原料粉末论文_吴爱华,雷纯鹏,刘刚,唐建成,郝利伟

导读:本文包含了纳米原料粉末论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:纳米,粉末,原料,氧化钨,形貌,纳米技术,硬质合金。

### 纳米原料粉末论文文献综述

吴爱华,雷纯鹏,刘刚,唐建成,郝利伟[1]（2014）在《原料粉末形貌对纳米W/WC粉末均匀性的影响》一文中研究指出以不同钨酸盐前驱体制备的黄钨(YTO)、紫钨(VTO)和细黄钨(AYTO)为原料,在五带控温管式炉中于560~760℃氢还原约300 min获得纳米W粉,通过干磨搅拌配碳将纳米W粉和粉状碳黑粉末混合均匀,然后置于通氢钼丝炉中在1 180℃碳化获得纳米WC粉,并制备了W-30%Cu、WC-30%Cu(质量分数)复合材料烧结体,研究了原料粉末形貌对W、WC粉末的均匀性的影响。通过比表面测定仪和费氏粒度仪测定了粉体的比表面和粒度,用扫描电镜(SEM)观察了粉末的形貌和烧结体的显微组织结构。结果表明,不同形貌的原料制备的纳米W和WC粉末的均匀性不同,钨酸盐(B)制备的细黄钨(AYTO)相成分单一,颗粒细小,具有疏松、多孔形貌结构,以其为原料所获纳米W粉、WC粉末夹粗少,均匀性好,晶粒聚集少。(本文来源于《硬质合金》期刊2014年04期）

邹敏明,黄伟,刘勇,尚福军,赵洁[2]（2012）在《原料粉末对纳米Cu-30%Ag合金粉粒特性的影响》一文中研究指出利用感应等离子制备了纳米Cu-30%Ag(质量分数)合金粉,研究原料粉对纳米粉形貌、粒径的影响。结果表明,在感应等离子工艺参数不变条件下,随着原料粉粒径由35.9μm减小至20.1μm和11.3μm,纳米Cu-30%Ag(质量分数)合金粉尺寸逐渐由274 nm细化至105 nm和89 nm,但原料粉对纳米粉的形貌无明显影响。(本文来源于《兵器材料科学与工程》期刊2012年05期）

唐小红,张云,尹光福,周大利,刘恒[3]（2004）在《用偏钛酸作原料制备纳米TiO_2粉末以及颗粒相结构与光催化性能关系的研究》一文中研究指出采用常温氨水水解TiOSO4过程中加入自制的表面活性剂制备了超细纳米TiO2粉末,用XRD,TEM和比表面仪对不同煅烧温度下的纳米TiO2粉末结构、粒径大小和比表面等进行了表征,研究了纳米TiO2粉末对甲基橙的光催化降解能力。研究表明煅烧温度在400℃~800℃时得到的纳米TiO2粉末呈锐钛矿结构,粒径约为5.5 nm~9.6 nm,比表面积高达189.45m2/g;在850℃煅烧后所得的纳米TiO2粉末为锐钛矿与金红石型混晶结构;在1 100℃时得到的纳米TiO2粉末为金红石型纳米TiO2粉末,同时微粒出现团聚且粒径变大。光催化实验表明:纳米TiO2粉末的光催化活性与煅烧温度密切相关,850℃煅烧1.5 h所制得的混晶结构纳米TiO2粉末表现出较高的光催化活性。与国产商品纳米锐钛矿型TiO2相比,其降解甲基橙的速率约为国产商品纳米TiO2的1倍。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2004年08期）

GCL,木村朝[4]（2004）在《纳米技术在化妆品粉末原料中的应用》一文中研究指出1959年,在美国物理学会上,着名的诺贝尔物理奖获得者Richard.Fayneman教授发表了题为[There's Plenty of Room at theBottom]的论文。研究发现:在纳米领域中,物质所显示的性质与微米世界中全然不同。并预言在未来,将可能如同原子一样,制成单独的纳米粒子,应用于各种领域。现在这个预言已变成现实。纳米(nm)是怎样一个概念?(本文来源于《中国洗涤用品工业》期刊2004年03期）

刘沙,刘刚,杨贵彬,黄泽兰[5]（2004）在《纳米稀土硬质合金原料粉末的制备及研究》一文中研究指出采用高能球磨法制备出了用于生产纳米晶稀土硬质合金的原料粉末。通过XRD、SEM和DTA等分析检测手段,研究了该纳米WC-Co-RE粉末的结构、形貌和相的变化。结果表明:高能球磨45h,可获得晶粒尺寸约为8.45nm的WC-Co-RE粉末;微量稀土的加入,有利于粉末晶粒的细化;在25～45h范围内,随着高能球磨时间的延长,粉末晶粒尺寸的减小趋势符合直线变化规律,且掺稀土粉末的晶粒尺寸比未掺稀土粉末的晶粒尺寸减小一半;高能球磨25h,粉末中Co相的X射线衍射峰消失。高能球磨WC-Co-RE粉末的DTA曲线在597℃出现了一个尖锐的放热峰。高能球磨WC-Co-RE粉末固结之后,所制得合金的晶粒细小且机械性能较好。(本文来源于《稀有金属与硬质合金》期刊2004年01期）

### 纳米原料粉末论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用感应等离子制备了纳米Cu-30%Ag(质量分数)合金粉,研究原料粉对纳米粉形貌、粒径的影响。结果表明,在感应等离子工艺参数不变条件下,随着原料粉粒径由35.9μm减小至20.1μm和11.3μm,纳米Cu-30%Ag(质量分数)合金粉尺寸逐渐由274 nm细化至105 nm和89 nm,但原料粉对纳米粉的形貌无明显影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 纳米原料粉末论文参考文献

[1].吴爱华,雷纯鹏,刘刚,唐建成,郝利伟.原料粉末形貌对纳米W/WC粉末均匀性的影响[J].硬质合金.2014

[2].邹敏明,黄伟,刘勇,尚福军,赵洁.原料粉末对纳米Cu-30%Ag合金粉粒特性的影响[J].兵器材料科学与工程.2012

[3].唐小红,张云,尹光福,周大利,刘恒.用偏钛酸作原料制备纳米TiO_2粉末以及颗粒相结构与光催化性能关系的研究[J].稀有金属材料与工程.2004

[4].GCL,木村朝.纳米技术在化妆品粉末原料中的应用[J].中国洗涤用品工业.2004

[5].刘沙,刘刚,杨贵彬,黄泽兰.纳米稀土硬质合金原料粉末的制备及研究[J].稀有金属与硬质合金.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/02f22337f524b9fe99666f14.html