# 一种便于清洗的轧辊端面刻字机床论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，包括平台，所述平台的上表面左端通过第二支架转动安装有第二螺纹杆，两个所述第二螺纹杆上共同螺纹连接有第二滑块，所述顶板与第二滑块之间转动安装有第三螺纹杆，所述平台的上表面位于第一支架和第二支架之间安装第一防护罩，所述第一防护罩的上方通过合页转动安装有第二防护罩，所述第一防护罩的前后两侧面上端均安装有喷头。该实用新型在对轧辊端面进行刻字时，喷头喷洒出的水溶液能够及时去除刻字产生的粉末灰尘，避免粉末影响机床的正常使用，同时在刻字刀与轧辊端面的接触部位设有第一防护罩和第二防护罩，能够对粉末灰尘进行阻隔，防止其逸出污染环境，危害工作人员的健康。

### 主设计要求

1.一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，包括平台(1)，其特征在于：所述平台(1)的上表面右端通过第一支架(2)转动安装有第一螺纹杆(3)，所述第一螺纹杆(3)的数量为两个，两个所述第一螺纹杆(3)上共同螺纹连接有第一滑块(4)，所述第一滑块(4)的上表面左右两端分别焊接连接有弧形卡块(5)，所述平台(1)的上表面左端通过第二支架(7)转动安装有第二螺纹杆(8)，所述第二螺纹杆(8)的数量为两个，两个所述第二螺纹杆(8)上共同螺纹连接有第二滑块(9)，所述第二滑块(9)的上表面四角位置处竖直焊接有四根立柱(15)，四根所述立柱(15)的顶端共同焊接连接顶板(11)，所述顶板(11)与第二滑块(9)之间转动安装有第三螺纹杆(12)，所述第三螺纹杆(12)上螺纹连接有第三滑块(13)，所述第三滑块(13)的右侧面固定安装有刻字刀(16)，所述平台(1)的上表面位于第一支架(2)和第二支架(7)之间固定安装第一防护罩(17)，所述第一防护罩(17)的上方通过合页转动安装有第二防护罩(18)，所述第一防护罩(17)的前后两侧面上端均固定安装有喷头(25)。

### 设计方案

1.一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，包括平台(1)，其特征在于：所述平台(1)的上表面右端通过第一支架(2)转动安装有第一螺纹杆(3)，所述第一螺纹杆(3)的数量为两个，两个所述第一螺纹杆(3)上共同螺纹连接有第一滑块(4)，所述第一滑块(4)的上表面左右两端分别焊接连接有弧形卡块(5)，所述平台(1)的上表面左端通过第二支架(7)转动安装有第二螺纹杆(8)，所述第二螺纹杆(8)的数量为两个，两个所述第二螺纹杆(8)上共同螺纹连接有第二滑块(9)，所述第二滑块(9)的上表面四角位置处竖直焊接有四根立柱(15)，四根所述立柱(15)的顶端共同焊接连接顶板(11)，所述顶板(11)与第二滑块(9)之间转动安装有第三螺纹杆(12)，所述第三螺纹杆(12)上螺纹连接有第三滑块(13)，所述第三滑块(13)的右侧面固定安装有刻字刀(16)，所述平台(1)的上表面位于第一支架(2)和第二支架(7)之间固定安装第一防护罩(17)，所述第一防护罩(17)的上方通过合页转动安装有第二防护罩(18)，所述第一防护罩(17)的前后两侧面上端均固定安装有喷头(25)。

2.根据权利要求1所述的一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，其特征在于：左侧所述第一支架(2)的左侧面对应第一螺纹杆(3)的位置处固定安装有第一电机(6)，后侧所述第二支架(7)的后侧面对应第二螺纹杆(8)的位置处固定安装有第二电机(10)，所述顶板(11)的上表面对应第三螺纹杆(12)的位置处固定安装有第三电机(14)。

3.根据权利要求1所述的一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，其特征在于：所述平台(1)下方的平板上固定安装有水箱(19)，所述水箱(19)的左侧通过水管固定连接有水泵(20)，所述水泵(20)的左侧固定设有废水收集箱(23)，所述喷头(25)通过第一水管(21)与水泵(20)相连接，所述废水收集箱(23)通过第二水管(22)与第一防护罩(17)下底面的排水口相连接。

4.根据权利要求1所述的一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，其特征在于：所述第一防护罩(17)和第二防护罩(18)的开口处左右两侧均设有半圆形缺口(24)，右侧上下两个所述半圆形缺口(24)的弧形面上粘结有橡胶垫。

5.根据权利要求1所述的一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，其特征在于：所述第一防护罩(17)和第二防护罩(18)的开口处远离合页的一侧固定安装有匹配使用的卡扣(26)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于轧辊端面刻字装置技术领域，具体涉及一种便于清洗的轧辊端面刻字机床。

背景技术

轧辊端面刻字机床是一种在轧辊的端面进行刻字，以便区分不同轧辊的型号和规格，现有的轧辊端面刻字机床在进行刻字时，会产生大量的粉尘，这些粉尘如不及时清理，不仅会影响机床的正常使用，还会给操作人员带来健康危险，因此设计一种便于清理的轧辊端面刻字机床非常有必要。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，包括平台，所述平台的上表面右端通过第一支架转动安装有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的数量为两个，两个所述第一螺纹杆上共同螺纹连接有第一滑块，所述第一滑块的上表面左右两端分别焊接连接有弧形卡块，所述平台的上表面左端通过第二支架转动安装有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆的数量为两个，两个所述第二螺纹杆上共同螺纹连接有第二滑块，所述第二滑块的上表面四角位置处竖直焊接有四根立柱，四根所述立柱的顶端共同焊接连接顶板，所述顶板与第二滑块之间转动安装有第三螺纹杆，所述第三螺纹杆上螺纹连接有第三滑块，所述第三滑块的右侧面固定安装有刻字刀，所述平台的上表面位于第一支架和第二支架之间固定安装第一防护罩，所述第一防护罩的上方通过合页转动安装有第二防护罩，所述第一防护罩的前后两侧面上端均固定安装有喷头。

优选的，左侧所述第一支架的左侧面对应第一螺纹杆的位置处固定安装有第一电机，后侧所述第二支架的后侧面对应第二螺纹杆的位置处固定安装有第二电机，所述顶板的上表面对应第三螺纹杆的位置处固定安装有第三电机。

优选的，所述平台下方的平板上固定安装有水箱，所述水箱的左侧通过水管固定连接有水泵，所述水泵的左侧固定设有废水收集箱，所述喷头通过第一水管与水泵相连接，所述废水收集箱通过第二水管与第一防护罩下底面的排水口相连接。

此项设置水箱通过水泵向喷头供水，使喷头喷洒出的水溶液能够及时去除刻字产生的粉末灰尘，防止影响机床的正常使用。

优选的，所述第一防护罩和第二防护罩的开口处左右两侧均设有半圆形缺口，右侧上下两个所述半圆形缺口的弧形面上粘结有橡胶垫。

此项设置右侧上下两个半圆形缺口的弧形面上粘结有橡胶垫，使得第一防护罩和第二防护罩能够将轧辊夹紧，防止轧辊端面在刻字时发生移动。

优选的，所述第一防护罩和第二防护罩的开口处远离合页的一侧固定安装有匹配使用的卡扣。

本实用新型的技术效果和优点：该实用新型，在对轧辊端面进行刻字时，打开水泵使其抽取水箱内的水溶液并向喷头运送，喷头喷洒出的水溶液能够及时去除刻字产生的粉末灰尘，防止影响机床的正常使用，同时在刻字刀与轧辊端面的接触部位设有第一防护罩和第二防护罩，能够对粉末灰尘进行阻隔，防止其逸出污染环境，危害工作人员的健康。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的左视结构示意图；

图3为本实用新型的第一防护罩和第二防护罩连接结构示意图。

图中：1平台、2第一支架、3第一螺纹杆、4第一滑块、5弧形卡块、6第一电机、7第二支架、8第二螺纹杆、9第二滑块、10第二电机、11顶板、12第三螺纹杆、13第三滑块、14第三电机、15立柱、16刻字刀、17第一防护罩、18第二防护罩、19水箱、20水泵、21第一水管、22第二水管、23废水收集箱、24半圆形缺口、25喷头、26卡扣。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，一种便于清洗的轧辊端面刻字机床，包括平台1，所述平台1的上表面右端通过第一支架2转动安装有第一螺纹杆3，所述第一螺纹杆3的数量为两个，两个所述第一螺纹杆3上共同螺纹连接有第一滑块4，所述第一滑块4的上表面左右两端分别焊接连接有弧形卡块5，所述平台1的上表面左端通过第二支架7转动安装有第二螺纹杆8，所述第二螺纹杆8的数量为两个，两个所述第二螺纹杆8上共同螺纹连接有第二滑块9，所述第二滑块9的上表面四角位置处竖直焊接有四根立柱15，四根所述立柱15的顶端共同焊接连接顶板11，所述顶板11与第二滑块9之间转动安装有第三螺纹杆12，所述第三螺纹杆12上螺纹连接有第三滑块13，所述第三滑块13的右侧面固定安装有刻字刀16，所述平台1的上表面位于第一支架2和第二支架7之间固定安装第一防护罩17，所述第一防护罩17的上方通过合页转动安装有第二防护罩18，所述第一防护罩17的前后两侧面上端均固定安装有喷头25。

具体的，左侧所述第一支架2的左侧面对应第一螺纹杆3的位置处固定安装有第一电机6，后侧所述第二支架7的后侧面对应第二螺纹杆8的位置处固定安装有第二电机10，所述顶板11的上表面对应第三螺纹杆12的位置处固定安装有第三电机14。

具体的，所述平台1下方的平板上固定安装有水箱19，所述水箱19的左侧通过水管固定连接有水泵20，所述水泵20的左侧固定设有废水收集箱23，所述喷头25通过第一水管21与水泵20相连接，所述废水收集箱23通过第二水管22与第一防护罩17下底面的排水口相连接。

具体的，所述第一防护罩17和第二防护罩18的开口处左右两侧均设有半圆形缺口24，右侧上下两个所述半圆形缺口24的弧形面上粘结有橡胶垫。

具体的，所述第一防护罩17和第二防护罩18的开口处远离合页的一侧固定安装有匹配使用的卡扣26。

使用时，将轧辊放置在第一滑块4上方的两个弧形卡块5上，接着打开第一电机6使其驱动第一螺纹杆3转动，进而能够使得第一滑块4向左移动，当轧辊的左端穿过半圆形缺口24进入到第一防护罩17内时，将第一电机6转动，此时驱动第二电机10使其驱动第二螺纹杆8转动，进而使得第二滑块9左右移动，当第二滑块9与第一防护罩17对齐时，使第二电机10停止转动，此时打开第三电机14使其驱动第三螺纹杆12转动，对第三滑块13进行调节，直至刻字刀16与轧辊的左端面相对齐，此时转动第二防护罩18并使用卡扣26使其与第一防护罩17合并，在对轧辊端面进行刻字时，使用第二电机10和第三电机14来控制刻字刀16的位置，同时打开水泵20使其抽取水箱19内的水溶液并向喷头25运送，喷头25喷洒出的水溶液能够及时去除刻字产生的粉末灰尘，第一防护罩17下底面排水口处通过第二水管22连接有废水收集箱23，能够将第一防护罩17内的污水及时排出，该实用新型在对轧辊端面进行刻字时，能够及时去除刻字产生的粉末灰尘，防止影响机床的正常使用，同时在刻字刀16与轧辊端面的接触部位设有第一防护罩17和第二防护罩18，能够对粉末灰尘进行阻隔，防止其逸出污染环境，危害工作人员的健康。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920292911.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209613758U

授权时间:20191112

主分类号:B08B 15/00

专利分类号:B08B15/00;B01D47/06

范畴分类:26P;

申请人:南通炜星机械有限公司

第一申请人:南通炜星机械有限公司

申请人地址:226000江苏省南通市港闸区长平路198号1幢1层

发明人:孙梅

第一发明人:孙梅

当前权利人:南通炜星机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/030ad8e26a96e4496e63ddde.html