# 抛掷爆破论文_李英

导读:本文包含了抛掷爆破论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:露天,台阶,参数,损伤,牙轮,煤矿,露天矿。

### 抛掷爆破论文文献综述

李英[1]（2019）在《基于露天矿内排的抛掷爆破+单斗-卡车开采工艺》一文中研究指出基于露天煤矿完全实现内排的开采条件,采用抛掷爆破技术,剥离系统为单斗-卡车工艺,在此基础上对剥离和采煤开采程序进行研究。从工艺的开采参数设置、作业程序和运输系统布置情况进行论证,并对其适用条件进行分析,这对剥离新工艺的选择提供了参考价值。(本文来源于《露天采矿技术》期刊2019年04期）

陈佳鹏,李冬嵬,陈仕萍[2]（2019）在《黑岱沟露天煤矿二采区断陷带抛掷爆破台阶优化研究》一文中研究指出针对黑岱沟露天煤矿自一采区转入二采区开采后,煤层赋存情况发生变化的情况,对抛掷爆破实体高台阶进行了优化设计。基于煤层厚度增加,对抛掷爆破高台阶高度进行了优化,得出了不同煤厚情况下的合理台阶高度。由于二采区煤层倾角增大,并存在断陷带影响区域的情况,造成煤层倾角在横向、纵向和局部变化较大,影响钻孔设备作业,基于此对抛掷爆破实体高台阶坡度进行了优化设计。最终得出了既满足现场设备作业能力,也满足现场设备作业要求的抛掷爆破实体高台阶。(本文来源于《煤炭工程》期刊2019年07期）

许瑞芳[3]（2019）在《基于抛掷爆破的爆破作业能力计算与分析》一文中研究指出爆破是利用炸药的爆炸能量破坏物体和实施工程作业的一门技术,爆破因其爆炸后对土石产生的破坏程度的不同分为抛掷爆破、松散爆破和压缩爆破。提出了基于鲍列斯阔夫公式的抛掷爆破作业能力计算方法。结果表明,该方法能辅助工程人员对不同爆破作业的装药量及各种参数进行有效预估。(本文来源于《电子质量》期刊2019年03期）

梁瑞,周文海,余建平,李珍宝,杜超飞[4]（2019）在《冲击载荷作用下岩体拉-压损伤破坏的边坡抛掷爆破模拟》一文中研究指出为了获得边坡台阶爆破时岩体在冲击载荷作用下破碎和抛掷过程中各物理参量的变化规律,将构建的岩体动态拉-压损伤本构关系嵌入模拟软件进行数值分析。结果表明:振动波叁轴合成速率曲线与质点振动位移曲线的变化趋势所对应的时间节点和步长基本吻合,可作为降振减灾的判定指标;岩体最早于0.6 ms左右从坡脚位置产生裂纹,直至12.5 ms左右裂纹裂隙完成扩展,所形成的炮孔粉碎区半径约28 cm;抛掷块状分离现象从炮孔药包的中间部位开始,最大抛掷速度集中于该部位至边坡自由面之间的垂直区域内,边坡自由面抛掷速度小于炮孔周围岩块抛掷速度,导致抛掷过程中形成二次挤压破碎现象;破碎大块主要来源于边坡坡脚、炸药与堵塞物接触面两侧围岩以及台阶顶部自由面处,大块块体直径分布于1.6～2.7 m范围。(本文来源于《高压物理学报》期刊2019年01期）

高仲嵘[5]（2018）在《抛掷爆破台阶使用液压反铲刷帮优化设计》一文中研究指出黑岱沟露天煤矿抛掷爆破-拉斗铲倒堆工艺在中国是首次使用。通过对抛掷爆破后抛掷台阶的处理,极大地提高了吊斗铲的作业效率及露煤速度。其中,对抛掷爆破后抛掷帮面的处理会影响后续电铲对煤层开采的安全性。本文结合黑岱沟露天煤矿的生产实际,将液压反铲工艺加入抛掷爆破-拉斗铲倒堆工艺中,增加了吊斗铲的作业速度,降低了生产成本,提高了经济效益。(本文来源于《内蒙古煤炭经济》期刊2018年23期）

郑文虎[6]（2018）在《正交试验在抛掷爆破参数优化中的应用》一文中研究指出在某矿山定向抛掷爆破优化试验中,利用正交试验对各项爆破参数对抛掷率、超挖系数以及炮孔利用率的影响进行了定量解析。试验结果表明,对抛掷爆破效果产生严重影响的因素是炮孔间的排距,其次是炮孔的角度,影响最小的是装药系数。同时得知,抛掷爆破最佳参数为排距0.8 m,炮孔角度45°,装药系数0.56。该试验方法理论合理、算法科学,得出的结果能够指导某矿山进行定向抛掷爆破作业,对矿山低成本、安全高效的开采意义重大。(本文来源于《采矿技术》期刊2018年06期）

杨晴,肖双双,马力[7]（2018）在《基于加权聚类分析的抛掷爆破参数智能设计方法》一文中研究指出为了提高抛掷爆破参数设计的准确性,改善抛掷爆破效果,分析了加权聚类分析基本原理,将影响抛掷爆破参数设计的主要因素分为爆区几何形态指标与岩体可爆性指标两类,选取抛掷爆破炸药单耗、爆堆松散系数、有效抛掷率作为抛掷爆破效果的综合评判指标,建立了抛掷爆破参数智能设计模型,提出了抛掷爆破参数智能设计流程。黑岱沟露天矿的应用表明,采用抛掷爆破参数智能设计方法能够使抛掷爆破的有效抛掷率平均提高2.30%,炸药单耗平均降低0.026kg/m3,显着改善了抛掷爆破效果。(本文来源于《中国科技论文》期刊2018年21期）

欧任泽,袁节平[8]（2018）在《露天剥离危岩定向抛掷硐室爆破设计与实践》一文中研究指出柿竹园多金属矿床塌陷区北部立有一陡峭叁棱椎山体,严重威胁露天地下联合开采的安全。基于施工安全性、技术经济合理性,优选大规模定向抛掷硐室爆破方案。采用分区分类爆破、集中药包方形布置、药包耦合装药、主副双起爆体等关键技术确保爆破效果。方案实施后,定向抛掷率达到63%,爆破危害控制在合理范围之内,为多金属矿床露天地下联合开采创造了条件。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2018年10期）

肖双双,马力,丁小华[9]（2018）在《基于多目标规划的抛掷爆破台阶参数优化》一文中研究指出为了优化确定抛掷爆破台阶参数,采用回归分析等方法,构建了抛掷爆破台阶参数与采剥费用之间的关系模型,并从地质资源条件、设备线性尺寸、生产作业条件等方面提出了抛掷爆破台阶参数的约束条件,建立了抛掷爆破台阶参数多目标优化模型,提出了基于带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)的多目标优化模型求解方法。通过工程实例计算,得出以下结论:黑岱沟抛掷爆破台阶最优工作线长度为2 200 m,台阶高度为38 m,采掘带宽度为84 m,台阶坡面角为65°。在不考虑其他因素的影响下,露天矿采剥总费用随着工作线长度的增大先减小后增大,随着台阶高度的增大而减小。采掘带宽度在60～90 m范围内变化时,采剥总费用随着采掘带宽度的增大先降低后增大。露天矿采剥总费用随着台阶坡面角的增大而降低,但台阶坡面角对台阶稳定性影响较大,而台阶高度对采剥总费用的影响较大,相同稳定系数的情况下,取较小的台阶坡面角、较大的台阶高度时采剥总费用较小。(本文来源于《煤炭学报》期刊2018年09期）

陆林[10]（2018）在《基于抛掷爆破预测的BP神经网络参数优化方法》一文中研究指出本文主要基于抛掷爆破预测之上对BP神经网络预测的准确性以及收敛速度产生影响的因素进行分析,并从中找出参数优化前后BP模型和径向基神经网络等的对比结果,再通过一定的实验来对其进行分析和研究,可以得出促进神经网络系数最优化和BP模型结果预测的最优化。(本文来源于《居舍》期刊2018年19期）

### 抛掷爆破论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对黑岱沟露天煤矿自一采区转入二采区开采后,煤层赋存情况发生变化的情况,对抛掷爆破实体高台阶进行了优化设计。基于煤层厚度增加,对抛掷爆破高台阶高度进行了优化,得出了不同煤厚情况下的合理台阶高度。由于二采区煤层倾角增大,并存在断陷带影响区域的情况,造成煤层倾角在横向、纵向和局部变化较大,影响钻孔设备作业,基于此对抛掷爆破实体高台阶坡度进行了优化设计。最终得出了既满足现场设备作业能力,也满足现场设备作业要求的抛掷爆破实体高台阶。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 抛掷爆破论文参考文献

[1].李英.基于露天矿内排的抛掷爆破+单斗-卡车开采工艺[J].露天采矿技术.2019

[2].陈佳鹏,李冬嵬,陈仕萍.黑岱沟露天煤矿二采区断陷带抛掷爆破台阶优化研究[J].煤炭工程.2019

[3].许瑞芳.基于抛掷爆破的爆破作业能力计算与分析[J].电子质量.2019

[4].梁瑞,周文海,余建平,李珍宝,杜超飞.冲击载荷作用下岩体拉-压损伤破坏的边坡抛掷爆破模拟[J].高压物理学报.2019

[5].高仲嵘.抛掷爆破台阶使用液压反铲刷帮优化设计[J].内蒙古煤炭经济.2018

[6].郑文虎.正交试验在抛掷爆破参数优化中的应用[J].采矿技术.2018

[7].杨晴,肖双双,马力.基于加权聚类分析的抛掷爆破参数智能设计方法[J].中国科技论文.2018

[8].欧任泽,袁节平.露天剥离危岩定向抛掷硐室爆破设计与实践[J].矿业研究与开发.2018

[9].肖双双,马力,丁小华.基于多目标规划的抛掷爆破台阶参数优化[J].煤炭学报.2018

[10].陆林.基于抛掷爆破预测的BP神经网络参数优化方法[J].居舍.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/036918ee4cfb5c149a738c9b.html