# 强弱电控制结构及蓄热电暖器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种强弱电控制结构，用于对电器的强电和弱电进行控制，其中，包括强电控制单元和弱电控制单元，强电控制单元设置在控制盒中，控制盒设置在电器本体的内部，弱电控制单元设置在线控器中，线控器设置在电器本体的外部且与电器本体相互分离设置。本实用新型还公开了一种应用该强弱电控制结构的蓄热电暖器。本实用新型的强弱电控制结构及蓄热电暖器由于将强电和弱电控制单元分开布置，避免出现相互干扰的问题，且提高安全性。

### 主设计要求

1.一种强弱电控制结构，用于对电器的强电和弱电进行控制，其特征在于，包括强电控制单元和弱电控制单元，强电控制单元设置在控制盒中，控制盒设置在电器本体的内部，弱电控制单元设置在线控器中，线控器设置在电器本体的外部且与电器本体相互分离设置。

### 设计方案

1.一种强弱电控制结构，用于对电器的强电和弱电进行控制，其特征在于，包括强电控制单元和弱电控制单元，强电控制单元设置在控制盒中，控制盒设置在电器本体的内部，弱电控制单元设置在线控器中，线控器设置在电器本体的外部且与电器本体相互分离设置。

2.根据权利要求1所述的强弱电控制结构，其特征在于，线控器设置在电器使用环境中的墙体上。

3.根据权利要求1或2所述的强弱电控制结构，其特征在于，线控器与控制盒通过通讯线缆电性连接。

4.一种蓄热电暖器，其特征在于，包括权利要求1至3中任一所述的强弱电控制结构。

5.根据权利要求4所述的蓄热电暖器，其特征在于，蓄热电暖器的主壳体上设置有安装槽，控制盒的盒体容置在安装槽中，控制盒的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体相连。

6.根据权利要求5所述的蓄热电暖器，其特征在于，安装槽中设有滑轨，控制盒的盒体沿滑轨置入或脱离安装槽。

7.根据权利要求5或6所述的蓄热电暖器，其特征在于，控制盒的盒体与安装槽的槽壁通过螺钉连接。

8.根据权利要求5所述的蓄热电暖器，其特征在于，控制盒的盒体的侧壁上设置有滑槽，蓄热电暖器的侧壳体上设置有滑板，滑板可滑动插接在滑槽中，以使控制盒的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体相连。

9.根据权利要求5或8所述的蓄热电暖器，其特征在于，控制盒的盒体的侧壁上设置有插板，蓄热电暖器的侧壳体上设置有插槽，插板可插接在插槽中。

10.根据权利要求4或5所述的蓄热电暖器，其特征在于，控制盒位于蓄热电暖器的底部，靠近加热元件设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于家用电器领域，尤其涉及一种强弱电控制结构及设有该强弱电控制结构的蓄热电暖器。

背景技术

蓄热电暖器是利用夜间电网低谷时段的低价电能，在7-9小时内完成电、热能量转换并贮存，在电网高峰时段，以辐射、对流的方式将贮存的热量释放出来，实现全天24小时室内供暖的设备。也就是说，每天只用通电7-9小时，就能实现全天24小时取暖，达到了节省取暖费用的目的。

强弱电控制柜在医疗行业、制药行业、实验室行业、洁净厂房、商业大厦等各大型场所均有用到。但现有的强弱电一体控制往往会出现强电、弱电相互干扰的问题，且安全隐患大。因此，在家电领域，尤其是蓄热电暖器，急需合理配置强、弱电控制单元，以解决上述干扰问题及安全问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种强弱电控制结构及蓄热电暖器，以解决现有蓄热电暖器的强弱电控制相互干扰的问题。

为实现上述目的，本实用新型的强弱电控制结构及蓄热电暖器的具体技术方案如下：

一种强弱电控制结构，用于对电器的强电和弱电进行控制，其中，包括强电控制单元和弱电控制单元，强电控制单元设置在控制盒中，控制盒设置在电器本体的内部，弱电控制单元设置在线控器中，线控器设置在电器本体的外部且与电器本体相互分离设置。

进一步，线控器设置在电器使用环境中的墙体上。

进一步，线控器与控制盒通过通讯线缆电性连接。

一种蓄热电暖器，其中，包括上述任一所述的强弱电控制结构。

进一步，蓄热电暖器的主壳体上设置有安装槽，控制盒的盒体容置在安装槽中，控制盒的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体相连。

进一步，安装槽中设有滑轨，控制盒的盒体沿滑轨置入或脱离安装槽。

进一步，控制盒的盒体与安装槽的槽壁通过螺钉连接。

进一步，控制盒的盒体的侧壁上设置有滑槽，蓄热电暖器的侧壳体上设置有滑板，滑板可滑动插接在滑槽中，以使控制盒的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体相连。

进一步，控制盒的盒体的侧壁上设置有插板，蓄热电暖器的侧壳体上设置有插槽，插板可插接在插槽中，以使控制盒的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体相连。

进一步，控制盒位于蓄热电暖器的底部，靠近加热元件设置。

本实用新型的强弱电控制结构及蓄热电暖器具有以下优点：由于将电暖器的强电和弱电控制单元分开布置，避免出现相互干扰的问题，且提高安全性。

附图说明

图1为本实用新型的蓄热电暖器的结构示意图；

图2为本实用新型的蓄热电暖器的局部爆炸图；

图3为本实用新型中的控制盒的形状示意图。

具体实施方式

为了更好地了解本实用新型的目的、结构及功能，下面结合附图，对本实用新型的一种强弱电控制结构及蓄热电暖器做进一步详细的描述。

如图1至图3所示，本实用新型的强弱电控制结构包括强电控制单元和弱电控制单元，其中，强电控制单元设置在控制盒1中，控制盒1设置在电器本体的内部，弱电控制单元设置在线控器2中，线控器2设置在电器本体的外部且与电器本体相互分离设置，以对电器的强电和弱电进行分别控制。应注意的是，本实用新型的强弱电控制结构可以应用在蓄热电暖器上，也可以应用在类似需要使用强弱电控制的电器上，此外，本实用新型中的强电控制单元和弱电控制单元可以是本领域中常用的强弱电控制结构，不再详述。

下面以蓄热电暖器为例对本实用新型的强弱电控制结构进行具体说明。本实施例中，蓄热电暖器中设置有加热元件，强电控制单元和弱电控制单元分别对加热元件进行控制，例如，弱电控制单元可以控制加热元件的通断电，强电控制单元可以控制加热元件的运行。当然，可以理解的是，本实用新型中的强电控制单元和弱电控制单元能够对蓄热电暖器进行整体控制，并不局限于上述描述，其仅为参考实例。

进一步，如图1和图2所示，本实施例中，控制盒1设置在蓄热电暖器的内部，强电控制单元设置在控制盒1中，优选的是，控制盒1位于蓄热电暖器的底部，靠近加热元件设置，以便就近控制加热元件。当然，根据实际情况，控制盒的设置位置也可以灵活调整，并不局限于图中所示。

进一步，线控器2设置在蓄热电暖器使用环境中的墙体上，弱电控制单元设置在线控器2中，用于对蓄热电暖器进行时序控制，线控器2与控制盒1通过通讯线缆3电性连接，线控器2将时序控制信号经过通讯线缆3传递给控制盒1，由控制盒1中的继电器控制加热元件的通断电。

进一步，如图2和图3所示，本实施例中，蓄热电暖器的主壳体4的底部设置有安装槽41，控制盒1的盒体容置在安装槽41中，控制盒1的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体5相连，以使控制盒1固定设置在蓄热电暖器的内部。

其中，优选的是，安装槽41中设有滑轨，控制盒1的盒体可沿滑轨置入或脱离安装槽41，以方便拆卸。另外，控制盒1的盒体与安装槽41的槽壁上对应设置有螺钉孔，控制盒1的盒体与安装槽41的槽壁可通过螺钉固定连接，以使控制盒1固定设置在安装槽41中。当然，可以理解的是，控制盒与安装槽也可以采用其他固定方式，如卡扣等，只要是能够实现可拆卸式的固定连接即可。

进一步，控制盒1的盒体的侧壁上设置有滑槽11，优选的是，滑槽11竖向设置在盒体的侧壁上，蓄热电暖器的侧壳体5上对应设置有滑板，滑板可滑动插接在滑槽11中，以使控制盒1的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体5相连，且能够实现在水平方向上的限位。

同时，控制盒1的盒体的侧壁上还可设置有插板12，优选的是，插板12可沿盒体的侧壁顶端向上延伸设置，蓄热电暖器的侧壳体5上对应设置有插槽，插板12可插接在插槽中，以使控制盒1的盒体的侧壁与蓄热电暖器的侧壳体5相连，且能够实现在竖直方向上的限位。

本实用新型的蓄热电暖器将强电和弱电分开，强电控制部分放置于主机内的控制盒中，弱电控制部分放置于线控器中，既避免了强弱电间相互干扰，又提高了产品的安全性。另外，控制盒侧向滑入主机凹槽内，侧面设置有限位结构，正面打螺钉固定，安装便利，且需要的固定螺钉少，提高安装效率，方便拆装，达到了便于检修的目的。

可以理解，本实用新型是通过一些实施例进行描述的，本领域技术人员知悉的，在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外，在本实用新型的教导下，可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此，本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300079.8

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209857178U

授权时间:20191227

主分类号:F24D19/10

专利分类号:F24D19/10

范畴分类:35C;

申请人:珠海格力电器股份有限公司

第一申请人:珠海格力电器股份有限公司

申请人地址:519070 广东省珠海市前山金鸡西路

发明人:李吉;黄月林;任敏;王朝晖;王德旭;陈勇;陈闪毅

第一发明人:李吉

当前权利人:珠海格力电器股份有限公司

代理人:高凤荣

代理机构:12203

代理机构编号:天津三元专利商标代理有限责任公司 12203

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/039cdc4cd5ef43c2ae8ca8ef.html