# 上下流立环式管式氧化沟罐论文和设计-凌建军

### 全文摘要

本发明公开了一种上下流立环式管式氧化沟罐，涉及污水处理领域，包括两个并列排布的氧化沟沟道、将两个氧化沟沟道串联连通的连接管道、开设于氧化沟沟道上的进、出水口，构成完整的环流氧化沟，其特征在于两个氧化沟沟道在高度方向上下层排布，每个氧化沟沟道由至少一个卧式罐体串联构成，环流氧化沟道和\/或管道内设置有推流装置和\/或推流提升泵和\/或表面曝气器。本发明占地面积小，制作方便、运输方便，可有效解决农村污水短时流量大以及现有污水处理装置水流流态不佳的问题。

### 主设计要求

1.上下流立环式管式氧化沟罐，包括两个并列排布的氧化沟沟道、将两个氧化沟沟道串联连通的连接管道、开设于氧化沟沟道上的进、出水口，构成完整的环流氧化沟，其特征在于两个氧化沟沟道在高度方向上下层排布，每个氧化沟沟道由至少一个卧式罐体串联构成，环流氧化沟道和\/或管道内设置有推流装置和\/或推流提升泵和\/或表面曝气器。

### 设计方案

1.上下流立环式管式氧化沟罐，包括两个并列排布的氧化沟沟道、将两个氧化沟沟道串联连通的连接管道、开设于氧化沟沟道上的进、出水口，构成完整的环流氧化沟，其特征在于两个氧化沟沟道在高度方向上下层排布，每个氧化沟沟道由至少一个卧式罐体串联构成，环流氧化沟道和\/或管道内设置有推流装置和\/或推流提升泵和\/或表面曝气器。

2.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于下层氧化沟沟道底部设有微孔曝气装置。

3.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于上层氧化沟沟道设置有一组或多组MBR膜生物反应器。

4.根据权利要求2所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于微孔曝气装置为穿孔曝气装置、管式曝气装置、板式曝气装置、盘式曝气装置的一种或组合。

5.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于表面曝气机为转碟表面曝气机、倒伞型表面曝气机、转刷表面曝气机、推流充氧一体机的一种或组合。

6.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于下层的氧化沟沟道的外壁底部设置有支撑平台。

7.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于组成上层氧化沟沟道的罐体与组成下层氧化沟沟道的罐体之间设置有加强支撑板\/柱\/框架。

8.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于罐体的截面为椭圆形或圆形，材质为钢板或塑料。

9.根据权利要求1所述的上下流立环式管式氧化沟罐，其特征在于连接管道包括至少一段弯管，弯管与弯管、弯管与罐体间的连接方式为焊接、法兰连接、法兰伸缩器连接、橡胶软接的一种或组合。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及污水处理领域，尤其涉及农村生活污水、城市生活污水、工业污水的提标改造领域，也可应用于河道的应急处理、泵站的应急处理升级改造。

背景技术

现阶段，农村生活污水主要处理难度在于全天的流量不稳定，在早中晚不到约4小时，排放了20小时水量，污水排放量占用水量的比例达到50%-80%，对设备的抗冲击能力要求较高，并且需要调节池和泵站，土建设成本和设备成本高。

其次，由于农村居民居住较为分散，农村排水设施不完善，因此在治理过程中要因地制宜，选择合适的污水处理地带，所以污水处理设备需要尽可能的减少占地面积。

在河道应急处理方面，由于城市河道是维护城市生态平衡、优化城市景观、改善人居环境的重要载体，而河道上的堤坝，也使得河道的流动性变差，在旱季时，自我净化能力不足的静态水体，只有当汛期时，河道内的水方可流出河道。一旦河道出现蓝藻爆发、黑臭、水草丛生等严重污染事件，既有碍于城市景观、破坏城市形象，更影响了沿河居民的生活居住条件，直接威胁着人们的生存环境和生态健康。

河水中溶解氧的含量是反应水体污染状态的一个重要指标，受污染水体溶解氧浓度变化的过程反应了河流的自净过程。当水体中存在溶解氧时，河水中的有机物往往为好氧菌所分解，使水中溶解氧含量下降，浓度低于饱和值，而水面大气中的氧就溶解到河水中，补充消耗掉的氧。如果河水中有机物含量较多，溶解氧消耗太快，大气中的氧来不及供应，水体中的溶解氧将会逐渐下降，乃至消耗殆尽，从而影响水生态系统的平衡。当河水中的溶解氧消耗殆尽之后河流就会出现无氧状态，有机物的分解就从有氧分解转化为无氧分解，水质就会恶化，甚至出现黑臭现象。此时，水生态系统已遭到严重破坏，无法自行恢复。由此可见，溶解氧在河水自净过程起着非常重要的作用。

现有的农村、应急污水处理设备设备复杂，占地面积大，维护运行费用高，无法有效应用在农村及应急处理领域，而且见效慢，无法应对突发性环境水污染事件，也无法实时实地对污染水体进行治理。

上述污水的技术难题一直未能得到有效的解决。

发明内容

本发明的目的是提供一种占地面积小，制作方便、运输方便的上下流立环式管式氧化沟罐，可有效解决农村污水短时流量大以及现有污水处理装置水流流态不佳的问题，并且采用氧化沟技术无需加设调节池泵站以及初沉池，结构简单，便于产业化应用。

为实现上述发明目的，本发明的技术方案是：一种上下流立环式管式氧化沟罐，包括两个并列排布的氧化沟沟道、将两个氧化沟沟道串联连通的连接管道、开设于氧化沟沟道上的进、出水口，构成完整的环流氧化沟，其特征在于两个氧化沟沟道在高度方向上下层排布，每个氧化沟沟道由至少一个卧式罐体串联构成，环流氧化沟道和\/或管道内设置有推流装置和\/或推流提升泵和\/或表面曝气器。

作为优选，下层氧化沟沟道底部设有微孔曝气装置。

作为优选，上层氧化沟沟道设置有一组或多组MBR膜生物反应器。

作为优选，微孔曝气装置为穿孔曝气装置、管式曝气装置、板式曝气装置、盘式曝气装置的一种或组合。

作为优选，表面曝气机为转碟表面曝气机、倒伞型表面曝气机、转刷表面曝气机、推流充氧一体机的一种或组合。

作为优选，下层的氧化沟沟道的外壁底部设置有支撑平台。

作为优选，组成上层氧化沟沟道的罐体与组成下层氧化沟沟道的罐体之间设置有加强支撑板\/柱\/框架。

作为优选，罐体的截面为椭圆形或圆形，材质为钢板或塑料。

作为优选，连接管道包括至少一段弯管，弯管与弯管、弯管与罐体间的连接方式为焊接、法兰连接、法兰伸缩器连接、橡胶软接的一种或组合。

本发明的有益效果是：

（1）通过多个罐体上下层排列组合成环流式氧化沟，组合简单快捷，工人可直接在生产车间进行组装，便于运输，并且采用氧化沟结构，解决了农村污水短时间内流量大，冲击强度大，农村污水雨污不分流的问题，无需加设调节池、泵站和初沉池，大大减少了土建和设备成本。

（2）罐体的截面为椭圆形或圆形，由于污水具有粘滞性，当它在一定的固体边界中流动时,受到固体边界壁面的阻滞和干扰，在水流内部产生流动阻力，采用截面为椭圆形或圆形的罐体，水流流动阻力小，因此具有更好的水流流态，提高了氧化沟的处理效率。

（3）在氧化沟沟道内安装表面曝气机和MBR膜生物反应器，一方面利用氧化沟环流通道内的水流流动对MBR平板膜进行侧向冲洗，对膜表面起到一定的清洗作用，另一方面表面曝气机具有一定的推流效果，可以加强水流流动，进一步提高对膜表面的清洗效果，在节省能耗的同时提高曝气效果。

（4）在氧化沟沟道和\/或管道内设置有推流装置和\/或推流提升泵和\/或表面曝气器，通过推流装置和\/或推流提升泵可以将底层的氧化沟沟道内的污水推流提升至上层氧化沟沟道内，实现上下氧化沟沟道的水流循环，保证氧化沟工艺的运行。

附图说明

图1为实施例1的示意图。

图2为第一种管道连接示意图。

图3为第二种管道连接示意图。

图4为第三种管道连接示意图。

图5为第四种管道连接示意图。

图6为第五种管道连接示意图。

图7为第六种管道连接示意图。

图8为第七种管道连接示意图。

图9为第八种管道连接示意图。

图10为第九种管道连接示意图。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

实施例1

如图1所示，一种上下流立环式管式氧化沟罐，包括两个并列排布的上层氧化沟沟道1和下层氧化沟沟道2、将两个氧化沟沟道串联连通的连接管道3、开设于氧化沟沟道上的进水口4和出水口5，构成完整的环流氧化沟，两个氧化沟沟道在高度方向上下层排布，每个氧化沟沟道均为一个卧式罐体6，卧式罐体6截面为圆形或椭圆形，材质为钢板，连通两个氧化沟沟道的连接管道3内设置有推流装置7，上层氧化沟沟道1为好氧区，其内部设置有一组转碟表面曝气机8和MBR膜生物反应器9，下层氧化沟沟道2为厌氧区或兼氧区，其底部设有微孔曝气装置10，下层氧化沟沟道2的外壁底部设置有支撑平台11。

污水从上层罐体的左侧进水口进入，整个装置内水位到达规定水位后，启动转碟表面曝气机8、推流装置7，使内部污水形成氧化沟式环流，上层罐体内转碟表面曝气机8对上层的污水进行曝气充氧，结合MBR膜生物反应器9的曝气装置，使整个上层的水体曝气充分，好氧反应剧烈高效，由于水中的氧气总是自下而上溢出水体，导致下层罐体内的污水内的含氧量一直维持再较低的水平，形成良好的厌氧\/兼氧反应区，从而无需另外设置其他结构就可形成厌氧区，大大减少制作成本和占地面积。

实施例2

如图2所示，参照实施例1，其余特征不变，连接管道包括四段弯管31，其中两段分布于上下层氧化沟沟道的一侧，另外两段分布于上下层氧化沟沟道的另一侧，弯管31与卧式罐体6之间通过焊接固定，同一侧的两段弯管31之间通过一对法兰12连接，且同一对法兰12之间通过法兰伸缩节13连接，法兰伸缩节具有一定的位移量，方便安装，可承受管线的轴向压力，在安装维修时，可根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，不仅提高工作效率，而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。

实施例3

如图3所示，参照实施例1、2，其余特征不变，上层氧化沟沟道1的卧式罐体6与下层氧化沟沟道2的卧式罐体6之间设置有加强支撑柱14。

实施例4

如图4所示，参照实施例1、2，其余特征不变，支撑平台11上安装有加强支撑框架15，加强支撑框架15的上平面支撑上层氧化沟沟道1的卧式罐体6。

实施例5

如图5所示，参照实施例1、2，其余特征不变，上层氧化沟沟道1的卧式罐体6与下层氧化沟沟道2的卧式罐体6之间设置有加强支撑板16。

实施例6

如图6所示，参照实施例1，其余特征不变，连接管道包括四段弯管31，其中两段分布于上下层氧化沟沟道的一侧，另外两段分布于上下层氧化沟沟道的另一侧，弯管与罐体之间通过焊接固定，同一侧的两段弯管之间通过一对法兰12连接。

实施例7

如图7所示，参照实施例1、6，其余特征不变，上层氧化沟沟道1的卧式罐体6与下层氧化沟沟道2的卧式罐体6之间设置有加强支撑柱14。

实施例8

如图8所示，参照实施例1、6，其余特征不变，支撑平台11上安装有加强支撑框架15，加强支撑框架15的上平面支撑上层氧化沟沟道1的卧式罐体6。

实施例9

如图9所示，参照实施例1、6，其余特征不变，上层氧化沟沟道1的卧式罐体6与下层氧化沟沟道2的卧式罐体6之间设置有加强支撑板16。

实施例10

如图10所示，参照实施例1，其余特征不变，连接管道包括四段弯管31，其中两段分布于上下层氧化沟沟道的一侧，另外两段分布于上下层氧化沟沟道的另一侧，弯管31与卧式罐体6之间通过焊接固定，同一侧的两段弯管31之间也通过焊接连接。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201910607123.4

申请日:2019-07-06

公开号:CN110204046A

公开日:2019-09-06

国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:授权时间:主分类号:C02F 3/30

专利分类号:C02F3/30

范畴分类:41B;

申请人:凌志环保股份有限公司;江苏凌志环保工程有限公司;江苏凌志环保设备有限公司;凌志环保（临泉）有限公司;无锡膜津环保科技有限公司;江苏帕洛阿尔托环保技术研究院有限公司

第一申请人:凌志环保股份有限公司

申请人地址:214200 江苏省无锡市宜兴市和桥镇南新东路

发明人:凌建军

第一发明人:凌建军

当前权利人:凌志环保股份有限公司;江苏凌志环保工程有限公司;江苏凌志环保设备有限公司;凌志环保（临泉）有限公司;无锡膜津环保科技有限公司;江苏帕洛阿尔托环保技术研究院有限公司

代理人:周舟

代理机构:32208

代理机构编号:宜兴市天宇知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/03e281aa67a92383ed13b98e.html