# 一种叶轮连轴结论文和设计-于培勇

### 全文摘要

本实用新型提供了一种叶轮连轴结，属于连轴结技术领域，包括叶轮、轴套和连接轴，叶轮固定连接在轴套外圆周面，轴套内侧壁设置有多个第一键槽，连接轴装配在轴套内部，且连接轴上与第一键槽对应位置还设置有多个第二键槽，所述轴套内还设置有沿轴套轴向分布的多个圆孔，所述圆孔靠近轴套内部的一侧孔壁处开设有便于连杆贯穿的开孔，所述连杆一端位于圆孔内，另一端穿过开孔后固定连接至卡板。本实用新型降低了轴套与连接轴的加工精度以及装配精度，在较低精度下即可保证叶轮的正常工作，结构简单，安装方便。

### 主设计要求

1.一种叶轮连轴结，包括叶轮（1）、轴套（2）和连接轴（3），叶轮（1）固定连接在轴套（2）外圆周面，轴套（2）内侧壁设置有多个第一键槽（4），连接轴（3）装配在轴套（2）内部，且连接轴（3）上与第一键槽（4）对应位置还设置有多个第二键槽（5），其特征是，所述轴套（2）内还设置有沿轴套（2）轴向分布的多个圆孔（10）；所述圆孔（10）靠近轴套（2）内部的一侧孔壁处开设有便于连杆（9）贯穿的开孔；所述连杆（9）一端位于圆孔（10）内，另一端穿过开孔后固定连接至卡板（7）。

### 设计方案

1.一种叶轮连轴结，包括叶轮（1）、轴套（2）和连接轴（3），叶轮（1）固定连接在轴套（2）外圆周面，轴套（2）内侧壁设置有多个第一键槽（4），连接轴（3）装配在轴套（2）内部，且连接轴（3）上与第一键槽（4）对应位置还设置有多个第二键槽（5），其特征是，

所述轴套（2）内还设置有沿轴套（2）轴向分布的多个圆孔（10）；所述圆孔（10）靠近轴套（2）内部的一侧孔壁处开设有便于连杆（9）贯穿的开孔；所述连杆（9）一端位于圆孔（10）内，另一端穿过开孔后固定连接至卡板（7）。

2.根据权利要求1所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述第一键槽（4）在轴套（2）内壁呈环形阵列分布设置有四个。

3.根据权利要求2所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述第二键槽（5）在连接轴（3）外圆周面呈环形阵列分布设置四个。

4.根据权利要求3所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述圆孔（10）在轴套（2）内部呈环形阵列分布设置四个。

5.根据权利要求1-4任一所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述连杆（9）与卡板（7）之间通过焊接相连。

6.根据权利要求5所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述卡板（7）为铝合金材质。

7.根据权利要求1所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述轴套（2）内壁与卡板（7）对应位置还设置有卡板收纳槽（8）。

8.根据权利要求7所述的一种叶轮连轴结，其特征是，所述卡板收纳槽（8）大小与卡板（7）相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种连轴结，具体是一种叶轮连轴结。

背景技术

叶轮既指装有动叶的轮盘，是冲动式汽轮机转子的组成部分，又可以指轮盘与安装其上的转动叶片的总称。叶轮可以根据形状以及开闭合情况进行分类。

随着社会的发展以及空气动力学的不断进步，各种风机的叶轮研发都在采用更新颖的设计以获得更高的效率。现有的叶轮都固定在轴套上，再由轴套与转轴进行装配，从而实现转矩的传递。在叶轮旋转的过程中，由于离心力的作用，轴套会沿着转轴进行径向的跳动，影响叶轮的正常工作，为解决这一问题，轴套与转轴的加工精度以及装配精度都要求较高，然而，这又会增加设备成本。

实用新型内容

针对上述现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是提供一种叶轮连轴结。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了如下技术方案：

一种叶轮连轴结，包括叶轮、轴套和连接轴，叶轮固定连接在轴套外圆周面，轴套内侧壁设置有多个第一键槽，连接轴装配在轴套内部，且连接轴上与第一键槽对应位置还设置有多个第二键槽；

所述轴套内还设置有沿轴套轴向分布的多个圆孔；所述圆孔靠近轴套内部的一侧孔壁处开设有便于连杆贯穿的开孔；所述连杆一端位于圆孔内，另一端穿过开孔后固定连接至卡板。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述第一键槽在轴套内壁呈环形阵列分布设置有四个。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述第二键槽在连接轴外圆周面呈环形阵列分布设置四个。

作为本实用新型进一步的改进方案：所述圆孔在轴套内部呈环形阵列分布设置四个。

作为本实用新型再进一步的改进方案：所述连杆与卡板之间通过焊接相连。

作为本实用新型再进一步的改进方案：所述卡板为铝合金材质。

作为本实用新型再进一步的改进方案：所述轴套内壁与卡板对应位置还设置有卡板收纳槽。

作为本实用新型再进一步的改进方案：所述卡板收纳槽大小与卡板相同。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型降低了轴套与连接轴的加工精度以及装配精度，在较低精度下即可保证叶轮的正常工作，结构简单，安装方便。

附图说明

图1为一种叶轮连轴结的结构示意图；

图2为一种叶轮连轴结中A处结构放大图；

图中：1-叶轮、2-轴套、3-连接轴、4-第一键槽、5-第二键槽、6-平键、7-卡板、8-卡板收纳槽、9-连杆、10-圆孔、11-销钉。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

实施例1

请参阅图1-2，本实施例提供了一种叶轮连轴结，包括叶轮1、轴套2和连接轴3；所述叶轮1固定连接在轴套2外圆周面；所述轴套2内侧壁设置有多个第一键槽4；所述连接轴3装配在轴套2内部，且连接轴2上与第一键槽4对应位置还设置有多个第二键槽5；所述第一键槽4与第二键槽5的数量不加限定，本实施例中，优选的，所述第一键槽4在轴套2内壁呈环形阵列分布设置有四个，所述第二键槽5在连接轴3外圆周面呈环形阵列分布设置四个；

所述轴套2内还设置有沿轴套2轴向分布的多个圆孔10；所述圆孔10的数量不加限定，本实施例中，优选的，所述圆孔10在轴套2内部呈环形阵列分布设置四个；所述圆孔10靠近轴套2内部的一侧孔壁处开设有便于连杆9贯穿的开孔；所述连杆9一端位于圆孔10内，另一端穿过开孔后固定连接至卡板7；所述连杆9与卡板7的固定方式不加限定，本实施例中，优选的，所述连杆9与卡板7之间通过焊接相连；所述卡板7的材质不加限定，本实施例中，优选的，所述卡板7为铝合金材质；

将轴套2套进连接轴3，并将第一键槽4与第二键槽5对齐，通过平键6对第一键槽4与第二键槽5进行限位，从而实现转矩的传递；再利用销钉11销入各个圆孔10内，从而挤压连杆9，驱使各个圆孔10内部的卡板7从侧面对连接轴3进行卡紧，防止在连接轴3带动轴套2旋转的同时，因轴套2以及连接轴3的加工精度不够，导致轴套2发生径向跳动，从而影响叶轮的正常工作；

实施例2

请参阅图2，一种叶轮连轴结，本实施例相较于实施例1，所述轴套2内壁与卡板7对应位置还设置有卡板收纳槽8；所述卡板收纳槽8大小与卡板7相同，在进行轴套2与连接轴3的装配之前，卡板7处于卡板收纳槽8内。

本实用新型的工作原理是：将轴套2套进连接轴3，并将第一键槽4与第二键槽5对齐，通过平键6对第一键槽4与第二键槽5进行限位，从而实现转矩的传递；再利用销钉11销入各个圆孔10内，从而挤压连杆9，驱使各个圆孔10内部的卡板7从侧面对连接轴3进行卡紧，防止在连接轴3带动轴套2旋转的同时，因轴套2以及连接轴3的加工精度不够，导致轴套2发生径向跳动，从而影响叶轮的正常工作。

本实用新型降低了轴套与连接轴的加工精度以及装配精度，在较低精度下即可保证叶轮的正常工作，结构简单，安装方便。

上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明，但是本专利并不限于上述实施方式，在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本专利宗旨的前提下做出各种变化。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920053264.1

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209800354U

授权时间:20191217

主分类号:F04D29/28

专利分类号:F04D29/28;F04D29/62

范畴分类:28D;27B;

申请人:东莞市金广恒环保节能技术有限公司

第一申请人:东莞市金广恒环保节能技术有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市横沥镇田饶步村东坳工业区第五栋厂房

发明人:于培勇

第一发明人:于培勇

当前权利人:东莞市金广恒环保节能技术有限公司

代理人:吴芳

代理机构:44541

代理机构编号:深圳龙图腾专利代理有限公司 44541

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/03fd2890400409f79107ed95.html