# 一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具论文和设计-支建冲

### 全文摘要

本实用新型涉及一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具，包括定位法兰盘，定位法兰盘上设有第一V型支撑块和第二V型支撑块，定位法兰盘上设有球头支承座，球头支承座置于第一V型支撑块和第二V型支撑块中间外侧，球头支承座上装有球头限位柱，第一V型支撑块中设有定位用的圆柱销，第二V型支撑块上装有螺钉支座，螺钉支座上装有第一支紧螺钉，定位法兰盘上还设有压板，压板由锁紧螺栓、第一螺母、第二支撑螺钉和第二螺母实现夹紧。本实用新型通过一次装夹，保证零件加工精度和行位公差要求；切削时不会产生振动；大大提高了工件装夹定位速度；减少了零件加工过程中多次装夹的过程，大大提高了生产效率，保证零件加工质量，降低生产成本。

### 主设计要求

1.一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具，包括定位法兰盘（1），所述定位法兰盘（1）上设有对称设置的第一V型支撑块（2）和第二V型支撑块（3），所述定位法兰盘（1）上设有球头支承座（4），所述球头支承座（4）置于第一V型支撑块（2）和第二V型支撑块（3）中间外侧，所述球头支承座（4）上装有球头限位柱（5），所述第一V型支撑块（2）中设有定位用的圆柱销（6），所述第二V型支撑块（3）上装有螺钉支座（7），所述螺钉支座（7）上装有第一支紧螺钉（8），所述定位法兰盘（1）上还设有压板（9），所述压板（9）由锁紧螺栓（10）、第一螺母（11）、第二支撑螺钉（12）和第二螺母（13）实现夹紧。

### 设计方案

1.一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具，包括定位法兰盘（1），所述定位法兰盘（1）上设有对称设置的第一V型支撑块（2）和第二V型支撑块（3），所述定位法兰盘（1）上设有球头支承座（4），所述球头支承座（4）置于第一V型支撑块（2）和第二V型支撑块（3）中间外侧，所述球头支承座（4）上装有球头限位柱（5），所述第一V型支撑块（2）中设有定位用的圆柱销（6），所述第二V型支撑块（3）上装有螺钉支座（7），所述螺钉支座（7）上装有第一支紧螺钉（8），所述定位法兰盘（1）上还设有压板（9），所述压板（9）由锁紧螺栓（10）、第一螺母（11）、第二支撑螺钉（12）和第二螺母（13）实现夹紧。

2.根据权利要求1所述用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具，其特征在于：所述第一V型支撑块（2）、所述第二V型支撑块（3）和所述球头支承座（4）均通过内六角螺钉（14）固定在所述定位法兰盘（1）上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具。

背景技术

目前，方向机螺杆的端面槽与螺杆螺道轴向方向有位置度要求，采用先加工端面槽再以端面槽定位加工滚道，端面定位间隙较大，工件装夹定位不可靠；螺杆外圆的键槽与螺杆端面槽有位置度要求，以端面槽定位加工螺杆外圆键槽，端面定位间隙较大，工件装夹定位不可靠。

发明内容

本实用新型的目的是为了克服以上的不足，提供一种结构简单、提高装夹速度、提高生产效率、降低生产成本的用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具，包括定位法兰盘，定位法兰盘上设有对称设置的第一V型支撑块和第二V型支撑块，定位法兰盘上设有球头支承座，球头支承座置于第一V型支撑块和第二V型支撑块中间外侧，球头支承座上装有球头限位柱，第一V型支撑块中设有定位用的圆柱销，第二V型支撑块上装有螺钉支座，螺钉支座上装有第一支紧螺钉，定位法兰盘上还设有压板，压板由锁紧螺栓、第一螺母、第二支撑螺钉和第二螺母实现夹紧。

本实用新型的进一步改进在于：第一V型支撑块、第二V型支撑块和球头支承座均通过内六角螺钉固定在定位法兰盘上。

本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

本实用新型通过一次装夹，首先解决了零件加工装夹定位可靠性的问题，保证零件加工精度和行位公差要求；在对螺杆端面槽、外圆键槽的加工切削时不会产生振动；其次大大提高了工件装夹定位速度；减少了零件加工过程中多次装夹的过程，大大提高了生产效率，保证零件加工质量，降低生产成本。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的结构示意图；

图中标号：1-定位法兰盘、2-第一V型支撑块、3-第二V型支撑块、4-球头支承座、5-球头限位柱、6-圆柱销、7-螺钉支座、8-第一支紧螺钉、9-压板、10-锁紧螺栓、11-第一螺母、12-第二支撑螺钉、13-第二螺母、14-内六角螺钉。

具体实施方式：

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。在本实用新型的一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它实施方式中示出的元素和特征相结合。应当注意，为了清楚的目的，说明中省略了与本实用新型无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1和图2示出了本实用新型一种用于螺杆铣端面槽及外圆键槽的夹具的一种实施方式，包括定位法兰盘1，定位法兰盘1上设有对称设置的第一V型支撑块2和第二V型支撑块3，定位法兰盘1上设有球头支承座4，球头支承座4置于第一V型支撑块2和第二V型支撑块3中间外侧，球头支承座4上装有球头限位柱5，第一V型支撑块2中设有定位用的圆柱销6，第二V型支撑块3上装有螺钉支座7，螺钉支座7上装有第一支紧螺钉8，定位法兰盘1上还设有压板9，压板9由锁紧螺栓10、第一螺母11、第二支撑螺钉12和第二螺母13实现夹紧，锁紧螺栓10和第二支撑螺钉12分别与定位法兰盘7连接，第二支撑螺钉12由第二螺母13固定。第一V型支撑块2、第二V型支撑块3和球头支承座4均通过内六角螺钉14固定在定位法兰盘1上。

加工方向机螺杆外圆键槽时，拾取前序已经加工好的螺杆。将螺杆螺道的左端台阶面紧靠第一V型支撑块2右平面，实现轴向定位；两轴承档外圆紧靠在第一V型支撑块2、第二V型支撑块3的V型面上，实现定位；螺杆端面槽与螺道的相互位置要求通过转动螺杆让螺道圆弧与球头限位柱5的球头紧密接触实现定位。旋紧螺钉支座7上的支紧螺钉实现初步夹紧。移动压板8压在螺杆滚道外圆上，旋转螺母11将工件螺杆压紧。加工螺杆外圆键槽。通过将数控分度头逆时针旋转90度，加工螺杆端面的槽。

本实用新型通过该方向机螺杆铣端面槽、外圆键槽夹具的使用，通过一次装夹，首先解决了零件加工装夹定位可靠性的问题，保证零件加工精度和行位公差要求；在对螺杆端面槽、外圆键槽的加工切削时不会产生振动；其次大大提高了工件装夹定位速度；减少了零件加工过程中多次装夹的过程，大大提高了生产效率，保证零件加工质量，降低生产成本。

最后应说明的是：虽然以上已经详细说明了本实用新型及其优点，但是应当理解在不超出由所附的权利要求所限定的本实用新型的精神和范围的情况下可以进行各种改变、替代和变换。而且，本实用新型的范围不仅限于说明书所描述的过程、设备、手段、方法和步骤的具体实施例。本领域内的普通技术人员从本实用新型的公开内容将容易理解，根据本实用新型可以使用执行与在此所述的相应实施例基本相同的功能或者获得与其基本相同的结果的、现有和将来要被开发的过程、设备、手段、方法或者步骤。因此，所附的权利要求旨在在它们的范围内包括这样的过程、设备、手段、方法或者步骤。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920070216.3

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209452867U

授权时间:20191001

主分类号:B23C 3/30

专利分类号:B23C3/30;B23C3/28;B23Q3/00

范畴分类:26E;

申请人:南通环球转向器制造有限公司

第一申请人:南通环球转向器制造有限公司

申请人地址:226000 江苏省南通市经济技术开发区瑞兴路99号

发明人:支建冲

第一发明人:支建冲

当前权利人:南通环球转向器制造有限公司

代理人:钱靓

代理机构:32243

代理机构编号:南京正联知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0413bbb4ed4c1b1d56d0a1ca.html