# 堆石颗粒强度的尺寸效应研究

### 论文摘要

堆石料作为主要筑坝材料,具有显著的尺寸效应且易发生颗粒破碎,颗粒破碎是引起土石坝变形的重要影响因素之一。因此,研究堆石颗粒单粒破碎强度的尺寸效应可为高土石坝变形控制研究提供试验参数,具有重大意义。通过对20 mm～240 mm范围内的大连石灰石颗粒进行单颗粒强度室内试验,分析了不同粒径颗粒强度的分布规律,发现Logistic函数能够较好地描述同一粒组堆石颗粒强度的分布。基于Logistic函数建立了考虑尺寸效应的颗粒强度公式,同时根据单颗粒破碎试验现象提出了四种颗粒破碎模式。最后对单颗粒破碎后的碎片进行筛分,研究了其碎片的分布规律。

### 论文目录

- 1 堆石颗粒破碎强度试验

- 2 颗粒破碎模式的探究

- （1） 爆裂式破碎。

- （2） 分裂式破碎。

- （3） 粉碎式破碎。

- （4） 贯通缝式破碎。

- 3 堆石料单粒强度统计分布

- 3.1 Logistic统计学分布

- 3.2 基于Logistic分布上的尺寸效应公式

- 3.3 颗粒破碎后的分形分布

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 米晓飞,迟世春

关键词: 颗粒破碎,尺寸效应,室内试验,破碎模式,颗粒强度公式,函数

来源: 水利与建筑工程学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程

单位: 大连理工大学海岸与近海工程国家重点试验室,大连理工大学建设工程学部水利工程学院工程抗震研究所

基金: 国家重点研发计划(2016YFB0201001)

分类号: TV41

页码: 182-187+197

总页数: 7

文件大小: 2323K

下载量: 96

### 相关论文文献

- [1].辐射源尺寸效应实验方案设计[J]. 计量与测试技术 2020(05)

- [2].基础埋深对承载力试验中基础尺寸效应的影响[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [3].尺寸效应对混凝土受压力学性能影响试验研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2019(02)

- [4].基于细观模拟的混凝土动态压缩强度尺寸效应研究[J]. 工程力学 2019(11)

- [5].常规三轴条件下不均匀岩石的强度尺寸效应[J]. 低温建筑技术 2017(12)

- [6].低应变率下混凝土动态拉伸破坏尺寸效应细观模拟[J]. 工程力学 2019(08)

- [7].扰动对混凝土性能影响的尺寸效应试验研究[J]. 硅酸盐通报 2019(08)

- [8].尺寸效应影响的双层微梁弯曲特性研究[J]. 塑性工程学报 2018(04)

- [9].钢筋混凝土梁抗弯性能尺寸效应试验研究[J]. 结构工程师 2012(06)

- [10].混凝土与混凝土结构尺寸效应述评(Ⅱ):构件层次[J]. 土木工程学报 2017(11)

- [11].砂土地基密度对基础尺寸效应的影响研究[J]. 岩土工程技术 2016(01)

- [12].成分及尺寸效应对低碳钢中析出相影响[J]. 材料热处理学报 2014(S1)

- [13].蒸压加气混凝土毛细吸水试验中尺寸效应的影响研究[J]. 建筑节能 2020(09)

- [14].浅谈钢材的“尺寸效应”[J]. 金属加工(热加工) 2008(23)

- [15].充填混合材料力学特性尺寸效应研究[J]. 化工矿物与加工 2019(05)

- [16].不饱和十字交叉型裂隙流动的尺寸效应[J]. 矿业科学学报 2018(04)

- [17].硬性结构面表面起伏形态测量及其尺寸效应研究[J]. 水文地质工程地质 2011(04)

- [18].循环冲击荷载下花岗岩力学特性尺寸效应[J]. 水利水运工程学报 2020(02)

- [19].不同高径比岩石单轴抗压强度尺寸效应试验研究[J]. 资源环境与工程 2019(02)

- [20].硅与二氧化硅界面的有限尺寸效应对纳米晶体管栅漏电流的影响（英文）[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2019(03)

- [21].屋面保温板部品设计及尺寸效应模拟[J]. 塑料工业 2019(S1)

- [22].基于尺寸效应的砂岩巴西劈裂声发射特征试验研究[J]. 矿业研究与开发 2018(06)

- [23].CTOD尺寸效应的概率描述研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [24].钢筋混凝土节点核心区剪切破坏尺寸效应试验研究[J]. 中国科学:技术科学 2019(04)

- [25].基于土体振动能量吸收特性的层状路基缩尺模型尺寸效应研究[J]. 振动与冲击 2018(01)

- [26].钛对碳纳米管增强铝基复合材料组织与性能的尺寸效应[J]. 金属热处理 2020(08)

- [27].纳米压痕条件下单晶锗的尺寸效应[J]. 有色金属工程 2019(04)

- [28].加筋地基室内大模型试验尺寸效应分析[J]. 广西科技大学学报 2019(04)

- [29].圆钢管混凝土轴压性能尺寸效应试验研究[J]. 建筑结构学报 2017(S1)

- [30].极薄带微轧制中的尺寸效应[J]. 轧钢 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/048e654ff6caeb8ef6941728.html