# 一种农业生产种植管理专用杀虫装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种农业生产种植管理专用杀虫装置，包括箱体，所述箱体的上表面安装有立柱，所述立柱的左侧侧壁上固定连接有安装板，所述安装板上通过缓冲机构连接有杀虫灯，所述杀虫灯包括两个安装座，两个所述安装座之间通过灯管相连接，所述灯管外罩设有筒状电网，所述筒状电网的上下两端分别与两个安装座相连接，所述立柱的左侧安装有处在杀虫灯下方的喷药机构。本实用新型可以通过小型抽液泵周期性地将灭虫液经由雾化喷头喷出，此举将大幅度提高装置的杀虫效率，同时还能通过安装板上与杀虫灯相连接的缓冲机构的设置能在装置移动过程中将颠簸给与最大程度的抵消减缓，大大提高灯管、筒状电网的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种农业生产种植管理专用杀虫装置，包括箱体(1)，其特征在于，所述箱体(1)的上表面安装有立柱(17)，所述立柱(17)的左侧侧壁上固定连接有安装板(9)，所述安装板(9)上通过缓冲机构连接有杀虫灯，所述杀虫灯包括两个安装座(10)，两个所述安装座(10)之间通过灯管(11)相连接，所述灯管(11)外罩设有筒状电网(12)，所述筒状电网(12)的上下两端分别与两个安装座(10)相连接，所述立柱(17)的左侧安装有处在杀虫灯下方的喷药机构。

### 设计方案

1.一种农业生产种植管理专用杀虫装置，包括箱体(1)，其特征在于，所述箱体(1)的上表面安装有立柱(17)，所述立柱(17)的左侧侧壁上固定连接有安装板(9)，所述安装板(9)上通过缓冲机构连接有杀虫灯，所述杀虫灯包括两个安装座(10)，两个所述安装座(10)之间通过灯管(11)相连接，所述灯管(11)外罩设有筒状电网(12)，所述筒状电网(12)的上下两端分别与两个安装座(10)相连接，所述立柱(17)的左侧安装有处在杀虫灯下方的喷药机构。

2.根据权利要求1所述的一种农业生产种植管理专用杀虫装置，其特征在于，所述缓冲机构包括四个穿插在安装板(9)上的竖杆(13，)所述安装板(9)上开设有与四个竖杆(13)相匹配的四个通孔(16，)四个所述竖杆(13)的外侧壁分别与四个通孔(16)的内侧壁滑动连接，且四个所述竖杆(13)的下端均与位于上侧的安装座(10)固定连接，每个所述竖杆(13)的上端均固定套设有圆环(15)，每个所述竖杆(13)外均套设有缓冲弹簧(14)，每个所述竖杆(13)上的缓冲弹簧(14)的下端均与安装板(9)的上表面固定连接，每个所述竖杆(13)上的缓冲弹簧(14)的上端均与其上固定套设的圆环(15)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种农业生产种植管理专用杀虫装置，其特征在于，所述喷药机构包括固定安装在立柱(17)左侧侧壁上的横板(5)，所述横板(5)上穿插有雾化喷头(6)，所述立柱(17)的左侧侧壁上安装有放置在箱体(1)上表面上的灭虫液储箱(8)，所述立柱(17)的侧壁上安装有小型抽液泵(7)，所述小型抽液泵(7)的输入端与灭虫液储箱(8)相连接，所述小型抽液泵(7)的输出端通过软管与雾化喷头(6)相连接。

4.根据权利要求1所述的一种农业生产种植管理专用杀虫装置，其特征在于，所述立柱(17)的右侧侧壁上安装有蓄电池(4)，所述筒状电网(12)、灯管(11)均与蓄电池(4)通过导线电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种农业生产种植管理专用杀虫装置，其特征在于，所述箱体(1)的底部安装有行走轮(2)，所述箱体(1)的一侧安装有推把(3)。

6.根据权利要求2所述的一种农业生产种植管理专用杀虫装置，其特征在于，所述缓冲弹簧(14)为压缩弹簧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农业生产种植管理技术领域，尤其涉及一种农业生产种植管理专用杀虫装置。

背景技术

农业是指国民经济中一个重要产业部门，是以土地资源为生产对象的部门，它是通过培育动植物产品从而生产食品及工业原料的产业。农业属于第一产业。

农户在盛夏的夜间进行田间劳作时，常常会有大量的蚊虫滋扰，大大影响农户的劳作效率，因而由灯管、筒状电网构成的杀虫灯应运而生并被广泛使用，但是这种杀虫灯结构简单，在挪动的过程中极易受损，并且其杀虫效率有限。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：目前的杀虫灯结构简单，在挪动的过程中极易受损，并且其杀虫效率有限，进而提出的一种农业生产种植管理专用杀虫装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种农业生产种植管理专用杀虫装置，包括箱体，所述箱体的上表面安装有立柱，所述立柱的左侧侧壁上固定连接有安装板，所述安装板上通过缓冲机构连接有杀虫灯，所述杀虫灯包括两个安装座，两个所述安装座之间通过灯管相连接，所述灯管外罩设有筒状电网，所述筒状电网的上下两端分别与两个安装座相连接，所述立柱的左侧安装有处在杀虫灯下方的喷药机构。

优选的，所述缓冲机构包括四个穿插在安装板上的竖杆，所述安装板上开设有与四个竖杆相匹配的四个通孔，四个所述竖杆的外侧壁分别与四个通孔的内侧壁滑动连接，且四个所述竖杆的下端均与位于上侧的安装座固定连接，每个所述竖杆的上端均固定套设有圆环，每个所述竖杆外均套设有缓冲弹簧，每个所述竖杆上的缓冲弹簧的下端均与安装板的上表面固定连接，每个所述竖杆上的缓冲弹簧的上端均与其上固定套设的圆环固定连接。

优选的，所述喷药机构包括固定安装在立柱左侧侧壁上的横板，所述横板上穿插有雾化喷头，所述立柱的左侧侧壁上安装有放置在箱体上表面上的灭虫液储箱，所述立柱的侧壁上安装有小型抽液泵，所述小型抽液泵的输入端与灭虫液储箱相连接，所述小型抽液泵的输出端通过软管与雾化喷头相连接。

优选的，所述立柱的右侧侧壁上安装有蓄电池，所述筒状电网、灯管均与蓄电池通过导线电性连接。

优选的，所述箱体的底部安装有行走轮，所述箱体的一侧安装有推把。

优选的，所述缓冲弹簧为压缩弹簧。

本实用新型的有益效果为：1、通过箱体底部行走轮的设置以及推把在箱体一侧的设计安装能极大地提高装置在田间的挪动效率，避免人工搬动的繁复，提高装置的便捷移动性，使得装置能跟随着农户的劳作区域变化做出实时的调整；

2、通过安装板上与杀虫灯相连接的缓冲机构的设置能在装置移动过程中将颠簸给与最大程度的抵消减缓，大大提高灯管、筒状电网的使用寿命，避免杀虫灯受损毁坏；

3、蚊虫在趋光性下靠近杀虫灯，这里可以通过小型抽液泵周期性地将灭虫液经由雾化喷头喷出，此举将大幅度提高装置的杀虫效率。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种农业生产种植管理专用杀虫装置的主视图；

图2为本实用新型中安装板的俯视图。

图中：1箱体、2行走轮、3推把、4蓄电池、5横板、6雾化喷头、7小型抽液泵、8灭虫液储箱、9安装板、10安装座、11灯管、12筒状电网、13竖杆、14缓冲弹簧、15圆环、16通孔、17立柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前、”“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种农业生产种植管理专用杀虫装置，包括箱体1，箱体1的上表面安装有立柱17，立柱17的左侧侧壁上固定连接有安装板9，安装板9上通过缓冲机构连接有杀虫灯，杀虫灯包括两个安装座10，两个安装座10之间通过灯管11相连接，灯管11外罩设有筒状电网12，筒状电网12的上下两端分别与两个安装座10相连接，立柱17的左侧安装有处在杀虫灯下方的喷药机构；

缓冲机构包括四个穿插在安装板9上的竖杆13，安装板9上开设有与四个竖杆13相匹配的四个通孔16，四个竖杆13的外侧壁分别与四个通孔16的内侧壁滑动连接，且四个竖杆13的下端均与位于上侧的安装座10固定连接，每个竖杆13的上端均固定套设有圆环15，每个竖杆13外均套设有缓冲弹簧14，缓冲弹簧14为压缩弹簧，每个竖杆13上的缓冲弹簧14的下端均与安装板9的上表面固定连接，每个竖杆13上的缓冲弹簧14的上端均与其上固定套设的圆环15固定连接；

喷药机构包括固定安装在立柱17左侧侧壁上的横板5，横板5上穿插有雾化喷头6，立柱17的左侧侧壁上安装有放置在箱体1上表面上的灭虫液储箱8，立柱17的侧壁上安装有小型抽液泵7，小型抽液泵7的输入端与灭虫液储箱8相连接，小型抽液泵7的输出端通过软管与雾化喷头6相连接。

立柱17的右侧侧壁上安装有蓄电池4，筒状电网12、灯管11均与蓄电池4通过导线电性连接。

箱体1的底部安装有行走轮2，箱体1的一侧安装有推把3，通过箱体1底部行走轮2的设置以及推把3在箱体1一侧的设计安装能极大地提高装置在田间的挪动效率。

本实用新型提出的一种农业生产种植管理专用杀虫装置中，通过箱体1底部行走轮2的设置以及推把3在箱体1一侧的设计安装能极大地提高装置在田间的挪动效率，避免人工搬动的繁复，提高装置的便捷移动性，使得装置能跟随着农户的劳作区域变化做出实时的调整；

通过安装板9上与杀虫灯相连接的缓冲机构的设置能在装置移动过程中将颠簸给与最大程度的抵消减缓，大大提高灯管11、筒状电网12的使用寿命，避免杀虫灯受损毁坏；

蚊虫在趋光性下靠近杀虫灯，这里可以通过小型抽液泵7周期性地将灭虫液经由雾化喷头6喷出，此举将大幅度提高装置的杀虫效率。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305289.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209628447U

授权时间:20191115

主分类号:A01M 1/04

专利分类号:A01M1/04;A01M1/22;A01M7/00

范畴分类:12F;

申请人:王彦红

第一申请人:王彦红

申请人地址:030200 山西省太原市古交市大川西路55号1栋4单元601号

发明人:王彦红

第一发明人:王彦红

当前权利人:王彦红

代理人:黄艳丽

代理机构:11297

代理机构编号:北京睿博行远知识产权代理有限公司 11297

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/05626df0268538c452728d5d.html