# 冰箱线束导通打点装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种冰箱线束导通打点装置，包括线材导通测试仪、线束及标记笔，其特点是：还包括打点装置，打点装置包括活动臂及与活动臂自由端连接的标记笔打点驱动装置，标记笔打点驱动机构包括伸缩杆及其伸缩驱动装置，标记笔安装在伸缩杆的下端。伸缩驱动装置的控制端连接到一控制盒的控制信号输出端，控制盒的控制信号输入端与线材导通测试仪的合格品信号输出端连接。当线材导通测试仪检测结果为合格时，打点装置自动打点，避免漏打或错打，提高打点工作效率，保证线束质量。打点装置的转臂和调节臂设置便于针对各种不同线束调节不同的打点位置。

### 主设计要求

1.一种冰箱线束导通打点装置，包括线材导通测试仪、线束及标记笔，其特征在于，还包括打点装置，所述打点装置包括活动臂及与活动臂自由端连接的标记笔打点驱动装置，所述标记笔打点驱动机构包括伸缩杆及其伸缩驱动装置，所述的标记笔安装在所述伸缩杆的下端，所述伸缩驱动装置的控制端连接到一控制盒的控制信号输出端，所述控制盒（5）的控制信号输入端与所述线材导通测试仪的合格品信号输出端连接。

### 设计方案

1.一种冰箱线束导通打点装置，包括线材导通测试仪、线束及标记笔，其特征在于，还包括打点装置，所述打点装置包括活动臂及与活动臂自由端连接的标记笔打点驱动装置，所述标记笔打点驱动机构包括伸缩杆及其伸缩驱动装置，所述的标记笔安装在所述伸缩杆的下端，所述伸缩驱动装置的控制端连接到一控制盒的控制信号输出端，所述控制盒（5）的控制信号输入端与所述线材导通测试仪的合格品信号输出端连接。

2.按照权利要求1所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述的打点装置的活动臂包括底座、立柱、转臂、凸台及调节臂，所述的立柱的底部固定在所述底座上，所述的转臂的一端设置一插孔，所述转臂一端的插孔活套在所述立柱上，所述转臂另一端上设置所述的凸台，所述的凸台上设置侧耳，所述侧耳上设置销轴孔，所述的调节臂的一端用销轴与所述侧耳连接，所述的标记笔打点驱动机构固定在所述调节臂的另一端上。

3.按照权利要求2所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述转臂一端设置轴承安装孔，所述轴承安装孔内设置轴承，所述立柱插入所述轴承内，形成转动连接，所述转臂一端上的所述凸台与所述转臂为转动连接。

4.按照权利要求1-3任一项所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述线材导通测试仪上设置测试线插座A、测试线插座B及导通指示灯。

5.按照权利要求1-3任一项所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述标记笔驱动机构为伸缩式电磁铁或气缸，所述伸缩杆为所述伸缩式电磁铁上的自动伸缩杆或所述气缸上的自动伸缩杆。

6.按照权利要求4所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述标记笔驱动机构为伸缩式电磁铁或气缸，所述伸缩杆为所述伸缩式电磁铁上的自动伸缩杆或所述气缸上的自动伸缩杆。

7.按照权利要求5所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述的控制盒包括外壳、中间继电器和延时继电器，所述的中间继电器的线圈两端与所述线材导通测试仪上设置的导通指示灯并联；所述中间继电器的一常开触点J1-1串联在所述的延时继电器的供电回路中，所述的延时继电器的一常闭触点KT-1串联在所述伸缩式电磁铁的供电回路中。

8.按照权利要求6所述的冰箱线束导通打点装置，其特征在于，所述的控制盒包括外壳、中间继电器和延时继电器，所述的中间继电器的线圈两端与所述线材导通测试仪上设置的导通指示灯并联；所述中间继电器的一常开触点J1-1串联在所述的延时继电器的供电回路中，所述的延时继电器的一常闭触点KT-1串联在所述伸缩式电磁铁的供电回路中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于家用电器技术领域，涉及冰箱线束生产检测设备，具体说是一种冰箱线束导通打点装置。

背景技术

冰箱内部有多种电器件，各电器件之间都需要用导线连接，为了便于安装，冰箱的连接导线都作为一个零部件事先制作成冰箱线束，线束有多个分支，各分支导线的长度和导线根数各不相同，在节点处采用集线插接端子，各分支的端部设置有插接母头或公头，用来与冰箱的电器件对接。线束生产完毕后需要进行导通检测，导通检测通常在线材导通测试仪上进行，检测完毕后符合要求的线束和不合格的线束分类存放，为了避免混淆，通常在合格线束的接插头壳体上打色点进行标识。目前，打点工作是由人工用彩色笔手工标识的，其缺点是人工操作依赖工作人员的记忆，会出现漏打点或未导通直接打点的风险，存在着严重的质量安全隐患。

实用新型内容

本实用新型为解决现有技术存在的上述问题，提供一种冰箱线束导通打点装置，当线材导通测试仪检测结果为合格时，打点装置自动打点，避免漏打或错打，提高打点工作效率，保证线束质量。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

一种冰箱线束导通打点装置，包括线材导通测试仪、线束及标记笔，其特征在于，还包括打点装置，所述打点装置包括活动臂及与活动臂自由端连接的标记笔打点驱动装置，所述标记笔打点驱动机构包括伸缩杆及其伸缩驱动装置，所述的标记笔安装在所述伸缩杆的下端，所述伸缩驱动装置的控制端连接到一控制盒的控制信号输出端，所述控制盒的控制信号输入端与所述线材导通测试仪的合格品信号输出端连接。

对上述技术方案的改进：所述的打点装置的活动臂包括底座、立柱、转臂、凸台及调节臂，所述的立柱的底部固定在所述底座上，所述的转臂的一端设置一插孔，所述转臂一端的插孔活套在所述立柱上，所述转臂另一端上设置所述的凸台，所述的凸台上设置侧耳，所述侧耳上设置销轴孔，所述的调节臂的一端用销轴与所述侧耳连接，所述的标记笔打点驱动机构固定在所述调节臂的另一端上。

对上述技术方案的进一步改进：所述转臂一端设置轴承安装孔，所述轴承安装孔内设置轴承，所述立柱插入所述轴承内，形成转动连接，所述转臂一端上的所述凸台与所述转臂为转动连接。

对上述技术方案的进一步改进：所述线材导通测试仪上设置测试线插座A、测试线插座B及导通指示灯，还包括一用于放置测试台。

对上述技术方案的进一步改进：所述标记笔驱动机构为伸缩式电磁铁或气缸，所述伸缩杆为所述伸缩式电磁铁上的自动伸缩杆或所述气缸上的自动伸缩杆，

对上述技术方案的进一步改进：所述的控制盒包括外壳、中间继电器和延时继电器，所述的中间继电器的线圈两端与所述线材导通测试仪上设置的导通指示灯并联；所述中间继电器的一常开触点J1-1串联在所述的延时继电器的供电回路中，所述的延时继电器的一常闭触点KT-1串联在所述伸缩式电磁铁的供电回路中。

本实用新型的优点和积极效果是：

本实用新型的冰箱线束导通打点装置的打点动作受控于线材导通测试仪，当检测结果为合格时，打点装置自动打点，可避免人为所造成的漏打或错打，提高了打点工作效率，保证了线束质量；打点装置的转臂和调节臂设置便于针对各种不同线束调节不同的打点位置。

附图说明

图1为本实用新型冰箱线束导通打点装置使用状态的整体结构示意图；

图2为本实用新型冰箱线束导通打点装置的打点装置的结构示意图；

图3为本实用新型冰箱线束导通打点装置的一个实施例的电路图。

图中编号为：1-线材导通测试仪、1.1-导通仪测试线插座A、1.2-导通仪测试线插座B、2-线束、2.1-线束插头A、2.2-线束插头B、3-测试台、4-打点装置、4.1-底座、4.2-立柱、4.3-转臂、4.4-凸台、4.41-侧耳、4.5-调节臂、4.6-伸缩式电磁铁、4.7-标记笔、5-控制盒、5.1-中间继电器、5.2-延时继电器。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明：

参见图1，本实用新型一种冰箱线束导通打点装置，包括线材导通测试仪1、线束2及标记笔4.7，还包括打点装置4，所述打点装置4包括活动臂及与活动臂自由端连接的标记笔打点驱动装置，所述标记笔打点驱动机构包括伸缩杆及其伸缩驱动装置，所述的标记笔4.7安装在所述伸缩杆的下端，所述伸缩驱动装置的控制端连接到一控制盒5的控制信号输出端，所述控制盒5的控制信号输入端与所述线材导通测试仪1的合格品信号输出端连接。

在线材导通测试仪1上设置测试线插座A1.1、测试线插座B1.2及导通指示灯。另外，还可配置一用于放置被测线束2接插头壳体的测试台3。

具体而言：如图2所示，上述打点装置的活动臂包括底座4.1、立柱4.2、转臂4.3、凸台4.4及调节臂4.5，所述的立柱4.2的底部固定在所述底座4.1上，所述的转臂4.3的一端设置一插孔，所述转臂4.3一端的插孔活套在所述立柱4.2上，所述转臂4.3另一端上设置所述的凸台4.4，所述的凸台4.4上设置侧耳4.41，所述侧耳4.41上设置销轴孔，所述的调节臂4.5的一端用销轴与所述侧耳4.41连接，所述的标记笔打点驱动机构6固定在所述调节臂4.5的另一端上。

优选地，上述转臂4.3一端设置轴承安装孔，所述轴承安装孔内设置轴承，所述立柱4.2插入所述轴承内，形成转动连接。上述转臂4.3上凸台4.4即与转臂4.3固定连接，也可以与转臂4.3转动连接。

进一步地，上述标记笔驱动机构为伸缩式电磁铁4.6，上述伸缩杆为所述伸缩式电磁铁4.6上的自动伸缩杆，自动伸缩杆竖直设置，自动伸缩杆下端设置标记笔4.7，标记笔4.7可以为彩色笔。伸缩式电磁铁4.6也可用气缸替代，气缸的自动伸缩杆作为伸缩杆，相应的，控制盒5中需要设置换向阀。

如图3所示，上述的控制盒5包括外壳、中间继电器5.1和延时继电器5.2，中间继电器5.1的线圈两端与线材导通测试仪1上设置的导通指示灯并联。中间继电器5.1的一常开触点J1-1串联在延时继电器5.2的供电回路中，延时继电器5.2的一常闭触点KT-1串联在伸缩式电磁铁4.6的供电回路中。

使用时，将被测线束2的线束插头A2.1和线束插头B2.2分别插入线材导通测试仪1上的测试线插座A1.1和测试线插座B1.2，将被测线束2的接插头壳体置于测试台3上，转动转臂4.3和调节臂4.5，使标记笔4.7对准被测线束2的接插头壳体，启动线材导通测试仪1进行测试，当测试结果为导通合格时，线材导通测试仪1的导通指示灯得电点亮，同时，中间继电器5.1也得电工作，其常开触点J-1闭合，使伸缩式电磁铁4.6和延时继电器5.2工作，伸缩式电磁铁4.6的自动伸缩杆伸出，带动标记笔4.7下移打点，当延时继电器5.2延时到时后，其常闭触点KT-1断开，伸缩式电磁铁4.6失电，其自动伸缩杆退回，带动标记笔4.7退回。标记笔4.7打点停留时间可以通过延时继电器5.2的延时时间调节。当线材导通测试仪1完成一次测试进入下一次测试时，导通指示灯被复位变成不亮状态，同时，中间继电器5.1和延时继电器5.2也复位到初始状态。

当然，上述说明并非是对本实用新型的限制，本实用新型也并不限于上述举例，本技术领域的普通技术人员，在本实用新型的实质范围内，所做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295137.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209946355U

授权时间:20200114

主分类号:G01R31/60

专利分类号:G01R31/60;G01R31/08

范畴分类:31F;

申请人:青岛海诺特电器有限公司

第一申请人:青岛海诺特电器有限公司

申请人地址:266111 山东省青岛市国家高新技术产业开发区科海路299号

发明人:展学霞

第一发明人:展学霞

当前权利人:青岛海诺特电器有限公司

代理人:杨秉利

代理机构:37101

代理机构编号:青岛联智专利商标事务所有限公司 37101

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/062a3131b88e5662ddab38b5.html