# 简述大型建筑深基坑土方开挖的施工李丽娜

黑龙江省建工集团有限责任公司

【摘要】大型建筑基坑的土方施工时，常常存在着施工单位施工流程不正确的现象，基坑是建设施工的第一步，如果第一步做的不好那么建筑在地基上的建筑物的稳定性也会受到很大影响，在建筑施工的管理中，需要明确基坑施工的方法，本文介绍了大型建筑基坑的土方开挖的施工方法，以及施工的要点，以供有关人士参考。

【关键词】大型建筑；建筑基坑；开挖；施工技术

大型建筑的基坑施工时建筑地基的难点之一就是与一般的基坑施工不同的是大型建筑基坑施工的技术难度更高，需要开挖的深度更深，同时对于基坑的处理更加复杂。所以大型建筑对基坑的施工是施工单位一个重点方面，尤其是深基坑的使用，是需要比一般施工需要更高的稳定性，因为深基坑一般都是采用了地下室结构的，所以深基坑的需求更大。

1、大型建筑基坑的土方开挖情况

1.1大型建筑基坑土方开挖方法

在一些大型建筑的建设中，同时大型建筑的功能较为复杂，一般都具有地下室等设计，所以这就为大型建筑的支撑问题提出了更大的挑战，所以采用深基坑的方式能够比较好解决这些问题，深基坑既能保护建筑的稳定性，也保护了建筑物想要增加的地下室结构。但是深基坑可能带来的建筑施工问题也是很多的，比如地质因素、地下水因数、载荷因素等。在建筑深基坑的建筑设计中，施工单位应该参考多个方面的因素，在深基坑的施工中一般会对周围建筑的结构造成严重的影响。同时在靠近道路的基坑施工容易被市政工程的的管道以及一些线路所影响，不利于施工的进行。在建筑的施工中同时因为场地小，施工设备占地较大，所以施工中需要选择合理的方案。

1.2基坑开挖的分类

基坑开挖的分类方式多种多样，按照不同的方面分类也不尽相同。其中主要的分类包括施工地质情况分类、按照工作环境分类、按照工作内容分类、以及按照工作方式分类。不同的分类方法有着不同的作用，对基坑施工方案有着重要的作用。首先按照施工地质情况分类可以将基坑分类分为土方开挖以及石方开挖。土方的施工和石块的施工方式有着截然不同的方式，土方施工较为简单，采用机械方式挖掘。石块的施工方式则需要先对石块进行打碎处理，然后在采用常规的开挖满载施工结束后需要对周围的土方进行加固处理。开挖的方式分为明挖和洞挖等，明挖就是露天开挖，露天开挖的方式最普遍，施工较为方便。洞挖的方式就是利用打洞的方式进行基坑挖掘方式，在基坑的挖掘中洞挖的方式所需要的空间很小，不会对周围的环境造成巨大的影响，周围的设施可以正常使用。按照开挖的方式分为人工开挖以及机械开挖的方式，一般的深基坑都是采用人工和机械相结合的方式，在施工的管理中，机械负责施工的主体部分，但是机械不能良好的完成施工的整体工作，需要人工对基坑的角落进行处理，最终形成合格的基坑。

2、大型建筑深基坑土方开挖的方法

2.1采用机械设备对大型建筑深基坑土方开挖的方法

在使用机械设备进行开挖的时候，应该制定好施工开挖的具体工作，尤其是机械的施工。在其机械的使用之前要对地质做好监测工作，对地质的情况，以及地质成分的构成做到详细的了解，其中地下水深度是一个重要的参数指标，地下水会对建筑地基基坑施工造成较为严重的影响，施工单位在地质勘测中发现地下水时，要保证地基与地下水之间有着足够的厚度，这样能确保建筑物的安全性，在做好前期工作后具体施工要按照规定的程序进行。

在使用机械设备进行大型建筑深基础开挖时，应当依据开挖深度、工程规模、所用基础形式、地下水深度、土质情况、工程量大小、运距以及施工工期等要求来选择所用的机械设备，以便能够最大限度地发挥出机械设备潜力，减少机械设备支出，确保施工进度满足要求。若采用放坡的方法进行基坑开挖，应当根据场地情况合理地选择边坡的坡度，以避免塌方事故的出现，边坡坡度的选择应当综合考虑基坑深度、地下水情况、施工场地大小、土质情况以及边坡所承受的荷载、周围的施工环境等因素。使用机械设备开挖的方法有中心岛式挖土、盆式挖土、分段挖土、分层挖土等，具体的开挖方法应当综合考虑环境因素、支护结构、基坑开挖的深度、基坑施工作业面的大小等因素来选择。

2.2采用人工对大型建筑深基坑土方开挖的方法

若大型建筑基坑开挖深度不大，需要开挖的土方量较小时，不需要使用运输车辆配合施工时，可以考虑使用人工的方法进行开挖。人工开挖使用的工具比较简单，一般的铁锨、镐就可以满足要求，开挖时选用分层、分段的方法进行开挖，土方的运输通常是使用皮带运输机进行运输，如使用长度为25米的皮带运输机从基坑内向外输送土，皮带的角度可以达到30℃，每次皮带上可以运输的土方量在90m³左右，每名工人一天可以开挖7m³左右，施工人员将开挖出来的土装上皮带就可以运送到基坑外，皮带的末端设置土方运输车辆，然后运输车辆将开挖出来的土运送到弃土场。基坑人工开挖所需要配备的皮带运输机的数量可以根据施工人员的数量以及基坑作业面来综合考虑，对于作业面较大的基坑，可以在基坑的边缘处设置两台左右即可；若需要在基坑内移动皮带运输机，可以使用起重量为3吨以上的起重机进行。

2.3逆作拱墙

在基坑的平面形成比较适合的条件下，施工人员可以采用拱墙来作为围护墙，从而起到保护以及防渗的作用。这种方法一般适用于安全等级为3级的基坑侧壁当中，如果是软土地基中，不推荐采取此方法。在对深基坑支护进行设计之前，勘测人员应该对施工现场的土质条件、地形地势进行全面的勘测，然后再与设计人员进行详细的交底工作。

3、大型建筑深基坑土方开挖的要点

在大型建筑深基坑开挖过程中，应严格控制开挖的质量，具体应当注意以下几个方面：

(1)进行土方开挖时，要严格按照预先制定的方案进行；采用分层、分段开挖时，应当确保开挖的深度满足要求，尽量避免对底层原状土的扰动。

(2)若基坑施工作业面小、开挖深度较大，机械设备又难以进行开挖操作时，可以考虑使用人工配合机械设备开挖。

(3)当大型建筑基坑正在进行土方开挖作业时，为了保证施工现场安全，严禁在挖土机作业半径内进行任何方式的施工。

(4)在深基坑底部进行清底工作的人员，应当严格按照现场技术人员的要求进行清底工作，注意四周土壁的情况，若发现有塌落、裂纹等情况出现，应当立即停止清底工作，等到土壁开裂或塌落情况稳定后方可继续施工。

(5)在大型建筑深基坑的顶部，应当预先在基坑四周砌筑拦水坝，避免基坑顶部的水流入基坑内。

(6)当基坑开挖的深度大于2米时，出于安全考虑应当沿着基坑四周设置两道高度分别为0.6米和1.2米的防护栏杆，并在栏杆上挂密度网和危险标志，夜间时应在四周安置红色警示灯。

4、总结

在大型建筑的深基坑施工中，首要要明确深基坑的意义，这是为了实现建筑物更多功能的必然选择，需要施工的上的认真负责，才能保证大型建筑的稳定性。在基坑的施工中，首先应该做好地质的勘测工作，然后制定相应的施工方案，选择施工方式和施工机械。对一些特殊情况做好预案，保障施工正常进行，在具体施工时，按照规定的流程进行施工。

参考文献：

[1]赵培龙,尹鹏程,李智勇.深基坑土方开挖工程施工方案编制要点[J].门窗.2016(04).

[2]于峰,李卓文,初焕冰,王常旭,程子恒,魏恩娜.软土地区紧邻地铁站体超大深基坑“分仓法+盆式法+阶梯法”土方开挖技术[J].天津建设科技.2016(02).

[3]欧国原,毛祥华,欧清峰.土方开挖施工工艺研究[J].山西建筑.2015(20).

[4]张峥,赵文杰.土方开挖施工要点探讨[J].企业技术开发.2013(05).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/065016d9143e8d41b183d811.html