# 一种建筑电气安装预封堵工程接线盒论文和设计-徐学雷

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，包括：盒体，所述盒体顶部还设有配合使用的盒盖，所述盒盖与盒体的连接方式为卡接或螺钉连接；所述盒体侧壁上开设有键槽孔，所述盒体的左右侧壁上均安装有注塑连体插接管头，所述盒体内部均匀设有若干弹性固定板；所述注塑连体插接管头包括：一体成型的圆柱体部分和圆锥体部分；若干所述弹性固定板是呈倒置的L形结构。本实用新型对接线盒体自身的结构进行了改进和优化，提高了各方面的使用性能，延长了使用寿命，满足了实际使用需求。

### 主设计要求

1.一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，其特征在于：包括：盒体(10)，所述盒体(10)顶部还设有配合使用的盒盖(20)，所述盒盖(20)与盒体(10)的连接方式为卡接或螺钉连接；所述盒体(10)侧壁上开设有键槽孔(30)，所述盒体(10)的左右侧壁上均安装有注塑连体插接管头(40)，所述盒体(10)内部均匀设有若干弹性固定板(50)；所述注塑连体插接管头包括：一体成型的圆柱体部分和圆锥体部分；若干所述弹性固定板(50)是呈倒置的L形结构。

### 设计方案

1.一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，其特征在于：包括：盒体(10)，所述盒体(10)顶部还设有配合使用的盒盖(20)，所述盒盖(20)与盒体(10)的连接方式为卡接或螺钉连接；所述盒体(10)侧壁上开设有键槽孔(30)，所述盒体(10)的左右侧壁上均安装有注塑连体插接管头(40)，所述盒体(10)内部均匀设有若干弹性固定板(50)；

所述注塑连体插接管头包括：一体成型的圆柱体部分和圆锥体部分；若干所述弹性固定板(50)是呈倒置的L形结构。

2.根据权利要求1所述一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，其特征在于：所述键槽孔(30)呈鱼骨状结构，其包括六个受力面。

3.根据权利要求1所述一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，其特征在于：所述圆锥体部分呈减缩状结构，所述圆锥体部分内壁呈内螺纹(41)结构，且所述圆柱体部分是设置在盒体(10)内部，所述圆柱体部分位于盒体(10)外部。

4.根据权利要求1所述一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，其特征在于：所述弹性固定板(50)包括：一体成型的水平板和竖直板，所述水平板上开设有安装孔(51)，所述竖直板上均匀开设有若干螺纹孔(52)，若干所述螺纹孔(52)上根据需要螺纹连接有对应数量的接线螺纹柱(60)。

5.根据权利要求1所述一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，其特征在于：所述盒体(10)底部开设有两组配合使用的加固孔(11)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，属于建筑电气安装接线盒技术领域。

背景技术

当前在电气安装工程中，接线盒被用作低压线路汇集接头的一种容器。现有的接线盒都是一种直接镶嵌在建筑物墙体内，所有接头都是采用绕拧接法，然后用绝缘带包绕后摁压于接线盒内，该产品使用方便、结构简单、价格低廉，一直被广泛应用在建筑安装工程中，此种结构简单的接线盒一直延续至今。然而，在使用的过程中，现有技术中的接线盒存有如下弱点：(1)接线盒体安装在建筑墙体上预留的安装孔内，为了确保接线盒能够较为牢固设置在安装孔内，安装孔大小与接线盒大小差不多，这在安装时必然存在接线盒体侧壁在安装孔内存在较大的挤压，且由于建筑排线较为复杂，接线盒安装、拆卸的次数较多，对接线盒的侧壁的挤压次数也随之增多，进而经常造成接线盒体侧壁开裂，影响使用效率，更换造成经济损失；(2)接线盒内部结构设计不合理，排线复杂。为此，需要设计相应的技术方案给予解决。

发明内容

本实用新型是针对现有技术存在的不足，提供一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，解决了上述背景技术问题，满足实际使用要求。

为解决上述问题，本实用新型所采取的技术方案如下：

一种建筑电气安装预封堵工程接线盒，包括：盒体，所述盒体顶部还设有配合使用的盒盖，所述盒盖与盒体的连接方式为卡接或螺钉连接；所述盒体侧壁上开设有键槽孔，所述盒体的左右侧壁上均安装有注塑连体插接管头，所述盒体内部均匀设有若干弹性固定板；

所述注塑连体插接管头包括：一体成型的圆柱体部分和圆锥体部分；若干所述弹性固定板是呈倒置的L形结构。

作为上述技术方案的改进，所述键槽孔呈鱼骨状结构，其鱼骨状结构包括六个受力面。

作为上述技术方案的改进，所述圆锥体部分呈减缩状结构，所述圆锥体部分内壁呈内螺纹结构，且所述圆柱体部分是设置在盒体内部，所述圆柱体部分位于盒体外部。

作为上述技术方案的改进，所述弹性固定板包括：一体成型的水平板和竖直板，所述水平板上开设有安装孔，所述竖直板上均匀开设有若干螺纹孔，若干所述螺纹孔上根据需要螺纹连接有对应数量的接线螺纹柱。

作为上述技术方案的改进，所述盒体底部开设有两组加固孔。

本实用新型与现有技术相比较，本实用新型的实施效果如下：

(1)对接线盒侧壁设计鱼骨状键槽腔体，鱼骨状键有六个受力面，再通过合理的尺寸优化设计能很好的平衡各面挤压受力情况，从而减小应力集中，使得接线盒体侧壁达到最佳的安装强度。

(2)通过在盒体内部设置弹性固定板，既起到了对线缆的固定作用，又实现了合理的排线设计，且不破坏接线盒的内部结构，使用安全方便。

附图说明

图1为本实用新型所述正面结构示意图；

图2为本实用新型所述键槽孔结构示意图；

图3为本实用新型所述弹性固定板结构示意图。

具体实施方式

下面将结合具体的实施例来说明本实用新型的内容。

如图1至图3所示：本实用新型所述建筑电气安装预封堵工程接线盒结构示意图。

实施例：建筑电气安装预封堵工程接线盒，包括：盒体10，盒体10顶部还设有配合使用的盒盖20，盒盖20与盒体10的连接方式为卡接或螺钉连接；其在安装时，盒体10是安装在建筑墙体预留的孔内；盒体10侧壁上开设有键槽孔30，键槽孔30呈鱼骨状结构，其包括六个受力面，再通过合理的尺寸优化设计能很好的平衡各面挤压受力情况，从而减小应力集中，使得接线盒体侧壁达到最佳的安装强度，避免了安装时挤压力损坏接线盒侧壁；盒体10的左右侧壁上均安装有注塑连体插接管头40，主要用于穿接不同的线路，注塑连体插接管头包括一体成型的圆柱体部分和圆锥体部分；盒体10内部均匀设有若干弹性固定板50，既起到了对线缆的固定作用，又实现了合理的排线设计，且不破坏接线盒的内部结构，其若干弹性固定板 50是呈倒置的L形结构。

进一步改进地，圆锥体部分呈减缩状结构，圆锥体部分内壁呈内螺纹41结构，圆柱体部分是设置在盒体10内部，圆柱体部分位于盒体10外部。

具体地，如图3所示：弹性固定板50包括：一体成型的水平板和竖直板，水平板上开设有安装孔51，竖直板上均匀开设有若干螺纹孔52，而在实际使用过程中，接头端头的数量不确定，这时候螺纹孔52上若干螺纹孔52上根据需要螺纹连接有对应数量的接线螺纹柱60，提高使用的便捷度。

更具体地，盒体10底部开设有两组配合使用的加固孔11，加固孔11能够对接线盒体在孔内形成一定的吸附作用，提高了安装的牢固性。

附注：本实用新型所示弹性固定板50是由锰钢材料所制。

本方案所保护的产品目前已经投入实际生产和应用，尤其是在建筑电气接线盒技术领域上的应用取得了一定的成功，很显然印证了该产品的技术方案是有益的，是符合社会需要的，也适宜批量生产及推广使用。

以上内容是结合具体的实施例对本实用新型所作的详细说明，不能认定本实用新型具体实施仅限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920094025.0

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209150664U

授权时间:20190723

主分类号:H02G 3/08

专利分类号:H02G3/08;H02G3/16

范畴分类:37D;

申请人:徐学雷

第一申请人:徐学雷

申请人地址:100000 北京市大兴区黄村镇金惠园三里2楼5单元301号

发明人:徐学雷

第一发明人:徐学雷

当前权利人:徐学雷

代理人:段宇

代理机构:11572

代理机构编号:北京卓特专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/06eb3bfb57b38cfb8eb10204.html