# 一种针织布的原料清洗装置论文和设计-李冶

### 全文摘要

本实用新型公开了一种针织布的原料清洗装置，包括底板，所述矩形箱的左右两侧壁的中部以及竖板的中部均开设有孔洞，所述纱线筒上的纱线穿过孔洞绕在卷线轮的外部，所述底板的上端面的左侧固定安装有水泵，所述矩形箱的左侧内壁向右倾斜安装有喷水管，所述水泵的进口通过管道与水箱的内部底部连通，所述水泵的出口通过管道与喷水管连通，所述矩形箱的右侧内壁向左倾斜安装有吹气管，所述矩形箱的右侧壁的底部固定安装有热风机，所述热风机的出口通过管道与吹气管连通。本实用新型对纱线的顶部和底部进行全方位冲洗冲洗效率高，清洗质量好，同时对纱线的顶部和底部同时进行吹干，可快速吹干。

### 主设计要求

1.一种针织布的原料清洗装置，包括底板(1)，所述底板(1)的上方通过支腿(2)焊接有矩形箱(3)，所述矩形箱(3)的顶部设有可拆卸的顶盖(4)，其特征在于，所述矩形箱(3)的内部中部竖直焊接有竖板(5)，所述矩形箱(3)的中部转动安装有圆辊(6)，所述矩形箱(3)的左右两侧壁的中部以及竖板(5)的中部均开设有孔洞(7)，所述矩形箱(3)的左右两侧壁的中部通过安装架分别固定安装有圆杆(8)和电机(9)，所述电机(9)的输出轴的外部套装有卷线轮(10)，所述圆杆(8)的外部套装有纱线筒(11)，所述纱线筒(11)上的纱线(12)穿过孔洞(7)绕在卷线轮(10)的外部，所述底板(1)的上端面的中部放置有水箱(13)，所述底板(1)的上端面的左侧固定安装有水泵(14)，所述矩形箱(3)的左侧内壁向右倾斜安装有喷水管(15)，所述水泵(14)的进口通过管道与水箱(13)的内部底部连通，所述水泵(14)的出口通过管道与喷水管(15)连通，所述矩形箱(3)的右侧内壁向左倾斜安装有吹气管(16)，所述矩形箱(3)的右侧壁的底部固定安装有热风机(17)，所述热风机(17)的出口通过管道与吹气管(16)连通。

### 设计方案

1.一种针织布的原料清洗装置，包括底板(1)，所述底板(1)的上方通过支腿(2)焊接有矩形箱(3)，所述矩形箱(3)的顶部设有可拆卸的顶盖(4)，其特征在于，所述矩形箱(3)的内部中部竖直焊接有竖板(5)，所述矩形箱(3)的中部转动安装有圆辊(6)，所述矩形箱(3)的左右两侧壁的中部以及竖板(5)的中部均开设有孔洞(7)，所述矩形箱(3)的左右两侧壁的中部通过安装架分别固定安装有圆杆(8)和电机(9)，所述电机(9)的输出轴的外部套装有卷线轮(10)，所述圆杆(8)的外部套装有纱线筒(11)，所述纱线筒(11)上的纱线(12)穿过孔洞(7)绕在卷线轮(10)的外部，所述底板(1)的上端面的中部放置有水箱(13)，所述底板(1)的上端面的左侧固定安装有水泵(14)，所述矩形箱(3)的左侧内壁向右倾斜安装有喷水管(15)，所述水泵(14)的进口通过管道与水箱(13)的内部底部连通，所述水泵(14)的出口通过管道与喷水管(15)连通，所述矩形箱(3)的右侧内壁向左倾斜安装有吹气管(16)，所述矩形箱(3)的右侧壁的底部固定安装有热风机(17)，所述热风机(17)的出口通过管道与吹气管(16)连通。

2.根据权利要求1所述的针织布的原料清洗装置，其特征在于，所述水箱(13)的顶部设有可拆卸的盖板(18)，所述水箱(13)的内部通过Y形管(19)与矩形箱(3)的内部底部的左右两侧连通，所述水箱(13)的内部设有过滤结构。

3.根据权利要求2所述的针织布的原料清洗装置，其特征在于，所述过滤结构包括由上至下依次包括不锈钢过滤网层(20)和活性炭过滤网板(21)，所述不锈钢过滤网层(20)和活性炭过滤网板(21)外壁与水箱(13)的内壁黏贴。

4.根据权利要求1所述的针织布的原料清洗装置，其特征在于，所述喷水管(15)和吹气管(16)均至少等距设有八个。

5.根据权利要求1所述的针织布的原料清洗装置，其特征在于，所述圆辊(6)至少等距设有九个。

6.根据权利要求1所述的针织布的原料清洗装置，其特征在于，所述热风机(17)的进气口的外部套装有空气滤芯(22)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及清洗装置技术领域，具体为一种针织布的原料清洗装置。

背景技术

针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物，分经编针织布和纬编针织布。针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。

针织布需要通过纱线编织，但有的纱线上落有灰尘，人工清洗，清洗效率低，而且需要等其晾干才能使用，严重影响生产效率，因此需要改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种针织布的原料清洗装置，以解决上述背景技术中提出的人工清洗，清洗效率低，而且需要等其晾干才能使用，严重影响生产效率的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种针织布的原料清洗装置，包括底板，所述底板的上方通过支腿焊接有矩形箱，所述矩形箱的顶部设有可拆卸的顶盖，所述矩形箱的内部中部竖直焊接有竖板，所述矩形箱的中部转动安装有圆辊，所述矩形箱的左右两侧壁的中部以及竖板的中部均开设有孔洞，所述矩形箱的左右两侧壁的中部通过安装架分别固定安装有圆杆和电机，所述电机的输出轴的外部套装有卷线轮，所述圆杆的外部套装有纱线筒，所述纱线筒上的纱线穿过孔洞绕在卷线轮的外部，所述底板的上端面的中部放置有水箱，所述底板的上端面的左侧固定安装有水泵，所述矩形箱的左侧内壁向右倾斜安装有喷水管，所述水泵的进口通过管道与水箱的内部底部连通，所述水泵的出口通过管道与喷水管连通，所述矩形箱的右侧内壁向左倾斜安装有吹气管，所述矩形箱的右侧壁的底部固定安装有热风机，所述热风机的出口通过管道与吹气管连通。

其中，所述水箱的顶部设有可拆卸的盖板，所述水箱的内部通过Y形管与矩形箱的内部底部的左右两侧连通，所述水箱的内部设有过滤结构。

优选的，所述过滤结构包括由上至下依次包括不锈钢过滤网层和活性炭过滤网板，所述不锈钢过滤网层和活性炭过滤网板外壁与水箱的内壁黏贴。

优选的，所述喷水管和吹气管均至少等距设有八个。

优选的，所述圆辊至少等距设有九个。

其中，所述热风机的进气口的外部套装有空气滤芯。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.本实用新型对纱线的顶部和底部进行全方位冲洗冲洗效率高，清洗质量好，同时对纱线的顶部和底部同时进行吹干，可快速吹干。

2.本实用新型对纱线的顶部和底部进行全方位冲洗冲洗效率高，清洗质量好，同时对纱线的顶部和底部同时进行吹干，可快速吹干。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的主视图；

图3为本实用新型中Y形管的结构示意图。

附图标记说明：

1、底板；2、支腿；3、矩形箱；4、顶盖；5、竖板；6、圆辊；7、孔洞；8、圆杆；9、电机；10、卷线轮；11、纱线筒；12、纱线；13、水箱；14、水泵；15、喷水管；16、吹气管；17、热风机；18、盖板；19、Y形管；20、不锈钢过滤网层；21、活性炭过滤网板；22、空气滤芯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在不同附图中以相同标号来标示相同或类似组件；另外请了解文中诸如“第一”、“第二”、“第三”、“上”、“下”、“前”、“后”、“内”、“外”、“端”、“部”、“段”、“宽度”、“厚度”、“区”等等及类似用语仅便于看图者参考图中构造以及仅用于帮助描述本实用新型而已，并非是对本实用新型的限定。

请参阅图1-3，本实用新型提供了一种针织布的原料清洗装置，包括底板1，所述底板1的上方通过支腿2焊接有矩形箱3，所述矩形箱3的顶部设有可拆卸的顶盖4，所述矩形箱3的内部中部竖直焊接有竖板5，所述矩形箱3的中部转动安装有圆辊6，所述矩形箱3的左右两侧壁的中部以及竖板5的中部均开设有孔洞7，所述矩形箱3的左右两侧壁的中部通过安装架分别固定安装有圆杆8和电机9，所述电机9的输出轴的外部套装有卷线轮10。

所述圆杆8的外部套装有纱线筒11，所述纱线筒11上的纱线12穿过孔洞7绕在卷线轮10的外部，所述底板1的上端面的中部放置有水箱13，所述底板1的上端面的左侧固定安装有水泵14，所述矩形箱3的左侧内壁向右倾斜安装有喷水管15，所述水泵14的进口通过管道与水箱13的内部底部连通，所述水泵14的出口通过管道与喷水管15连通。

所述矩形箱3的右侧内壁向左倾斜安装有吹气管16，所述矩形箱3的右侧壁的底部固定安装有热风机17，所述热风机17的出口通过管道与吹气管16连通。

所述水箱13的顶部设有可拆卸的盖板18，所述水箱13的内部通过Y形管19与矩形箱3的内部底部的左右两侧连通，所述水箱13的内部设有过滤结构，水通过过滤结构过滤之后重复利用，节约了水资源。

所述过滤结构包括由上至下依次包括不锈钢过滤网层20和活性炭过滤网板21，所述不锈钢过滤网层20和活性炭过滤网板21外壁与水箱13的内壁黏贴，通过不锈钢过滤网层20和活性炭过滤网板21层层过滤作用，过滤效果好。

所述喷水管15和吹气管16均至少等距设有八个，可根据实际需求设置喷水管15和吹气管16的数量。

本实施例中，所述圆辊6至少等距设有九个，可根据实际需求设置圆辊6的数量。

所述热风机17的进气口的外部套装有空气滤芯22，通过空气滤芯22的作用，提高了空气的洁净度。

本实用新型工作原理为：先依次启动水泵14、热风机17和电机9，水泵14将水箱13内部的水抽出通过喷水管15对纱线12的顶部和底部进行全方位冲洗，电机9带动卷线轮10旋转对纱线12进行收卷，纱线12经过清洗之后继续向右移动，热风机17将热气通过吹气管16对纱线12进行吹干，可快速对纱线进行冲洗，然后快速吹干，方便快速投入使用；对纱线12的顶部和底部进行全方位冲洗冲洗效率高，清洗质量好，同时对纱线12的顶部和底部同时进行吹干，可快速吹干。

因此该针织布的原料清洗装置，对纱线12的顶部和底部进行全方位冲洗冲洗效率高，清洗质量好，同时对纱线12的顶部和底部同时进行吹干，可快速吹干。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201821504783.7

申请日:2019-07-19

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209537816U

授权时间:20191025

主分类号:D06B 3/09

专利分类号:D06B3/09;D06B23/20;D06B15/09

范畴分类:24F;

申请人:泰州鸿凯针织有限公司

第一申请人:泰州鸿凯针织有限公司

申请人地址:225500 江苏省泰州市姜堰经济开发区经五路（扬州路）西侧

发明人:李冶

第一发明人:李冶

当前权利人:泰州鸿凯针织有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/070079509593611e511a37e2.html