# 一种用于安全帽检测的加热装置论文和设计-刘宝登

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于安全帽检测的加热装置，包括具有机电室和加热室的箱体，所述机电室内设置有热源，所述箱体上铰接有将加热室开启或封闭的箱门,所述箱门的铰接轴竖直设置，所述箱门上设置有置物盘，所述置物盘上均匀开设有干燥孔,所述置物盘能够随箱门进行转动；所述箱门盖合在箱体上后，置物盘位于加热室内。本实用新型的加热装置能够快速将安全帽取出，防止工作人员烫伤，提高检测精度。

### 主设计要求

1.一种用于安全帽检测的加热装置，包括具有机电室(3)和加热室(4)的箱体(1)，所述机电室(3)内设置有热源，其特征在于：所述箱体(1)上铰接有将加热室(4)开启或封闭的箱门(5),所述箱门(5)的铰接轴竖直设置，所述箱门(5)上设置有置物盘(6)，所述置物盘(6)上均匀开设有干燥孔(61),所述置物盘(6)能够随箱门(5)进行转动；所述箱门(5)盖合在箱体(1)上后，置物盘(6)位于加热室(4)内。

### 设计方案

1.一种用于安全帽检测的加热装置，包括具有机电室(3)和加热室(4)的箱体(1)，所述机电室(3)内设置有热源，其特征在于：所述箱体(1)上铰接有将加热室(4)开启或封闭的箱门(5),所述箱门(5)的铰接轴竖直设置，所述箱门(5)上设置有置物盘(6)，所述置物盘(6)上均匀开设有干燥孔(61),所述置物盘(6)能够随箱门(5)进行转动；所述箱门(5)盖合在箱体(1)上后，置物盘(6)位于加热室(4)内。

2.根据权利要求1所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述箱体(1)内部竖直设置有将其一分为二的挡板(2)，所述挡板(2)上开设有散热孔(21)。

3.根据权利要求2所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述置物盘(6)的外形为扇形，所述挡板(2)设置为弧形板，挡板(2)面向置物盘(6)的一侧设置为与置物盘(6)适配的弧面。

4.根据权利要求1-3任一项所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述置物盘(6)与箱门(5)可拆卸连接。

5.根据权利要求4所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述箱门(5)面向加热室(4)内部的一侧、沿高度方向均匀排布有多个挂座(51)，所述置物盘(6)上一体设置有挂台(62)，所述挂台(62)能够内嵌在挂座(51)中。

6.根据权利要求5所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述置物盘(6)设置为两个。

7.根据权利要求1所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述置物盘(6)上设置有支架。

8.根据权利要求7所述的用于安全帽检测的加热装置，其特征在于：所述支架由三个伸缩杆(7)组成，所述伸缩杆(7)包括竖直固定在置物盘(6)上的套管(71)、滑动设置在套管(71)内的顶杆(72)以及限制顶杆(72)移动的限位件(73)，所述限位件(73)包括螺杆(731)和蝶形螺母(732)，所述套管(71)的管壁上沿轴线开设有调位孔(711)，螺杆(731)一端穿入调位孔(711)与顶杆(72)固接，另一端与蝶形螺母(732)螺纹连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及安全帽强度测试设备技术领域，特别涉及一种用于安全帽检测的加热装置。

背景技术

目前，由于电力、矿工、地下工程或建筑工地的特殊工作环境，为了保护工作人员的安全，工作人员必须佩戴安全帽，安全帽是防止冲击物伤害头部的防护用品，也是保障工作人员免受伤害的重要屏障。对于安全帽的抗冲击性能，是各个领域都在关注的问题。

检测安全帽冲击吸收性能时需要在高温、低温及浸水三种情况下处理，其中安全帽高温处理时一般会用到加热箱，加热时直接将安全帽放入加热箱，加热完成后打开加热箱将安全帽取出，由于加热箱内部温度较高，取出时容易将工作人员烫伤，但如果取出过程较慢，安全帽的温度会下降，影响最后的检测结果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于安全帽检测的加热装置，它能够快速将安全帽取出，防止工作人员烫伤，提高检测精度。

本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种用于安全帽检测的加热装置，包括具有机电室和加热室的箱体，所述机电室内设置有热源，所述箱体上铰接有将加热室开启或封闭的箱门,所述箱门的铰接轴竖直设置，所述箱门上设置有置物盘，所述置物盘上均匀开设有干燥孔,所述置物盘能够随箱门进行转动；所述箱门盖合在箱体上后，置物盘位于加热室内。

通过采用上述技术方案，向箱体内放入安全帽时，通过把手拉动箱门向着远离加热室的一侧转动,置物盘随着箱门一起转动,从加热室的内部完全移出,然后将安全帽直接放在置物盘上即可，而且放置的过程不受空间限制，使安全帽放置的更加便捷；安全帽摆放好后，再将箱门盖合在箱体上，置物盘同步运动进入到加热室中，进行加热处理。加热完成后，取出过程与放入过程同理，可以在加热室外部将安全帽快速取出，保证了安全帽做冲击检测时仍处于高温状态，提高检测精度，且取放过程不用将手伸入到加热室内，避免了人们烫伤。

本实用新型进一步设置为：所述箱体内部竖直设置有将其一分为二的挡板，所述挡板上开设有散热孔。

通过采用上述技术方案，散热孔能够将热源散发出的热量均匀传递到加热室内，使加热室内的安全帽均匀受热。

本实用新型进一步设置为：所述置物盘的外形为扇形，所述挡板设置为弧形板，挡板面向置物盘的一侧设置为与置物盘适配的弧面。

通过采用上述技术方案，使置物盘出入加热室时更加平滑流畅，且弧形的挡板缩小了加热室的空间，使加热室的热量更集中，加热速度更快。

本实用新型进一步设置为：所述置物盘与箱门可拆卸连接。

通过采用上述技术方案，由于安全帽一般分大、中、小三种规格，彼此之间间距固定的置物盘也会限制安全帽的拿取,置物盘与箱门设置为可拆卸连接,即可根据实际情况对置物盘进行调节。

本实用新型进一步设置为：所述箱门面向加热室内部的一侧、沿高度方向均匀排布有多个挂座，所述置物盘上一体设置有挂台，所述挂台能够内嵌在挂座中。

通过采用上述技术方案，挂台嵌合在挂座中即实现置物盘与箱门的可拆卸连接,也可根据实际的摆放情况对置物盘之间的间距进行调节，提高安全帽拿取的便捷性。

本实用新型进一步设置为：所述置物盘设置为两个。

通过采用上述技术方案，置物盘设置为两层，检测两个相同的安全帽时测量数据可取平均使结果更加精确；检测不同的安全帽时，测量的数据对比度更可靠。

本实用新型进一步设置为：所述置物盘上设置有支架。

通过采用上述技术方案，支架将安全帽悬空设置，从而使支架全方位受热，提高升温速度。

本实用新型进一步设置为：所述支架由三个伸缩杆组成，所述伸缩杆包括竖直固定在置物盘上的套管、滑动设置在套管内的顶杆以及限制顶杆移动的限位件，所述限位件包括螺杆和蝶形螺母，所述套管的管壁上沿轴线开设有调位孔，螺杆一端穿入调位孔与顶杆固接，另一端与蝶形螺母螺纹连接。

通过采用上述技术方案，架设安全帽时，将顶杆移动至所需位置，然后旋转蝶形螺母，通过蝶形螺母与螺杆配合，将顶杆夹紧固定在套管中，为安全帽提供稳定的支撑。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

1、通过将置物盘设置为与箱门同步转动，取放安全帽不受空间的影响，操作更加便捷，从而安全帽的温度，提高冲击检测结果的精度，同时拿取时不用把手伸入到加热室内，避免了人们被烫伤，提高了安全性；

2、通过将置物盘与箱门设置为可拆卸连接，使置物盘之间的间距可调，以便根据实际情况对安全帽进行摆放；

3、通过在置物盘上设置支架，支架将安全帽悬空设置，从而使支架全方位受热，提高升温速度。

附图说明

图1是实施例的结构示意图；

图2是实施例中伸缩杆的结构示意图。

图中，1、箱体；2、挡板；21、散热孔；3、机电室；4、加热室；5、箱门；51、挂座；6、置物盘；61、干燥孔；62、挂台；7、伸缩杆；71、套管；711、调位孔；72、顶杆；73、限位件；731、螺杆；732、蝶形螺母；8、安全帽。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例：一种用于安全帽检测的加热装置，如图1所示，包括箱体1，箱体1的内部竖直设置有一块挡板2，通过挡板2将箱体1内部分隔成机电室3和加热室4，其中机电室3内布置有热源，热源可选为电加热丝和加热管；机电室3的外壁上安装有温度显示器和温度控制开关。挡板2上均匀开设有散热孔21，使加热室4均匀受热。

如图1所示，加热室4的一侧敞口设置，箱体1上铰接有箱门5，箱门5的铰接轴竖直设置，箱门5能够绕铰接轴的轴线进行转动，以实现加热室4的开启或关闭；加热室4与箱门5相抵触的端面上均布有耐高温密封条（图中未显示），以保证箱门5与加热室4之间的密封性，防止加热室4内热量的流失。

箱门5面向加热室4内部的一侧、沿高度方向间隔设置有两层置物盘6，置物盘6上均匀开设有干燥孔61，置物盘6的外形为扇形，其圆心朝向箱门5铰接轴的轴线,置物盘6能够随着箱门5的开启或关闭出入加热室4；相应的，挡板2设置为弧形, 挡板2面向置物盘6的一侧为弧面,该弧面与置物盘6相适配，使置物盘6进出加热室4时不会发生碰撞干涉；且弧形的挡板2缩小了加热室4的空间，使加热室4的热量更集中，加热速度更快。置物盘6设置为两层，检测两个相同的安全帽8时测量数据可取平均使结果更加精确；检测不同的安全帽8时，测量的数据对比度更可靠。

向箱体1内放入安全帽8时，通过把手拉动箱门5向着远离加热室4的一侧转动,置物盘6随着箱门5一起转动,从加热室4的内部完全移出,然后将安全帽8直接放在置物盘6上即可，而且放置的过程不受空间限制，使安全帽8放置的更加便捷；安全帽8摆放好后，再将箱门5盖合在箱体1上，置物盘6同步运动进入到加热室4中，进行加热处理。加热完成后，取出过程与放入过程同理，可以在加热室4外部从置物盘6上取出安全帽8，不用将手伸入到加热室4内，避免了人们烫伤。

由于安全帽8一般分大、中、小三种规格，彼此之间间距固定的置物盘6也会限制安全帽8的拿取,为了避免该情况的发生,将置物盘6与箱门5设置为可拆卸连接,如图1所示,箱门5面向加热室4内部的一侧沿高度方向均匀设置有多排挂座51，每排挂座51的数量设置为两个,挂座51的中部竖直开设有挂孔,相应的，置物盘6上一体设置有与挂孔相适配的挂台62，将挂台62嵌合在挂孔中，即实现置物盘6与箱门5的可拆卸连接,可根据实际的摆放情况对置物盘6之间的间距进行调节，提高了安全帽8拿取的便捷性。

在置物盘6上设置有支架，通过支架将安全帽8悬空设置，从而使支架全方位受热，提高升温速度。支架由三种伸缩杆7构成，如图2所示，伸缩杆7的结构包括套管71、顶杆72以及限位件73，套管71竖直固定在置物盘6的上表面，顶杆72穿设在套管71中、与套管71滑移连接，限位件73包括螺杆731和与螺杆731螺纹配合的蝶形螺母732，螺杆731垂直固定在顶杆72的下端，相应的，套管71的管壁上沿轴向开设有长条状的调位孔711，螺杆731的一端从调位孔711中穿出，与蝶形螺母732螺纹连接。架设安全帽8时，将顶杆72移动至所需位置，然后旋转蝶形螺母732，通过蝶形螺母732与螺杆731配合，将顶杆72夹紧固定在套管71中，为安全帽8提供稳定的支撑。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920050174.7

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209562820U

授权时间:20191029

主分类号:H05B 3/00

专利分类号:H05B3/00;G01M7/08

范畴分类:39D;35F;

申请人:北京力达塑料制造有限公司

第一申请人:北京力达塑料制造有限公司

申请人地址:101500 北京市密云区经济开发区水源路9号、20号

发明人:刘宝登

第一发明人:刘宝登

当前权利人:北京力达塑料制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/071b0697c3caae5b928df475.html