# 市政道桥工程路基路面压实技术探讨叶凯

杭州未来科技城建设有限公司浙江省311100

摘要：在市政道桥工程施工的过程中，路基路面的压实起着非常重要的作用，直接影响着最终的施工质量。在施工的过程中，需要对压实技术进行详细的了解，采取具有针对性的措施，使路基路面的施工能够顺利进行，避免因某个工序的问题阻碍施工的正常进度。另外，施工人员需要遵照严格的施工流程，以规定的标准为依据，使压实的每项工作都能够达到相关要求，为市政道桥施工质量的提高奠定良好的基础。

关键词：市政道桥工程；路基；路面压实

1影响市政道桥工程路基路面压实施工质量的几个因素

1.1含水量

如果市政道桥工程路基路面的含水量特别高，会影响市政道桥路基路面压实质量。例如，在某大型市政道桥工程当中，由于路基路面的含水量超过相关规定，使得路基路面土层结构稳定性不断下降，路基路面土层之间的摩擦力越来越小，市政道桥工程路基路面结构很容易出现失稳现象。

1.2碾压速度

如果市政道桥工程路基路面碾压速度比较快，市政道桥路基路面很容易出现起伏，降低路基路面的压实效率，如果市政道桥工程路基路面碾压速度过慢，路基路面碾压质量不断下降，影响市政道桥工程路基路面结构的稳定性。想要提高市政道桥工程路基路面压实效果，施工人员需要严格控制碾压速度。

2路基路面施工的关键技术

2.1夯实技术

在路基路面的施工过程中，夯实技术在路基路面的压实中赶到了关键性的作用，在重力锤的夯击下，使路面受到较大的锤击，从而增强自身的硬度，使路基的稳定性和坚固性得到最大程度的提高，为施工的顺利进行提供坚实的保障。

2.2滚压压实技术

滚压压实技术指的是在机械滚轮运动过程中，通过自身的压力，压实路面的一种技术。在滚轮运作的过程中，在滚轮工作时，对土壤间的颗粒进行碾压，使土壤的密实度得到增强，使市政道桥的坚实度得到最大程度的保障，防止出现变形现象。另外，在实际的施工过程中，在滚压作用下，土层之间的摩擦力得到有效降低，土壤之间的缝隙明显减小，最终对路基路面进行压实。在施工的过程中，需要对碾压的次数和速度进行严格把握，避免次数过多或者过少，保护土壤结构的完整性，发挥出最佳的施工效果。

2.3振动压实技术

因为连续性的高频冲击负荷会产生震动力，一般情况下，压路机振动频率设置在20～50Hz，通过荷载作用可使土颗粒处在高频振动状态之中，因此，高频振动状态有效抵消了产生的摩擦力。加上压路机较大，有一定重量，因为这些重量可形成静态压力，在静态压力的作用下，土壤可产生一定的压应力、剪切应力，使土壤颗粒的排列十分有序，将粒径小的土颗粒通过挤压的方式，挤进孔隙之中，可以促进空气和水分的排出，有效地减少了孔隙空间，提高了土壤压实效果。

3市政道桥工程路基路面压实施工技术应用质控策略

3.1科学控制含水量

在实际应用中，要加强对技术影响因素的把控。其中，含水量是重点。依据击实试验结果，确定最佳含水量。因为含水量因素对路基压实度的影响较大，为保证压实作业的质量，土含水量和最佳含水量的差值要控制在2%以内。若含水量比较高，则会增加压实的难度，极易发生湿弹簧情况。若含水量很低，土干密度很大，使得土体颗粒之间缺乏较强的黏聚力，极易出现松散的情况。

3.2做好材料质量的把控

对路基路面，进行压实作业，做好材料质量的把控，有着重要的意义。在压实施工技术的应用中，材料搅拌技术为主要形式，具体实践的过程中，要做好材料用量的合理分析以及把控，保证配制的材料，能够达到工程实际要求。材料的搅拌，不可以采用强制性搅拌技术，要结合工程实际，适当增加搅拌面积，控制材料搅拌的均匀性。

3.3提升机械化作业水平

路基路面压实作业的开展，主要采取的是机械化作业模式。合理运用压路机，进行碾压作业，能够实现对压实技术应用质量的把控。在碾压作业时，要依据路基路面密实标准，来选择填充材料，选择适合的机械设备，开展施工作业。从当前市政道桥路基路面工程实践来说，应用的压实技术水平，虽然能够满足当前工程施工作业的需求。

3.4采取合适压实施工技术措施

路基压实时，应当首先制定好压实的方案措施，主要考虑的因素有碾压机械相对于市政道桥的宽度是否合适，控制好碾压速度，同时注意施工现场环境温度较高及风速的影响。一般来说，当施工现场环境温度较高，如夏季高温时节，应当适当扩大每次碾压的距离，温度较低时，则应当缩短该距离。在风速较大的气候条件下，应当适当缩短碾压距离，相反无风或风速较小时可以延长碾压距离。碾压施工时并不是每次都需要保持一样的碾压重量和碾压速度，通常来说初压用质量较轻的压路机械压实，复压再增加重量，同时每次碾压的速度也需要进行调整，初压时土质较为松散，需要慢速压实，复压时，由于地基土已经有了一定的密实度，可以调快碾压速度，同时先将市政道桥两侧压好后再向路中间并拢，这样可以有效的控制压痕。市政道桥边角地容易出现漏压的情况，可以使用小型压力机进行补压，但不要遗漏。沥青混凝土路面摊铺应当尽量均匀，这就要求控制好摊铺的速度，使摊铺机械以较稳定的状态连续摊铺，否则极易导致路面出现起伏。沥青混合料的运输应于摊铺机械做好配合，运输卸料不能影响摊铺机械的运行状态，卸料要缓，防止摊铺机重量猛然增加影响摊铺机械的运行速度，同时控制好摊铺温度。沥青混合料的压实需要根据不同的沥青性能、碾压机械、环境温度来控制，碾压温度，碾压速度及次数也要严格按照施工方案进行。碾压过程中监理人员应当旁站监督，实时进行各项指标的检测，发现不合格的地方立即指正，并督促采取有效的解决措施，防止出现质量隐患。

4结语

在现代城市建设中，市政道桥工程是一项非常重要的组成部分，直接影响着城市经济的正常发展，在施工的过程中，路基路面的质量对整体的施工效果起着关键性的作用。需要对施工现场进行详细的考察，安排专业人员，以相关的规定为标准，对施工材料进行详细的挑选，利用专业的机械设备，使施工的每个环节每道工序都能够达到规定的要求，实现良好的压实效果。通过一系列综合有效的措施，延长市政道桥的使用寿命，提高市政道桥交通的安全性，促进城市建设的长远发展。

参考文献：

[1]王强.分析公路工程路基路面压实施工技术的基本要点[J].四川水泥，2018（3）：259.

[2]许虎峰.公路工程路基路面压实施工技术分析[J].山西建筑，2017（6）：124.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/078ed02df79392fb180adccb.html