# 一种可调整引脚的石英晶体谐振器论文和设计-崔应文

### 全文摘要

本实用新型公开一种可调整引脚的石英晶体谐振器，壳体的下方设置有基座，壳体通过在内部设置有卡环，将石英晶片卡紧在壳体内，基座的中部设置有引脚，引脚的顶端固定连接有环形接板，基座右边的引脚前端固定连接有密封圈，基座与引脚的相关位置均开设有通孔，基座右边的通孔与基座的相关位置处开设有滑槽，通孔的外圈设置有绝缘环，基座右边引脚的外壁活动连接有调节装置，调节装置包括旋转件、助推条、锁紧扣，基座的底部开设有紧扣槽。本实用新型具有具有合理调整引脚的功能，进而扩大该实用新型适用范围的优点。

### 主设计要求

1.一种可调整引脚的石英晶体谐振器，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)底部的左右两端开设有卡槽，所述壳体(1)的下方设置有基座(2)，所述基座(2)顶部的左右两端分别固定连接有卡块，所述卡块和卡条相匹配，所述壳体(1)的顶端内壁固定连接有卡环(3)，所述卡环(3)的内设置有石英晶片(4)，所述基座(2)的中部设置有引脚(5)，所述引脚(5)的顶端固定连接有环形接板(6)，所述环形接板(6)设置在壳体(1)的内部，基座(2)右边的引脚(5)中部外壁固定连接有密封圈(7)，所述基座(2)中部开设有通孔(8)，所述引脚(5)穿过通孔(8)且右侧的通孔(8)内设置有滑槽(9)，所述引脚(5)通过密封圈(7)和滑槽(9)滑动连接，所述通孔(8)的外圈设置有绝缘环(10)，所述绝缘环(10)与基座(2)固定连接，所述基座(2)右边的引脚(5)的外壁活动连接有调节装置(11)，所述调节装置(11)包括旋转件(12)，所述旋转件(12)和基座(2)右边引脚(5)的外壁活动连接，所述旋转件(12)的前后两端分别固定连接有助推条(13)，所述旋转件(12)的顶部固定连接有锁紧扣(14)，所述基座(2)的底部开设有紧扣槽(15)，所述紧扣槽(15)设置在基座(2)右边的通孔(8)的底部四周，所述紧扣槽(15)和锁紧扣(14)相匹配。

### 设计方案

1.一种可调整引脚的石英晶体谐振器，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)底部的左右两端开设有卡槽，所述壳体(1)的下方设置有基座(2)，所述基座(2)顶部的左右两端分别固定连接有卡块，所述卡块和卡条相匹配，所述壳体(1)的顶端内壁固定连接有卡环(3)，所述卡环(3)的内设置有石英晶片(4)，所述基座(2)的中部设置有引脚(5)，所述引脚(5)的顶端固定连接有环形接板(6)，所述环形接板(6)设置在壳体(1)的内部，基座(2)右边的引脚(5)中部外壁固定连接有密封圈(7)，所述基座(2)中部开设有通孔(8)，所述引脚(5)穿过通孔(8)且右侧的通孔(8)内设置有滑槽(9)，所述引脚(5)通过密封圈(7)和滑槽(9)滑动连接，所述通孔(8)的外圈设置有绝缘环(10)，所述绝缘环(10)与基座(2)固定连接，所述基座(2)右边的引脚(5)的外壁活动连接有调节装置(11)，所述调节装置(11)包括旋转件(12)，所述旋转件(12)和基座(2)右边引脚(5)的外壁活动连接，所述旋转件(12)的前后两端分别固定连接有助推条(13)，所述旋转件(12)的顶部固定连接有锁紧扣(14)，所述基座(2)的底部开设有紧扣槽(15)，所述紧扣槽(15)设置在基座(2)右边的通孔(8)的底部四周，所述紧扣槽(15)和锁紧扣(14)相匹配。

2.根据权利要求1所述的一种可调整引脚的石英晶体谐振器，其特征在于：所述壳体(1)的顶端内壁固定连接有振动件(16)，所述振动件(16)设置在卡环(3)的左右两端，所述振动件(16)远离石英晶片(4)的一端固定连接有振动棒(17)。

3.根据权利要求1所述的一种可调整引脚的石英晶体谐振器，其特征在于：所述壳体(1)的左右两端均固定连接有橡胶套(18)。

4.根据权利要求1所述的一种可调整引脚的石英晶体谐振器，其特征在于：所述壳体(1)和基座(2)的前后两端均设置有固紧螺栓(19)。

5.根据权利要求1所述的一种可调整引脚的石英晶体谐振器，其特征在于：所述环形接板(6)的前后两端均固定连接有绝缘垫(20)。

6.根据权利要求1所述的一种可调整引脚的石英晶体谐振器，其特征在于：所述助推条(13)远离旋转件(12)的一端四周均固定连接有螺纹条(21)。

7.根据权利要求1所述的一种可调整引脚的石英晶体谐振器，其特征在于：所述引脚(5)的底部设置有抗压脚盘(22)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及谐振器领域，更具体地说，涉及一种可调整引脚的石英晶体谐振器。

背景技术

石英晶体谐振器简称“晶振”，它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。晶振广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中，以及在通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。

目前石英晶体谐振器在使用过程中大多都是采用固定的引脚来配合谐振器的工作，然而在将引脚接入外部电路时，外部电路的接口有时并不是采用完全统一的标准，进而也限制了传统谐振器的适用范围，有时工作者会将引脚弯折使其与对应的接口相连，但这种行为会大大降低该谐振器引脚的使用寿命，因为现有的石英晶体谐振器大多数均采用一体式，故当引脚损坏后，整个石英晶体谐振器均相当于报废，进而造成材料的浪费，列入申请号为：201020521446.6，虽然提高了石英晶片的使用效率，从一定程度上降低了所需要的成本，但是其引脚仍然采用固定式，在使用过程中如若出现上述问题，仍然不能合理的调整引脚，工作者只能用外力将其引脚弯折，进而大大降低该谐振器的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种可调整引脚的石英晶体谐振器，以克服现有技术存在的缺陷，保证产品在使用过程时，可通过合理的调整引脚来扩大该实用新型的使用范围。

本实用新型通过以下技术手段实现解决上述技术问题的：

一种可调整引脚的石英晶体谐振器，包括壳体，所述壳体底部的左右两端开设有卡槽，所述壳体的下方设置有基座，所述基座顶部的左右两端分别固定连接有卡块，所述卡块和卡条相匹配，所述壳体的顶端内壁固定连接有卡环，所述卡环的内设置有石英晶片，所述基座的中部设置有引脚，所述引脚的顶端固定连接有环形接板，所述环形接板设置在壳体的内部，基座右边的引脚中部外壁固定连接有密封圈，所述基座中部开设有通孔，所述引脚穿过通孔且右侧的通孔内设置有滑槽，所述引脚通过密封圈和滑槽滑动连接，所述通孔的外圈设置有绝缘环，所述绝缘环与基座固定连接，所述基座右边的引脚的外壁活动连接有调节装置，所述调节装置包括旋转件，所述旋转件和基座右边引脚的外壁活动连接，所述旋转件的前后两端分别固定连接有助推条，所述旋转件的顶部固定连接有锁紧扣，所述基座的底部开设有紧扣槽，所述紧扣槽设置在基座右边的通孔的底部四周，所述紧扣槽和锁紧扣相匹配。

优选的，所述壳体的顶端内壁固定连接有振动件，所述振动件设置在卡环的左右两端，所述振动件远离石英晶片的一端固定连接有振动棒。

优选的，所述壳体的左右两端均固定连接有橡胶套。

优选的，所述壳体和基座的前后两端均设置有固紧螺栓。

优选的，所述环形接板的前后两端均固定连接有绝缘垫。

优选的，所述助推条远离旋转件的一端四周均固定连接有螺纹条。

优选的，所述引脚的底部设置有抗压脚盘。

本实用新型的优点在于：

与现有可调整引脚的石英晶体谐振器相比，本实用新型具有合理的调整引脚的功能，进而扩大该实用新型适用范围的优点；优选地，本实用新型采用的石英晶片为圆柱状且型号为49S的石英晶体谐振器内部的石英晶片，其中本实用新型中的振动件为现有技术，目前现有的石英晶体谐振器大多数采用一体式，即将引脚卡死不可调整，当与某些外部电路相连接时，因引脚不可调整大大影响使用者的工作效率，如若强制调整还会降低其谐振器的使用寿命，本实用新型通过在基座的底端内部开设有滑槽，且开设的滑槽为圆形，设置在基座左处通孔的右方，而环形接板与被卡环卡紧的石英晶片相接触，使用者只需通过调节装置即可旋转基座右边的引脚，且基座右处的通孔设置为环形状，当将基座右边的引脚移动到所需要指定的位置时，使用者可通过调整旋转件，使其顶端的锁紧扣与紧扣槽相匹配，进而可将该引脚卡死在该处，以便使用者进行操作，同时与之对应的密封圈也在滑槽内滑动，确保了在移动引脚时，基座的底部仍然具有一定的密封性，进而确保了工作的进行，使该实用新型的使用范围大大提高。

进一步，本实用新型中的振动件内端与石英晶片相卡紧，进而保证了石英晶片的稳定性，同时可将石英晶片的震动频率传递给振动棒，并有振动棒传递给壳体，大大提高了石英晶片的工作效率。

进一步，本实用新型中橡胶套的设置，可确保壳体与基座连接处的密封性，防止外界的灰尘进入，降低该实用新型的使用寿命。

进一步，本实用新型中通过设置有固紧螺栓，可将壳体与基座紧密相连，防止因其他外力因素，使壳体与基座分离，进而影响使用效果。

进一步，本实用新型中通过设置绝缘垫，可防止因制作偏差在调整引脚时，使两个引脚相接触，提高了本实用新型的安全性。

进一步，本实用新型中助推条固定连接的螺纹条，可帮助使用者便利的使用调节装置，缩短调整引脚所需要的时间。

进一步，本实用新型中的抗压脚盘可帮助引脚承受一定的压力，以减轻引脚在工作时的负担，提高使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的主体结构剖视图；

图2为本实用新型基座及其相关的部分结构示意图；

图3为本实用新型调节装置的结构示意图；

图4为本实用新型基座底部的俯视图。

图中标号说明：

1、壳体；2、基座；3、卡环；4、石英晶片；5、引脚；6、环形接板；7、密封圈；8、通孔；9、滑槽；10、绝缘环；11、调节装置；12、旋转件；13、助推条；14、锁紧扣；15、紧扣槽；16、振动件；17、振动棒；18、橡胶套；19、固紧螺栓；20、绝缘垫；21、螺纹条；22、抗压脚盘。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

如图1-4所示，一种可调整引脚的石英晶体谐振器，包括壳体1，壳体1底部的左右两端开设有卡槽，壳体1的下方设置有基座2，基座2顶部的左右两端分别固定连接有卡块，卡块和卡条相匹配，壳体1的顶端内壁固定连接有卡环3，卡环3的内设置有石英晶片4，基座2的中部设置有引脚5，引脚5的顶端固定连接有环形接板6，环形接板6设置在壳体1的内部，基座2右边的引脚5中部外壁固定连接有密封圈7，基座2中部开设有通孔8，引脚5穿过通孔8且右侧的通孔8内设置有滑槽9，引脚5通过密封圈7和滑槽9滑动连接，通孔8的外圈设置有绝缘环10，绝缘环10与基座2固定连接，基座2右边的引脚5的外壁活动连接有调节装置11，调节装置11包括旋转件12，旋转件12和基座2右边引脚5的外壁活动连接，旋转件12的前后两端分别固定连接有助推条13，旋转件12的顶部固定连接有锁紧扣14，基座2的底部开设有紧扣槽15，紧扣槽15设置在基座2右边的通孔8的底部四周，紧扣槽15和锁紧扣14相匹配；当需要调整该实用新型的引脚5时，使用者可先将旋转件12上的锁紧扣14和紧扣槽15相脱离，并借助助推条13推动旋转件12，进而通过旋转件12带动基座2右处的引脚5在对应的通孔8处移动，而此时密封圈7也在滑槽9内滑动，进而在移动引脚5的过程中仍然可保持基座2底部的密封性，防止外界灰尘进入壳体1内，影响工作效果，同时绝缘环10可将引脚5较为紧密的卡在通孔8内，防止引脚5上下随意滑动，且基座2右边绝缘环10的锁紧力大于基座2右处的绝缘环10，当将引脚5移动到所指定的位置时，使用者可通过调整旋转件12进而使其顶端的锁紧扣14与紧扣槽15相匹配，以便于使用者进行接入电路板的操作。

优选的，壳体1的顶端内壁固定连接有振动件16，振动件16设置在卡环3的左右两端，振动件16远离石英晶片4的一端固定连接有振动棒17；振动件16内端与石英晶片4相卡紧，进而保证了石英晶片4的稳定性，同时可将石英晶片4的震动频率传递给振动棒17，并由振动棒17传递给壳体1，大大提高了石英晶片4的工作效率。

优选的，壳体1的左右两端均固定连接有橡胶套18；橡胶套18的设置，可确保壳体1与基座2连接处的密封性，防止外界的灰尘进入，降低该实用新型的使用寿命。

优选的，壳体1和基座2的前后两端均设置有固紧螺栓19；固紧螺栓19可将壳体1与基座2紧密相连，防止因其他外力因素，使壳体1与基座2分离，进而影响使用效果。

优选的，环形接板6的前后两端均固定连接有绝缘垫20；绝缘垫20可防止因制作偏差在调整引脚5时，使两个引脚5相接触，提高了该实用新型的安全性。

优选的，助推条13远离旋转件12的一端四周均固定连接有螺纹条21；螺纹条21可帮助使用者便利的使用调节装置11，缩短调整引脚5所需要的时间。

优选的，引脚5的底部设置有抗压脚盘22；抗压脚盘22可帮助引脚5承受一定的压力，以减轻引脚5在工作时的负担，提高引脚5的使用寿命。

当外部电路中连接谐振器的两接口间距较小，需要调整引脚5之间的距离时，使用者可先将旋转件12上的锁紧扣14和紧扣槽15相脱离，其中引脚5采用上细下粗的标准，故旋转件12只能原位旋转不能上下移动，之后使用者借助助推条13推动旋转件12，而螺纹条21的设置则可增大使用者与助推条13之间的摩擦力便于操作旋转件12，进而通过旋转件12带动基座2右处的引脚5在对应的通孔8处移动，而此时密封圈7也在滑槽9内滑动，进而在移动引脚5的过程中仍然可保持基座2底部的密封性，防止外界灰尘进入壳体1内，而橡胶套18则可防止外界的灰尘从壳体1与基座2的连接处进入，进而提高了本实用新型的使用寿命，同时绝缘环10可将引脚5较为紧密的卡在通孔8内，防止引脚5上下随意滑动，且基座2右边绝缘环10的锁紧力大于基座2右处的绝缘环10，当将引脚5移动到所指定的位置时，使用者可通过调整旋转件12，进而使其顶端的锁紧扣14与紧扣槽15相匹配，以便于接入电路板的工作正常进行，其中振动件16内端与石英晶片4相卡紧，进而保证了石英晶片4的稳定性，同时可将石英晶片4的震动频率传递给振动棒17，并由振动棒17传递给壳体1，大大提高了石英晶片4的工作效率，同时固紧螺栓19可将壳体1与基座2紧密相连，防止因其他外力因素，使壳体1与基座2分离，进而影响使用效果，而抗压脚盘22可帮助引脚5承受一定的压力，以减轻引脚5在工作时的负担，提高引脚5的使用寿命。

需要说明的是，在本文中，如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920108200.7

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209345106U

授权时间:20190903

主分类号:H03B 5/32

专利分类号:H03B5/32

范畴分类:38J;

申请人:铜陵日科电子有限责任公司

第一申请人:铜陵日科电子有限责任公司

申请人地址:244000 安徽省铜陵市狮子山经济开发区栖凤路3609号

发明人:崔应文;张海翔

第一发明人:崔应文

当前权利人:铜陵日科电子有限责任公司

代理人:王红太

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07e13eaafcf24ea8df46751b.html