# 钻井液用聚醚胺基烷基糖苷的合成及性能

### 论文摘要

针对钻井液中聚醚胺易絮凝黏土、配伍性差和烷基糖苷加量大、成本高、高温易发酵的技术难题,通过醚化和胺化两步反应,合成得到了聚醚胺基烷基糖苷产品,并对其进行了提纯。对提纯得到的产品样品进行了红外光谱分析和元素分析,确定了产品分子结构。对产品性能进行了评价测试。结果表明,产品可改善无土相、低固相聚合物、聚磺等常规水基钻井液的流型,降低钻井液滤失量; 0. 3%产品水溶液的页岩一次回收率为97. 85%,页岩二次回收率为97. 55%,页岩相对回收率为99. 69%; 0. 3%产品对钙土相对抑制率为95. 28%;产品耐温达252℃;产品EC50值为528 800 mg/L,远大于排放标准30 000 mg/L。该产品配伍性好,具有超强抑制性和优良耐温性,绿色环保,适用于强水敏性泥岩等易坍塌地层及页岩油气水平井的钻井施工,应用前景广阔。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料与仪器

- 1.2 NAPG的合成

- 1.3 NAPG的提纯

- 2 结果与讨论

- 2.1 产品的表征及结构确定

- 2.1.1 红外光谱分析

- 2.1.2 元素分析

- 2.1.3 产品分子结构

- 2.2 产品的性能评价

- 2.2.1 配伍性能

- 2.2.2 抑制性能

- 2.2.3 耐温性能

- 2.2.4 生物毒性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 司西强,王中华

关键词: 钻井液处理剂,聚醚胺基烷基糖苷,泥页岩抑制剂,环保,合成,性能

来源: 应用化工 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院

基金: 中国博士后科学基金第50批面上资助项目(2011M501194),中国博士后科学基金第5批特别资助项目(2012T50641),中石化重大科技攻关项目(JP16003,JP17047),中石化石油工程公司重大科技攻关项目(SG1302-03K,SG18-19K,SG18-18J)

分类号: TE254

DOI: 10.16581/j.cnki.issn1671-3206.20190523.078

页码: 1568-1571

总页数: 4

文件大小: 116K

下载量: 186

### 相关论文文献

- [1].生物质基烷基糖苷表面活性剂制备与应用[J]. 现代化工 2019(04)

- [2].烷基糖苷衍生物的合成及其应用进展[J]. 应用化工 2015(10)

- [3].酶促合成烷基糖苷[J]. 日用化学工业 2019(07)

- [4].表面活性剂烷基糖苷的转糖苷化法工艺优化研究[J]. 山东化工 2019(09)

- [5].阳离子烷基糖苷的绿色合成及性能评价[J]. 应用化工 2012(09)

- [6].上海发凯化工“烷基糖苷”产品再获殊荣[J]. 日用化学品科学 2012(11)

- [7].烷基糖苷在三种液相色谱柱中的色谱对比[J]. 当代化工研究 2019(01)

- [8].烷基糖苷衍生物在清洗剂中的发展前景[J]. 云南化工 2019(02)

- [9].阳离子烷基糖苷钻井液在高桥46-118H1井的应用[J]. 精细石油化工进展 2015(06)

- [10].上海发凯化工有限公司“化妆品级烷基糖苷新材料的产业化”项目获批[J]. 日用化学品科学 2015(02)

- [11].阳离子烷基糖苷的中试生产及现场应用[J]. 应用化工 2013(12)

- [12].新型绿色表面活性剂——烷基糖苷[J]. 河北企业 2012(05)

- [13].阳离子烷基糖苷的合成及应用[J]. 精细石油化工进展 2011(11)

- [14].烷基糖苷季铵盐的合成与表征[J]. 精细化工 2010(11)

- [15].烷基糖苷的制备及其乳化性的研究[J]. 塑料助剂 2018(05)

- [16].烷基糖苷最终生物降解性能以及影响因素的研究[J]. 应用化工 2016(02)

- [17].合成烷基糖苷催化剂研究进展[J]. 精细石油化工进展 2019(01)

- [18].阳离子烷基糖苷钻井液在长南水平井的应用[J]. 精细石油化工进展 2015(01)

- [19].系列烷基糖苷硫酸酯盐的性能研究[J]. 化工技术与开发 2013(05)

- [20].烷基糖苷水溶液的表面活性以及电解质的影响[J]. 毛纺科技 2010(02)

- [21].烷基糖苷复配对丝织品文物的清洗探究[J]. 丝绸 2019(08)

- [22].一步法合成烷基糖苷-APG[J]. 精细化工原料及中间体 2012(02)

- [23].烷基糖苷及其衍生物在钻井液中的应用研究进展[J]. 能源化工 2018(01)

- [24].支链烷基糖苷的合成及性能研究[J]. 日用化学工业 2015(10)

- [25].新型绿色表面活性剂——烷基糖苷合成工艺研究[J]. 湖北农业科学 2013(20)

- [26].烷基糖苷的工程化及产业化[J]. 日用化学品科学 2008(05)

- [27].烷基糖苷羽绒服清洁湿巾的研制[J]. 当代化工 2019(07)

- [28].固体酸催化合成C_(12-14)烷基糖苷及性能测定[J]. 化工技术与开发 2019(10)

- [29].“烷基糖苷APG”的时代到来了[J]. 中国洗涤用品工业 2014(01)

- [30].不同链长烷基糖苷磷酸酯盐的合成[J]. 齐齐哈尔大学学报 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/07f17b1263e577db21d30335.html