# 一种无油压缩机直流无刷电机控制装置论文和设计-张政毓

### 全文摘要

本实用新型公开了一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，包括压缩机本体和控制器本体，压缩机本体顶部设有第一安装架和活动连接的第二安装架，控制器本体外壁于第二滑条上方设有连接板，连接板底部两侧对称设有与插槽相匹配的插条，第一安装架外壁于第一滑轨外侧设有第一紧固件，第一紧固件贯穿第一安装架外壁延伸至第一滑轨内侧，第二安装架外壁于插槽外侧设有第二紧固件，第二紧固件贯穿第二安装架延伸至插槽内侧。本实用新型结构简单，可实现控制器本体的快速安装，且拆卸方便快捷，可对控制器本体进行缓冲保护，可延长控制器本体的使用寿命，可进行散热，保证安装架与控制器本体之间的空气流通，保证散热效果。

### 主设计要求

1.一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，包括压缩机本体(1)和控制器本体(2)，其特征在于：所述控制器本体(2)设于所述压缩机本体(1)上方，所述压缩机本体(1)底部设有若干个支撑柱(3)，所述压缩机本体(1)顶部设有第一安装架(4)，所述第一安装架(4)顶部设有第一开口(5)，所述第一安装架(4)外壁贯穿设有若干组散热孔(6)，所述安装架(4)内部两侧对称设有第一滑轨(7)，所述安装架(4)于所述第一开口(5)处匹配设有第二安装架(8)，所述第二安装架(8)外壁两侧对称设有与所述第一滑轨(7)相匹配的第一滑条(9)，所述第二安装架(8)顶部开设有与所述控制器本体(2)底部相匹配的第二开口(10)，所述第二安装架(8)内壁底部设有若干个缓冲件(11)，所述第二安装架(8)内壁两侧对称设有散热板(12)，所述第二安装架(8)内部前后两侧对称设有若干个第二滑轨(13)，所述第二安装架(8)顶部两侧对称设有插槽(14)，所述控制器本体(2)外壁前后两侧对称设有与所述第二滑轨(13)相匹配的第二滑条(15)，所述控制器本体(2)外壁于所述第二滑条(15)上方设有连接板(16)，所述连接板(16)底部两侧对称设有与所述插槽(14)相匹配的插条(17)，所述第一安装架(4)外壁于所述第一滑轨(7)外侧设有第一紧固件(18)，所述第一紧固件(18)贯穿所述第一安装架(4)外壁延伸至所述第一滑轨(7)内侧，所述第二安装架(8)外壁于所述插槽(14)外侧设有第二紧固件(19)，所述第二紧固件(19)贯穿所述第二安装架(8)延伸至所述插槽(14)内侧。

### 设计方案

1.一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，包括压缩机本体(1)和控制器本体(2)，其特征在于：所述控制器本体(2)设于所述压缩机本体(1)上方，所述压缩机本体(1)底部设有若干个支撑柱(3)，所述压缩机本体(1)顶部设有第一安装架(4)，所述第一安装架(4)顶部设有第一开口(5)，所述第一安装架(4)外壁贯穿设有若干组散热孔(6)，所述安装架(4)内部两侧对称设有第一滑轨(7)，所述安装架(4)于所述第一开口(5)处匹配设有第二安装架(8)，所述第二安装架(8)外壁两侧对称设有与所述第一滑轨(7)相匹配的第一滑条(9)，所述第二安装架(8)顶部开设有与所述控制器本体(2)底部相匹配的第二开口(10)，所述第二安装架(8)内壁底部设有若干个缓冲件(11)，所述第二安装架(8)内壁两侧对称设有散热板(12)，所述第二安装架(8)内部前后两侧对称设有若干个第二滑轨(13)，所述第二安装架(8)顶部两侧对称设有插槽(14)，所述控制器本体(2)外壁前后两侧对称设有与所述第二滑轨(13)相匹配的第二滑条(15)，所述控制器本体(2)外壁于所述第二滑条(15)上方设有连接板(16)，所述连接板(16)底部两侧对称设有与所述插槽(14)相匹配的插条(17)，所述第一安装架(4)外壁于所述第一滑轨(7)外侧设有第一紧固件(18)，所述第一紧固件(18)贯穿所述第一安装架(4)外壁延伸至所述第一滑轨(7)内侧，所述第二安装架(8)外壁于所述插槽(14)外侧设有第二紧固件(19)，所述第二紧固件(19)贯穿所述第二安装架(8)延伸至所述插槽(14)内侧。

2.根据权利要求1所述的一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，其特征在于：所述支撑柱(3)底部设有支撑脚，所述支撑脚底部设有防滑垫。

3.根据权利要求1所述的一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，其特征在于：所述缓冲件(11)包括固定板和挡板，所述固定板底部与所述第二安装架(8)内侧底部连接，所述固定板和所述挡板之间设有弹簧。

4.根据权利要求1所述的一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，其特征在于：所述第二安装架(8)外壁贯穿设有若干个通孔。

5.根据权利要求1所述的一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，其特征在于：所述第一紧固件(18)和所述第二紧固件(19)均为预紧螺丝。

6.根据权利要求5所述的一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，其特征在于：所述第一安装架(4)外壁设有与所述第一紧固件(18)相匹配的第一螺纹孔，所述第二安装架(8)外壁设有与所述第二紧固件(19)相匹配的第二螺纹孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电机控制技术领域，特别涉及一种无油压缩机直流无刷电机控制装置。

背景技术

无油压缩机指的是在压缩机汽缸内不用润滑油的压缩机。全无油压缩机曲轴箱为干式结构，其连杆大、小孔、曲轴前后主轴承一般均采用双端口密封的含脂球轴承。由于在运行中，无润滑油与压缩气源接触，因此排出的气体绝不含油气，故深受用户的欢迎。

无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成，是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机，又称无换向器电机。早在十九纪诞生电机的时候，产生的实用性电机就是无刷形式，即交流鼠笼式异步电动机，这种电动机得到了广泛的应用。但是，异步电动机有许多无法克服的缺陷，以致电机技术发展缓慢。上世纪中叶诞生了晶体管，因而采用晶体管换向电路代替电刷与换向器的直流无刷电机就应运而生了。这种新型无刷电机称为电子换向式直流电机，它克服了第一代无刷电机的缺陷。直流无刷电机在无油压缩机中的使用较为普遍。

但现有的无油压缩机直流无刷电机的控制装置，安装拆卸不方便，不便于进行维修更换。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，包括压缩机本体和控制器本体，所述控制器本体设于所述压缩机本体上方，所述压缩机本体底部设有若干个支撑柱，所述压缩机本体顶部设有第一安装架，所述第一安装架顶部设有第一开口，所述第一安装架外壁贯穿设有若干组散热孔，所述安装架内部两侧对称设有第一滑轨，所述安装架于所述第一开口处匹配设有第二安装架，所述第二安装架外壁两侧对称设有与所述第一滑轨相匹配的第一滑条，所述第二安装架顶部开设有与所述控制器本体底部相匹配的第二开口，所述第二安装架内壁底部设有若干个缓冲件，所述第二安装架内壁两侧对称设有散热板，所述第二安装架内部前后两侧对称设有若干个第二滑轨，所述第二安装架顶部两侧对称设有插槽，所述控制器本体外壁前后两侧对称设有与所述第二滑轨相匹配的第二滑条，所述控制器本体外壁于所述第二滑条上方设有连接板，所述连接板底部两侧对称设有与所述插槽相匹配的插条，所述第一安装架外壁于所述第一滑轨外侧设有第一紧固件，所述第一紧固件贯穿所述第一安装架外壁延伸至所述第一滑轨内侧，所述第二安装架外壁于所述插槽外侧设有第二紧固件，所述第二紧固件贯穿所述第二安装架延伸至所述插槽内侧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述支撑柱底部设有支撑脚，所述支撑脚底部设有防滑垫。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述缓冲件包括固定板和挡板，所述固定板底部与所述第二安装架内侧底部连接，所述固定板和所述挡板之间设有弹簧。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第二安装架外壁贯穿设有若干个通孔。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一紧固件和所述第二紧固件均为预紧螺丝。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一安装架外壁设有与所述第一紧固件相匹配的第一螺纹孔，所述第二安装架外壁设有与所述第二紧固件相匹配的第二螺纹孔。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，通过设置第一安装架、第二安装架、第一紧固件、第二紧固件、第一滑轨、第一滑条、第二滑轨和第二滑条，可实现控制器本体的快速安装，且拆卸方便快捷；通过设置缓冲件，可对控制器本体进行缓冲保护，可延长控制器本体的使用寿命；通过设置散热孔、散热板和通孔，可进行散热，保证安装架与控制器本体之间的空气流通，保证散热效果。

附图说明

图1为本实用新型一种无油压缩机直流无刷电机控制装置的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种无油压缩机直流无刷电机控制装置的主视图。

图3为本实用新型一种无油压缩机直流无刷电机控制装置第一安装架的主视图。

图4为本实用新型一种无油压缩机直流无刷电机控制装置第二安装架的主视图。

图5为本实用新型一种无油压缩机直流无刷电机控制装置控制器本体的主视图。

图中：1、压缩机本体；2、控制器本体；3、支撑柱；4、第一安装架；5、第一开口；6、散热孔；7、第一滑轨；8、第二安装架；9、第一滑条；10、第二开口；11、缓冲件；12、散热板；13、第二滑轨；14、插槽；15、第二滑条；16、连接板；17、插条；18、第一紧固件；19、第二紧固件。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-5所示，一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，包括压缩机本体1和控制器本体2，所述控制器本体2设于所述压缩机本体1上方，所述压缩机本体1底部设有若干个支撑柱3，所述压缩机本体1顶部设有第一安装架 4，所述第一安装架4顶部设有第一开口5，所述第一安装架4外壁贯穿设有若干组散热孔6，所述安装架4内部两侧对称设有第一滑轨7，所述安装架4 于所述第一开口5处匹配设有第二安装架8，所述第二安装架8外壁两侧对称设有与所述第一滑轨7相匹配的第一滑条9，所述第二安装架8顶部开设有与所述控制器本体2底部相匹配的第二开口10，所述第二安装架8内壁底部设有若干个缓冲件11，所述第二安装架8内壁两侧对称设有散热板12，所述第二安装架8内部前后两侧对称设有若干个第二滑轨13，所述第二安装架8顶部两侧对称设有插槽14，所述控制器本体2外壁前后两侧对称设有与所述第二滑轨13相匹配的第二滑条15，所述控制器本体2外壁于所述第二滑条15上方设有连接板16，所述连接板16底部两侧对称设有与所述插槽14相匹配的插条17，所述第一安装架4外壁于所述第一滑轨7外侧设有第一紧固件18，所述第一紧固件18贯穿所述第一安装架4外壁延伸至所述第一滑轨7内侧，所述第二安装架8外壁于所述插槽14外侧设有第二紧固件19，所述第二紧固件19贯穿所述第二安装架8延伸至所述插槽14内侧。

本实施例中，优选的，所述支撑柱3底部设有支撑脚，所述支撑脚底部设有防滑垫。

本实施例中，优选的，所述缓冲件11包括固定板和挡板，所述固定板底部与所述第二安装架8内侧底部连接，所述固定板和所述挡板之间设有弹簧。

本实施例中，优选的，所述第二安装架8外壁贯穿设有若干个通孔。

本实施例中，优选的，所述第一紧固件18和所述第二紧固件19均为预紧螺丝。

本实施例中，优选的，所述第一安装架4外壁设有与所述第一紧固件18 相匹配的第一螺纹孔，所述第二安装架8外壁设有与所述第二紧固件19相匹配的第二螺纹孔。

需要说明的是，本实用新型为一种无油压缩机直流无刷电机控制装置，其使用原理：使用时，先将控制器本体2从第二开口10处安装到第二安装架 8内部，第二滑条15在第二滑轨13内滑动向下，当控制器本体2插入第二安装架8内部，插条17插入插槽14内部，然后拧紧第二紧固件19，将控制器本体2与第二安装架8固定连接，然后将第二安装架8从第一开口5处插入第一安装架4上，第一滑条9在第一滑轨7内部向下滑动，当第二安装架8 安装到第一安装架4内部时，拧紧第一紧固件18，第一紧固件18将第二安装架8固定安装在第一安装架4内部，此时控制器本体2安装完毕，拆卸时，只需要拧松第二紧固件19即可；另外缓冲件11，可对控制器本体2进行缓冲保护，可延长控制器本体2的使用寿命；散热孔6、散热板12和通孔，可进行散热，保证安装架与控制器本体2之间的空气流通，保证散热效果。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822044132.0

申请日:2019-08-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209659186U

授权时间:20191119

主分类号:H02P 6/00

专利分类号:H02P6/00;H05K7/20

范畴分类:37A;

申请人:浙江乾方电气有限公司

第一申请人:浙江乾方电气有限公司

申请人地址:311121 浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路37号1幢5楼502室

发明人:张政毓;王海兵;寿金乔

第一发明人:张政毓

当前权利人:浙江乾方电气有限公司

代理人:张瑜

代理机构:33260

代理机构编号:杭州五洲普华专利代理事务所(特殊普通合伙) 33260

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/08294c51248ba415f6786992.html