# 一种液压机用移动板论文和设计-黄二龙生

### 全文摘要

本实用新型公开了一种液压机用移动板，包括移动板主体，所述移动板主体的前端外表面开设有凹槽，且移动板主体的一侧外表面固定安装有导板，所述移动板主体的下端外表面固定安装有滑块，且滑块的下端外表面开设有T形槽，所述凹槽的顶端内表面开设有扣槽，且扣槽的内表面胶接有海绵垫，所述凹槽的内部活动安装有提手，且凹槽的一侧内表面开设有插槽，且插槽的内表面胶接有弹性胶圈，所述导板的一侧外表面开设有板槽，且板槽的后端内表面中部开设有卡槽。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用过程中能够提高导板的耐磨度，而且方便使用者更换耐磨钢板，还方便使用者搬抬移动板，节省人力。

### 主设计要求

1.一种液压机用移动板，包括移动板主体(1)，其特征在于：所述移动板主体(1)的前端外表面开设有凹槽(2)，且移动板主体(1)的一侧外表面固定安装有导板(3)，所述移动板主体(1)的下端外表面固定安装有滑块(4)，且滑块(4)的下端外表面开设有T形槽(5)，所述凹槽(2)的顶端内表面开设有扣槽(61)，且扣槽(61)的内表面胶接有海绵垫(62)，所述凹槽(2)的内部活动安装有提手(6)，且凹槽(2)的一侧内表面开设有插槽(64)，且插槽(64)的内表面胶接有弹性胶圈(63)，所述导板(3)的一侧外表面开设有板槽(71)，且板槽(71)的后端内表面中部开设有卡槽(73)，所述板槽(71)的内部固定安装有耐磨钢板(7)，且耐磨钢板(7)的后端外表面中部固定安装有弹性卡扣(72)。

### 设计方案

1.一种液压机用移动板，包括移动板主体(1)，其特征在于：所述移动板主体(1)的前端外表面开设有凹槽(2)，且移动板主体(1)的一侧外表面固定安装有导板(3)，所述移动板主体(1)的下端外表面固定安装有滑块(4)，且滑块(4)的下端外表面开设有T形槽(5)，所述凹槽(2)的顶端内表面开设有扣槽(61)，且扣槽(61)的内表面胶接有海绵垫(62)，所述凹槽(2)的内部活动安装有提手(6)，且凹槽(2)的一侧内表面开设有插槽(64)，且插槽(64)的内表面胶接有弹性胶圈(63)，所述导板(3)的一侧外表面开设有板槽(71)，且板槽(71)的后端内表面中部开设有卡槽(73)，所述板槽(71)的内部固定安装有耐磨钢板(7)，且耐磨钢板(7)的后端外表面中部固定安装有弹性卡扣(72)。

2.根据权利要求1所述的一种液压机用移动板，其特征在于：所述插槽(64)的数量均为两个，且插槽(64)以凹槽(2)的中心为中点呈水平方向镜像放置。

3.根据权利要求1所述的一种液压机用移动板，其特征在于：所述提手(6)的两端插在插槽(64)中。

4.根据权利要求1所述的一种液压机用移动板，其特征在于：所述耐磨钢板(7)的厚度大于板槽(71)的厚度，且板槽(71)凸出导板(3)零点五厘米。

5.根据权利要求1所述的一种液压机用移动板，其特征在于：所述弹性卡扣(72)与卡槽(73)的数量均为两个，且弹性卡扣(72)与卡槽(73)均以板槽(71)的中心为中点呈水平方向镜像放置。

6.根据权利要求1所述的一种液压机用移动板，其特征在于：所述T形槽(5)的数量为四个，且T形槽(5)均匀分布在滑块(4)的下端的外表面。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及移动板技术领域，具体为一种液压机用移动板。

背景技术

液压机在运行的时候，液压机的油缸需要连接在移动板上来带动滑块运动，对物料进行加工，移动板的种类有很多，但是现有的移动板，在使用的时候，不能够提高导板的耐磨度，导板长时间使用后会受到磨损，会增加维修成本，而且还不方便使用者搬抬移动板，比较费力，使得该装置的使用体验较差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种液压机用移动板，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种液压机用移动板，包括移动板主体，所述移动板主体的前端外表面开设有凹槽，且移动板主体的一侧外表面固定安装有导板，所述移动板主体的下端外表面固定安装有滑块，且滑块的下端外表面开设有T形槽，所述凹槽的顶端内表面开设有扣槽，且扣槽的内表面胶接有海绵垫，所述凹槽的内部活动安装有提手，且凹槽的一侧内表面开设有插槽，且插槽的内表面胶接有弹性胶圈，所述导板的一侧外表面开设有板槽，且板槽的后端内表面中部开设有卡槽，所述板槽的内部固定安装有耐磨钢板，且耐磨钢板的后端外表面中部固定安装有弹性卡扣。

通过采用上述技术方案，能够提高导板的耐磨度，而且方便使用者更换耐磨钢板，还方便使用者搬抬移动板，节省人力。

优选的，所述插槽的数量均为两个，且插槽以凹槽的中心为中点呈水平方向镜像放置。

通过采用上述技术方案，插槽用来连接提手。

优选的，所述提手的两端插在插槽中。

通过采用上述技术方案，提手方便使用者搬抬移动板。

优选的，所述耐磨钢板的厚度大于板槽的厚度，且板槽凸出导板零点五厘米。

通过采用上述技术方案，板槽用来安装耐磨钢板。

优选的，所述弹性卡扣与卡槽的数量均为两个，且弹性卡扣与卡槽均以板槽的中心为中点呈水平方向镜像放置。

通过采用上述技术方案，弹性卡扣用来固定耐磨钢板。

优选的，所述T形槽的数量为四个，且T形槽均匀分布在滑块的下端的外表面。

通过采用上述技术方案，T形槽用来固定被加工的模具。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

1、通过设置的耐磨钢板能够提高导板的耐磨度，而且方便使用者更换耐磨钢板，移动板在上下滑动的时候，由于耐磨钢板的厚度大于板槽的厚度，且板槽凸出导板零点五厘米，导板通过耐磨钢板与液压机的机架相接触滑动，避免导板直接接触，耐磨钢板通过弹性卡扣与卡槽安装在板槽中，待耐磨钢板损坏后，可以抽出耐磨钢板更换新的，用力滑动耐磨钢板，弹性卡扣就会从卡槽中滑出来；

2、通过设置的提手与扣槽相结合使用方便使用者搬抬移动板，节省人力，将移动板与油缸安装在一起时，使用者可以通过凹槽中的提手来搬动移动板，提手的两端插在插槽中，可以自由转动，插槽中的弹性胶圈还能避免提手受到磨损，使用者还可以使用扣槽来搬动移动板，扣槽中海绵垫能避免使用者的手被割伤。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的凹槽的内部视图；

图3为本实用新型的导板与耐磨钢板的相结合视图。

图中：1、移动板主体；2、凹槽；3、导板；4、滑块；5、T形槽；6、提手；61、扣槽；62、海绵垫；63、弹性胶圈；64、插槽；7、耐磨钢板；71、板槽；72、弹性卡扣；73、卡槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种液压机用移动板，移动板主体1与油缸连接在一起，滑块4上的T形槽5用来固定被加工的模具，移动板在上下滑动的时候，由于耐磨钢板7的厚度大于板槽71的厚度，且板槽71凸出导板3零点五厘米，导板3通过耐磨钢板7与液压机的机架相接触滑动，避免导板3直接接触，耐磨钢板7通过弹性卡扣72与卡槽73安装在板槽71中，待耐磨钢板7损坏后，可以抽出耐磨钢板7更换新的，用力滑动耐磨钢板7，弹性卡扣72就会从卡槽73中滑出来，通过设置的耐磨钢板7能够提高导板3的耐磨度，而且方便使用者更换耐磨钢板7，通过设置的提手6与扣槽61相结合使用方便使用者搬抬移动板，节省人力，将移动板与油缸安装在一起时，使用者可以通过凹槽2中的提手6来搬动移动板，提手6的两端插在插槽64中，可以自由转动，插槽64中的弹性胶圈63还能避免提手6受到磨损，使用者还可以使用扣槽61来搬动移动板，扣槽61中海绵垫62能避免使用者的手被割伤。

进一步，插槽64的数量均为两个，且插槽64以凹槽2的中心为中点呈水平方向镜像放置，插槽64用来连接提手6。

进一步，提手6的两端插在插槽64中，提手6方便使用者搬抬移动板。

进一步，耐磨钢板7的厚度大于板槽71的厚度，且板槽71凸出导板3零点五厘米，板槽71用来安装耐磨钢板7。

进一步，弹性卡扣72与卡槽73的数量均为两个，且弹性卡扣72与卡槽73均以板槽71的中心为中点呈水平方向镜像放置，弹性卡扣72用来固定耐磨钢板7。

进一步，T形槽5的数量为四个，且T形槽5均匀分布在滑块4的下端的外表面，T形槽5用来固定被加工的模具。

需要说明的是，本实用新型为一种液压机用移动板，使用时，移动板主体1与油缸连接在一起，滑块4上的T形槽5用来固定被加工的模具，移动板在上下滑动的时候，由于耐磨钢板7的厚度大于板槽71的厚度，且板槽71凸出导板3零点五厘米，导板3通过耐磨钢板7与液压机的机架相接触滑动，避免导板3直接接触，耐磨钢板7通过弹性卡扣72与卡槽73安装在板槽71中，待耐磨钢板7损坏后，可以抽出耐磨钢板7更换新的，用力滑动耐磨钢板7，弹性卡扣72就会从卡槽73中滑出来，通过设置的耐磨钢板7能够提高导板3的耐磨度，而且方便使用者更换耐磨钢板7，通过设置的提手6与扣槽61相结合使用方便使用者搬抬移动板，节省人力，将移动板与油缸安装在一起时，使用者可以通过凹槽2中的提手6来搬动移动板，提手6的两端插在插槽64中，可以自由转动，插槽64中的弹性胶圈63还能避免提手6受到磨损，使用者还可以使用扣槽61来搬动移动板，扣槽61中海绵垫62能避免使用者的手被割伤，有效增加其自身的功能性，较为实用。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920055753.0

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209756201U

授权时间:20191210

主分类号:B30B15/00

专利分类号:B30B15/00

范畴分类:29A;

申请人:苏州胜铭龙油压设备有限公司

第一申请人:苏州胜铭龙油压设备有限公司

申请人地址:215313 江苏省苏州市昆山周市镇陆杨富杨路11号5号房

发明人:黄二龙生;徐萍

第一发明人:黄二龙生

当前权利人:苏州胜铭龙油压设备有限公司

代理人:赵晓芳

代理机构:32266

代理机构编号:苏州中合知识产权代理事务所(普通合伙) 32266

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/084342c65785e8ba3ff11274.html