# 一种传送带式自卸车防砸防重压装置论文和设计-谢周平

### 全文摘要

一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其组成包括箱体和固定安装在箱体底部的传送带，所述箱体包括竖板和固定焊接在竖版底端的侧滑料板，竖板和侧滑料板使箱体的截面形成一个漏斗形，其特征在于：所述箱体内的中下部固定设置有中滑料板，所述中滑料板的两侧通过支撑柱固定焊接在侧滑料板上。本实用新型结构更简单，可对传送带进行有效的保护，延长传送带的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其组成包括箱体和固定安装在箱体底部的传送带（5），所述箱体包括竖板（1）和固定焊接在竖板（1）底端的侧滑料板（2），竖板（1）和侧滑料板（2）使箱体的截面形成一个漏斗形，其特征在于：所述箱体内的中下部固定设置有中滑料板（3），所述中滑料板（3）的两侧通过支撑柱（4）固定焊接在侧滑料板（2）上。

### 设计方案

1.一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其组成包括箱体和固定安装在箱体底部的传送带（5），所述箱体包括竖板（1）和固定焊接在竖板（1）底端的侧滑料板（2），竖板（1）和侧滑料板（2）使箱体的截面形成一个漏斗形，其特征在于：所述箱体内的中下部固定设置有中滑料板（3），所述中滑料板（3）的两侧通过支撑柱（4）固定焊接在侧滑料板（2）上。

2.根据权利要求1所述的一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其特征在于：所述中滑料板（3）为倒V字形。

3.根据权利要求1所述的一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其特征在于：所述中滑料板（3）安装在传送带（5）的正上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及自卸车技术领域，尤其涉及一种传送带式自卸车防砸防重压装置。

背景技术

在运输颗粒状的物料时，一般会采用在底部安装有传送带的自卸车进行运输，以方便在其到达目的地时进行卸货。现有的带有传送带的自卸车，未在传送带的正上方安装传动带的保护装置，这样在装料时，物料直接冲击传送带，易损坏传送带，在满载运输时，整车的物料几乎靠传送带来进行承重，对传送带造成不小的压力，不利于延长传送带的使用寿命，特别是卸料时，传送带在开启时，会较为困难，不利于提高卸料的速度。

发明内容

为了克服现有技术中的不足, 本实用新型提供一种结构简单、能有效延长传送带使用寿命的传送带式自卸车防砸防重压装置，其技术方案是：一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其组成包括箱体和固定安装在箱体底部的传送带，所述箱体包括竖板和固定焊接在竖板底端的侧滑料板，竖板和侧滑料板使箱体的截面形成一个漏斗形，其特征在于：所述箱体内的中下部固定设置有中滑料板，所述中滑料板的两侧通过支撑柱固定焊接在侧滑料板上。

为了使中滑料板上的物料更易滑落到传送带上，所述中滑料板为倒V字形。

为了使中滑料板对传送带的保护效果更好，所述中滑料板安装在传送带的正上方。

本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型在传送带的正上方安装了倒V字形的中滑料板，在装载物料时，物料会直接冲击中滑料板，而后从中滑料板与侧滑料板之间的缝隙滑落到传送带上，从而避免了物料直接冲击传送带，避免损坏传送带，利于延长传送带的使用寿命。

2、本实用新型在安装了中滑料板后，在满载物料运输时，箱体内满载的物料大部分会被中滑料板分担一部分压力，减轻传送带在运输时承载的压力，以方便其在卸货时启动的时候更加容易，迅速。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的截面图。

图中：竖板1，侧滑料板2，中滑料板3，支撑柱4，传送带5。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

在图1和图2中，一种传送带式自卸车防砸防重压装置，其组成包括箱体和固定安装在箱体底部的传送带5，所述箱体包括竖板1和固定焊接在竖板1底端的侧滑料板2，竖板1和侧滑料板2使箱体的截面形成一个漏斗形，其特征在于：所述箱体内的中下部固定设置有中滑料板3，所述中滑料板3的两侧通过支撑柱4固定焊接在侧滑料板2上。

所述中滑料板3为倒V字形。

所述中滑料板3安装在传送带5的正上方。

中滑料板3安装在传送带5的正上方，可有效防止装载物料时对传送带5的冲击，也可帮传送带5分解大部分压力；中滑料板3的两侧通过支撑柱4固定焊接在侧滑料板2上，中滑料板3为倒V字形，可使卸载物料时更方便，物料会从中滑料板3与侧滑料板2之间的缝隙滑落到传送带5上，并被传送到箱体外。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009762.6

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209381872U

授权时间:20190913

主分类号:B60P 1/04

专利分类号:B60P1/04;B60P1/36

范畴分类:32B;32F;

申请人:湖北汇龙专用汽车有限公司

第一申请人:湖北汇龙专用汽车有限公司

申请人地址:441300 湖北省随州市曾都经济开发区星光三路

发明人:谢周平;何桥;郭炜

第一发明人:谢周平

当前权利人:湖北汇龙专用汽车有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/085662a6a3944d410250999c.html