# 一种皮唛生产用固定装置论文和设计-王军管

### 全文摘要

本实用新型公开了一种皮唛生产用固定装置，包括工作台，所述工作台的上侧固定有固定块，所述固定块的一侧设置有转动杆，所述转动杆的一侧设置有皮革，所述皮革的内侧设置有皮唛本体，所述皮革的一侧设置有第一刻度板，所述皮革的另一侧设置有导向块；工作台的上侧设置有固定块、导向块、转动杆、压杆、按压块、滑块及弹簧，便于通过拉动压杆带动按压块进行上下运动，进而便于对皮革在工作台上侧的位置进行固定，皮革的外侧设置有第一刻度板及第二刻度板，便于通过第一刻度板及第二刻度板的标识，准确的判断皮革的放置位置，避免不能很好的对皮革进行放置，导致激光加工的不便。

### 主设计要求

1.一种皮唛生产用固定装置，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的上侧固定有固定块（2），所述固定块（2）的一侧设置有转动杆（12），所述转动杆（12）的一侧设置有皮革（9），所述皮革（9）的内侧设置有皮唛本体（4），所述皮革（9）的一侧设置有第一刻度板（3），所述皮革（9）的另一侧设置有导向块（8），所述导向块（8）的一侧设置有压杆（6），所述压杆（6）的一侧设置有按压块（10），所述按压块（10）的一端设置有第二滑环（11），所述第二滑环（11）活动套结于转动杆（12）的外侧。

### 设计方案

1.一种皮唛生产用固定装置，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的上侧固定有固定块（2），所述固定块（2）的一侧设置有转动杆（12），所述转动杆（12）的一侧设置有皮革（9），所述皮革（9）的内侧设置有皮唛本体（4），所述皮革（9）的一侧设置有第一刻度板（3），所述皮革（9）的另一侧设置有导向块（8），所述导向块（8）的一侧设置有压杆（6），所述压杆（6）的一侧设置有按压块（10），所述按压块（10）的一端设置有第二滑环（11），所述第二滑环（11）活动套结于转动杆（12）的外侧。

2.根据权利要求1所述的一种皮唛生产用固定装置，其特征在于：所述按压块（10）的另一端设置有第一滑环（7），所述第二滑环（11）及第一滑环（7）均为环状，所述第一滑环（7）活动套结与压杆（6）的外侧。

3.根据权利要求1所述的一种皮唛生产用固定装置，其特征在于：所述按压块（10）为条块状结构，所述按压块（10）的下侧设置有固定板（13），所述按压块（10）与固定板（13）通过连接杆固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种皮唛生产用固定装置，其特征在于：所述导向块（8）的一侧开设有滑槽，所述滑槽的内侧设置有滑块（14），所述压杆（6）与导向块（8）通过滑块（14）及滑槽滑动连接。

5.根据权利要求4所述的一种皮唛生产用固定装置，其特征在于：所述导向块（8）为弧形，所述滑槽的内侧靠近滑块（14）的上端设置有弹簧（15），所述滑块（14）与导向块（8）通过弹簧（15）弹性连接。

6.根据权利要求1所述的一种皮唛生产用固定装置，其特征在于：所述压杆（6）的一端靠近转动杆（12）螺纹连接有调节螺杆（16），所述压杆（6）与转动杆（12）通过调节螺杆（16）进行配合连接。

7.根据权利要求1所述的一种皮唛生产用固定装置，其特征在于：所述皮革（9）的一端刻设有第二刻度板（5），所述第一刻度板（3）与第二刻度板（5）呈“L”字型排列，所述第一刻度板（3）与第二刻度板（5）单位均为刻度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于皮唛生产技术领域，具体涉及一种皮唛生产用固定装置。

背景技术

皮唛又可称PU标、皮标、皮牌，是服装的重要配件，通常在皮标上印上LOGO或其公司品牌标志，用于衣服品牌的标志。皮标的材质通常有以下几种：真皮、超超纤、帆布、马毛、PVC、TPU等，对皮革材质皮唛生产时一般通过激光镭射进行加工。

现有的激光镭射用的设备工作台不能很好的对皮唛进行固定，导致皮唛易在外力碰撞下发生移动，影响激光镭射效果，造成产品的质量受到影响，降低了产品的效益，另外工作台的表面没有设置指示的标志物，需要使用者根据肉眼进行大致判断，导致放置皮革时产生误差，影响生产，此我们提出一种皮唛生产用固定装置。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种皮唛生产用固定装置，以解决上述背景技术中提出现有的激光镭射用的设备工作台不能很好的对皮唛进行固定，导致皮唛易在外力碰撞下发生移动，影响激光镭射效果，造成产品的质量受到影响，降低了产品的效益，另外工作台的表面没有设置指示的标志物，需要使用者根据肉眼进行大致判断，导致放置皮革时产生误差，影响生产的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种皮唛生产用固定装置，包括工作台，所述工作台的上侧固定有固定块，所述固定块的一侧设置有转动杆，所述转动杆的一侧设置有皮革，所述皮革的内侧设置有皮唛本体，所述皮革的一侧设置有第一刻度板，所述皮革的另一侧设置有导向块，所述导向块的一侧设置有压杆，所述压杆的一侧设置有按压块，所述按压块的一端设置有第二滑环，所述第二滑环活动套结于转动杆的外侧。

优选的，所述按压块的另一端设置有第一滑环，所述第二滑环及第一滑环均为环状，所述第一滑环活动套结与压杆的外侧。

优选的，所述按压块为条块状结构，所述按压块的下侧设置有固定板，所述按压块与固定板通过连接杆固定连接。

优选的，所述导向块的一侧开设有滑槽，所述滑槽的内侧设置有滑块，所述压杆与导向块通过滑块及滑槽滑动连接。

优选的，所述导向块为弧形，所述滑槽的内侧靠近滑块的上端设置有弹簧，所述滑块与导向块通过弹簧弹性连接。

优选的，所述压杆的一端靠近转动杆螺纹连接有调节螺杆，所述压杆与转动杆通过调节螺杆进行配合连接。

优选的，所述皮革的一端刻设有第二刻度板，所述第一刻度板与第二刻度板呈“L”字型排列，所述第一刻度板与第二刻度板单位均为刻度。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）工作台的上侧设置有固定块、导向块、转动杆、压杆、按压块、滑块及弹簧，便于通过拉动压杆带动按压块进行上下运动，进而便于对皮革在工作台上侧的位置进行固定，避免在把皮革放置于工作台的上侧后，不能很好的对皮革进行固定，导致皮革在外力的碰撞下发生移动，导致激光加工时存在偏差，影响产品的质量，提高了装置的经济效益。

（2）皮革的外侧设置有第一刻度板及第二刻度板，便于通过第一刻度板及第二刻度板的标识，准确的判断皮革的放置位置，避免在对皮革进行放置时，不能很好的对皮革进行放置，导致激光加工的不便，提高了装置的实用性，压杆的两端设置有第二滑环及第一滑环，第二滑环的一侧设置有调节螺杆，便于通过调节螺杆使按压块的两端可以与转动杆及压杆进行滑动，进而便于调节两个按压块之间的距离，便于对不同大小的皮革进行调节，提高了装置的适用范围。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的剖视结构示意图；

图3为本实用新型的调节螺杆结构示意图；

图中：1、工作台；2、固定块；3、第一刻度板；4、皮唛本体；5、第二刻度板；6、压杆；7、第一滑环；8、导向块；9、皮革；10、按压块；11、第二滑环；12、转动杆；13、固定板；14、滑块；15、弹簧；16、调节螺杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-图3，本实用新型提供一种技术方案：工作台1的上侧固定有固定块2，便于安装转动杆12，固定块2的一侧设置有转动杆12，转动杆12的一侧设置有皮革9，皮革9的内侧设置有皮唛本体4，皮革9的一侧设置有第一刻度板3，便于标识工作台1上侧的横向位置，进而便于放置皮革9，皮革9的另一侧设置有导向块8，导向块8的一侧设置有压杆6，便于带动按压块10进行运动，压杆6的一侧设置有按压块10，按压块10的一端设置有第二滑环11，便于调节按压块10的位置，第二滑环11活动套结于转动杆12的外侧。

本实施例中，优选的，按压块10的另一端设置有第一滑环7，第二滑环11及第一滑环7均为环状，第一滑环7活动套结与压杆6的外侧，便于更好的调节按压块10的位置。

本实施例中，优选的，按压块10为条块状结构，按压块10的下侧设置有固定板13，便于对皮革9在工作台1的上侧进行固定，按压块10与固定板13通过连接杆固定连接。

本实施例中，优选的，导向块8的一侧开设有滑槽，滑槽的内侧设置有滑块14，压杆6与导向块8通过滑块14及滑槽滑动连接，便于压杆6的上下运动。

本实施例中，优选的，导向块8为弧形，便于按压块10围绕转动杆12转动，滑槽的内侧靠近滑块14的上端设置有弹簧15，便于对皮革9进行固定，滑块14与导向块8通过弹簧15弹性连接。

本实施例中，优选的，压杆6的一端靠近转动杆12螺纹连接有调节螺杆16，压杆6与转动杆12通过调节螺杆16进行配合连接，便于调节两个按压块10之间的距离。

本实施例中，优选的，皮革9的一端刻设有第二刻度板5，便于对工作台1上侧纵向位置进行标识，第一刻度板3与第二刻度板5呈“L”字型排列，第一刻度板3与第二刻度板5单位均为刻度，便于更好的对皮革9进行放置。

本实用新型的工作原理及使用流程：在使用时，用压台压贴好的皮革9，压完总厚3.2一3.3mm，皮革9正反两面贴隔热高温纸，通过激光镭射皮革9为双F形状皮唛本体4，用气枪吹镭射过的皮唛本体4黑色边缘，做首次清理，后撕开镭射字体位置高温纸，使用打标机雕刻皮唛本体4前面FURLA字体，完后重新贴上高温纸，脏污油边，用棉签蘸清洁水擦洗；在对皮革9进行固定时，可以向导向块8的上端拉动压杆6，压杆6与导向块8通过滑块14及滑槽进行滑动，同时弹簧15受挤压缩短，这时可以提高固定板13与工作台1之间空隙距离，把皮革9推入工作台1与固定板13之间，这时可以通过第一刻度板3的标识，准确的把皮革9放置于工作台1上侧合适的位置，便于通过激光镭射头对皮革9进行加工，放置后，松开压杆6，在弹簧15弹性力挤压下即可对皮革9进行固定，操作简单，当皮革9的长度较小时，可以向背离转动杆12的一侧旋送调节螺杆16，然后使按压块10的两端同时与压杆6及转动杆12进行滑动，便于调节两个按压块10之间的距离，调节后向转动杆12的一侧旋紧调节螺杆16即可，进而可以根据皮革9的长度进行调节，提高了装置的实用性，便于对不同大小的皮革9进行固定。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920100714.8

申请日:2019-01-19

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209565645U

授权时间:20191101

主分类号:B23K 26/70

专利分类号:B23K26/70

范畴分类:25E;

申请人:天之娇（厦门）皮革制品有限公司

第一申请人:天之娇（厦门）皮革制品有限公司

申请人地址:361000 福建省厦门市同安区新民镇新民大道553号2#厂房2-3层

发明人:王军管;陈明辉;李叔龙

第一发明人:王军管

当前权利人:天之娇（厦门）皮革制品有限公司

代理人:任晶

代理机构:35243

代理机构编号:厦门佰业知识产权代理事务所(普通合伙) 35243

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/08a68fa47c75aa8413dbdbda.html