# 一种超声波清洗、紫外杀菌盒子论文和设计-张健

### 全文摘要

本实用新型公开了一种超声波清洗、紫外杀菌盒子，其包括：壳体和盖体，壳体上设有用于容置清洗杀菌组件的第一槽体、以及用于容置控制模块的第二槽体，清洗杀菌组件包括设于第一槽体内的水槽、设于水槽底部与控制模块电性相连的超声波发生器、以及对水槽内部进行覆盖照射的紫外灯；盖体包括盖设于第一槽体上与第一槽体的一个边缘相铰接的第一盖体、以及固定封盖于第二槽体上的第二盖体。通过超声波产生振动以及紫外灯照射的紫外线对待清洗物品进行清洗、杀菌处理，加快对待清洗物品的清洗速度，提高待清洗物品清洗后的清洁度，且可有效灭杀清洗水中的细菌，增强清洗效果。

### 主设计要求

1.一种超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，包括：壳体，所述壳体上设有用于容置清洗杀菌组件的第一槽体、以及用于容置控制模块的第二槽体，所述清洗杀菌组件包括设于所述第一槽体内的水槽、设于所述水槽底部与所述控制模块电性相连的超声波发生器、以及对所述水槽内部进行覆盖照射的紫外灯；盖体，所述盖体包括盖设于所述第一槽体上与所述第一槽体的一个边缘相铰接的第一盖体、以及固定封盖于所述第二槽体上的第二盖体。

### 设计方案

1.一种超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，包括：

壳体，所述壳体上设有用于容置清洗杀菌组件的第一槽体、以及用于容置控制模块的第二槽体，所述清洗杀菌组件包括设于所述第一槽体内的水槽、设于所述水槽底部与所述控制模块电性相连的超声波发生器、以及对所述水槽内部进行覆盖照射的紫外灯；

盖体，所述盖体包括盖设于所述第一槽体上与所述第一槽体的一个边缘相铰接的第一盖体、以及固定封盖于所述第二槽体上的第二盖体。

2.根据权利要求1所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述超声波发生器为压电陶瓷片。

3.根据权利要求1所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述控制模块包括设于所述第二槽体内的电路板、控制所述电路板导通的电源按键、以及与所述电路板电性相连用于所述控制模块接电的电源接口，所述第二盖体上设有供所述电源按键露出的按键开孔。

4.根据权利要求3所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述控制模块还包括用于根据所述第一盖体的开闭状态来控制所述紫外灯开关的控制组件。

5.根据权利要求4所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述控制组件包括设于所述电路板上用于控制所述紫外灯线路开闭的磁感应器、以及设于所述第一盖体上用于在所述第一盖体闭合时导通所述磁感应器的磁铁。

6.根据权利要求5所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述紫外灯与所述水槽之间封设有可透过紫外线的透明玻璃窗。

7.根据权利要求1所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述水槽内安置有可拆卸的置物架。

8.根据权利要求3所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述电源按键通过按键压板与所述电路板上的导通开关相连，所述电源按键与所述按键压板之间设有密封垫。

9.根据权利要求8所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述密封垫为防水硅胶片。

10.根据权利要求1所述的超声波清洗、紫外杀菌盒子，其特征在于，所述壳体底部设有对称的多个支撑脚，所述支撑脚通过螺钉与所述壳体底部相连，所述支撑脚均成固定角度朝外侧倾斜，所述支撑脚底部设有脚垫。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及清洁设备技术领域，尤其涉及一种超声波清洗、紫外杀菌盒子。

背景技术

在平常生活、医学领域或者其他领域中，常常需要对一些器皿、设备等物品进行清洗，而平时对这些设备常用的清洗方式对其清洗的程度不够彻底，污物往往粘附在待清洗物品的表面，多次清洗后仍然有残留，容易二次滋生细菌，而且清洗水中本身就具备各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体，就算清洗过后，这些细菌和微生物等仍然在滋生和复制，使得待清洗物品表面依然不清洁。

实用新型内容

本实用新型提供了一种超声波清洗、紫外杀菌盒子，旨在加快对待清洗物品的清洗速度，提高待清洗物品清洗后的清洁度。

本实用新型提供了一种超声波清洗、紫外杀菌盒子，其包括：

壳体，所述壳体上设有用于容置清洗杀菌组件的第一槽体、以及用于容置控制模块的第二槽体，所述清洗杀菌组件包括设于所述第一槽体内的水槽、设于所述水槽底部与所述控制模块电性相连的超声波发生器、以及对所述水槽内部进行覆盖照射的紫外灯；

盖体，所述盖体包括盖设于所述第一槽体上与所述第一槽体的一个边缘相铰接的第一盖体、以及固定封盖于所述第二槽体上的第二盖体。

进一步地，所述超声波发生器为压电陶瓷片。

进一步地，所述控制模块包括设于所述第二槽体内的电路板、控制所述电路板导通的电源按键、以及与所述电路板电性相连用于所述控制模块接电的电源接口，所述第二盖体上设有供所述电源按键露出的按键开孔。

进一步地，所述控制模块还包括用于根据所述第一盖体的开闭状态来控制所述紫外灯开关的控制组件。

进一步地，所述控制组件包括设于所述电路板上用于控制所述紫外灯线路开闭的磁感应器、以及设于所述第一盖体上用于在所述第一盖体闭合时导通所述磁感应器的磁铁。

进一步地，所述紫外灯与所述水槽之间封设有可透过紫外线的透明玻璃窗。

进一步地，所述水槽内安置有可拆卸的置物架。

进一步地，所述电源按键通过按键压板与所述电路板上的导通开关相连，所述电源按键与所述按键压板之间设有密封垫。

进一步地，所述密封垫为防水硅胶片。

进一步地，所述壳体底部设有对称的多个支撑脚，所述支撑脚通过螺钉与所述壳体底部相连，所述支撑脚均成固定角度朝外侧倾斜，所述支撑脚底部设有脚垫。

本实用新型实施例通过打开第一盖体，将待清洗物品放入水槽内，在水槽内注入清洗水，关闭第一盖体后，启动超声波发生器以及紫外灯，通过超声波产生振动以及紫外灯照射的紫外线对待清洗物品进行清洗并杀菌，加快对待清洗物品的清洗速度，提高待清洗物品清洗后的清洁度，且可有效灭杀清洗水中的细菌，增强清洗效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的结构示意图；

图2是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的壳体的结构示意图；

图3是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的结构爆炸示意图；

图4是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的局部结构示意图；

图5是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的内部结构示意图；

图6是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的内部局部结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

应当理解，当在本说明书和所附权利要求书中使用时，术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和\/或组件的存在，但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和\/或其集合的存在或添加。

还应当理解，在此本实用新型说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本实用新型。如在本实用新型说明书和所附权利要求书中所使用的那样，除非上下文清楚地指明其它情况，否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

还应当进一步理解，在本实用新型说明书和所附权利要求书中使用的术语“和\/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合，并且包括这些组合。

请参阅图1-图3和图5，图1是本实用新型实施例提供的一种超声波清洗、紫外杀菌盒子的结构示意图，该超声波清洗、紫外杀菌盒子包括壳体100以及盖体200，壳体100上设有用于容置清洗杀菌组件的第一槽体110、以及用于容置控制模块的第二槽体120，清洗杀菌组件包括设于第一槽体110内的水槽111、设于水槽111底部与控制模块电性相连的超声波发生器113、以及对水槽111内部进行覆盖照射的紫外灯114；盖体200包括盖设于第一槽体110上与第一槽体110的一个边缘相铰接的第一盖体210、以及固定封盖于第二槽体120上的第二盖体220。

具体地，打开第一盖体210，将待清洗物品放入水槽111内，在水槽111内注入清洗水，关闭第一盖体210后，启动超声波发生器113以及紫外灯114，通过超声波产生振动以及紫外灯114照射的紫外线对待清洗物品进行杀菌处理，加快对待清洗物品的清洗速度，提高待清洗物品清洗后的清洁度，且可有效灭杀清洗水中的细菌，增强清洗效果。

在一实施例中，超声波发生器113为压电陶瓷片。

具体地，超声波发生器113可例如采用压电陶瓷片，其体积更小，更节省空间，整机可以做的更小，从而方便携带和收纳。

参见图1和图3，在一实施例中，控制模块包括设于第二槽体120内的电路板121、控制电路板121导通的电源按键122、以及与电路板121电性相连用于控制模块接电的电源接口123，第二盖体220上设有供电源按键122露出的按键开孔。

参见图3和图6，在一实施例中，电源按键122通过按键压板124与电路板121上的导通开关相连，电源按键122与按键压板124之间设有密封垫125，按键压板124通过螺钉固定在第二盖体220上压紧密封垫125以达到密封防水的目的。

在一实施例中，密封垫125为防水硅胶片。

具体地，通过电源接口123外接电源后为控制模块提供电能，通过电源按键122控制电路板121的导通，从而为超声波发射器113及紫外灯114提供电能，电源按键122与按键压板124之间设置密封垫125可避免水从电源按键122处进入控制模块内，从而保护内部电子元件，提高使用安全性。在具体实现中，在盖体、壳体以及水槽之间使用胶水做防水处理，防止漏水。也可通过蓄电池来实现电能的提供，从而使得超声波清洗、紫外杀菌盒子的使用更加方便。

在一实施例中，控制模块还包括用于根据第一盖体210的开闭状态来控制紫外灯114开关的控制组件。

参见图3和图5，在一实施例中，水槽111内设置有可拆卸的置物架112。

具体地，在水槽111内设置有可拆卸的置物架112，可用于放置一些不能清洗或者不防水的物品，放置后对这些物品进行紫外杀菌处理，在不需要的时候，可方便的拆除。

参见图4，在一实施例中，控制组件包括设于电路板121上用于控制紫外灯114线路开闭的磁感应器126、以及设于第一盖体210上用于在第一盖体210闭合时导通磁感应器126的磁铁211。

在一实施例中，紫外灯114与水槽111之间封设有可透过紫外线的透明玻璃窗115。

具体地，通过第一盖体210的开闭状态来控制紫外灯114开关，使紫外灯114的开关便捷，同时控制紫外灯114只会在需要的时候才会打开。在具体实现中，可例如在电路板121上设置用于控制紫外灯114线路开闭的磁感应器126、在第一盖体210上设置用于在第一盖体210闭合时导通磁感应器126的磁铁211，通过磁铁211的磁吸来实现磁感应器126的开闭，可将磁铁211设置在于磁感应器126相对应的位置，从而实现在关闭对准时才会触发磁感应器126。

参见图1，在一实施例中，壳体100底部设有对称的多个支撑脚300，支撑脚300通过螺钉与壳体100底部相连.

参见图3，在一实施例中，支撑脚300均成固定角度朝外侧倾斜，支撑脚底部设有脚垫310。

具体地，支撑脚300朝外侧对称成固定角度倾斜，可提高盒子的防止稳定性。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到各种等效的修改或替换，这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030228.3

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209452407U

授权时间:20191001

主分类号:B08B 3/12

专利分类号:B08B3/12;A61L2/10

范畴分类:26P;

申请人:佛山市歌者科技有限公司

第一申请人:佛山市歌者科技有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德区大良顺峰居委会银井路2号之七（住所申报）

发明人:张健;邓朝中

第一发明人:张健

当前权利人:佛山市歌者科技有限公司

代理人:朱林辉

代理机构:44491

代理机构编号:佛山中贵知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0916c2270e45fb0dc90752b9.html