# 一种四联电磁阀论文和设计

### 全文摘要

一种四联电磁阀，包括阀盖，安装在所述阀盖下面的阀座，安装在所述阀座下面的连接板，安装在所述连接板下面的四个单体电磁阀，安装在单体电磁阀外围的外壳，所述四个单体电磁阀分别与所述连接板相固定，所述阀盖、阀座和连接板通过螺钉相固定，所述阀盖和阀座之间设置有第一密封圈，所述阀座、连接板和单体电磁阀之间设置有第二密封圈，所述阀盖的左右两端分别设置有左组合接口和右组合接口，所述阀盖的中部设置有气流总通道，所述气流总通道内均匀设置有四个气流分道口，本实用新型由一个气源供气，单独控制四个气袋的充气、放气和保压，也可以串联两组四联电磁阀。

### 主设计要求

1.一种四联电磁阀，其特征是包括阀盖，安装在所述阀盖下面的阀座，安装在所述阀座下面的连接板，安装在所述连接板下面的四个单体电磁阀，安装在单体电磁阀外围的外壳，所述四个单体电磁阀分别与所述连接板相固定，所述阀盖、阀座和连接板通过螺钉相固定，所述阀盖和阀座之间设置有第一密封圈，所述阀座、连接板和单体电磁阀之间设置有第二密封圈，所述阀盖的左右两端分别设置有左组合接口和右组合接口，所述阀盖的中部设置有气流总通道，所述气流总通道内均匀设置有四个气流分道口，所述阀座的下端设置有进气咀，其后侧面设置有气袋接口，所述进气咀向下与橡胶帽相贴合，向上与气流分道口相通，所述气袋接口与待充气气袋相连接，所述气流分道口与所述阀座之间安装有单向阀片。

### 设计方案

1.一种四联电磁阀，其特征是包括阀盖，安装在所述阀盖下面的阀座，安装在所述阀座下面的连接板，安装在所述连接板下面的四个单体电磁阀，安装在单体电磁阀外围的外壳，所述四个单体电磁阀分别与所述连接板相固定，所述阀盖、阀座和连接板通过螺钉相固定，所述阀盖和阀座之间设置有第一密封圈，所述阀座、连接板和单体电磁阀之间设置有第二密封圈，所述阀盖的左右两端分别设置有左组合接口和右组合接口，所述阀盖的中部设置有气流总通道，所述气流总通道内均匀设置有四个气流分道口，所述阀座的下端设置有进气咀，其后侧面设置有气袋接口，所述进气咀向下与橡胶帽相贴合，向上与气流分道口相通，所述气袋接口与待充气气袋相连接，所述气流分道口与所述阀座之间安装有单向阀片。

2.根据权利要求1所述的一种四联电磁阀，其特征是所述单体电磁阀包括骨架，安装在所述骨架内部的滑杆和铁芯，安装在所述骨架外部的线包。

3.根据权利要求2所述的一种四联电磁阀，其特征是所述滑杆可活动地安装在所述骨架内部的上端，其顶部套装有橡胶帽，所述橡胶帽超出了所述骨架的上端口，与阀座底部的进气咀相接触。

4.根据权利要求2所述的一种四联电磁阀，其特征是所述铁芯固定安装在所述骨架内部的下端，所述铁芯与所述骨架之间设置有第三密封圈，所述铁芯的上端与所述滑杆的下端形成一个接触部，所述接触部中设置有缓冲垫片，所述接触部的外围设置有复位弹簧。

5.根据权利要求4所述的一种四联电磁阀，其特征是所述复位弹簧的一端顶在所述滑杆下端的台阶部，所述复位弹簧的另一端顶在所述铁芯的上端，在所述复位弹簧的弹力作用下，所述滑杆的下端与所述铁芯的上端不能接触。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种气流控制装置，特别指的是一种四联电磁阀，广泛应用于医疗器械、保健按摩仪器和美容设备。

背景技术

现有的电磁阀只有单个电磁阀组成，只能串联在一个气袋和一个气源之间控制单个气袋的充气、保气与放气，而不能实现一个气源与多个电磁阀和多个气袋并联，由一个气源供气，单独控制四个气袋的充气、保气与放气，更不能串联更多的组合电磁阀于同一个气源上。

发明内容

为了解决以上技术中存在的问题，本实用新型提出一种由四组电磁阀并联，共用同一个气源，单独控制四个气袋的充气、保气与放气的四联电磁阀。

本实用新型包括阀盖，安装在所述阀盖下面的阀座，安装在所述阀座下面的连接板，安装在所述连接板下面的四个单体电磁阀，安装在单体电磁阀外围的外壳，所述四个单体电磁阀分别与所述连接板相固定，所述阀盖、阀座和连接板通过螺钉相固定，所述阀盖和阀座之间设置有第一密封圈，所述阀座、连接板和单体电磁阀之间设置有第二密封圈。

所述阀盖的左右两端分别设置有左组合接口和右组合接口，所述阀盖的中部设置有气流总通道，所述气流总通道内均匀设置有四个气流分道口。

所述阀座的下端设置有进气咀，其后侧面设置有气袋接口。所述进气咀向下与橡胶帽相贴合，向上与气流分道口相通。所述气袋接口与待充气气袋相连接。

所述气流分道口与所述阀座之间安装有单向阀片，所述单向阀片在充气完毕后，在气袋内气流的反作用力下，与气流分道口的下端紧紧贴合，防止气流反流，起到了气袋保压作用。

所述单体电磁阀包括骨架，安装在所述骨架内部的滑杆和铁芯，安装在所述骨架外部的线包。所述滑杆可活动地安装在所述骨架内部的上端，其顶部套装有橡胶帽，所述橡胶帽超出了所述骨架的上端口，与阀座底部的进气咀相接触。所述铁芯固定安装在所述骨架内部的下端，所述铁芯与所述骨架之间设置有第三密封圈，所述铁芯的上端与所述滑杆的下端形成一个接触部，所述接触部中设置有缓冲垫片，所述接触部的外围设置有复位弹簧，所述复位弹簧的一端顶在所述滑杆下端的台阶部，所述复位弹簧的另一端顶在所述铁芯的上端，在所述复位弹簧的弹力作用下，所述滑杆的下端与所述铁芯的上端不能接触。

本实用新型的有益效果是由一个气源供气，单独控制四个气袋的充气、放气和保压。

附图说明

下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

图1是本实用新型的结构剖面图。

图2是本实用新型的断电时的侧面剖面图。

图3是本实用新型的通电时的侧面剖面图。

具体实施方式

如图1所示，本实用新型是一种四联电磁阀。

如图1、2和3所示，本实用新型包括阀盖1，安装在所述阀盖1下面的阀座2，安装在所述阀座2下面的连接板3，安装在所述连接板3下面的四个单体电磁阀5，安装在单体电磁阀5外围的外壳9，所述四个单体电磁阀5分别与所述连接板3相固定，所述阀盖1、阀座2和连接板3通过螺钉13相固定，所述阀盖1和阀座2之间设置有第一密封圈6，所述阀座2、连接板3和单体电磁阀5之间设置有第二密封圈7。所述阀盖1的左右两端分别设置有左组合接口11和右组合接口15，所述阀盖1的中部设置有气流总通道12，所述气流总通道12内均匀设置有四个气流分道口14。所述阀座2的下端设置有进气咀21，其后侧面设置有气袋接口22。所述进气咀21向下与橡胶帽51相贴合，向上与气流分道口14相通。所述气袋接口22与待充气气袋相连接。所述气流分道口14与所述阀座2之间安装有单向阀片4，所述单向阀片4在充气完毕后，在气袋内气流的反作用力的作用下，与气流分道口14的下端紧紧贴合，防止气流反流，起到了气袋保压作用。所述单体电磁阀5包括骨架53，安装在所述骨架53内部的滑杆52和铁芯57，安装在所述骨架53外部的线包54。所述滑杆52可活动地安装在所述骨架53内部的上端，其顶部套装有橡胶帽，所述橡胶帽超出了所述骨架53的上端口，与阀座2底部的进气咀21相接触。所述铁芯57固定安装在所述骨架53内部的下端，所述铁芯57与所述骨架53之间设置有第三密封圈8，所述铁芯57的上端与所述滑杆52的下端形成一个接触部，所述接触部中设置有缓冲垫片56，所述接触部的外围设置有复位弹簧55，所述复位弹簧55的一端顶在所述滑杆52下端的台阶部，所述复位弹簧55的另一端顶在所述铁芯57的上端，在所述复位弹簧55的弹力作用下，所述滑杆52的下端与所述铁芯57的上端不能接触。所述滑杆52为铁质材料制作。

使用时，将每个气袋接口22上接一个气袋，假如需要给最右边那个气袋充气时，就按下右边那个气袋的充气按钮，电磁铁5得电后铁芯57的上端产生强大的磁吸力，吸引铁质的滑杆52迅速向下运动与铁芯57相吸合，安装在铁芯57与滑杆52之间的复位弹簧55被压缩，滑杆52顶部的橡胶帽与进气咀21分离，进气通道被开通，来自气源的气流总通道12内的气体从气流分道口14经进气咀21和气袋接口22进入气袋。当气袋充满后，再次按下相应的充气按钮，电磁铁5失电后，强大的磁吸力消失，在复位弹簧55弹力的作用下，滑杆52迅速向上运动，推动橡胶帽密封在进气咀21上。当橡胶帽密封不严时，气袋中的气流会经进气咀21反向吹出到阀座内腔中，单向阀片4被向上吹动，紧紧贴合在气流分道口14的外侧，将气流分道口14挡死，对气袋起到了保压作用。

本实用新型可将两个或多个四联电磁阀通过左组合接口11和右组合接口15相到对接，利用一个气源通道，单独控制多个气袋的充气、放气和保压。要想说明的是，三联或者五联电磁阀等凡是以本实用新型为基础，没有经过创造性脑力劳动，只是将本实用新型的四联电磁阀进行增加或删减所得到的相同结构原理的多联电磁阀，都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295812.1

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209725390U

授权时间:20191203

主分类号:F16K31/06

专利分类号:F16K31/06;F16K13/00

范畴分类:27F;

申请人:深圳众恒电器有限公司

第一申请人:深圳众恒电器有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙华区大浪街道华兴路35号裕景泰工业区8栋3楼

发明人:李育峰;魏工

第一发明人:李育峰

当前权利人:深圳众恒电器有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0955050e0699f05ec210dafe.html