# 类硬质合金论文_朱二涛,张久兴,杨新宇,羊建高,潘亚飞

导读:本文包含了类硬质合金论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:硬质合金,晶粒,疲劳,金刚石,涂层,微观,金相。

### 类硬质合金论文文献综述

朱二涛,张久兴,杨新宇,羊建高,潘亚飞[1]（2019）在《金相分析在YG类硬质合金中的应用》一文中研究指出基于大量试验及生产过程中制备得到YG类硬质合金,将制备的YG类硬质合金采用金相显微镜分析,拍摄了大量金相图片,分析A、B、C类孔隙度,η相,分层,未压好,污垢,裂纹,脏化,个别异常长大WC晶粒,较多WC粗晶,WC聚集,钴池,混料,欠烧等缺陷及WC晶粒度,通过标准金相图片和拍摄金相图片的对比,可更加直观了解YG类硬质合金的缺陷。同时,将引起硬质合金的各种缺陷图片分类、汇总,并将引起各类缺陷主要原因进行整理、总结,特别是对标准金相图片未拍摄的个别异常长大WC晶粒、较多WC粗晶、WC聚集、钴池、混料、欠烧等金相图片进行分析。(本文来源于《中国钨业》期刊2019年02期）

羊求民,羊建高,苏伟,陈丽勇,陈颢[2]（2018）在《纳米/超细晶WC-Co类硬质合金的研究进展》一文中研究指出制备纳米/超细晶WC-Co类硬质合金的两大关键因素是优质纳米/超细晶WC-Co复合粉末的制备和烧结过程中晶粒长大过程的控制。从纳米/超细晶WC-Co复合粉末的制备技术和纳米/超细晶硬质合金的烧结技术两方面,综合评述了近年来国内外的研究进展,并展望了纳米/超细晶硬质合金的发展前景和今后研究开发的重点。(本文来源于《稀有金属与硬质合金》期刊2018年01期）

张晓辉,许幸新,张春林,向道辉,郑友益[3]（2014）在《YT类硬质合金金刚石涂层成形刀具对高体积分数SiC_P/Al复合材料的铣削特性研究》一文中研究指出采用热丝化学气相沉积法在B212型YT15硬质合金成形铣刀片上制备了微米级金刚石涂层,并以65%SiC颗粒增强铝基复合材料为试件材料进行铣削试验。通过与未涂层硬质合金铣刀进行对比,评价了金刚石涂层硬质合金成形铣刀的涂层效果。结果表明:在相同的切削参数下,金刚石涂层硬质合金刀具各种铣削力比未涂层硬质合金刀具的降低50%~65%;所涂覆金刚石薄膜在铣削过程中具有良好的膜-基附着强度,且经酸碱预处理的涂层硬质合金刀具较适合于高体积分数SiCP/Al复合材料的粗加工,醇碱预处理的涂层硬质合金刀具较适合于其半精加工;涂层硬质合金刀具持续加工的工件表面质量优于未涂层硬质合金刀具所加工,且所铣槽的成形精度较未涂层硬质合金刀具所铣槽提高约30%。(本文来源于《稀有金属与硬质合金》期刊2014年05期）

许幸新,张晓辉,张春林,郑友益[4]（2014）在《YT类硬质合金成形铣刀的金刚石涂层工艺研究》一文中研究指出针对YT15硬质合金B212型成形铣刀片,以两种不同的化学方式对硬质合金基体进行预处理,而后采用热丝化学气相沉积的方法在其表面沉积微米级金刚石薄膜.使用扫描电子显微镜观察金刚石薄膜颗粒的大小及均匀度,激光拉曼光谱仪检测金刚石涂层的成分,压痕法检验金刚石涂层刀片的膜-基附着强度,并就不同预处理的基体表面对金刚石薄膜的质量、附着性能的影响进行分析.结果表明,经预处理后的YT类硬质合金表面粗糙度较YG类降低约10%,采用平行布置热丝方式和现有的沉积工艺在YT类硬质合金衬底涂覆的金刚石薄膜均匀性较好,且经酸碱预处理的金刚石薄膜表现出良好的附着力,附着强度介于600~1 000 N,醇碱预处理对衬底表面原有的光洁度损坏较小,有助于细化金刚石晶粒,但膜-基附着强度不高.(本文来源于《河南理工大学学报(自然科学版)》期刊2014年04期）

任达平,唐琛,彭建财,孙晓燕[5]（2013）在《不同制备工艺生产的VC对WC-Co类硬质合金性能的影响》一文中研究指出采用不同工艺方法制备VC,在相同制备条件下制备相同成分WC-Co类硬质合金,结果表明添加新工艺制备的碳化钒(VC-X)制备的合金得到的晶粒度更细,性能更好。(本文来源于《工具技术》期刊2013年09期）

谭征[6]（2013）在《粗晶WC-Co类硬质合金的工艺研究进展》一文中研究指出粗晶WC-Co类硬质合金具有内部结构缺陷少,硬度高,韧性好,红硬性高,高温蠕变变形小,生产成本低及应用范围广等特点。分析了碳含量、烧结制度、球磨工艺、添加剂及热处理对粗晶WC-Co类硬质合金的微观组织结构和性能的影响。(本文来源于《中国锰业》期刊2013年03期）

郭晓春,王明训,党国军,焦凤菊[7]（2012）在《火焰原子吸收光谱法测定钨钴类硬质合金制品中钴含量》一文中研究指出钨钴类硬质合金经硝酸和氢氟酸加热溶解后,赶尽溶液中的氟离子,大量的钨以钨酸状态析出而预以分离。采用火焰原子吸收光谱法测定溶液中钴的含量。选择次灵敏线241.3 nm作为测定波长。钴的质量浓度在70.0 mg·L~(-1)以内与吸光度呈线性关系。方法用于测定硬质合金样品中钴含量,测定结果与国家标准方法(电位滴定法)测定值相符。(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2012年08期）

姜勇[8]（2011）在《WC-Co类硬质合金的疲劳性能及应力分析方法的研究》一文中研究指出硬质合金被称为工业的牙齿,是现代工业部门和新技术领域不可缺少的工具材料和结构材料。近些年合成人造金刚石行业、线材轧制、精密模具制造业的高速发展拉动了硬质合金制品的研究开发,硬质合金的应用领域不断扩展,需求也越来越高,对新材质的研究与开发的愿望也越来越明显。疲劳和断裂是硬质合金失效的最主要原因,目前国内外有关硬质合金硬度和强度的报道较多而作为最能反映使用状态特性的疲劳方面的研究较少,本文在疲劳机和自行设计的温度冷热循环系统组成的疲劳试验装置上实现了室温疲劳、热疲劳、热-机械疲劳和热-腐蚀疲劳的条件,对硬质合金在单一或耦合疲劳机制下的疲劳寿命和裂纹扩展行为进行了较为系统的研究。在室温疲劳中,硬质合金材料表现出明显的疲劳效应,即应力水平的降低伴随着疲劳寿命的上升。在高应力区域,材料的疲劳寿命较短,此时合金的疲劳寿命与合金的强度有关,合金的强度越高,其疲劳寿命越长。随着应力幅值的降低,这种强度与疲劳寿命的联系越来越不明显,特别是进入高周疲劳区域(>105)后,高粘结剂含量的合金反而表现出更高的疲劳抗性。疲劳裂纹主要沿晶界和在粘结相中扩展,材料在承受疲劳载荷后,粘结相与WC硬质颗粒之间发生了剥离,这种脱粘造成WC颗粒之间相互错动形成孔隙和微裂纹,这些孔隙和微裂纹相互连接加速了裂纹的扩展并最终导致材料的断裂。粘结相在疲劳过程中产生了大量堆垛层错并发生了相变,同时有析出物产生,Ni-Cr添加剂能有效的升高堆垛层错能,阻碍层错的扩展,使层错宽度变窄,并抑制Co相变的发生与室温疲劳相比,在热-机械疲劳中,在相同应力幅下,合金的寿命会降低,其原因主要有：(一)在高温作用下试样表面形成一层疏松的氧化层,氧化层的脱落导致试样受力面积减小；(二)合金在高温下的力学性能会下降。这种降低在低应力水平下愈发明显,因为此时疲劳寿命较长,试样承受热循环的次数增多,造成的热损伤也越大。而添加Ni、Cr添加剂能有效提高合金的耐高温疲劳性能,其中YGR60合金在相同应力水平下其疲劳寿命与室温疲劳基本相当,只是在低应力水平下略有降低。热疲劳裂纹的萌生及扩展包含如下过程：裂纹是经热循环一定次数后才形成,即裂纹的形成有孕育期,裂纹形成后扩展,达到一定尺寸时便停止扩展或者直至断裂。整体上讲硬质合金热裂纹扩展都呈现出先快后慢的趋势,这种热疲劳裂纹的扩展有别于一般的常温疲劳。合金在500。CH20℃均表现出良好的抗裂纹萌生和扩展能力,在700℃-20℃热疲劳条件下,添加Ni、Cr添加剂有利于提高热裂纹萌生的孕育期,而高粘结剂含量的合金则具有好的抗裂纹扩展能力。在热-腐蚀疲劳中,裂纹扩展机理比较复杂。从本文给出的裂纹扩展速率表达式中可以看到,在热与腐蚀共同作用下,裂纹扩展速率不仅与单纯热疲劳和腐蚀疲劳的控制参数有关,还有两者强烈交互作用对裂纹扩展的贡献。酸性环境中热裂纹萌生和扩展规律与单纯的热疲劳裂纹萌生与扩展的规律类似,即含Ni-Cr添加剂的YGR系列合金的裂纹孕育期的明显大于纯Co粘结剂的YGH系列合金,而从裂纹扩展速率来看,高粘结相含量的合金明显低于低粘结相含量的合金。而碱性环境中孕育期的长短取决于粘结相的含量,即粘结相含量越多,孕育期越长；裂纹扩展速率受粘结相成分的影响较大,两种含Ni-Cr粘结剂的YGR硬质合金的裂纹扩展速率明显慢于纯Co粘结剂的两种YGH合金。采用深冷处理工艺对硬质合金进行改性,研究了该工艺对包括疲劳性能在内的各种性能的影响并探讨了作用机理。深冷处理通过提高硬质合金表面残余压应力和引起Co的相变达到改性目的。选用适当的深冷处理工艺有效的提高了硬质合金的疲劳性能并改善了其综合力学性能。保温时间是深冷处理最主要的工艺参数,2h是最佳深冷处理时间。由于硬质合金生产过程中不可避免的产生各种缺陷和残余应力的存在,所以硬质合金制品各部分在承载状态下的应力响应与理论值存在偏差。基于此通过有限元计算和实验应力法对硬质合金制品进行了应力分析,并在此基础上提出了一种硬质合金顶锤的无损在线检测方法。(本文来源于《湖南大学》期刊2011-09-20）

郭圣达,羊建高,陈颢[9]（2011）在《粗晶粒WC-Co类硬质合金研究现状》一文中研究指出粗晶粒硬质合金具有结构缺陷少、硬度高、韧性好、红硬性高、适用范围广等特点。文章综述了粗晶粒WC-Co硬质合金分类、增韧机理及主要影响因素、粗晶粒WC粉、粗晶粒硬质合金的国内外研究进展、制备粗晶粒硬质合金的主要方法等。影响粗晶粒合金性能的主要因素有WC晶粒度、WC晶粒完整度、Co层厚度和碳含量。(本文来源于《粉末冶金工业》期刊2011年04期）

颜杰,邵旭,唐楷,王秀丽,李国生[10]（2011）在《WC/Co类硬质合金粉末在烧结工艺前的增氧途径》一文中研究指出本文以自贡兴达特种粉末冶金厂提供的YG10硬质合金粉末以及其原料钴粉作为研究对象,其中钴颗粒粒径均为微米级。通过对YG10硬质合金粉末以及其原料钴粉中Co2+含量的检测,来研究表面活性剂硬脂酸、空气量、储存时间、储存条件,对钴发生增氧副反应的影响。发现:在自然条件下钴颗粒可以与空气中的氧气自发发生氧化还原反应而引入氧元素,也可能与硬脂酸发生反应,使合金粉末含氧量增高;钴颗粒被空气中的氧气氧化短期内未发现终止;钴颗粒表面的硬脂酸钴可能阻止钴颗粒与硬脂酸的进一步反应,但并不阻止氧气与钴颗粒表面的反应。(本文来源于《粉末冶金工业》期刊2011年01期）

### 类硬质合金论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

制备纳米/超细晶WC-Co类硬质合金的两大关键因素是优质纳米/超细晶WC-Co复合粉末的制备和烧结过程中晶粒长大过程的控制。从纳米/超细晶WC-Co复合粉末的制备技术和纳米/超细晶硬质合金的烧结技术两方面,综合评述了近年来国内外的研究进展,并展望了纳米/超细晶硬质合金的发展前景和今后研究开发的重点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 类硬质合金论文参考文献

[1].朱二涛,张久兴,杨新宇,羊建高,潘亚飞.金相分析在YG类硬质合金中的应用[J].中国钨业.2019

[2].羊求民,羊建高,苏伟,陈丽勇,陈颢.纳米/超细晶WC-Co类硬质合金的研究进展[J].稀有金属与硬质合金.2018

[3].张晓辉,许幸新,张春林,向道辉,郑友益.YT类硬质合金金刚石涂层成形刀具对高体积分数SiC_P/Al复合材料的铣削特性研究[J].稀有金属与硬质合金.2014

[4].许幸新,张晓辉,张春林,郑友益.YT类硬质合金成形铣刀的金刚石涂层工艺研究[J].河南理工大学学报(自然科学版).2014

[5].任达平,唐琛,彭建财,孙晓燕.不同制备工艺生产的VC对WC-Co类硬质合金性能的影响[J].工具技术.2013

[6].谭征.粗晶WC-Co类硬质合金的工艺研究进展[J].中国锰业.2013

[7].郭晓春,王明训,党国军,焦凤菊.火焰原子吸收光谱法测定钨钴类硬质合金制品中钴含量[J].理化检验(化学分册).2012

[8].姜勇.WC-Co类硬质合金的疲劳性能及应力分析方法的研究[D].湖南大学.2011

[9].郭圣达,羊建高,陈颢.粗晶粒WC-Co类硬质合金研究现状[J].粉末冶金工业.2011

[10].颜杰,邵旭,唐楷,王秀丽,李国生.WC/Co类硬质合金粉末在烧结工艺前的增氧途径[J].粉末冶金工业.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09aafbb618333630fc1f3679.html