# 一种便于拆装的家用杀虫灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于拆装的家用杀虫灯，包括机壳，所述机壳通过升降机构连接有灯座，灯座上分别安装有电网和节能宽谱诱虫灯，所述节能宽谱诱虫灯分布在电网的内侧，电网整体为半球形结构，本家用杀虫灯，环保性好，由于电网整体为半球形结构，每一根网丝均匀弧形机构，故虫子尸体不容易粘附在电网上，另一方面，由于静音风机的吸力作用，虫子尸体将被吸进补虫网内，避免电网上附着虫子尸体而影响其正常工作，通过隔音毡来隔绝噪音的传播，从而来保证该杀虫灯能够静音工作，大大提高了用户的体验感，通过卡接机构对补虫网与机壳进行组装，其安装拆卸方便，便于对补虫网内部的虫子进行清洁，方便下次使用。

### 主设计要求

1.一种便于拆装的家用杀虫灯，包括机壳(1)，其特征在于：所述机壳(1)通过升降机构(11)连接有灯座(8)，灯座(8)上分别安装有电网(16)和节能宽谱诱虫灯(9)，所述节能宽谱诱虫灯(9)分布在电网(16)的内侧，电网(16)整体为半球形结构，所述机壳(1)上分别安装有控制开关组(2)和静音风机(15)，机壳(1)的内侧开设有风道(14)，且风道(14)上设有隔音装置(17)，所述机壳(1)通过卡接机构(10)可拆卸连接有补虫网(5)，所述控制开关组(2)的输入端电连接外接电源的输出端，控制开关组(2)的输出端分别与静音风机(15)、电网(16)和节能宽谱诱虫灯(9)的输入端电连接。

### 设计方案

1.一种便于拆装的家用杀虫灯，包括机壳(1)，其特征在于：所述机壳(1)通过升降机构(11)连接有灯座(8)，灯座(8)上分别安装有电网(16)和节能宽谱诱虫灯(9)，所述节能宽谱诱虫灯(9)分布在电网(16)的内侧，电网(16)整体为半球形结构，所述机壳(1)上分别安装有控制开关组(2)和静音风机(15)，机壳(1)的内侧开设有风道(14)，且风道(14)上设有隔音装置(17)，所述机壳(1)通过卡接机构(10)可拆卸连接有补虫网(5)，所述控制开关组(2)的输入端电连接外接电源的输出端，控制开关组(2)的输出端分别与静音风机(15)、电网(16)和节能宽谱诱虫灯(9)的输入端电连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于拆装的家用杀虫灯，其特征在于：所述升降机构(11)包括伸缩杆(6)，伸缩杆(6)安装在机壳(1)上，所述伸缩杆(6)的伸缩端通过连接耳(7)与灯座(8)连接。

3.根据权利要求2所述的一种便于拆装的家用杀虫灯，其特征在于：所述静音风机(15)的扇叶有五组，五组扇叶旋转阵列设置，五组扇叶呈螺旋结构进行设置。

4.根据权利要求3所述的一种便于拆装的家用杀虫灯，其特征在于：所述隔音装置(17)包括隔音毡(13)，隔音毡(13)贴附在风道(14)上，所述隔音毡(13)上均匀设有吸音孔(12)，吸音孔(12)为蜂窝状机构。

5.根据权利要求4所述的一种便于拆装的家用杀虫灯，其特征在于：所述卡接机构(10)包括卡槽(3)和卡扣(4)，卡扣(4)固定在补虫网(5)上，所述卡槽(3)开设在机壳(1)上，卡扣(4)与卡槽(3)卡接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及杀虫灯技术领域，具体为一种便于拆装的家用杀虫灯。

背景技术

现有技术中：授权公布号CN 207185709 U的专利公开了一种杀虫灯，包括底座，底座顶部设置有防护金属网，所述防护金属网内部设置有通电金属网，所述通电金属网和所述防护金属网之间有间隙，所述通电金属网顶部设有灯管，底座内部设置有液泵、杀虫剂存储腔体及供电部件，所述液泵与所述杀虫剂存储腔体连通，所述液泵与设置在所述底座顶部的喷头连通，通电金属网和所述灯管均与所述供电部件电连接，其通过杀虫剂进行杀虫，环保性差，电网上容易附着虫子尸体，影响其正常工作，用户的体验感差，不能够满足使用需求。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种便于拆装的家用杀虫灯，环保性好，能够避免电网上附着虫子尸体而影响其正常工作，用户的体验感好，清洁方便，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于拆装的家用杀虫灯，包括机壳，所述机壳通过升降机构连接有灯座，灯座上分别安装有电网和节能宽谱诱虫灯，所述节能宽谱诱虫灯分布在电网的内侧，电网整体为半球形结构，所述机壳上分别安装有控制开关组和静音风机，机壳的内侧开设有风道，且风道上设有隔音装置，所述机壳通过卡接机构可拆卸连接有补虫网，所述控制开关组的输入端电连接外接电源的输出端，控制开关组的输出端分别与静音风机、电网和节能宽谱诱虫灯的输入端电连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述升降机构包括伸缩杆，伸缩杆安装在机壳上，所述伸缩杆的伸缩端通过连接耳与灯座连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述静音风机的扇叶有五组，五组扇叶旋转阵列设置，五组扇叶呈螺旋结构进行设置。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述隔音装置包括隔音毡，隔音毡贴附在风道上，所述隔音毡上均匀设有吸音孔，吸音孔为蜂窝状机构。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述卡接机构包括卡槽和卡扣，卡扣固定在补虫网上，所述卡槽开设在机壳上，卡扣与卡槽卡接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本家用杀虫灯，环保性好，由于电网整体为半球形结构，每一根网丝均匀弧形机构，故虫子尸体不容易粘附在电网上，另一方面，由于静音风机的吸力作用，虫子尸体将被吸进补虫网内，避免电网上附着虫子尸体而影响其正常工作，通过隔音毡来隔绝噪音的传播，从而来保证该杀虫灯能够静音工作，大大提高了用户的体验感，通过卡接机构对补虫网与机壳进行组装，其安装拆卸方便，便于对补虫网内部的虫子进行清洁，方便下次使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构剖面图；

图3为本实用新型电路结构框架图。

图中：1机壳、2控制开关组、3卡槽、4卡扣、5补虫网、6伸缩杆、7连接耳、8灯座、9节能宽谱诱虫灯、10卡接机构、11升降机构、12吸音孔、13隔音毡、14风道、15静音风机、16电网、17隔音装置。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于拆装的家用杀虫灯，包括机壳1，机壳1通过升降机构11连接有灯座8，灯座8上分别安装有电网16和节能宽谱诱虫灯9，节能宽谱诱虫灯9分布在电网16的内侧，电网16整体为半球形结构，机壳1上分别安装有控制开关组2和静音风机15，机壳1的内侧开设有风道14，且风道14上设有隔音装置17，机壳1通过卡接机构10可拆卸连接有补虫网5，控制开关组2的输入端电连接外接电源的输出端，控制开关组2的输出端分别与静音风机15、电网16和节能宽谱诱虫灯9的输入端电连接，通过控制开关组2控制节能宽谱诱虫灯9发出诱虫光波，虫子在光波诱惑下靠近该杀虫灯，通过控制开关组2控制电网16将虫子电击致死，通过控制开关组2控制静音风机15工作，静音风机15通过风道14产生吸力，虫子在吸力作用下进入补虫网5内，从而被风干致死，其未使用杀虫剂，环保性好。

由于电网16整体为半球形结构，每一根网丝均匀弧形机构，故虫子尸体不容易粘附在电网16上，另一方面，由于静音风机15的吸力作用，虫子尸体将被吸进补虫网5内，避免电网16上附着虫子尸体而影响其正常工作。

升降机构11包括伸缩杆6，伸缩杆6安装在机壳1上，伸缩杆6的伸缩端通过连接耳7与灯座8连接，在对补虫网5内部的虫子进行清洁时，通过伸缩杆6来调节机壳1与灯座8之间的间距，从而使其保留较大空间，方便将补虫网5取出。

静音风机15的扇叶有五组，五组扇叶旋转阵列设置，五组扇叶呈螺旋结构进行设置，保证静音风机15能够产生较大的吸力。

隔音装置17包括隔音毡13，隔音毡13贴附在风道14上，隔音毡13上均匀设有吸音孔12，吸音孔12为蜂窝状机构，通过吸音孔12对噪音进行吸附，通过隔音毡13来隔绝噪音的传播，从而来保证该杀虫灯能够静音工作，大大提高了用户的体验感。

卡接机构10包括卡槽3和卡扣4，卡扣4固定在补虫网5上，卡槽3开设在机壳1上，卡扣4与卡槽3卡接，通过卡扣4与卡槽3卡接对补虫网5与机壳1进行组装，其安装拆卸方便，便于对补虫网5内部的虫子进行清洁，方便下次使用。

控制开关组2上设有与静音风机15、电网16和节能宽谱诱虫灯9相对应的按钮。

在使用时：通过控制开关组2控制节能宽谱诱虫灯9发出诱虫光波，虫子在光波诱惑下靠近该杀虫灯，通过控制开关组2控制电网16将虫子电击致死，通过控制开关组2控制静音风机15工作，静音风机15通过风道14产生吸力，虫子在吸力作用下进入补虫网5内，从而被风干致死。

由于电网16整体为半球形结构，每一根网丝均匀弧形机构，故虫子尸体不容易粘附在电网16上，另一方面，由于静音风机15的吸力作用，虫子尸体将被吸进补虫网5内。

通过吸音孔12对噪音进行吸附，通过隔音毡13来隔绝噪音的传播，从而来保证该杀虫灯能够静音工作。

在对补虫网5内部的虫子进行清洁时，通过伸缩杆6来调节机壳1与灯座8之间的间距，从而使其保留较大空间。

通过卡扣4与卡槽3卡接对补虫网5与机壳1进行组装。

本实用新型环保性好，由于电网16整体为半球形结构，每一根网丝均匀弧形机构，故虫子尸体不容易粘附在电网16上，另一方面，由于静音风机15的吸力作用，虫子尸体将被吸进补虫网5内，避免电网16上附着虫子尸体而影响其正常工作，通过隔音毡13来隔绝噪音的传播，从而来保证该杀虫灯能够静音工作，大大提高了用户的体验感，通过卡接机构10对补虫网5与机壳1进行组装，其安装拆卸方便，便于对补虫网5内部的虫子进行清洁，方便下次使用。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290943.0

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209643649U

授权时间:20191119

主分类号:A01M 1/22

专利分类号:A01M1/22;A01M1/04

范畴分类:12F;

申请人:咸宁职业技术学院

第一申请人:咸宁职业技术学院

申请人地址:437100 湖北省咸宁市咸安区咸宁大道118号

发明人:汪涛

第一发明人:汪涛

当前权利人:咸宁职业技术学院

代理人:汪彩彩;阳会用

代理机构:42249

代理机构编号:咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙) 42249

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/09c377dc9fe41f9301f2ff76.html