# 过渡映射论文_何春燕,陈兆玮,翟婉明

导读:本文包含了过渡映射论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:文本,钢轨,结构图,动力学,蓝图,有理,程序设计。

### 过渡映射论文文献综述

何春燕,陈兆玮,翟婉明[1]（2018）在《高速铁路路桥过渡段不均匀沉降与钢轨变形的映射关系及动力学应用》一文中研究指出路桥过渡段不均匀沉降对高速车辆的行车安全性及舒适度影响较大.本文研究了路桥过渡段不均匀沉降与钢轨变形的映射关系,并将其应用于分析高速动车通过该区域时的动力学特性.首先,分析了路桥过渡段不均匀沉降引起钢轨变形的机理.然后,建立了铺设有CRTS-Ⅲ型板式轨道的路桥过渡段有限元模型,通过大量计算,分析了高速铁路路桥过渡段不均匀沉降与钢轨变形的映射关系.在此基础上,基于最小二乘多项式拟合原理,得到该映射关系的函数表达.最后,基于车辆-轨道耦合动力学理论,分析了高速动车以不同方向通过路桥过渡段的动力学性能.研究结果表明:路桥过渡段发生不均匀沉降后的钢轨变形可通过函数式进行描述.轮轨垂向力随着过渡段不均匀沉降差的增加变化不明显,车体垂向加速度随着过渡段沉降差的增加而增大.动力学分析结果可为高速铁路路桥过渡段的施工与养护维修提供技术参考.(本文来源于《中国科学:技术科学》期刊2018年08期）

贾彦茹,张连堂,周丽宴[2]（2018）在《过渡映射耦合改进的阈值分割的文本提取方法》一文中研究指出针对文本提取技术难以准确定位文本区域的问题,提出一种场景文本检测与提取方法。根据文本与其相邻背景之间的瞬态颜色差异,基于像素强度的变化,构建过渡映射,生成一个过渡图;通过计算过渡像素与其周围纹理的一致性,确定候选文本区域;利用LBP算子计算过渡像素附近的强度变化,得到文本区域,利用像素投影优化文本区域,精确定位文本区域的边界;在过渡像素中添加一个约束,利用改进的阈值分割方法,从文本区域中准确提取文本字符串。实验结果表明,与当前场景文本提取技术相比,在复杂视频场景中,所提算法具有更高的文本提取精度与鲁棒性。(本文来源于《计算机工程与设计》期刊2018年08期）

曾志平,罗俊,饶惠明,吴志鹏[3]（2018）在《桥隧过渡段轨温与钢轨纵向位移的映射关系》一文中研究指出研究目的:桥隧过渡段处钢轨在梯度温度力作用下将发生纵向爬行,影响无缝线路稳定性。本文以轨温过渡区钢轨为研究对象,建立钢轨位移微分方程,推导轨温分布与钢轨纵向位移的映射关系,从而揭示影响无砟轨道钢轨爬行的规律。研究结论:(1)考虑扣件阻力非线性的钢轨纵向位移量和变形范围均远大于线性阻力模型;对钢轨最大位移量而言,轨温非线性分布相较于线性分布高出5.3%～38.6%,建议同时考虑轨温和纵向阻力非线性以准确获得过渡段钢轨爬行位移;(2)轨温差一定时,随着最大温度力梯度倍数k从1.5变化至3.5,轨温过渡区长度为10 m时,钢轨最大纵向位移增加了7%,而过渡区长度为40 m和50 m时分别增加了26.7%和32.8%,因此对于轨温差大、轨温过渡区长的过渡段,更应关注轨温非线性分布;(3)扣件极限阻力增大将使钢轨爬行量显着降低,但影响程度有限,极限阻力从6.5 kN/(m·轨)增加至12 kN/(m·轨),钢轨位移量下降40.8%～49.2%,而从24 kN/(m·轨)增加至30 kN/(m·轨),仅下降12.8%～24.4%;(4)推导的解析表达式能够准确描述各参数与钢轨纵向位移的映射关系,对于进一步研究过渡段钢轨受力特性以及改善无缝线路稳定性具有参考价值。(本文来源于《铁道工程学报》期刊2018年01期）

刘莹莹[4]（2016）在《二次双有理映射及PH过渡曲线的构造》一文中研究指出图像变形技术是计算机图形学和数字图像技术的基础上发展来的,在影视,广告,医学上有着广泛应用。图像的变形操作涉及到不同区域之间的映射问题,通常情况下,人们并不考虑其映射的逆。但为了方便变形技术的后续应用,我们有必要研究该映射的逆。特别的,如果该映射是双有理映射,即映射和逆映射都是有理的。此时,由有理映射的性质,可极大地提高计算效率。另一方面,由经典的Cremona变换理论知,任意高次的双有理映射可由多个二次双有理映射复合而成。而二次双有理映射的构造是一个需要研究的问题,故本文主要研究二次双有理映射的构造和性质,即给定控制顶点情况下,如何添加条件使得,该映射为二次双有理映射。T.W. Sederberg教授提出构建(1,1)次的双有理映射的方法。具体的方法是将一个权值赋给每个控制顶点。当这些权重满足一个特殊方程时,此时就为双有理映射。然而,这是一种特殊的二次双有理映射。为了构建一般的二次双有理映射,我们使用动直线的方法。因此,得到一系列代数方程。解出这些方程后,我们便可以得到一般的双有理映射。同时,这些方程可以转换成一个四维单变量多项式方程组,进而便可以得到解的近似形式。采用了叁次PH曲线,构造两圆之间的过渡曲线(两圆不相互包含情况下),此过渡曲线满足G2连续条件。因为在两圆不相互包含情况下,曲线端点处曲率同号,所以构造出C型过渡曲线。在一定情况下,我们可以证明两圆之间存在唯一的叁次PH过渡曲线。并给出了该过渡曲线构造算法。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2016-04-01）

刘建宾,郝克刚[5]（2001）在《抽象逻辑结构图到VFP过程蓝图的过渡与映射》一文中研究指出给出独立于程序实现语言的抽象逻辑结构图到VFP过程蓝图的平滑过渡方法及概念结点到逻辑结点的映射规则 ;给出了抽象逻辑结构图程序表示的有效性定义、导出VFP抽象逻辑结构图的有效性定理及其证明(本文来源于《计算机应用研究》期刊2001年11期）

### 过渡映射论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对文本提取技术难以准确定位文本区域的问题,提出一种场景文本检测与提取方法。根据文本与其相邻背景之间的瞬态颜色差异,基于像素强度的变化,构建过渡映射,生成一个过渡图;通过计算过渡像素与其周围纹理的一致性,确定候选文本区域;利用LBP算子计算过渡像素附近的强度变化,得到文本区域,利用像素投影优化文本区域,精确定位文本区域的边界;在过渡像素中添加一个约束,利用改进的阈值分割方法,从文本区域中准确提取文本字符串。实验结果表明,与当前场景文本提取技术相比,在复杂视频场景中,所提算法具有更高的文本提取精度与鲁棒性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 过渡映射论文参考文献

[1].何春燕,陈兆玮,翟婉明.高速铁路路桥过渡段不均匀沉降与钢轨变形的映射关系及动力学应用[J].中国科学:技术科学.2018

[2].贾彦茹,张连堂,周丽宴.过渡映射耦合改进的阈值分割的文本提取方法[J].计算机工程与设计.2018

[3].曾志平,罗俊,饶惠明,吴志鹏.桥隧过渡段轨温与钢轨纵向位移的映射关系[J].铁道工程学报.2018

[4].刘莹莹.二次双有理映射及PH过渡曲线的构造[D].合肥工业大学.2016

[5].刘建宾,郝克刚.抽象逻辑结构图到VFP过程蓝图的过渡与映射[J].计算机应用研究.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0a1477ef4b293d522ad6f984.html