# 一种具有隐身功能的标准件结构论文和设计-谢明洁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有隐身功能的标准件结构，包括沉头型标准件、密封装置和专用工具，沉头型标准件的扳拧槽与端面之间为圆形通孔一，圆形通孔一内壁开设有一圈内沟槽；密封装置包括固定座、盖板和簧片，盖板外形与圆形通孔一公称尺寸相同，盖板中部设有阶梯通孔，盖板内壁均布有若干个盖板槽，盖板槽贯穿盖板壁，固定座由外形与阶梯通孔相对应的阶梯圆板以及圆筒组成，簧片中部设有与圆筒对应的圆形通孔二，外部设有与盖板槽对应的固定齿，固定座的圆筒翻铆在簧片上，簧片插入盖板槽内固定；专用工具为前端设有倒挂台的阶梯杆，专用工具沿轴向方向设有弹性槽。本实用新型结构简单、工艺性好，便于安装，具有较好的隐身性能，便于推广使用。

### 主设计要求

1.一种具有隐身功能的标准件结构，其特征在于：包括沉头型标准件（1）、密封装置（2）和专用工具（3），所述沉头型标准件（1）的扳拧槽（4）与端面之间为圆形通孔一（5），所述圆形通孔一（5）内壁开设有一圈内沟槽（6）；所述密封装置（2）包括固定座（7）、盖板（8）和簧片（9），所述盖板（8）外形与圆形通孔一（5）公称尺寸相同，所述盖板（8）中部设有阶梯通孔（10），所述盖板（8）内壁均布有若干个盖板槽（11），所述盖板槽（11）贯穿盖板壁，所述固定座（7）由外形与阶梯通孔相对应的阶梯圆板（12）以及圆筒（13）组成，所述簧片（9）中部设有与所述圆筒对应的圆形通孔二（14），外部设有与盖板槽对应的固定齿（15），所述固定座（7）的圆筒（13）翻铆在簧片（9）上，所述簧片（9）插入盖板槽（11）内固定；所述专用工具（3）为前端设有倒挂台（18）的阶梯杆（17），所述专用工具（3）沿轴向方向设有弹性槽（16）。

### 设计方案

1.一种具有隐身功能的标准件结构，其特征在于：包括沉头型标准件（1）、密封装置（2）和专用工具（3），所述沉头型标准件（1）的扳拧槽（4）与端面之间为圆形通孔一（5），所述圆形通孔一（5）内壁开设有一圈内沟槽（6）；所述密封装置（2）包括固定座（7）、盖板（8）和簧片（9），所述盖板（8）外形与圆形通孔一（5）公称尺寸相同，所述盖板（8）中部设有阶梯通孔（10），所述盖板（8）内壁均布有若干个盖板槽（11），所述盖板槽（11）贯穿盖板壁，所述固定座（7）由外形与阶梯通孔相对应的阶梯圆板（12）以及圆筒（13）组成，所述簧片（9）中部设有与所述圆筒对应的圆形通孔二（14），外部设有与盖板槽对应的固定齿（15），所述固定座（7）的圆筒（13）翻铆在簧片（9）上，所述簧片（9）插入盖板槽（11）内固定；所述专用工具（3）为前端设有倒挂台（18）的阶梯杆（17），所述专用工具（3）沿轴向方向设有弹性槽（16）。

2.如权利要求1所述的具有隐身功能的标准件结构，其特征在于：所述盖板槽（11）为四个，所述簧片（9）为十字型簧片。

3.如权利要求1或2所述的具有隐身功能的标准件结构，其特征在于：所述专用工具（3）前端设有手柄（19）。

4.如权利要求3所述的具有隐身功能的标准件结构，其特征在于：所述手柄（19）上设有防滑纹。

5.如权利要求3所述的具有隐身功能的标准件结构，其特征在于：所述手柄（19）上设有防滑橡胶套。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于标准件结构技术领域，具体涉及一种具有隐身功能的标准件结构。

背景技术

在航空领域，沉头型标准件广泛地使用在飞机蒙皮上，随着现代战机升级发展，对飞机隐身要求越来越高，而飞机蒙皮上使用沉头型标准件的扳拧槽在飞机表面形成凹陷，从而导致雷达波照射时形成雷达散射截面，直接影响了飞机的隐身性能。所以，急需研制一种标准件结构，安装在飞机蒙皮上之后使得飞机蒙皮表面平整，提升飞机的隐身性能。

实用新型内容

为解决上述问题，本实用新型的目的是提供一种具有隐身功能的标准件结构，以实现标准件的隐身功能。

一种具有隐身功能的标准件结构，包括沉头型标准件、密封装置和专用工具，所述沉头型标准件的扳拧槽与端面之间为圆形通孔一，所述圆形通孔一内壁开设有一圈内沟槽；所述密封装置包括固定座、盖板和簧片，所述盖板外形与圆形通孔一公称尺寸相同，所述盖板中部设有阶梯通孔，所述盖板内壁均布有若干个盖板槽，所述盖板槽贯穿盖板壁，所述固定座由外形与阶梯通孔相对应的阶梯圆板以及圆筒组成，所述簧片中部设有与所述圆筒对应的圆形通孔二，外部设有与盖板槽对应的固定齿，所述固定座的圆筒翻铆在簧片上，所述簧片插入盖板槽内固定；所述专用工具为前端设有倒挂台的阶梯杆，所述专用工具沿轴向方向设有弹性槽。

为保证簧片的弹性，所述盖板槽为四个，所述簧片为十字型簧片。

为便于操作，所述专用工具前端设有手柄。

进一步的，所述手柄上设有防滑纹。

进一步的，所述手柄上设有防滑橡胶套。

以上所述的扳拧槽为十字槽、内六方槽、内六花槽等。

本实用新型具有隐身功能的标准件结构，与现有技术相比，其有益效果在于：1.本实用新型结构简单、工艺性好，容易实现批量生产；2.本实用新型便于安装，安装工具简单，具有较好的隐身性能，便于推广使用。

附图说明

图1为本实用新型具有隐身功能的标准件结构的结构示意图；

图2为本实用新型中沉头型标准件的结构示意图；

图3为本实用新型中固定座的结构示意图；

图4为本实用新型中盖板的结构示意图；

图5为本实用新型中簧片的结构示意图；

图6为本实用新型中专用工具的结构示意图。

图中所示，1-沉头型标准件、2-密封装置、3-专用工具、4-扳拧槽、5-圆形通孔一、6-内沟槽、7-固定座、8-盖板、9-簧片、10-阶梯通孔、11-盖板槽、12-阶梯圆板、13-圆筒、14-圆形通孔二、15-固定齿、16-弹性槽、17-阶梯杆、18-倒挂台、19-手柄。

具体实施方式

以下结合实施例对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实施例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

实施例1

如图1-6所示，一种具有隐身功能的标准件结构，包括沉头型标准件1、密封装置2和专用工具3，所述沉头型标准件1的扳拧槽4与端面之间为圆形通孔一5，所述圆形通孔一5内壁开设有一圈内沟槽6；所述密封装置2包括固定座7、盖板8和簧片9，所述盖板8外形与圆形通孔一5公称尺寸相同，所述盖板8中部设有阶梯通孔10，所述盖板8内壁均布有若干个盖板槽11，所述盖板槽11贯穿盖板壁，所述固定座7由外形与阶梯通孔相对应的阶梯圆板12以及圆筒13组成，所述簧片9中部设有与所述圆筒对应的圆形通孔二14，外部设有与盖板槽对应的固定齿15，所述固定座7的圆筒13翻铆在簧片9上，所述簧片9插入盖板槽11内固定；所述专用工具3为前端设有倒挂台18的阶梯杆17，所述专用工具3沿轴向方向设有弹性槽16。

为保证簧片的弹性，所述盖板槽11为四个，所述簧片9为十字型簧片。

为便于操作，所述专用工具3前端设有手柄19，所述手柄19上设有防滑纹。

以上所述的扳拧槽为十字槽、内六方槽、内六花槽等。

实施例2

如图1-6所示，一种具有隐身功能的标准件结构，包括沉头型标准件1、密封装置2和专用工具3，所述沉头型标准件1的扳拧槽4与端面之间为圆形通孔一5，所述圆形通孔一5内壁开设有一圈内沟槽6；所述密封装置2包括固定座7、盖板8和簧片9，所述盖板8外形与圆形通孔一5公称尺寸相同，所述盖板8中部设有阶梯通孔10，所述盖板8内壁均布有若干个盖板槽11，所述盖板槽11贯穿盖板壁，所述固定座7由外形与阶梯通孔相对应的阶梯圆板12以及圆筒13组成，所述簧片9中部设有与所述圆筒对应的圆形通孔二14，外部设有与盖板槽对应的固定齿15，所述固定座7的圆筒13翻铆在簧片9上，所述簧片9插入盖板槽11内固定；所述专用工具3为前端设有倒挂台18的阶梯杆17，所述专用工具3沿轴向方向设有弹性槽16。

为保证簧片的弹性，所述盖板槽11为四个，所述簧片9为十字型簧片。

为便于操作，所述专用工具3前端设有手柄19，所述手柄19上设有防滑橡胶套。

以上所述的扳拧槽为十字槽、内六方槽、内六花槽等。

当标准件与飞机蒙皮安装后，使用专用工具3将密封装置2中固定座7向下压，使簧片9的固定齿15缩回盖板槽11内，专用工具3的倒挂台18挂在盖板8中部并将盖板8提起，然后将密封装置2安装到沉头型标准件1的圆形通孔一5处，安装到位后，簧片9恢复形变，从而压缩专用工具3。使专用工具3的倒挂台18脱离盖板8，取下专用工具3，簧片9在自身弹力的作用下插入内沟槽6内，固定盖板8，从而将到沉头型标准件1的扳拧槽4密封，保证盖板8与飞机蒙皮表面平齐，使飞机表面平整，从而提高飞机的隐身性能。当需要拆下到沉头型标准件1时，使用专用工具3压缩固定座7，使簧片9的固定齿15缩回盖板槽11内，利用专用工具3的倒挂台18将盖板8提起，完成盖板8的拆卸，使到沉头型标准件1的扳拧槽4露出，从而取下到沉头型标准件1。

本实用新型结构简单、工艺性好，容易实现批量生产，便于安装，安装工具简单，具有较好的隐身性能，便于推广使用。

本实用新型的保护范围不限于具体实施方式所公开的技术方案，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何修改、等同替换、改进等，均落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920058853.9

申请日:2019-11-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209856179U

授权时间:20191227

主分类号:F16B19/04

专利分类号:F16B19/04;B25B27/00

范畴分类:27A;

申请人:贵州航太精密制造有限公司

第一申请人:贵州航太精密制造有限公司

申请人地址:563002 贵州省遵义市汇川区航天工业园

发明人:谢明洁;谢仁君;郑伟

第一发明人:谢明洁

当前权利人:贵州航太精密制造有限公司

代理人:李明

代理机构:52112

代理机构编号:遵义浩嘉知识产权代理事务所(普通合伙) 52112

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0a6f5a6a9707213bedfb106b.html