# 一种包装制袋机用双模板侧风琴论文和设计-宋巨鹏

### 全文摘要

本实用新型公开了一种包装制袋机用双模板侧风琴，包括成型墙板，成型墙板上设有撑杆和平面轴承，撑杆上设有左滑座和右滑座，左滑座和右滑座内部各设有两个含油轴承，两个含油轴承分别与两个撑杆连接，左滑座和右滑座外侧设有锁紧块，左滑座和右滑座右侧设有上下调节板，上下调节板上侧设有小板，小板上设有调节旋钮，调节旋钮与上下调节板螺纹连接，上下调节板下侧设有垫块，垫块下侧设有成型板，左滑座和右滑座内部设有两个含油轴承和两个螺纹口，左侧螺纹口内设有左调节螺杆，右侧螺纹口内设有右调节螺杆。本实用新型采用安装两组模板的方式，通过调节模板位置及宽度就可以满足需求，无需更换模板，效率高，占据空间小。

### 主设计要求

1.一种包装制袋机用双模板侧风琴，其特征在于：包括成型墙板(1)，成型墙板(1)上设有撑杆(2)和平面轴承(3)，撑杆(2)上设有左滑座(4)和右滑座(5)，左滑座(4)和右滑座(5)内部各设有两个含油轴承(6)，两个含油轴承(6)分别与两个撑杆(2)连接，左滑座(4)和右滑座(5)外侧设有锁紧块(7)；左滑座(4)和右滑座(5)右侧设有上下调节板(8)，上下调节板(8)上侧设有小板(9)，小板(9)上设有调节旋钮(10)，调节旋钮(10)与上下调节板(8)螺纹连接，上下调节板(8)下侧设有垫块(11)，垫块(11)下侧设有成型板(12)，左滑座(4)和右滑座(5)内部设有两个含油轴承(6)和两个螺纹口(13)，两个螺纹口(13)并列位于两个含油轴承(6)下侧；左侧螺纹口(13)内设有左调节螺杆(14)，左调节螺杆(14)前端设有左调节手柄(15)，右侧螺纹口(13)内设有右调节螺杆(16)，右调节螺杆(16)前端设有右调节手柄(17)。

### 设计方案

1.一种包装制袋机用双模板侧风琴，其特征在于：包括成型墙板(1)，成型墙板(1)上设有撑杆(2)和平面轴承(3)，撑杆(2)上设有左滑座(4)和右滑座(5)，左滑座(4)和右滑座(5)内部各设有两个含油轴承(6)，两个含油轴承(6)分别与两个撑杆(2)连接，左滑座(4)和右滑座(5)外侧设有锁紧块(7)；

左滑座(4)和右滑座(5)右侧设有上下调节板(8)，上下调节板(8)上侧设有小板(9)，小板(9)上设有调节旋钮(10)，调节旋钮(10)与上下调节板(8)螺纹连接，上下调节板(8)下侧设有垫块(11)，垫块(11)下侧设有成型板(12)，左滑座(4)和右滑座(5)内部设有两个含油轴承(6)和两个螺纹口(13)，两个螺纹口(13)并列位于两个含油轴承(6)下侧；

左侧螺纹口(13)内设有左调节螺杆(14)，左调节螺杆(14)前端设有左调节手柄(15)，右侧螺纹口(13)内设有右调节螺杆(16)，右调节螺杆(16)前端设有右调节手柄(17)。

2.根据权利要求1所述一种包装制袋机用双模板侧风琴，其中所述左滑座(4)和右滑座(5)下侧设有辅助支撑腿(18)。

3.根据权利要求1所述一种包装制袋机用双模板侧风琴，其中所述左调节螺杆(14)的光滑部穿过右滑座(5)的左侧螺纹口(13)，左调节螺杆(14)的螺纹部穿过左滑座(4)的左侧螺纹口(13)。

4.根据权利要求1所述一种包装制袋机用双模板侧风琴，其中所述右调节螺杆(16)的螺纹部穿过右滑座(5)的右侧螺纹口(13)，且不经过左滑座(4)的右侧螺纹口(13)。

### 设计说明书

技术领域:

本实用新型属于制袋机械用具技术领域，具体地讲是一种包装制袋机用双模板侧风琴。

背景技术：

八边封制袋机是制袋包装行业的主要设备，其侧风琴成型装置都是安装一组，因每个八边封袋子侧风琴大小不一样，折叠的大小就会不同，所以每种规格都需要更换一种模板，而更换模板就需要停机进行更换，这样就会降低生产的效率，而且由于更换模板，更换下来的模板就需要进行存放，就会占据一定的空间，不利于设备整体的使用。

实用新型内容：

本实用新型的目的是提供一种包装制袋机用双模板侧风琴，以解决现有设备的不足。

本实用新型的一种包装制袋机用双模板侧风琴，包括成型墙板，成型墙板上设有撑杆和平面轴承，撑杆的数量为两个，且并排固定于成型墙板上，撑杆上设有左滑座和右滑座，左滑座和右滑座内部各设有两个含油轴承，两个含油轴承分别与两个撑杆连接，左滑座和右滑座外侧设有锁紧块，起到左滑座和右滑座锁紧固定的作用；

左滑座和右滑座右侧设有上下调节板，上下调节板上侧设有小板，小板上设有调节旋钮，调节旋钮与上下调节板螺纹连接，通过转动调节旋钮可以实现上下调节板的上下移动，上下调节板下侧设有垫块，垫块下侧设有成型板，左滑座和右滑座内部设有两个含油轴承和两个螺纹口，两个螺纹口并列位于两个含油轴承下侧；

左侧螺纹口内设有左调节螺杆，左调节螺杆前端设有左调节手柄，右侧螺纹口内设有右调节螺杆，右调节螺杆前端设有右调节手柄。

作为本实用新型进一步的方案，左滑座和右滑座下侧设有辅助支撑腿。

作为本实用新型进一步的方案，左调节螺杆的光滑部穿过右滑座的左侧螺纹口，左调节螺杆的螺纹部穿过左滑座的左侧螺纹口。

作为本实用新型进一步的方案，右调节螺杆的螺纹部穿过右滑座的右侧螺纹口，且不经过左滑座的右侧螺纹口。

本实用新型的有益效果是：本实用新型采用安装两组模板的方式，通过调节模板位置及宽度就可以满足需求，无需更换模板，效率高，占据空间小。

附图说明：

附图1为本实用新型的主体剖面结构示意图。

附图2为本实用新型的左右滑座剖面结构示意图。

附图3为本实用新型的俯视结构示意图。

图中1、成型墙板，2、撑杆，3、平面轴承，4、左滑座，5、右滑座，6、含油轴承，7、锁紧块，8、上下调节板，9、小板，10、调节旋钮，11、垫块，12、成型板，13、螺纹口，14、左调节螺杆，15、左调节手柄，16、右调节螺杆，17、右调节手柄，18、辅助支撑腿。

具体实施方式：

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步描述。

如图1-图3所示，由本实用新型代替现有八边封制袋机上原侧风琴成型装置。

在需要调节高度时，转动调节旋钮10，由于调节旋钮10固定于小板9内不能上下移动，只能空转，而上下调节板8只能上下移动不能旋转，调节旋钮10与上下调节板8又是螺纹连接，在调节旋钮10转动时，上下调节板8就会在调节旋钮10的带动下上下移动，调节旋钮10上下移动就会带动垫块11上下移动，而成型板12又固定于垫块11下侧，所以就实现了成型板12的上下移动。

在需要调节宽度时，转动左调节手柄15或右调节手柄17，左调节手柄15和右调节手柄17分别与左调节螺杆14和右调节螺杆16连接，在左调节手柄15和右调节手柄17转动时，左调节螺杆14和右调节螺杆16 就会转动，而左调节螺杆14的螺纹部与左滑座4左侧的螺纹口13相接触，所以在左调节螺杆14转动时，就会带动左滑座4沿撑杆2移动，而右调节螺杆16的螺纹部与右滑座5右侧的螺纹口13相接触，所以在右调节螺杆16转动时，就会带动右滑座5沿撑杆2移动，通过手动旋转左调节手柄15或右调节手柄17就能实现左滑座4和右滑座5之间距离的调节，而两个成型板12分别与左滑座4或右滑座5连接，所以左滑座4 或右滑座5的移动就会带动两个成型板12的移动，就实现了两个成型板12之间距离的调节。

在使用时，只需要按照袋子的规格，进行距离的调节就好，无需进行模板的更换，适合不同规格袋子的使用，使用时无需停机更换模板，提高了生产效率，且节约了制造不同模板的成本，适合现有八边封制袋机的使用。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，实现不停机模板更换的目的，还可以做出若干改进和替换，这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920113905.8

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209813244U

授权时间:20191220

主分类号:B31B70/74

专利分类号:B31B70/74;B31B160/20

范畴分类:24J;34A;

申请人:巨鼎机械（上海）有限公司

第一申请人:巨鼎机械（上海）有限公司

申请人地址:201802 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1939号1幢

发明人:宋巨鹏;曹光雷;徐明亮

第一发明人:宋巨鹏

当前权利人:巨鼎机械（上海）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0a83157c3f283f8505f771c9.html