# 铰接式矿用自卸车联轴器防护罩及铰接式矿用自卸车论文和设计-谢凤群

### 全文摘要

本实用新型公开了铰接式矿用自卸车联轴器防护罩及铰接式矿用自卸车，联轴器防护罩包括联轴器和多个防护罩，联轴器安装在发动机上，多个防护罩首尾相接后通过紧固件安装在联轴器上，并将联轴器上的圆柱橡胶体包裹在内部。本实用新型的防护罩整体结构布局简易且便于装配与维修拆卸，防护罩为整体防护结构，能够全方位的保护联轴器圆柱橡胶体，提高联轴器使用寿命，提高产品生命周期。

### 主设计要求

1.铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，包括联轴器，所述联轴器安装在发动机上，其特征在于：还包括多个防护罩，多个防护罩首尾相接后通过紧固件安装在联轴器上，并将联轴器上的圆柱橡胶体包裹在内部。

### 设计方案

1.铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，包括联轴器，所述联轴器安装在发动机上，其特征在于：还包括多个防护罩，多个防护罩首尾相接后通过紧固件安装在联轴器上，并将联轴器上的圆柱橡胶体包裹在内部。

2.根据权利要求1所述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，其特征在于：所述防护罩包括防护板、侧板、安装板Ⅰ和安装板Ⅱ；

所述防护板固定安装在侧板的内侧，用以保护圆柱橡胶体；所述安装板Ⅰ固定安装在侧板的外侧，用以安装在发动机上；所述侧板的两端各固定设有一个安装板Ⅱ，用于将相连两个防护罩连接在一起。

3.根据权利要求2所述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，其特征在于：所述安装板Ⅰ上均匀相间设置有多个螺栓孔Ⅰ，通过多个螺栓将安装板Ⅰ紧固在发动机上。

4.根据权利要求2所述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，其特征在于：所述安装板Ⅱ上均匀相间设置有多个螺栓孔Ⅱ，通过多个安装螺栓将相邻防护罩上的安装板Ⅱ紧固在一起。

5.根据权利要求2所述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，其特征在于：多个防护板首尾相连后构成一块环形防护板，使得联轴器轴芯处在环形防护板的中心开口处。

6.根据权利要求1所述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，其特征在于：多个防护罩的数量为两个，两个防护罩均匀分布在联轴器外围，做到360°无死角防护。

7.铰接式矿用自卸车，其特征在于：包括权利要求1至6任一项所述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，属于矿山机械领域。

背景技术

非公路矿用自卸车工作环境恶劣，在某些工况下，环境温度较高，工作周期长，在铰接式矿用自卸车运行过程中，由于发动机的高速运转带动联轴器轴芯高速运转，不可避免存在石子等异物飞溅刮伤联轴器圆柱橡胶体的现象，对车辆的正常运行带来不便，这就需要对联轴器进行防护来实现车辆的正常工作。

发明内容

针对上述现有技术存在的问题，本实用新型提供一种铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，用以保护联轴器中圆柱橡胶体。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，包括联轴器，所述联轴器安装在发动机上，

还包括多个防护罩，多个防护罩首尾相接后通过紧固件安装在联轴器上，并将联轴器上的圆柱橡胶体包裹在内部。

进一步，所述防护罩包括防护板、侧板、安装板Ⅰ和安装板Ⅱ；所述防护板固定安装在侧板的内侧，用以保护圆柱橡胶体；所述安装板Ⅰ固定安装在侧板的外侧，用以安装在发动机上；所述侧板的两端各固定设有一个安装板Ⅱ，用于将相连两个防护罩连接在一起。

进一步，所述安装板Ⅰ上均匀相间设置有多个螺栓孔Ⅰ，通过多个螺栓将安装板Ⅰ紧固在发动机上。

进一步，所述安装板Ⅱ上均匀相间设置有多个螺栓孔Ⅱ，通过多个安装螺栓将相邻防护罩上的安装板Ⅱ紧固在一起。

进一步，多个防护板首尾相连后构成一块环形防护板，使得联轴器轴芯处在环形防护板的中心开口处。

进一步，多个防护罩的数量为两个，两个防护罩均匀分布在联轴器外围，做到360°无死角防护。

铰接式矿用自卸车，包括前述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩。

本实用新型有益效果：

本实用新型的防护罩整体结构布局简易且便于装配与维修拆卸，防护罩为整体防护结构，能够全方位的保护联轴器圆柱橡胶体，提高联轴器使用寿命，提高产品生命周期。

附图说明

图1为防护罩安装示意图；

图1中，1.发动机、2.防护罩、3.联轴器、4.安装螺栓、5.螺栓。

图2为联轴器结构示意图；

图2中，31. 圆柱橡胶体，32. 联轴器轴芯。

图3为防护罩结构示意图；

图3中，21. 防护板，22. 侧板，23. 安装板Ⅰ，24. 安装板Ⅱ。

具体实施方式

为使本实用新型实施的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行更加详细的描述。在附图中，自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。

如图1、图2、图3所示，铰接式矿用自卸车联轴器防护罩，包括联轴器3，联轴器3安装在发动机1上，还包括多个防护罩2，多个防护罩2首尾相接后通过紧固件安装在联轴器3上，并将联轴器3上的圆柱橡胶体31包裹在内部。

以下给出上述实施例中关于防护罩一优选实施例：

继续参照图3所示，防护罩2包括防护板21、侧板22、安装板Ⅰ23和安装板Ⅱ24；防护板21固定安装在侧板22的内侧，用以保护圆柱橡胶体31；安装板Ⅰ23固定安装在侧板22的外侧，用以安装在发动机1上；侧板22的两端各固定设有一个安装板Ⅱ24，用于将相连两个防护罩2连接在一起。

安装板Ⅰ23上均匀相间设置有多个螺栓孔Ⅰ，通过多个螺栓5将安装板Ⅰ23紧固在发动机1上。

安装板Ⅱ24上均匀相间设置有多个螺栓孔Ⅱ，通过多个安装螺栓4将相邻防护罩2上的安装板Ⅱ24紧固在一起。

多个防护板21首尾相连后构成一块环形防护板，使得联轴器轴芯32处在环形防护板的中心开口处。

继续参照图3所示，多个防护罩2的数量为两个，两个防护罩2均匀分布在联轴器3外围，做到360°无死角防护。

使用时，联轴器3安装在发动机1上，防护罩2通过螺栓5安装在发动机1上，两件防护罩2通过安装螺栓4安装紧固。

本实用新型的防护罩整体结构布局简易且便于装配与维修拆卸，防护罩为整体防护结构，能够全方位的保护联轴器圆柱橡胶体，提高联轴器使用寿命，提高产品生命周期。

本实用新型还提供一种铰接式矿用自卸车，包括前述的铰接式矿用自卸车联轴器防护罩。

最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制；尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解：依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换；而不脱离本实用新型技术方案的精神，其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920058367.7

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209414443U

授权时间:20190920

主分类号:F16D 3/84

专利分类号:F16D3/84

范畴分类:27C;

申请人:徐州徐工矿业机械有限公司

第一申请人:徐州徐工矿业机械有限公司

申请人地址:221004 江苏省徐州市经济技术开发区高新路39号

发明人:谢凤群;张超;马玉敏;夏广田;王志行;张杰山;谢和平

第一发明人:谢凤群

当前权利人:徐州徐工矿业机械有限公司

代理人:董开龙

代理机构:32220

代理机构编号:徐州市三联专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0a8f553ed62495b316e1262e.html