# 一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋论文和设计-王昌林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，包括包装袋体，所述包装袋体侧面设置有两个牛皮纸面和两个PLA面，相邻的牛皮纸面和PLA面之间通过弧形压条固定连接，且两个牛皮纸面底面均连接有梯形片，两个PLA面底端均连接有三角片，两个三角片和两个梯形片之间通过弹性结合件连接，包装袋体底部边角位置处均安装有若干个开口锁定球，所述开口锁定球与弹性结合件内部导通连接，且弹性结合件还通过分压件与包装袋体内部连接，不仅对包装袋底部进行加固，底部不易损坏，而且在使用时可以有效防止出现滑动而翻倒，提高了包装袋使用的稳定性，而且底部不会积水或者渗水，使用更加便捷。

### 主设计要求

1.一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：包括包装袋体(7)，所述包装袋体(7)侧面设置有两个牛皮纸面(1)和两个PLA面(2)，相邻的牛皮纸面(1)和PLA面(2)之间通过弧形压条(3)固定连接，且两个牛皮纸面(1)底面均连接有梯形片(4)，两个PLA面(2)底端均连接有三角片(5)，两个三角片(5)和两个梯形片(4)之间通过弹性结合件(6)连接，包装袋体(7)底部边角位置处均安装有若干个开口锁定球(8)，所述开口锁定球(8)与弹性结合件(6)内部导通连接，且弹性结合件(6)还通过分压件(9)与包装袋体(7)内部连接。

### 设计方案

1.一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：包括包装袋体(7)，所述包装袋体(7)侧面设置有两个牛皮纸面(1)和两个PLA面(2)，相邻的牛皮纸面(1)和PLA面(2)之间通过弧形压条(3)固定连接，且两个牛皮纸面(1)底面均连接有梯形片(4)，两个PLA面(2)底端均连接有三角片(5)，两个三角片(5)和两个梯形片(4)之间通过弹性结合件(6)连接，包装袋体(7)底部边角位置处均安装有若干个开口锁定球(8)，所述开口锁定球(8)与弹性结合件(6)内部导通连接，且弹性结合件(6)还通过分压件(9)与包装袋体(7)内部连接。

2.根据权利要求1所述的一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：所述弹性结合件(6)包括位于两个梯形片(4)之间的弹性导管(601)，弹性导管(601)上表面设置为网状结构，所述弹性导管(601)表面通过若干个橡胶片(602)分别与梯形片(4)连接，且弹性导管(601)两端均导通连接有弯折管(603)，弯折管(603)外壁通过翻折硅胶片(604)与三角片(5)、梯形片(4)连接，所述弯折管(603)末端与开口锁定球(8)导通连接。

3.根据权利要求1或2所述的一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：所述开口锁定球(8)底面安装有摩擦弧座(801)，所述摩擦弧座(801)底面通过垂直槽(802)分为四个防滑区(803)，每一个防滑区(803)表面均设置有限位条组(804)，且四个防滑区(803)的限位条组(804)均朝向垂直槽(802)的中心点。

4.根据权利要求1所述的一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，其特征在于：所述弧形压条(3)底端还通过结合座(10)与开口锁定球(8)连接，相邻的弧形压条(3)之间还连接有拉手(11)，且牛皮纸面(1)和PLA面(2)表面均匀设置有若干个反射弧片(12)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及包装技术领域，具体为一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋。

背景技术

包装袋是指用于包装各种用品的袋子，使货物在生产流通过程中方便运输，容易存储，广泛用于日常生活和工业生产中，实际数字显示，有80％使用后的塑料袋，最终与一般垃圾一样被运至垃圾堆田区处理，仅有百分之七的塑料被回收循环使用。

按制作工艺来说常分为塑料包装袋，复合包装袋；按生产原料分类：高压聚乙烯塑料袋，低压聚乙烯塑料袋，聚丙烯塑料袋，聚氯乙烯塑料袋等；按外形分类：背心袋，直筒袋，立体袋，方底袋，封口袋，胶条袋，异形袋等。

蔬菜包装袋是一种用于装放蔬菜的包装袋，在生活中有着广泛的应用，一般的包装袋都是直接采用牛皮纸或者PLA材料单独制作，在将两种材料结合制作包装袋的时候，一方面底部的结合部位很容易不牢固而损坏，而且在使用时包装袋由于受力不稳定，很容易在放置的时候出现翻倒的情况。

发明内容

为了克服现有技术方案的不足，本实用新型提供一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，不仅对包装袋底部进行加固，底部不易损坏，而且在使用时可以有效防止出现滑动而翻倒，提高了包装袋使用的稳定性，而且底部不会积水或者渗水，使用更加便捷，能有效的解决背景技术提出的问题。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，包括包装袋体，所述包装袋体侧面设置有两个牛皮纸面和两个PLA面，相邻的牛皮纸面和PLA面之间通过弧形压条固定连接，且两个牛皮纸面底面均连接有梯形片，两个PLA 面底端均连接有三角片，两个三角片和两个梯形片之间通过弹性结合件连接，包装袋体底部边角位置处均安装有若干个开口锁定球，所述开口锁定球与弹性结合件内部导通连接，且弹性结合件还通过分压件与包装袋体内部连接。

进一步地，所述弹性结合件包括位于两个梯形片之间的弹性导管，弹性导管上表面设置为网状结构，所述弹性导管表面通过若干个橡胶片分别与梯形片连接，且弹性导管两端均导通连接有弯折管，弯折管外壁通过翻折硅胶片与三角片、梯形片连接，所述弯折管末端与开口锁定球导通连接。

进一步地，所述开口锁定球底面安装有摩擦弧座，所述摩擦弧座底面通过垂直槽分为四个防滑区，每一个防滑区表面均设置有限位条组，且四个防滑区的限位条组均朝向垂直槽的中心点。

进一步地，所述弧形压条底端还通过结合座与开口锁定球连接，相邻的弧形压条之间还连接有拉手，且牛皮纸面和PLA面表面均匀设置有若干个反射弧片。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型利用弧形压条对包装袋体进行边缘加固的同时，通过弹性结合件的弹性作用，有效缓冲包装袋体底部受到的挤压作用力，减小底部的压力，防止包装袋体底部损坏，同时其本身的网状导通结构在包装蔬菜之后，便于将水分排出到外部，包装袋体底部不易出现积水或者渗水的情况，使用更加便捷。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的包装袋体底部结构示意图；

图3为本实用新型的开口锁定球底面结构示意图。

图中标号：

1-牛皮纸面；2-PLA面；3-弧形压条；4-梯形片；5-三角片；6-弹性结合件；7-包装袋体；8-开口锁定球；9-分压件；10-结合座；11-拉手；12-反射弧片；

601-弹性导管；602-橡胶片；603-弯折管；604-翻折硅胶片；

801-摩擦弧座；802-垂直槽；803-防滑区；804-限位条组。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1至图3所示，本实用新型提供了一种牛皮纸和PLA结合的耐重型保鲜蔬菜包装袋，包括包装袋体7，所述包装袋体7侧面设置有两个牛皮纸面 1和两个PLA面2，相邻的牛皮纸面1和PLA面2之间通过弧形压条3固定连接，且两个牛皮纸面1底面均连接有梯形片4，两个PLA面2底端均连接有三角片5，两个三角片5和两个梯形片4之间通过弹性结合件6连接，包装袋体 7底部边角位置处均安装有若干个开口锁定球8，所述开口锁定球8与弹性结合件6内部导通连接，且弹性结合件6还通过分压件9与包装袋体7内部连接。

包装袋体7外壁由两个牛皮纸面1和两个PLA面2组成，通过弧形压条3 的固定作用，将两个牛皮纸面1和两个PLA面2之间稳定连接在一起，增强了整个包装袋体7边缘结构的稳定性，有效防止包装袋体7边缘部分出现不牢固的现象。

而进一步的，设置在包装袋体7底部的两个三角片5和两个梯形片4，通过弹性结合件6稳定连接起来，一方面利用弹性结合件6实现包装袋体7的底部封口，另一方面利用弹性结合件6的弹性效果，在蔬菜放置在包装袋体7 内部的时候，通过弹性结合件6起到良好的缓冲作用，减小三角片5和梯形片4受到的直接作用力，起到缓冲保护作用，一方面增强包装袋体7底部的承压能力，另一方面，通过压力分担的方式，对包装袋体7底部的结合部位起到良好的保护作用，增强包装袋体7使用的稳定性。

所述弹性结合件6包括位于两个梯形片4之间的弹性导管601，弹性导管 601上表面设置为网状结构，所述弹性导管601表面通过若干个橡胶片602分别与梯形片4连接，且弹性导管601两端均导通连接有弯折管603，弯折管 603外壁通过翻折硅胶片604与三角片5、梯形片4连接，所述弯折管603末端与开口锁定球8导通连接。

具体使用时，两个梯形片4之间通过弹性导管601连接，并利用橡胶片 602进一步结合起来，起到连接保护的作用，同时防止包装袋体7内部的积水溢出，使得两个梯形片4之间稳定结合起来，而在弯折管603的作用下，将梯形片4和三角片5的相邻位置结合起来，并通过翻折硅胶片604进一步稳定结合，在实际放置蔬菜承压时，由于翻折硅胶片604和橡胶片602均具有一定的缓冲作用，可以有效减小包装袋体7底部受到的压力，在增强包装袋体7底部稳定性的同时，增强其底部的承压效果。

其中的分压件9具体为若干个与包装袋体7内壁连接的带状物，用于增大弹性结合件6与包装袋体7之间的作用力，即增大弹性导管601和包装袋体7之间的作用力。

而由于弹性导管601上表面设置为网状结构，使得位于包装袋体7内部的蔬菜的水分可以通过弹性导管601的上表面进入到弹性导管601内部，并通过弯折管603分别流入到四个角落的开口锁定球8内部，在需要时打开开口锁定球8的开口(图中未画出)，将积水排出即可，操作便捷。

另一方面，所述开口锁定球8底面安装有摩擦弧座801，所述摩擦弧座 801底面通过垂直槽802分为四个防滑区803，每一个防滑区803表面均设置有限位条组804，且四个防滑区803的限位条组804均朝向垂直槽802的中心点，利用开口锁定球8底部的摩擦弧座801进行摩擦限位，使得包装袋体801 在放置之后，各个方向均具有良好的摩擦作用，可有效保证包装袋体7的稳定性，不会发生局部滑动而翻倒的情况。

在放置好之后，在摩擦弧座801的四个防滑区803的作用下，由于每一个防滑区803内部的限位条组804为相对设置，即四个防滑区803的限位条组804均朝向垂直槽802的中心点，使得四个防滑区803分别产生四个不同方向的防滑阻力，使得包装袋体7在使用时，可以具有各个方向的防滑作用，有效防止包装袋体7向某一个方向滑动而出现翻倒的情况。

所述弧形压条3底端还通过结合座10与开口锁定球8连接，相邻的弧形压条3之间还连接有拉手11，通过弧形压条3和开口锁定球8的结合作用，进一步增强包装袋体7边缘部位结合的稳定性，而且设置的拉手便于提拉包装袋，使用便捷。

牛皮纸面1和PLA面2表面均匀设置有若干个反射弧片12，通过反射弧片12的反射作用，可以有效将外部的光线反射，降低紫外线的辐射，保证包装袋体7内部的蔬菜的新鲜度，同时降低包装袋体7本身的老化程度，延长其使用寿命。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031490.X

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209553856U

授权时间:20191029

主分类号:B65D 30/10

专利分类号:B65D30/10;B65D33/00;B65D85/52

范畴分类:34A;

申请人:青岛欧勃亚索罗门包装有限公司

第一申请人:青岛欧勃亚索罗门包装有限公司

申请人地址:266400 山东省青岛市黄岛区月牙河路270号

发明人:王昌林;朱福建

第一发明人:王昌林

当前权利人:青岛欧勃亚索罗门包装有限公司

代理人:胡剑辉

代理机构:11390

代理机构编号:北京和信华成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0aae4ed96399d278db22d5be.html