# CeO2掺杂对CoCrCuFeMn高熵合金组织结构与耐磨性的影响

### 论文摘要

利用X射线衍射仪、光学显微镜、扫描电镜、能谱分析仪、显微硬度计和摩擦磨损试验机等研究了CeO2掺杂对CoCrCuFeMn高熵合金物相结构、显微组织和耐磨性能的影响。结果表明:CoCrCuFeMn合金掺杂CeO2前后的物相结构均是由枝晶FCC1相和晶间FCC2相构成的典型树枝晶结构,Cu和Ce元素在晶间区域富集;掺杂1 mass%Ce O2后合金的FCC1相衍射峰强度和面积显著增加,FCC2相衍射峰的强度和面积有所减少,掺杂Ce O2合金的显微硬度由219.6 HV0.5增加到235.5 HV0.5,摩擦因数和质量损失率分别由0.57、4.14%降低到0.49、0.96%,这主要是由于Ce元素引起的细晶强化和固溶强化所致。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 物相分析

- 2.2 形貌分析

- 2.3 硬度与耐磨性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马明星,王志新,卢金斌,周家臣,梁存,朱达川,张德良

关键词: 高熵合金,组织结构,耐磨性

来源: 材料热处理学报 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中原工学院材料与化工学院,四川大学材料科学与工程学院,苏州科技大学机械工程学院,东北大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51271115),新西兰科技部资助项目(Uo WX0802),河南省重点科技攻关项目(142102210084),郑州市中小企业创新基金资助项目(122PCXJJ806)

分类号: TG139

DOI: 10.13289/j.issn.1009-6264.2019-0137

页码: 50-56

总页数: 7

文件大小: 387K

下载量: 226

### 相关论文文献

- [1].再生混凝土耐磨性能试验[J]. 低温建筑技术 2011(01)

- [2].浸渍纸层压木质地板耐磨性能检验偏差因素的探讨[J]. 科学技术创新 2019(23)

- [3].浅析纺织品耐磨性能标准测试方法(双轮磨法)[J]. 中国纤检 2018(07)

- [4].基于梯度技术提高水轮机耐磨性能的研究[J]. 水力发电 2014(04)

- [5].皮鞋跟面耐磨性能测试方法的研究[J]. 中国皮革 2012(02)

- [6].革制品耐磨性能测试标准的比较与分析[J]. 西部皮革 2018(09)

- [7].钒对高铬铸铁耐磨性能的影响机理研究[J]. 热加工工艺 2011(05)

- [8].聚苯硫醚耐磨性能研究[J]. 工程塑料应用 2011(07)

- [9].激光处理压铸用模具钢的耐磨性能研究[J]. 特种铸造及有色合金 2008(03)

- [10].鼹鼠趾仿生及表面热处理提高齿形开沟刀减阻耐磨性能[J]. 农业工程学报 2019(12)

- [11].无机颗粒增强聚合物基复合材料耐磨性能影响因素研究进展[J]. 复合材料学报 2015(06)

- [12].疏浚聚氨酯管道耐磨性能试验[J]. 现代矿业 2013(07)

- [13].新型中锰马氏体高强度钢的耐磨性能[J]. 钢铁 2012(12)

- [14].新型铝合金的组织与耐磨性能研究[J]. 上海金属 2020(01)

- [15].汽车钢帘线用拉丝液耐磨性能的研究[J]. 应用化工 2019(01)

- [16].捻度与合股数对纱与纱磨损耐磨性的影响[J]. 纺织科技进展 2019(05)

- [17].两种高强高韧性马氏体钢的耐磨性能[J]. 金属热处理 2018(01)

- [18].聚氨酯改性环氧树脂复合材料的制备及其耐磨性能[J]. 材料保护 2018(06)

- [19].聚醚醚酮复合材料耐磨性能的研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2013(01)

- [20].汽车发动机机油泵链耐磨性能对比分析[J]. 价值工程 2010(17)

- [21].家具板材耐磨性能检测装置的研究与设计[J]. 林业和草原机械 2020(02)

- [22].45~#钢非光滑处理后耐磨性能的研究[J]. 中国包装工业 2015(23)

- [23].碱渣混凝土耐磨性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2013(09)

- [24].颚式破碎机衬板的耐磨性能研究[J]. 煤矿机械 2016(02)

- [25].65Mn钢表面熔敷硬质合金及其耐磨性能[J]. 材料热处理学报 2015(03)

- [26].钛合金的表面渗碳工艺及其耐磨性能[J]. 机械工程材料 2008(01)

- [27].纱线基本参数对其耐磨性的影响[J]. 上海纺织科技 2018(05)

- [28].掺镍渣对混凝土耐磨性能的影响研究[J]. 硅酸盐通报 2015(11)

- [29].混凝土耐磨性能检测与研究[J]. 科技与企业 2014(20)

- [30].低碳钢表面渗碳及其耐磨性能研究[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0b6bda027e57533bd6964c26.html