# 建筑物阴角防水卷材论文和设计-王俊兰

### 全文摘要

本实用新型提供了建筑物阴角防水卷材，其特征在于：包括连接轴，连接轴转动连接有第一扇形防水贴、第二扇形防水贴和边角防水贴，第一扇形防水贴内角的角度为90，第二扇形防水贴内角的角度为180°，第一扇形防水贴两侧分别设有第一搭接凹槽，第二扇形防水贴两侧分别设有第二搭接凹槽，边角防水贴其中一侧形状与第一搭接凹槽相配合，边角防水贴另外一侧与第二搭接凹槽相配合；本实用新型采用了将防水卷材制成适于阴角建筑的裁切件，配合自粘层，省却裁切、焊接步骤，施工工艺简单方便，便于节省工期，普通施工人员也可操作。

### 主设计要求

1.建筑物阴角防水卷材，其特征在于：包括连接轴，连接轴转动连接有第一扇形防水贴、第二扇形防水贴和边角防水贴，第一扇形防水贴内角的角度为90，第二扇形防水贴内角的角度为180°，第一扇形防水贴两侧分别设有第一搭接凹槽，第二扇形防水贴两侧分别设有第二搭接凹槽，边角防水贴其中一侧形状与第一搭接凹槽相配合，边角防水贴另外一侧与第二搭接凹槽相配合；第一扇形防水贴由上至下依次设有第一隔离层、第一自粘层、第一无纺布层、第一防水层，第一搭接凹槽位于第一自粘层上，第一搭接凹槽上设有第一隔离片；第二扇形防水贴由上至下依次设有第二隔离层、第二自粘层、第二无纺布层、第二防水层，第二搭接凹槽位于第二自粘层上，第二搭接凹槽上设有第二隔离片；边角防水贴由上至下依次设有第三隔离层、第三自粘层、第三无纺布层、第三防水层；连接轴顶部设有粘贴层，连接轴底部设有防水压盖；第三防水层的一侧靠近防水压盖设置，第二防水层靠近第三隔离层设置，第一防水层靠近第二隔离层设置。

### 设计方案

1.建筑物阴角防水卷材，其特征在于：包括连接轴，连接轴转动连接有第一扇形防水贴、第二扇形防水贴和边角防水贴，第一扇形防水贴内角的角度为90，第二扇形防水贴内角的角度为180°，第一扇形防水贴两侧分别设有第一搭接凹槽，第二扇形防水贴两侧分别设有第二搭接凹槽，边角防水贴其中一侧形状与第一搭接凹槽相配合，边角防水贴另外一侧与第二搭接凹槽相配合；

第一扇形防水贴由上至下依次设有第一隔离层、第一自粘层、第一无纺布层、第一防水层，第一搭接凹槽位于第一自粘层上，第一搭接凹槽上设有第一隔离片；

第二扇形防水贴由上至下依次设有第二隔离层、第二自粘层、第二无纺布层、第二防水层，第二搭接凹槽位于第二自粘层上，第二搭接凹槽上设有第二隔离片；

边角防水贴由上至下依次设有第三隔离层、第三自粘层、第三无纺布层、第三防水层；

连接轴顶部设有粘贴层，连接轴底部设有防水压盖；

第三防水层的一侧靠近防水压盖设置，第二防水层靠近第三隔离层设置，第一防水层靠近第二隔离层设置。

2.根据权利要求1所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：第一搭接凹槽、第二搭接凹槽的形状相同。

3.根据权利要求1所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：第一搭接凹槽的形状为矩形、扇形或弧形，第二搭接凹槽的形状为矩形、扇形或弧形。

4.根据权利要求1所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：第一搭接凹槽一端与第一扇形防水贴内角连接，第一搭接凹槽另一端与第一扇形防水贴外角连接。

5.根据权利要求1-4其中之一所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：第一隔离层、第二隔离层、第三隔离层、第一隔离片、第二隔离片的材质为PE或PET。

6.根据权利要求1-4其中之一所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：第一防水层、第二防水层、第三防水层的材质为SBS改性沥青油毡、沥青或改性沥青。

7.根据权利要求1-4其中之一所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：第一自粘层、第二自粘层、第三自粘层的材质为PS压敏自粘胶或高聚物改性沥青自黏胶。

8.根据权利要求1-4其中之一所述的建筑物阴角防水卷材，其特征在于：边角防水贴的数量为两个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防水材料领域，具体地说，是涉及建筑物阴角防水卷材。

背景技术

目前建筑行业对防渗、防水处理一般是铺设防水卷材或者喷涂防水涂料，由于建筑物表面存在很多阴角，即墙面上凸出来的墙角、建筑物外部凸出的四角以及门窗洞口与墙面的夹角等，因此铺设防水材料时施工人员需对这些阴角等细部节点反复处理，需熟练技术人员选取适当大小的防水卷材裁切折叠，辅之焊接、喷涂等工艺，工艺比较复杂，耽误施工进度且对施工人员技术要求比较高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述传统技术的不足之处，提供一种工艺简单、施工效率高、对施工人员要求比较低的建筑物阴角防水卷材。

本实用新型的技术方案是：

建筑物阴角防水卷材，其特征在于：包括连接轴，连接轴转动连接有第一扇形防水贴、第二扇形防水贴和边角防水贴，第一扇形防水贴内角的角度为90°，第二扇形防水贴内角的角度为180°，第一扇形防水贴两侧分别设有第一搭接凹槽，第二扇形防水贴两侧分别设有第二搭接凹槽，边角防水贴其中一侧形状与第一搭接凹槽相配合，边角防水贴另外一侧与第二搭接凹槽相配合；

第一扇形防水贴由上至下依次设有第一隔离层、第一自粘层、第一无纺布层、第一防水层，第一搭接凹槽位于第一自粘层上，第一搭接凹槽上设有第一隔离片；

第二扇形防水贴由上至下依次设有第二隔离层、第二自粘层、第二无纺布层、第二防水层，第二搭接凹槽位于第二自粘层上，第二搭接凹槽上设有第二隔离片；

边角防水贴由上至下依次设有第三隔离层、第三自粘层、第三无纺布层、第三防水层；

连接轴顶部设有粘贴层，连接轴底部设有防水压盖；

第三防水层的一侧靠近防水压盖设置，第二防水层靠近第三隔离层设置，第一防水层靠近第二隔离层设置。

一种具体优化方案，第一搭接凹槽、第二搭接凹槽的形状相同。

一种具体优化方案，第一搭接凹槽的形状为矩形、扇形或弧形，第二搭接凹槽的形状为矩形、扇形或弧形。

一种具体优化方案，第一搭接凹槽一端与第一扇形防水贴内角连接，第一搭接凹槽另一端与第一扇形防水贴外角连接。

一种具体优化方案，第一隔离层、第二隔离层、第三隔离层、第一隔离片、第二隔离片的材质为PE或PET。

一种具体优化方案，第一防水层、第二防水层、第三防水层的材质为SBS改性沥青油毡、沥青或改性沥青。

一种具体优化方案，第一自粘层、第二自粘层、第三自粘层的材质为PS压敏自粘胶或高聚物改性沥青自黏胶。

一种具体优化方案，边角防水贴的数量为两个。

本实用新型采用了将防水卷材制成适于阴角建筑的裁切件，配合自粘层，省却裁切、焊接步骤，施工工艺简单方便，便于节省工期，普通施工人员也可操作。

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

图1是本实用新型建筑物阴角防水卷材的结构示意图。

图2是第一扇形防水贴的结构示意图。

图3是第一扇形防水贴的一种截面示意图。

图4是第二扇形防水贴的结构示意图。

图5是第二扇形防水贴的一种截面示意图。

图6是边角防水贴的结构示意图。

图7是边角防水贴的一种截面示意图。

图8是本实用新型建筑物阴角防水卷材的使用状态图。

图9是连接轴的结构示意图。

具体实施方式

实施例：如图1-9所示，建筑物阴角防水卷材，包括连接轴4，连接轴4转动连接有第一扇形防水贴1、第二扇形防水贴2和边角防水贴3，第一扇形防水贴1内角的角度为90°，第二扇形防水贴2内角的角度为180°，第一扇形防水贴1两侧分别设有第一搭接凹槽10，第二扇形防水贴2两侧分别设有第二搭接凹槽20，边角防水贴3其中一侧形状与第一搭接凹槽10相配合，边角防水贴3另外一侧与第二搭接凹槽20相配合；

第一扇形防水贴1由上至下依次设有第一隔离层11、第一自粘层12、第一无纺布层13、第一防水层14，第一搭接凹槽10位于第一自粘层12上，第一搭接凹槽10上设有第一隔离片15；

第二扇形防水贴2由上至下依次设有第二隔离层21、第二自粘层22、第二无纺布层23、第二防水层24，第二搭接凹槽20位于第二自粘层22上，第二搭接凹槽20上设有第二隔离片25；

边角防水贴3由上至下依次设有第三隔离层31、第三自粘层32、第三无纺布层33、第三防水层34；

连接轴4顶部设有粘贴层42，连接轴4底部设有防水压盖41；

第三防水层34的一侧靠近防水压盖41设置，第二防水层24靠近第三隔离层31设置，第一防水层14靠近第二隔离层21设置。

第一搭接凹槽10、第二搭接凹槽20的形状相同。

第一搭接凹槽10的形状为矩形、扇形或弧形，第二搭接凹槽20的形状为矩形、扇形或弧形。

第一搭接凹槽10一端与第一扇形防水贴1内角连接，第一搭接凹槽10另一端与第一扇形防水贴1外角连接。

边角防水贴3的数量为两个。

上述第一隔离层11、第二隔离层21、第三隔离层31、第一隔离片15、第二隔离片25的材质为PE、PET等隔离膜，第一防水层14、第二防水层24、第三防水层34的材质为SBS改性沥青油毡、沥青、改性沥青等。第一自粘层12、第二自粘层22、第三自粘层32的材质为PS压敏自粘胶或高聚物改性沥青自黏胶。

使用时，将粘贴层42与墙角固定，然后将第一隔离层11揭去，然后将第一扇形防水贴1与墙面固定，然后将第二隔离层21揭开，并将第二扇形防水贴2对准其余墙面贴好，然后将第三隔离层31、第一隔离片15、第二隔离片25揭开，将两个边角防水贴3分别覆盖于第一扇形防水贴1和第二扇形防水贴2上，将其缝隙覆盖，然后将防水压盖41与第一扇形防水贴1、第二扇形防水贴2、边角防水贴3固定，完成施工。

此外，应当理解的是，本申请所述的角度并非严格数学意义上的角度，允许0-5°内的误差。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920079108.2

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209468872U

授权时间:20191008

主分类号:E04B 1/66

专利分类号:E04B1/66

范畴分类:36C;36D;

申请人:王俊兰

第一申请人:王俊兰

申请人地址:262700 山东省潍坊市寿光市台头镇郑家埝村48号

发明人:王俊兰

第一发明人:王俊兰

当前权利人:王俊兰

代理人:张建永

代理机构:37266

代理机构编号:潍坊中润泰专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0b7c357b63f3f96542031efa.html