# 云南某铅锌尾矿中金银硫的综合回收

### 论文摘要

云南某铅锌矿浮选尾矿含Pb 0. 21%,Zn 0. 25%,Au 0. 76 g/t,Ag 44. 72 g/t,S 26. 55%,其中除了铅、锌之外,金、银、硫具有一定回收价值。为了综合回收其中的金、银、硫,文章针对该尾矿,开展了系统的试验研究。通过工艺矿物学研究可知,待回收矿物嵌布粒度较细,且微细粒级分布率较高,同时,样品中黄铁矿含量高,与待回收矿物共生关系密切,要想充分回收有用元素难度较大。依据样品性质及工艺矿物学研究,本次试验制定了"铅锌混合浮选—尾矿选硫"的原则工艺流程,采用乙硫氮与BK-N组合用药,加强金、银的捕收,实验室闭路试验结果:铅锌混合精矿Pb品位15. 62%,Zn品位38. 55%,含Au 15. 83 g/t,含Ag2 268. 57 g/t,Pb回收率28. 03%,Zn回收率53. 69%,Au回收率7. 63%,Ag回收率18. 47%;硫精矿S品位48. 77%,S回收率89. 70%。通过试验进一步降低了尾矿中的有用组分含量,有效资源得到最大化利用。

### 论文目录

- 1 样品性质

- 2 主要有价金属的赋存状态及铅、锌粒度组成

- 3 选矿试验结果与讨论

- 3.1 铅锌混选条件试验

- 3.1.1 捕收剂种类对比试验

- 3.1.2 磨矿细度试验

- 3.1.3 pH试验

- 3.1.4 亚硫酸钠用量试验

- 3.1.5 硫酸铜用量试验

- 3.1.6 精选再磨细度试验

- 3.1.7 精选p H值试验

- 3.2 硫浮选

- 3.3 闭路试验

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 叶岳华,王立刚,陈旭波,胡志强,周高云

关键词: 铅锌浮选尾矿,综合回收,组合用药

来源: 矿产保护与利用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 北京矿冶科技集团有限公司矿物加工科学与技术国家重点实验室

基金: 国家重点基础研究发展规划(973计划)项目“多矿相矿物同步浮选的理论基础”(2014cb643402)

分类号: TD926.4

DOI: 10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2019.04.014

页码: 83-87

总页数: 5

文件大小: 1866K

下载量: 70

### 相关论文文献

- [1].某选厂铜铁硫钨资源综合回收与利用[J]. 中国金属通报 2020(07)

- [2].难选低品位锡石多金属尾矿的综合回收选矿工艺研究与生产实践[J]. 中国有色金属 2011(S1)

- [3].从废银炉砖中综合回收铅银的技术探索[J]. 云南冶金 2020(03)

- [4].铜冶炼综合回收技术改造安全对策研究[J]. 新疆化工 2016(03)

- [5].铅锌尾矿综合回收铅锌硫的实践分析[J]. 资源节约与环保 2015(06)

- [6].某金矿浮选尾矿综合回收钨试验研究[J]. 黄金 2020(05)

- [7].尾矿综合回收与利用的效益[J]. 南方金属 2009(03)

- [8].某选铁尾矿中钼的综合回收试验研究[J]. 中国矿业 2020(03)

- [9].刚果(金)曼甘塔尾矿中金赋存状态及综合回收技术[J]. 科学技术与工程 2020(09)

- [10].让金山变“金山”——记部优工程国投金城“日处理2000吨复杂难处理精金矿多金属综合回收项目”[J]. 中国有色金属 2020(18)

- [11].综合回收某钒钛磁铁矿贫矿石中伴生磷的研究[J]. 矿产综合利用 2010(01)

- [12].一种低成本综合回收金属的冶炼工艺模式[J]. 中国有色冶金 2017(06)

- [13].从铅锌生产尾料中综合回收锗镓铟[J]. 材料研究与应用 2014(03)

- [14].铜矿中伴生金银综合回收研究进展[J]. 贵金属 2020(01)

- [15].钴镍渣综合回收后结晶母液萃取回收铜研究[J]. 湖南有色金属 2016(05)

- [16].四川某伴生铜铅锌硫铁矿综合回收选矿试验研究[J]. 矿冶工程 2015(03)

- [17].某锑矿综合回收白钨矿浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2009(04)

- [18].某铅锌尾矿综合回收工业试验研究[J]. 湖南有色金属 2017(04)

- [19].从草酸废水中综合回收酸及有价金属的方法[J]. 化工环保 2010(01)

- [20].某含铜硫铁矿石综合回收试验研究[J]. 黄金 2017(12)

- [21].锡铁山深部铅锌矿石高效分选与综合回收新工艺[J]. 稀有金属 2018(07)

- [22].高铅氧化锌烟尘综合回收的生产实践与设计改进[J]. 有色金属(冶炼部分) 2015(01)

- [23].锗生产废水的综合回收处理[J]. 世界有色金属 2013(10)

- [24].含银废弃物中贵金属银综合回收工艺研究进展[J]. 船电技术 2019(04)

- [25].从萃铼余液中综合回收钼、铜的技术研究[J]. 铜业工程 2017(02)

- [26].综合回收某铁矿石中伴生铜钴的研究[J]. 湖南有色金属 2010(03)

- [27].伴生稀贵金属资源的综合回收[J]. 中国金属通报 2010(45)

- [28].某金矿综合回收伴生金属试验研究[J]. 湖南有色金属 2017(01)

- [29].从铝土矿、磷矿及铌钽矿中综合回收稀土的研究进展[J]. 稀土 2012(01)

- [30].云南某煤系硫铁矿煤硫综合回收工艺研究[J]. 化工矿物与加工 2012(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0ba18cf0d6af13d650b21170.html