# 一种显微望远两用镜论文和设计-施维雄

### 全文摘要

本实用新型公开了一种显微望远两用镜，包括：基座，所述的基座上具有显微平台，所述的显微平台上设置有光源；活动臂，可摆动的设置在基座上并可由一锁紧装置锁紧固定在基座上；目镜装置，设置在所述的活动臂上；显微物镜装置和望远物镜装置，均与所述的目镜装置相适配，所述的显微物镜装置和望远物镜装置均能够可拆卸的安装在所述的活动臂上；当显微物镜安装在活动臂上时能够与所述的目镜装置对齐而一起形成显微镜头组件，活动臂能摆动至使显微镜头组件与所述的显微平台对齐，当望远物镜装置安装在活动臂上时能够与所述的目镜装置对齐而一起形成望远镜头组件。本实用新型使用灵活方便，功能丰富，能够有效减少用户的花费，更具教育意义。

### 主设计要求

1.一种显微望远两用镜，其特征在于，包括：基座(10)，所述的基座(10)上具有显微平台(11)，所述的显微平台(11)上设置有光源；活动臂(20)，可摆动的设置在基座(10)上并可由一锁紧装置锁紧固定在基座(10)上；目镜装置(30)，设置在所述的活动臂(20)上；显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)，均与所述的目镜装置(30)相适配，所述的显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)均能够可拆卸的安装在所述的活动臂(20)上；当显微物镜安装在活动臂(20)上时能够与所述的目镜装置(30)对齐而一起形成显微镜头组件，活动臂(20)能摆动至使显微镜头组件与所述的显微平台(11)对齐，当望远物镜装置(50)安装在活动臂(20)上时能够与所述的目镜装置(30)对齐而一起形成望远镜头组件。

### 设计方案

1.一种显微望远两用镜，其特征在于，包括：

基座(10)，所述的基座(10)上具有显微平台(11)，所述的显微平台(11)上设置有光源；

活动臂(20)，可摆动的设置在基座(10)上并可由一锁紧装置锁紧固定在基座(10)上；

目镜装置(30)，设置在所述的活动臂(20)上；

显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)，均与所述的目镜装置(30)相适配，所述的显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)均能够可拆卸的安装在所述的活动臂(20)上；当显微物镜安装在活动臂(20)上时能够与所述的目镜装置(30)对齐而一起形成显微镜头组件，活动臂(20)能摆动至使显微镜头组件与所述的显微平台(11)对齐，当望远物镜装置(50)安装在活动臂(20)上时能够与所述的目镜装置(30)对齐而一起形成望远镜头组件。

2.根据权利要求1所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的基座(10)上设置有用于将待观察物品固定在显微平台(11)上的固定装置。

3.根据权利要求2所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的固定装置包括设置在所述显微平台(11)上的弹性的压紧件(14)，所述的压紧件(14)能够将待观察物品压紧固定在显微平台(11)上。

4.根据权利要求1所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的基座(10)上设置有用于给所述光源供电的电池和用于控制所述光源启闭的控制开关(16)。

5.根据权利要求1所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的活动臂(20)上设置有调节装置，所述调节装置用于调节所述的目镜装置(30)在活动臂(20)上的前后位置。

6.根据权利要求5所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的调节装置包括均可转动设置在活动臂(20)上的调节件(221)和操控件(222)，所述的调节件(221)与所述的目镜装置(30)相螺接而可驱动目镜装置(30)前后移动，所述的操控件(222)与所述的调节件(221)相连接，通过转动所述的操控件(222)可驱动所述调节件(221)转动。

7.根据权利要求5所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的显微物镜装置(40)可上下活动的设置在一连接座(41)上，所述的连接座(41)能够安装在所述的活动臂(20)上以将显微物镜装置(40)安装到活动臂(20)上，所述的显微物镜装置(40)与连接座(41)之间设置有第一弹性装置(42)，所述第一弹性装置(42)用于驱动显微物镜装置(40)相对连接座(41)向后移动，当显微物镜装置(40)安装在活动臂(20)上时，显微物镜装置(40)的后端与所述的目镜装置(30)的前端抵接。

8.根据权利要求1所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的活动臂(20)上设置有第一定位槽(62)或第一定位块(61)，显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)上均相应的设置有第一定位块(61)或第一定位槽(62)，所述的第一定位块(61)与第一定位槽(62)相适配并能够插设到第一定位槽(62)内以对显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)在活动臂(20)上的安装角度进行定位以及限制显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)在安装在活动臂(20)上时相对活动臂(20)的转动。

9.根据权利要求1所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的活动臂(20)上可转动设置有连接件(23)，所述的连接件(23)上具有第一螺纹部(231)，所述的显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)上均设置有与所述第一螺纹部(231)相适配的第二螺纹部(63)，显微物镜装置(40)和望远物镜装置(50)均能够通过所述第一螺纹部(231)和第二螺纹部(63)的螺纹连接而可拆卸的安装在活动臂(20)上。

10.根据权利要求1所述的一种显微望远两用镜，其特征在于，所述的显微物镜装置(40)包括主体(43)和可转动设置在主体(43)前部的转换盘(44)，所述的主体(43)内具有主光路通路(431)，所述的转换盘(44)上设置有若干显微物镜镜头(441)，所述的转换盘(44)能够相对主体(43)转动至使任一显微物镜镜头(441)与所述的主光路通路(431)对齐；主体(43)上活动设置有第二定位块(432)，第二定位块(432)和主体(43)之间设置有第二弹性装置，所述的转换盘(44)上设置有与各显微物镜镜头(441)一一对应的若干第二定位槽(442)，当第二定位块(432)与任一第二定位槽(442)对齐时，所述的第二弹性装置能够驱动第二定位块(432)插入与之对齐的第二定位槽(442)内以对转换盘(44)进行定位，当转换盘(44)由外力驱动而相对主体(43)转动时能够驱动所述的第二定位块(432)从其插入的第二定位槽(442)内移出。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及玩具领域，特别涉及一种显微望远两用镜。

背景技术

显微镜和望远镜都是常用的儿童玩具，能够起到良好的教学作用，现有的显微镜和望远镜通常都是相互独立的两套产品，用户需要分别购买使用，花费较高，储存较为不便，而且不易使儿童对显微镜和望远镜原理的相似处有较好的了解。

实用新型内容

为了解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种能够减少用户花费，增强教育意义的显微望远两用镜。

本实用新型为解决其技术问题而采用的技术方案是：

一种显微望远两用镜，包括：

基座，所述的基座上具有显微平台，所述的显微平台上设置有光源；

活动臂，可摆动的设置在基座上并可由一锁紧装置锁紧固定在基座上；

目镜装置，设置在所述的活动臂上；

显微物镜装置和望远物镜装置，均与所述的目镜装置相适配，所述的显微物镜装置和望远物镜装置均能够可拆卸的安装在所述的活动臂上；当显微物镜安装在活动臂上时能够与所述的目镜装置对齐而一起形成显微镜头组件，活动臂能摆动至使显微镜头组件与所述的显微平台对齐，当望远物镜装置安装在活动臂上时能够与所述的目镜装置对齐而一起形成望远镜头组件。

优选的，所述的基座上设置有用于将待观察物品固定在显微平台上的固定装置。

优选的，所述的固定装置包括设置在所述显微平台上的弹性的压紧件，所述的压紧件能够将待观察物品压紧固定在显微平台上。

优选的，所述的基座上设置有用于给所述光源供电的电池和用于控制所述光源启闭的控制开关。

优选的，所述的活动臂上设置有调节装置，所述调节装置用于调节所述的目镜装置在活动臂上的前后位置。

优选的，所述的调节装置包括均可转动设置在活动臂上的调节件和操控件，所述的调节件与所述的目镜装置相螺接而可驱动目镜装置前后移动，所述的操控件与所述的调节件相连接，通过转动所述的操控件可驱动所述调节件转动。

优选的，所述的显微物镜装置可上下活动的设置在一连接座上，所述的连接座能够安装在所述的活动臂上以将显微物镜装置安装到活动臂上，所述的显微物镜装置与连接座之间设置有第一弹性装置，所述第一弹性装置用于驱动显微物镜装置相对连接座向后移动，当显微物镜装置安装在活动臂上时，显微物镜装置的后端与所述的目镜装置的前端抵接。

优选的，所述的活动臂上设置有第一定位槽或第一定位块，显微物镜装置和望远物镜装置上均相应的设置有第一定位块或第一定位槽，所述的第一定位块与第一定位槽相适配并能够插设到第一定位槽内以对显微物镜装置和望远物镜装置在活动臂上的安装角度进行定位以及限制显微物镜装置和望远物镜装置在安装在活动臂上时相对活动臂的转动。

优选的，所述的活动臂上可转动设置有连接件，所述的连接件上具有第一螺纹部，所述的显微物镜装置和望远物镜装置上均设置有与所述第一螺纹部相适配的第二螺纹部，显微物镜装置和望远物镜装置均能够通过所述第一螺纹部和第二螺纹部的螺纹连接而可拆卸的安装在活动臂上。

优选的，所述的显微物镜装置包括主体和可转动设置在主体前部的转换盘，所述的主体内具有主光路通路，所述的转换盘上设置有若干显微物镜镜头，所述的转换盘能够相对主体转动至使任一显微物镜镜头与所述的主光路通路对齐；主体上活动设置有第二定位块，第二定位块和主体之间设置有第二弹性装置，所述的转换盘上设置有与各显微物镜镜头一一对应的若干第二定位槽，当第二定位块与任一第二定位槽对齐时，所述的第二弹性装置能够驱动第二定位块插入与之对齐的第二定位槽内以对转换盘进行定位，当转换盘由外力驱动而相对主体转动时能够驱动所述的第二定位块从其插入的第二定位槽内移出。

本实用新型的有益效果是：本实用新型中，目镜装置是通用的，并且同时包括有显微物镜装置和望远物镜装置，显微物镜装置和望远物镜装置均能够可拆卸的安装在活动臂上，因此可以方便的拆装替换，通过使活动臂相对基座摆动以及通过锁紧装置对活动臂进行锁紧，能够方便的调节目镜装置以及安装在活动臂上的显微物镜装置或望远物镜装置的朝向，显微物镜装置能够与目镜装置和显微平台一起作为显微镜使用，望远物镜装置能够与目镜装置一起作为望远镜使用，由此能够同时具备显微镜和望远镜的功能，使用灵活方便，功能丰富，能够有效减少用户的花费，提高企业的市场竞争力，并能够让使用者更容易理解显微镜和望远镜原理的相似性，更具教育意义。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1是本实用新型的结构图；

图2是本实用新型中显微平台的分解图；

图3是本实用新型作为显微镜使用时的结构图；

图4是本实用新型作为显微镜使用时的分解图；

图5是本实用新型作为显微镜使用时的剖视结构示意图；

图6是本实用新型中显微物镜装置局部剖视后的分解结构图；

图7是本实用新型作为望远镜使用时的结构图。

具体实施方式

参照图1至图7，一种显微望远两用镜，包括：基座10，基座10上具有显微平台11，显微平台11上设置有光源；活动臂20，可摆动的设置在基座10上并可由一锁紧装置锁紧固定在基座10上；目镜装置30，设置在活动臂20上；显微物镜装置40和望远物镜装置50，均与目镜装置30相适配，显微物镜装置40和望远物镜装置50均能够可拆卸的安装在活动臂20上；当显微物镜安装在活动臂20上时能够与目镜装置30对齐而一起形成显微镜头组件，活动臂20能摆动至使显微镜头组件与显微平台11对齐，当望远物镜装置50安装在活动臂20上时能够与目镜装置30对齐而一起形成望远镜头组件。本实用新型中，目镜装置30是通用的，并且同时包括有显微物镜装置40和望远物镜装置50，显微物镜装置40和望远物镜装置50均能够可拆卸的安装在活动臂20上，因此可以方便的拆装替换，通过使活动臂20相对基座10摆动以及通过锁紧装置对活动臂20进行锁紧，能够方便的调节目镜装置30以及安装在活动臂20上的显微物镜装置40或望远物镜装置50的朝向，显微物镜装置40能够与目镜装置30和显微平台11一起作为显微镜使用，望远物镜装置50能够与目镜装置30一起作为望远镜使用，由此能够同时具备显微镜和望远镜的功能，使用灵活方便，功能丰富，能够有效减少用户的花费，提高企业的市场竞争力，并能够让使用者更容易理解显微镜和望远镜原理的相似性，更具教育意义。

本实施例中，活动臂20的尾部通过一枢接杆211枢设在基座10上而能够相对基座10摆动，基座10上具有一锁紧槽13，活动臂20的尾部位于该锁紧槽13内，锁紧槽13的两侧壁具有弹性，锁紧装置包括螺接在该枢接杆211上的两锁紧件212，该连锁紧件212一起压紧锁紧槽13的两侧壁而使锁紧槽13的两侧壁一起夹紧活动臂20的尾部，由此对活动臂20进行锁紧固定，结构简单，方便加工和使用，当然，实际应用中，锁紧装置也可采用锁紧螺钉、定位插销等其他常用锁紧结构，并不局限于此。

基座10上设置有用于将待观察物品固定在显微平台11上的固定装置，便于对切片、玻片等待观察物品进行固定定位，防止待观察物品松动，便于使用。

本实施例中，固定装置包括设置在显微平台11上的弹性的压紧件14，压紧件14能够将待观察物品压紧固定在显微平台11上，结构简单，便于加工和使用，当然，实际应用中，固定装置也可采用弹性夹爪、锁固螺钉等其他常用的锁紧装置，并不局限于此。

基座10上设置有用于给光源供电的电池和用于控制光源启闭的控制开关16，利用电池能够方便的给光源供电，无需保持本实用新型与外界电源的连接，使用更为灵活方便，也更为安全，利用控制开关16能够方便的开关光源，能够节约电池电量，延长电池的使用寿命，也能够避免在将本实用新型作为望远镜使用时对望远镜头组件造成干扰。本实施例中光源采用了LED灯珠并安装在显微平台11中部的一光源孔位12内，体积较小，耗电较低，便于安装和使用，当然，实际应用中，光源也可采用其他常用的照明结构，其安装位置也可根据需要灵活调整。本实施例中，基座10上设置有电池仓151和与电池仓151相适配的仓盖152，仓盖152可拆卸的安装在电池仓151或基座10上，便于更换电池，方便使用。

活动臂20上设置有调节装置，调节装置用于调节目镜装置30在活动臂20上的前后位置，便于进行调焦，使用更为灵活方便，适用范围更广。

本实施例中，调节装置包括均可转动设置在活动臂20上的调节件221和操控件222，调节件221与目镜装置30相螺接而可驱动目镜装置30前后移动，操控件222与调节件221相连接，通过转动操控件222可驱动调节件221转动，采用螺接方式来驱动目镜装置30移动，结构简单，便于加工，并且能够保证对目镜装置30的移动进行稳定、精确的控制，方便使用，当然，实际应用中，调节装置也可通过齿轮齿条结构、拉绳结构等其他常用结构来调节目镜装置30的移动，本实施例中的操控件222为一转轮，实际应用中，操控件222也可采用手轮、摇杆等其他常用的操作结构，并不局限于此。本实施例中，调节件221套设在目镜装置30外，其内壁上具有内螺纹223，目镜装置30的外壁上具有外螺纹32，该内螺纹223和外螺纹32相适配并相螺接以将调节件221与目镜装置30螺接，能够保证调节件221受力的均匀，避免目镜装置30出现偏转错位，并且利用该内螺纹223和外螺纹32能够将目镜装置30方便的安装在调节件221上而无需另外在设置目镜装置30与活动臂20的安装连接结构，结构更为简单，便于加工、装配和使用。

在本实施例中，在活动臂20上设置有平行与前后方向的导引槽24，目镜装置30上设置有与该导引槽24相适配的导引块31，导引块31插设在导引槽24内并可沿导引槽24滑动，如此不会阻碍目镜装置30的前后移动同时利用导引块31与导引槽24的配合能够限制目镜装置30相对活动臂20的转动，使得利用调节装置驱动目镜装置30前后移动时目镜装置30不会随调节装置转动，当然，实际应用中，也可利用套筒滑杆机构、滑轨机构、限位挡块结构等其他常用限位结构来限制目镜装置30随调节装置的转动。

显微物镜装置40可上下活动的设置在一连接座41上，连接座41能够安装在活动臂20上以将显微物镜装置40安装到活动臂20上，显微物镜装置40与连接座41之间设置有第一弹性装置42，第一弹性装置42用于驱动显微物镜装置40相对连接座41向后移动，当显微物镜装置40安装在活动臂20上时，显微物镜装置40的后端与目镜装置30的前端抵接，如此使得目镜装置30在前后移动的过程中，第一弹性装置42能够驱动显微物镜装置40移动而保持与目镜装置30的连接，有助于防止出现漏光等情况。本实施例中，目镜装置30的前端具有一连接槽34，显微物镜装置40的后部与该连接槽34相适配并插设在该连接槽34内，能够有效避免漏光，第一弹性装置42采用了弹簧，结构简单，便于安装和使用，实际应用中，第一弹性装置42也可采用弹性拉绳、弹性胶块等其他常用弹性结构，或者也可采用磁性结构而利用磁吸力或磁斥力来驱动显微物镜装置40移动，其原理以及起到的作用与第一弹性装置42等同，应作为第一弹性装置42的等同技术方案。

活动臂20上设置有第一定位槽62或第一定位块61，显微物镜装置40和望远物镜装置50上均相应的设置有第一定位块61或第一定位槽62，第一定位块61与第一定位槽62相适配并能够插设到第一定位槽62内以对显微物镜装置40和望远物镜装置50在活动臂20上的安装角度进行定位以及限制显微物镜装置40和望远物镜装置50在安装在活动臂20上时相对活动臂20的转动，由此能够对显微物镜装置40和望远物镜装置50进行准确定位，防止显微物镜装置40和望远物镜装置50出现偏转和错位，在将显微物镜装置40和望远物镜装置50安装到活动臂20上时也便于对显微物镜装置40和望远物镜装置50的方向进行定位，方便安装和使用。本实施例中，活动臂20上第一定位槽62的数量为两个，两第一定位槽62的尺寸不同，相应的，显微物镜装置40和望远物镜装置50均设置有两个第一定位块61，各第一定位块61与各第一定位槽62一一对应并相适配，能够避免显微物镜装置40和望远物镜装置50出现装反的情况，并且能够保证显微物镜装置40和望远物镜装置50受力均匀，进一步避免显微物镜装置40和望远物镜装置50出现偏转和错位。实际应用中，第一定位块61和第一定位槽62的数量可根据需要灵活调整，两者的设置位置也可互换。

活动臂20上可转动设置有连接件23，连接件23上具有第一螺纹部231，显微物镜装置40和望远物镜装置50上均设置有与第一螺纹部231相适配的第二螺纹部63，显微物镜装置40和望远物镜装置50均能够通过第一螺纹部231和第二螺纹部63的螺纹连接而可拆卸的安装在活动臂20上，这样在进行显微物镜装置40和望远物镜装置50的拆装时，便无需显微物镜装置40和望远物镜装置50进行转动，而只需要转动连接件23即可，便于对显微物镜装置40和望远物镜装置50进行准确定位，方便使用，本实施例中，连接件23呈圆环状，第一螺纹部231位于连接件23的内周壁上，望远物镜装置50的第二螺纹部63位于其外周壁上，显微物镜装置40的第二螺纹部63在本实施例中位于连接座41的外周壁上，能够保证望远物镜装置50和显微物镜装置40受力的均匀，避免显微物镜装置40和望远物镜装置50出现偏转错位，实际应用中，第一螺纹部231和第二螺纹部63的位置以及连接件23的形状也可根据需要灵活调整，并不局限于此。

显微物镜装置40包括主体43和可转动设置在主体43前部的转换盘44，主体43内具有主光路通路431，转换盘44上设置有若干显微物镜镜头441，转换盘44能够相对主体43转动至使任一显微物镜镜头441与主光路通路431对齐，各显微物镜镜头441可采用不同的放大倍率，由此能够有效增强本实用新型的功能，增大适用范围，主体43上活动设置有第二定位块432，第二定位块432和主体43之间设置有第二弹性装置，转换盘44上设置有与各显微物镜镜头441一一对应的若干第二定位槽442，当第二定位块432与任一第二定位槽442对齐时，第二弹性装置能够驱动第二定位块432插入与之对齐的第二定位槽442内以对转换盘44进行定位，当转换盘44由外力驱动而相对主体43转动时能够驱动第二定位块432从其插入的第二定位槽442内移出，由此能够方便的对转换盘44进行转动和定位，便于将显微物镜镜头441与主光路通路431对齐，方便使用。本实施例中，第二弹性装置采用了弹簧，结构简单可靠，便于安装和使用，当然，实际应用中，第二弹性装置同样可采用弹性拉绳、弹性胶块等其他常用弹性结构，或者也可采用磁性结构而利用磁吸力或磁斥力来驱动显微物镜装置40移动，其原理以及起到的作用与第二弹性装置等同，应作为第二弹性装置的等同技术方案。

另外，本实用新型中，目镜装置30的后端设置有软质的目镜罩33，使用时目镜罩33能够罩设在人眼外，避免漏光，便于使用，本实用新型还可包括若干镜头保护盖64，用于在目镜装置30、显微物镜装置40以及望远物镜装置50不使用时罩设在相应的镜头外以对镜头进行保护，防止灰尘附着以及镜头刮伤，有助于延长本实用新型的使用寿命。

目镜装置30、显微物镜装置40以及望远物镜装置50在本领域中应用广泛，通常包括外壳和设置在外壳内的透镜，其结构和原理已为本领域技术人员熟知，在此不另作详述。本实施例中在基座10的底部设置有三个支脚17，便于保证本实用新型放置在支撑面上时的稳定性，适应性强。

本实用新型中的前、后等方向是以用户在使用本实用新型进行显微观察或望远观察时视线的方向为参照的，用户视线方向为前方，仅为便于描述，不应理解为对本实用新型的限制。在本实用新型作为显微镜使用时，通常是将活动臂20摆动至使显微镜头组件位于显微平台11的上方并呈竖向而与显微平台11对齐，在本实用新型作为望远镜使用时，则通常是将活动臂20摆动至使望远镜头组件朝向斜上方以便对天空进行观察或者使望远镜头组件呈横向以便对远处进行观察，当然，实际应用中，具体使用方式可由用于根据需要灵活调整，并不局限于此。

以上所述仅为本实用新型的优先实施方式，只要以基本相同手段实现本实用新型目的的技术方案都属于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822276338.6

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209297024U

授权时间:20190823

主分类号:G02B 21/00

专利分类号:G02B21/00;G02B23/00;G09B23/22

范畴分类:30A;

申请人:怡高企业（中山）有限公司

第一申请人:怡高企业（中山）有限公司

申请人地址:528462 广东省中山市神湾镇第一工业区

发明人:施维雄

第一发明人:施维雄

当前权利人:怡高企业（中山）有限公司

代理人:胡荣

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0bcd88a36cc2cfb5774b83c0.html