# 采用定制电力技术解决配电侧电能质量问题

（国网山东临沭县供电公司山东临沭276700）

摘要：随着我国经济的不断繁荣，电力行业也在进行快速的发展。然而我国的电力行业还出现了很多问题，其中配电侧电能质量问题就一直没有得到解决，这对电力整个系统的可靠性和安全性造成了很大的威胁。所以，为了解决配电侧电能质量问题，让人们的用电需求得到更大的满足。本文就针对现阶段中，电力出现的问题和对定制电力技术在配电侧电能质量问题上的应用加以研究，希望可以提供一些有价值的建议。

关键词：定制电力技术；配电侧电能；应用

在人类社会的不断发展中，对于电力资源的需求只会有增无减。为了可以让人们的用电需求可以得到满足，许多供电企业不断运用先进的设备以达到电力质量提高的目的。但是在设备的运行中很容易因为环境的影响而出现问题，造成人们生活的影响。在这其中配电侧电能问题相当突出。为了可以让问题更好地解决，相关人员开始使用功能性很强的定制电力技术。使相应的问题不再出现，供电质量得到提高。

1在我国配电侧电能质量中出现的问题及危害分析

近几年来，因为配电侧电能质量问题没有得到很好的解决，导致用电质量下降明显以及安全隐患频出，对人们的安全和生命财产造成威胁。其中主要问题为以下几点。

1.1配电侧瞬时供电突然中断的问题及分析

供电设备运行中可能出现的问题有很多，但是如果是由于配电侧瞬时出现的供电中断，就会导致电力资源不能正常运转以及造成部分工业类企业被强行中断工艺生产流程，将造成一定的经济损失。如果企业在电力系统中依然运用以前的落后机械，造成事故就可能存在物理结构或者工作方式的因素，身背自投开关中的主电源和备用电源存在秒级的切换时间，这就会造成断电的持久性。还有，如果配电池瞬间供电造成中断，而技术人员没有采取及时的维修处理，就有可能造成一部分电力设备发生质量问题，而对电力资源供应遭到影响。

1.2对电压骤升或者骤降问题进行分析

为了将电力系统进行优化，有很多人把先进的科技运用到了电力行业发展中。但是在电力系统的运行中，经常会发生电压、电流骤升或者骤降的问题，这就会导致电力系统的部分构件出现损害。所以，对于骤升或者骤降现象进行一个简单的介绍。

1.2.1对于电压的骤降。

所谓的电压骤降就是电力系统里的电压有效值突然出现下降的情况。电压值下降而系统的荷载就会瞬间上升，造成电力设备工作性出现故障，对电力系统的正常运行造成很大影响，这种情况通常是因为外力的干扰造成的。还有，设备中出现骤降，那对应的设备灵敏度也会下降，严重可能发生事故发生。在有关的调查中发现，在电能发生质量问题的时候有很多情况都是电压的骤降引起的。开启用电设备时，如果电压不够稳定也有可能发生骤降的情况。和电力系统电力突然终止的情况比起来，配电电压骤降发生的几率要高很多，在判断原因时，难度较大。为了使发生事故的概率降到最低，可以采用相应的技术手段进行处理，为电力系统的运行做好基础。

1.2.2对于电压的骤升。

所谓的电压骤升就说在0.5周期～60s持续时间范围内，电压有效值的瞬间上升。对于电压骤升的原因通常是大型荷载突然切断、电力系统出现故障和负载突降造成的。和电压骤降比起来骤升并不常见，但发生后，危害更大。在电压骤升中，时间超过1分钟后，就会由于过压而导致的设备击穿或者引发火灾。

二、利用定制电力技术解决配电侧电能质量问题上的应用

在电能质量出现问题的时候，使用的传统方法在实践中已经暴露出了很多的问题，比如想要电压得到保证，满足用户需求就通过调节电压来达到目的。利用对有载调压变压器分接开关调节进行电压的质量和稳定的调节。这种方法弊端很大，对系统的无功需求平衡不能进行改变，在这基础上也降低了变压器的可靠运行程度。所以，将定制电力技术进行应用，再结合对现代控制技术和电子技术的结合利用。不仅是在用电质量上的提高，也使配电侧电能的质量问题加以改善和解决。

2.1对于定制电力技术的概念和装置

2.1.1定制电力技术概念

在中压系统中，利用电力电子装置（静态控制器），再加上现代的电子技术和控制技术，提供相对特定要求的电力给需要电能质量相对敏感客户的供应技术。对用户提供优质的供电与改善配电侧的电能质量都具有重要的意义。

2.1.2对于改善电能质量方面定制电力技术的装置

①动态电压恢复器，主要用于改善敏感负荷供电的质量，对用电设备的电压波动和电压闪变进行补偿。②固态断路器，在电力设备发生故障的时候，其可以将故障快速进行切除，可以配和其他电子器件一起使用，对电力设备出现的故障电流进行消除，使电能的供应质量加以提高。③静止同步补偿器和静止调相机。静止同步补偿器同时作为同步电源和电力控制器，对电压起到相对灵活的电压控制；而静止调相机能够有效的调节电力系统功率数，达到改善电能质量的目标。

2.2定制电力技术解决配电侧电能质量上的应用

对于定制电力技术来说，其对电能和供电质量的可靠性都做了综合的考虑，把用户感受做基础，加以现代控制技术、电力电子技术、计算机技术等高科技在低压配电系统中科学的运用，才构成了这个相对系统的电能质量和补偿设备。对电压的波动、各相电压不对称和瞬时供中断等问题都有效的给予解决。将供电的可靠性和稳定性加以有效的提高，对供电电能的质量提供了保障。

在此之外，这项技术的利用需要用户的电力设备配有专业固态开关，对用户电力装置的快速动作具有要求，才能在配电系统发生故障的时候，及时的做出反应，根据运行状况对电能质量进行调整，来达到用户的需求。随着现在大功率开关和串联技术、数字信号处理技术等相关技术的日益成熟，也为制定电力技术提供了前景相当可观的技术支持。

在定制电力技术中要求电力用户电力装置能够和新的储能技术相结合，这样才可以把配电网改成能够有效控制和无瞬时供电中断的灵活配电网，将电能的质量做到改善和优化，让用户的用电需求得到满足。所以，对于定制电力技术对于配电侧电能质量中的应用，应该给予大力推广，将定制电力技术在电力配网的建设中发挥充分的作用。

总结：

综上所述我们可以了解，在我国电力行业在不断进步的同时，配电侧方面依然会有电能质量出现问题。对于这种情况，要对定制电力技术加以利用，让配电侧电能的质量问题可以得到切实的解决，对供电质量加以改善。在此项技术中，把电力用户多种方面的需求全部加以考虑，在合理运用技术的基础上结合用户实际情况，对配电系统快速进行调整，给用电用户提供更高质量的供电服务，对电力协同的优化起到促进作用，对电力系统的稳定运行起到推动作用。

参考文献：

[1]李微.探究定制电力技术的在解决配电侧电能质量问题中的应用[J].科技与企业,2014,21期:182-182

[2]李为民.探析解决配电侧电能质量问题中定制电力技术的应用[J].华东科技：学术版,2014,12期:255-255

[3]李荣锋.配电网电力工程的技术问题及其解决方案探析[J].中国高新技术企业,2015,09期:226-226

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c1250fc2286a33a7295b7b0.html