# 通风设备的防火阀论文和设计-管立志

### 全文摘要

本实用新型公开了通风设备的防火阀，包括环形外框、隔板、烟雾感应器、明火检测仪和温度传感器，所述环形外框内部的两端皆固定有隔板，所述环形外框底部的中心位置处设有烟雾感应器，所述烟雾感应器一侧的环形外框内侧壁上安装有明火检测仪，所述环形外框底部的一侧固定有驱动马达，所述驱动马达的输出端通过联轴器安装有转轴，所述环形外框内部远离主螺杆的一侧设有排风机构，排风机构上方的环形外框顶端安装有报警器，所述环形外框顶端的中心位置处镶嵌有单片机。本实用新型不仅避免了通风设备防火阀的误操作，保证了通风设备防火阀的有效运行，而且提高了通风设备防火阀的实用性能。

### 主设计要求

1.通风设备的防火阀，包括环形外框（1）、隔板（7）、烟雾感应器（13）、明火检测仪（15）和温度传感器（16），其特征在于：所述环形外框（1）内部的两端皆固定有隔板（7），所述环形外框（1）底部的中心位置处设有烟雾感应器（13），且烟雾感应器（13）的底端与隔板（7）的顶端固定连接，所述烟雾感应器（13）一侧的环形外框（1）内侧壁上安装有明火检测仪（15），且烟雾感应器（13）另一侧的环形外框（1）内侧壁上固定有温度传感器（16），所述环形外框（1）底部的一侧固定有驱动马达（2），且驱动马达（2）位于隔板（7）的内部，所述驱动马达（2）的输出端通过联轴器安装有转轴（3），转轴（3）的顶端固定有主螺杆（6），且主螺杆（6）的顶端贯穿隔板（7）并延伸至环形外框（1）的上方，所述环形外框（1）内部远离主螺杆（6）的一侧设有排风机构（12），排风机构（12）上方的环形外框（1）顶端安装有报警器（10），所述环形外框（1）顶端的中心位置处镶嵌有单片机（9），且单片机（9）的输出端分别与驱动马达（2）、报警器（10）的输入端电性连接，单片机（9）的输入端分别与烟雾感应器（13）、明火检测仪（15）以及温度传感器（16）的输出端电性连接。

### 设计方案

1.通风设备的防火阀，包括环形外框（1）、隔板（7）、烟雾感应器（13）、明火检测仪（15）和温度传感器（16），其特征在于：所述环形外框（1）内部的两端皆固定有隔板（7），所述环形外框（1）底部的中心位置处设有烟雾感应器（13），且烟雾感应器（13）的底端与隔板（7）的顶端固定连接，所述烟雾感应器（13）一侧的环形外框（1）内侧壁上安装有明火检测仪（15），且烟雾感应器（13）另一侧的环形外框（1）内侧壁上固定有温度传感器（16），所述环形外框（1）底部的一侧固定有驱动马达（2），且驱动马达（2）位于隔板（7）的内部，所述驱动马达（2）的输出端通过联轴器安装有转轴（3），转轴（3）的顶端固定有主螺杆（6），且主螺杆（6）的顶端贯穿隔板（7）并延伸至环形外框（1）的上方，所述环形外框（1）内部远离主螺杆（6）的一侧设有排风机构（12），排风机构（12）上方的环形外框（1）顶端安装有报警器（10），所述环形外框（1）顶端的中心位置处镶嵌有单片机（9），且单片机（9）的输出端分别与驱动马达（2）、报警器（10）的输入端电性连接，单片机（9）的输入端分别与烟雾感应器（13）、明火检测仪（15）以及温度传感器（16）的输出端电性连接。

2.根据权利要求1所述的通风设备的防火阀，其特征在于：所述主螺杆（6）两侧的环形外框（1）内部皆设有等间距的副螺杆（14），主螺杆（6）、副螺杆（14）的外侧皆固定有阀片（4），且阀片（4）之间皆相互平行。

3.根据权利要求2所述的通风设备的防火阀，其特征在于：所述环形外框（1）内部的一侧设有连杆（5），且连杆（5）与阀片（4）的一侧皆固定连接。

4.根据权利要求1所述的通风设备的防火阀，其特征在于：所述主螺杆（6）的顶端固定有手动握柄（8）。

5.根据权利要求1所述的通风设备的防火阀，其特征在于：所述排风机构（12）一侧的环形外框（1）侧壁上设有等间距的通风孔（11）。

6.根据权利要求1所述的通风设备的防火阀，其特征在于：所述排风机构（12）从外到内依次设有风叶（1201）、固定圈（1202）、支杆（1203）、轴套（1204）以及辊轴（1205），所述排风机构（12）内部的中心位置处设有辊轴（1205），且辊轴（1205）的一端与环形外框（1）的内侧壁固定连接，所述辊轴（1205）的外侧铰接有轴套（1204），轴套（1204）的外侧壁上焊接有六组支杆（1203），且相邻支杆（1203）之间的夹角皆为六十度，所述轴套（1204）的外侧设有固定圈（1202），且固定圈（1202）的内侧壁与支杆（1203）的一端固定连接，所述固定圈（1202）的内部安装有六组风叶（1201），且相邻风叶（1201）之间的夹角皆为六十度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及通风设备配件领域，具体为通风设备的防火阀。

背景技术

在现有建筑、装置内部均有大量的通风设备参与工作，而在通风设备的运行过程中，为了防止明火通过通风道向外部剧烈扩散，通常需要在通风设备的内部设置防火阀，从而保证周围环境的相对安全。

但现有的通风设备防火阀依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

1、一般的通风设备防火阀内部仅设有单一的检测方式，例如烟雾检测、温度检测等，但这种检测方式容易受到外界环境的影响，从而造成通风设备防火阀的误操作，继而影响通风设备的正常使用；

2、部分通风设备防火阀依旧采用自动或手动单程操作结构，因此难以保证通风设备防火阀的有效运行；

3、由于防火阀一般设于通风设备的端口处，且其阀片式结构缺乏有效的辅助功能，在实用性方面依旧有待发展。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供通风设备的防火阀，以解决上述背景技术中提出装置的容易受到外界环境的影响造成误操作、运行过程缺乏保障、实用性能有待发展问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：通风设备的防火阀，包括环形外框、隔板、烟雾感应器、明火检测仪和温度传感器，所述环形外框内部的两端皆固定有隔板，所述环形外框底部的中心位置处设有烟雾感应器，且烟雾感应器的底端与隔板的顶端固定连接，所述烟雾感应器一侧的环形外框内侧壁上安装有明火检测仪，且烟雾感应器另一侧的环形外框内侧壁上固定有温度传感器，所述环形外框底部的一侧固定有驱动马达，且驱动马达位于隔板的内部，所述驱动马达的输出端通过联轴器安装有转轴，转轴的顶端固定有主螺杆，且主螺杆的顶端贯穿隔板并延伸至环形外框的上方，所述环形外框内部远离主螺杆的一侧设有排风机构，排风机构上方的环形外框顶端安装有报警器，所述环形外框顶端的中心位置处镶嵌有单片机，且单片机的输出端分别与驱动马达、报警器的输入端电性连接，单片机的输入端分别与烟雾感应器、明火检测仪以及温度传感器的输出端电性连接。

优选的，所述主螺杆两侧的环形外框内部皆设有等间距的副螺杆，主螺杆、副螺杆的外侧皆固定有阀片，且阀片之间皆相互平行。

优选的，所述环形外框内部的一侧设有连杆，且连杆与阀片的一侧皆固定连接。

优选的，所述主螺杆的顶端固定有手动握柄。

优选的，所述排风机构一侧的环形外框侧壁上设有等间距的通风孔。

优选的，所述排风机构从外到内依次设有风叶、固定圈、支杆、轴套以及辊轴，所述排风机构内部的中心位置处设有辊轴，且辊轴的一端与环形外框的内侧壁固定连接，所述辊轴的外侧铰接有轴套，轴套的外侧壁上焊接有六组支杆，且相邻支杆之间的夹角皆为六十度，所述轴套的外侧设有固定圈，且固定圈的内侧壁与支杆的一端固定连接，所述固定圈的内部安装有六组风叶，且相邻风叶之间的夹角皆为六十度。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该通风设备的防火阀不仅避免了通风设备防火阀的误操作，保证了通风设备防火阀的有效运行，而且提高了通风设备防火阀的实用性能；

1、通过在环形外框的内部设烟雾感应器、明火检测仪、温度传感器，环形外框的顶端安装报警器，实现了通风设备防火阀内部多重检测、自动报警的功能，从而避免了通风设备防火阀的误操作；

2、通过在环形外框的内部设驱动马达、主螺杆、副螺杆、连杆，驱动马达的输出端安装转轴，并通过在主螺杆的顶端固定手动握柄，主螺杆、副螺杆的外侧固定阀片，实现了通风设备防火阀自动、手动双向操作的功能，从而保证了通风设备防火阀的有效运行；

3、通过在环形外框的侧壁上设通风孔，辊轴的外侧套装轴套，轴套的外侧壁上焊接支杆，并通过在轴套的外侧设固定圈，固定圈的内部安装风叶，实现了通风设备防火阀辅助排风的功能，从而提高了通风设备防火阀的实用性能。

附图说明

图1为本实用新型的剖面主视结构示意图；

图2为本实用新型的剖面左视结构示意图；

图3为本实用新型的剖面右视结构示意图；

图4为本实用新型的排风机构侧视结构示意图；

图5为本实用新型的系统框架结构示意图。

图中：1、环形外框；2、驱动马达；3、转轴；4、阀片；5、连杆；6、主螺杆；7、隔板；8、手动握柄；9、单片机；10、报警器；11、通风孔；12、排风机构；1201、风叶；1202、固定圈；1203、支杆；1204、轴套；1205、辊轴；13、烟雾感应器；14、副螺杆；15、明火检测仪；16、温度传感器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：通风设备的防火阀，包括环形外框1、隔板7、烟雾感应器13、明火检测仪15和温度传感器16，环形外框1内部的两端皆固定有隔板7，环形外框1底部的中心位置处设有烟雾感应器13，该烟雾感应器13的型号可为KE-2N18F-09，且烟雾感应器13的底端与隔板7的顶端固定连接，烟雾感应器13一侧的环形外框1内侧壁上安装有明火检测仪15，该明火检测仪15的型号可为FS-2000E，且烟雾感应器13另一侧的环形外框1内侧壁上固定有温度传感器16，该温度传感器16的型号可为PT100，环形外框1底部的一侧固定有驱动马达2，该驱动马达2的型号可为3IK15RGN-C，且驱动马达2位于隔板7的内部，驱动马达2的输出端通过联轴器安装有转轴3，转轴3的顶端固定有主螺杆6，且主螺杆6的顶端贯穿隔板7并延伸至环形外框1的上方，主螺杆6的顶端固定有手动握柄8，用于手动开关，主螺杆6两侧的环形外框1内部皆设有等间距的副螺杆14，主螺杆6、副螺杆14的外侧皆固定有阀片4，且阀片4之间皆相互平行，用于封闭、防火，环形外框1内部的一侧设有连杆5，且连杆5与阀片4的一侧皆固定连接，用于阀片4的同步联动，环形外框1内部远离主螺杆6的一侧设有排风机构12，排风机构12从外到内依次设有风叶1201、固定圈1202、支杆1203、轴套1204以及辊轴1205，排风机构12内部的中心位置处设有辊轴1205，且辊轴1205的一端与环形外框1的内侧壁固定连接，辊轴1205的外侧铰接有轴套1204，轴套1204的外侧壁上焊接有六组支杆1203，且相邻支杆1203之间的夹角皆为六十度，轴套1204的外侧设有固定圈1202，且固定圈1202的内侧壁与支杆1203的一端固定连接，固定圈1202的内部安装有六组风叶1201，且相邻风叶1201之间的夹角皆为六十度；

在该通风设备正常运行时，风叶1201受到内部风力的作用，通过固定圈1202、支杆1203、轴套1204以及辊轴1205之间的固定、连接关系，从而自动同步转动，这不仅可以起到调节风力的作用，而且可以在一定程度上阻挡外界物质侵入该通风设备的内部；

排风机构12一侧的环形外框1侧壁上设有等间距的通风孔11，用于通风，排风机构12上方的环形外框1顶端安装有报警器10，该报警器10的型号可为FU-JS001，环形外框1顶端的中心位置处镶嵌有单片机9，该单片机9的型号可为SH69P25，且单片机9的输出端分别与驱动马达2、报警器10的输入端电性连接，单片机9的输入端分别与烟雾感应器13、明火检测仪15以及温度传感器16的输出端电性连接。

工作原理：使用时，首先通过操控单片机9，使该通风设备防火阀内部设备通电自运行，在该通风设备正常运行时，排风机构12辅助排风，与此同时，烟雾感应器13、明火检测仪15以及温度传感器16同步检测该通风设备附近的环境变化，当烟雾感应器13检测到空气中存在一定浓度的烟雾，而明火检测仪15检测到存在一定的明火，且温度传感器16检测到周围温度达到警戒值时，则单片机9根据不同程度的设定值控制驱动马达2转动，驱动马达2通过转轴3驱动主螺杆6同步转动，配合连杆5、副螺杆14，使阀片4同步偏转，从而形成相对封闭的结构，避免明火从该通风设备的外部或内部扩散，最终完成该通风设备防火阀的全部工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003554.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209529942U

授权时间:20191025

主分类号:A62C 3/00

专利分类号:A62C3/00;A62C37/00

范畴分类:16H;

申请人:山东荣势通风设备有限公司

第一申请人:山东荣势通风设备有限公司

申请人地址:253300 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

发明人:管立志

第一发明人:管立志

当前权利人:山东荣势通风设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c318701ba95c50eb3735a4b.html