# 40英尺超低温罐式集装箱的研制

### 论文摘要

通过分析超低温罐式集装箱的传热机理,研制液氮介质全包式冷屏结构,用多种支撑组合结构代替传统低温容器的八点支撑结构,大幅降低超低温容器与环境温度之间的温度梯度,实现减小超低温介质的漏热损失、延长超低温介质静态维持时间的目标。

### 论文目录

- 1 超低温罐箱传热机理

- 1.1 热传导

- 1.2 热对流

- 1.3 热辐射

- 2 超低温罐箱结构特点

- 3 超低温罐箱制造工艺要求

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘汉鹏,陆佳,高洁,刘根仓,孙娟,马瑛

关键词: 罐式集装箱,超低温容器,全包式冷屏,液氦,液氢,液氮

来源: 化工机械 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 张家港中集圣达因低温装备有限公司

基金: 国家重点研发计划(2017YFC0805602)

分类号: TQ116.15

页码: 587-589

总页数: 3

文件大小: 150K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].天然气“罐式集装箱”受推崇[J]. 中国石油企业 2018(07)

- [2].20英尺罐式集装箱铁路冲击试验[J]. 集装箱化 2017(07)

- [3].铁路危险化学品罐式集装箱装卸安全管理分析及对策[J]. 化学工程与装备 2018(07)

- [4].罐式集装箱助推液体化学品多式联运[J]. 中国远洋航务 2016(06)

- [5].铁路罐式集装箱设计的研究[J]. 铁道货运 2009(06)

- [6].氟利昂罐式集装箱的安全使用与维护[J]. 深冷技术 2009(S1)

- [7].基于冲击响应谱法的罐式集装箱冲击试验研究[J]. 中国船检 2014(04)

- [8].在用氟化氢罐式集装箱常见缺陷原因分析与对策[J]. 中国特种设备安全 2018(12)

- [9].罐式集装箱在化工物流领域的应用分析[J]. 物流技术与应用 2009(07)

- [10].浅谈液化天然气罐式集装箱的制造技术[J]. 化工装备技术 2008(04)

- [11].基酒(酒精)罐式集装箱运输模式探讨[J]. 集装箱化 2017(05)

- [12].罐式集装箱罐体的焊接技术探讨[J]. 科学中国人 2016(20)

- [13].铁路罐式集装箱运输冲击试验方法研究[J]. 铁道货运 2019(04)

- [14].罐式集装箱在国际运输中应用的研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(03)

- [15].罐式集装箱在全球多式联运中的应用与建议[J]. 大陆桥视野 2016(01)

- [16].新型智能远程控制全自动防爆型罐式集装箱用龙门起重机[J]. 中国港口 2015(09)

- [17].基于流固耦合作用的罐式集装箱强度分析[J]. 南昌大学学报(工科版) 2012(02)

- [18].罐式集装箱在我国化工物流领域的应用[J]. 集装箱化 2010(11)

- [19].铁路罐式集装箱装运液碱的安全分析[J]. 郑铁科技 2019(01)

- [20].20英尺精对苯二甲酸散装物料罐式集装箱设计[J]. 集装箱化 2017(09)

- [21].液化天然气罐式集装箱结构设计[J]. 商用汽车 2013(12)

- [22].罐式集装箱检验中的难点与对策[J]. 中国特种设备安全 2010(10)

- [23].高纯液氨罐式集装箱定期检验方案技术评审顺利通过[J]. 中国特种设备安全 2014(01)

- [24].罐式集装箱应力腐蚀及其防护措施[J]. 集装箱化 2013(03)

- [25].回转拱盖快开人孔工艺研制[J]. 轨道交通装备与技术 2016(01)

- [26].浅谈大容积罐式集装箱设计及在普通液体运输中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(18)

- [27].LNG罐式集装箱内筒强度储备分布及设计中注意事项[J]. 当代化工 2014(12)

- [28].关于ISO 1496-3:1995第一次增补本的几个疑问[J]. 集装箱化 2015(09)

- [29].浙江省罐式集装箱检验规则宣贯会召开[J]. 中国特种设备安全 2013(06)

- [30].一种20英尺罐式集装箱总组装台[J]. 轨道交通装备与技术 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c9dad1f8180f5cd25fc67db.html