# 纤维长度对微生物胶结砂力学性能的影响

### 论文摘要

添加纤维可以提高土的抗裂强度和改善土的延展性。通过在微生物胶结砂中加入0. 2%的聚丙烯纤维,以聚丙烯纤维长度为变量,通过无侧限抗压试验和劈裂试验,从宏观角度分析纤维长度对微生物胶结砂样强度及其延展性的影响,并结合电镜扫描和能谱仪测试,从微观角度分析纤维的影响机制。研究表明:微生物诱导碳酸钙沉淀处理砂柱的无侧限抗压强度、劈裂强度和变形模量在一定范围内随着纤维长度的增长而增大,原因是纤维在固化砂土中随机分布形成网状结构,生成的碳酸钙覆盖在纤维表面,加强了纤维与砂颗粒的黏结,纤维又可增强砂颗粒之间的连接。微生物固化技术与纤维相互作用,从而增强了微生物固化的效果;当纤维增长到一定长度(12 mm,长径比为106. 7)以后,强度开始下降,原因是过长的纤维导致团聚现象的发生,影响了细菌的分布,使得碳酸钙分布不均匀,从而影响强度特性。

### 论文目录

- 1 试验方法

- 1.1 试验用菌

- 1.2 试验用纤维

- 1.3 试验用砂

- 1.4 营养液的制备

- 2 试验测试方法

- 2.1 碳酸钙含量

- 2.2 吸水率

- 2.3 无侧限抗压试验

- 2.4 劈裂试验

- 2.5 扫描电镜试验

- 2.6 能谱仪试验

- 3 结果和讨论

- 3.1 物理力学性质

- 3.2 微观结构特性

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁仕华,曾伟华,肖雪莉,冯德銮,李翔

关键词: 微生物诱导碳酸钙沉积,纤维长度,强度特性,失效应变,扫描电镜,能谱仪

来源: 工业建筑 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 广东工业大学土木与交通工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51508109),广东省自然科学基金项目(2017A030310244)

分类号: TU528.041

DOI: 10.13204/j.gyjz201910023

页码: 136-140

总页数: 5

文件大小: 351K

下载量: 146

### 相关论文文献

- [1].基于随机须丛逐步分解模型的纤维长度分布计算方法[J]. 纺织学报 2017(02)

- [2].医用脱脂棉纤维长度的分析[J]. 中国纤检 2012(21)

- [3].纤维长度对聚乙烯纤维增强水泥基复合材料强度和韧性的影响[J]. 混凝土 2014(01)

- [4].牵切过程中纤维长度指标的控制[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [5].梳棉机锡林速度对纤维长度分布的影响[J]. 棉纺织技术 2015(07)

- [6].基于纤维长度根数分布的精梳加工模拟及棉网质量预测[J]. 纺织学报 2017(06)

- [7].长纤维增强聚合物注塑纤维长度分布三维数值模拟[J]. 玻璃钢/复合材料 2016(10)

- [8].纤维长度和粗度对纸张结构性能的影响[J]. 中国造纸 2018(07)

- [9].纤维长度对聚合物水泥浆性能的影响[J]. 石油天然气学报 2008(04)

- [10].造纸工业应用基因工程可提高植物高度和纤维长度[J]. 造纸信息 2009(08)

- [11].锡林速度对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 纺织学报 2015(03)

- [12].FZ/T 40009—2017《蚕丝绵纤维长度试验方法》标准介绍[J]. 中国纤检 2019(04)

- [13].混合元件对玻璃纤维增强聚丙烯中玻璃纤维长度的影响[J]. 中国塑料 2013(08)

- [14].兔毛纤维长度试验方法(GB/T 13835.2-92)[J]. 中国养兔杂志 2009(02)

- [15].意大利MESDAN~美斯丹~测试仪器[J]. 中国纤检 2018(03)

- [16].棉网清洁器除尘刀隔距对纤维长度分布的影响[J]. 棉纺织技术 2008(06)

- [17].意大利MESDAN~?美斯丹~?测试仪器[J]. 中国纤检 2018(06)

- [18].棉花品系H101294株行间纤维长度聚类分析[J]. 棉花科学 2013(04)

- [19].铜纤维长度对ABS/铜纤维复合材料导电性能的影响[J]. 工程塑料应用 2009(07)

- [20].人工林青梅木纤维长度变化规律初探[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [21].道夫速度对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 纺织器材 2015(02)

- [22].三年生花眉竹不同部位纤维形态特征的分析研究[J]. 中国造纸 2017(06)

- [23].首个长玻纤PVC复合材料[J]. 玻璃钢 2011(01)

- [24].纤维长度对树脂基复合材料模压制品的影响[J]. 航天制造技术 2008(05)

- [25].成纱牵伸中纤维长度损伤的研究[J]. 棉纺织技术 2020(10)

- [26].梳棉机锡林针布齿深对盖板花纤维长度分布的影响[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2018(03)

- [27].不同玻璃纤维长度和掺量下的水泥稳定碎石强度特性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2015(06)

- [28].基于棉纺精梳机纤维长度适纺性的相关工艺参数选择探讨[J]. 纺织导报 2019(04)

- [29].PVA纤维水泥沥青混凝土纤维长度与掺量研究[J]. 四川建材 2019(08)

- [30].棉纺厂用新型纤维长度强力测试仪[J]. 国际纺织导报 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c9e24fd5be3d0cbff3be7de.html