# 一种光学元件生产用存储装置论文和设计-宋国庆

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光学元件生产用存储装置，包括存储箱和支撑板，所述存储箱的上侧通过铰链铰接有箱盖，所述减震板和存储箱的底板内表面上固定焊接有多组弹簧，所述放置盒与第一防震海绵以及第二防震海绵均接触，所述存储箱固定设置在支撑板上，所述支撑板下表面上固定安装有四组支撑腿，左侧相对应的两组所述支撑腿之间和右侧相对应的两组所述支撑腿之间分别设置有滑轨，两组所述滑轨中均滑动连接有滑块，两组所述滑块之间固定安装有放置板，所述放置板下表面的前侧开设有至少两组凹槽，所述凹槽中通过销轴铰接有支杆。本实用新型可对放置盒进行缓冲，保证放置盒中存储的光学元件的安全性，方便临时放置光学元件。

### 主设计要求

1.一种光学元件生产用存储装置，包括存储箱(1)和支撑板(8)，其特征在于：所述存储箱(1)的上侧通过铰链铰接有箱盖(2)，所述箱盖(2)通过锁扣锁紧在存储箱(1)上，所述存储箱(1)的内部设置有减震板(3)，所述减震板(3)和存储箱(1)的底板内表面上固定焊接有多组弹簧(4)，多组所述弹簧(4)至少呈两排设置，所述存储箱(1)的侧板内表面上均固定粘结有第一防震海绵(5)，所述减震板(3)上设置有放置盒(6)，所述箱盖(2)的内表面上固定粘结有第二防震海绵(7)，所述放置盒(6)与第一防震海绵(5)以及第二防震海绵(7)均接触；所述存储箱(1)固定设置在支撑板(8)上，所述支撑板(8)下表面上固定安装有四组支撑腿(9)，左侧相对应的两组所述支撑腿(9)之间和右侧相对应的两组所述支撑腿(9)之间分别设置有滑轨(10)，两组所述滑轨(10)中均滑动连接有滑块(11)，两组所述滑块(11)之间固定安装有放置板(12)，所述放置板(12)下表面的前侧开设有至少两组凹槽(13)，所述凹槽(13)中通过销轴铰接有支杆(14)，所述支撑腿(9)的底端固定安装有自锁万向轮(15)，所述支杆(14)的长度与放置板(12)下表面距离自锁万向轮(15)的纵向距离相同。

### 设计方案

1.一种光学元件生产用存储装置，包括存储箱(1)和支撑板(8)，其特征在于：所述存储箱(1)的上侧通过铰链铰接有箱盖(2)，所述箱盖(2)通过锁扣锁紧在存储箱(1)上，所述存储箱(1)的内部设置有减震板(3)，所述减震板(3)和存储箱(1)的底板内表面上固定焊接有多组弹簧(4)，多组所述弹簧(4)至少呈两排设置，所述存储箱(1)的侧板内表面上均固定粘结有第一防震海绵(5)，所述减震板(3)上设置有放置盒(6)，所述箱盖(2)的内表面上固定粘结有第二防震海绵(7)，所述放置盒(6)与第一防震海绵(5)以及第二防震海绵(7)均接触；

所述存储箱(1)固定设置在支撑板(8)上，所述支撑板(8)下表面上固定安装有四组支撑腿(9)，左侧相对应的两组所述支撑腿(9)之间和右侧相对应的两组所述支撑腿(9)之间分别设置有滑轨(10)，两组所述滑轨(10)中均滑动连接有滑块(11)，两组所述滑块(11)之间固定安装有放置板(12)，所述放置板(12)下表面的前侧开设有至少两组凹槽(13)，所述凹槽(13)中通过销轴铰接有支杆(14)，所述支撑腿(9)的底端固定安装有自锁万向轮(15)，所述支杆(14)的长度与放置板(12)下表面距离自锁万向轮(15)的纵向距离相同。

2.根据权利要求1所述的一种光学元件生产用存储装置，其特征在于：所述存储箱(1)的左右侧板外表面和箱盖(2)的上表面上均固定安装有提拉把手(16)。

3.根据权利要求1所述的一种光学元件生产用存储装置，其特征在于：所述放置板(12)上表面上开设有放置槽(17)，所述放置槽(17)中设置有隔板(18)。

4.根据权利要求3所述的一种光学元件生产用存储装置，其特征在于：所述放置槽(17)中固定粘结有橡胶垫(19)。

5.根据权利要求1所述的一种光学元件生产用存储装置，其特征在于：所述支撑板(8)的左侧面上固定安装有推拉扶手(20)。

6.根据权利要求1所述的一种光学元件生产用存储装置，其特征在于：所述支撑

板(8)的上表面上开设有卡槽(21)，所述存储箱(1)卡接在卡槽(21)中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光学元件生产技术领域，具体为一种光学元件生产用存储装置。

背景技术

光学元件是光学系统的基本组成单元。大部分光学元件起成像的作用，如透镜、棱镜、反射镜等。另外还有一些在光学系统中起特殊作用(如分光、传像、滤波等)的零件，如分划板、滤光片、光栅用以光学纤维件等。

光学元件在生产的过程中需要存储装置进行存储，现有的存储装置不具备缓冲功能，在受到冲击时，易导致内部存储的光学元件受损，同时在对多个光学元件进行存储时，没有置物台，不方便临时放置光学元件。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种光学元件生产用存储装置，可对放置盒进行缓冲，保证放置盒中存储的光学元件的安全性，方便临时放置光学元件，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种光学元件生产用存储装置，包括存储箱和支撑板，所述存储箱的上侧通过铰链铰接有箱盖，所述箱盖通过锁扣锁紧在存储箱上，所述存储箱的内部设置有减震板，所述减震板和存储箱的底板内表面上固定焊接有多组弹簧，多组所述弹簧至少呈两排设置，所述存储箱的侧板内表面上均固定粘结有第一防震海绵，所述减震板上设置有放置盒，所述箱盖的内表面上固定粘结有第二防震海绵，所述放置盒与第一防震海绵以及第二防震海绵均接触；

所述存储箱固定设置在支撑板上，所述支撑板下表面上固定安装有四组支撑腿，左侧相对应的两组所述支撑腿之间和右侧相对应的两组所述支撑腿之间分别设置有滑轨，两组所述滑轨中均滑动连接有滑块，两组所述滑块之间固定安装有放置板，所述放置板下表面的前侧开设有至少两组凹槽，所述凹槽中通过销轴铰接有支杆，所述支撑腿的底端固定安装有自锁万向轮，所述支杆的长度与放置板下表面距离自锁万向轮的纵向距离相同。

优选的，所述存储箱的左右侧板外表面和箱盖的上表面上均固定安装有提拉把手。

优选的，所述放置板上表面上开设有放置槽，所述放置槽中设置有隔板。

优选的，所述放置槽中固定粘结有橡胶垫。

优选的，所述支撑板的左侧面上固定安装有推拉扶手。

优选的，所述支撑板的上表面上开设有卡槽，所述存储箱卡接在卡槽中。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过存储箱的侧板内表面上设置的第一防震海绵垫、箱盖的内表面上设置的第二防震海绵垫和放置板下方的弹簧的配合，可在存储箱受到冲击时，对放置盒进行缓冲，保证放置盒中存储的光学元件的安全性；

2、通过滑轨和滑块的配合，可将放置板从支撑板的下方抽出，同时通过支杆可对放置板起到良好的支撑作用，方便临时放置光学元件。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的剖视示意图；

图3为本实用新型的放置板的仰视示意图；

图4为本实用新型的放置板的俯视示意图。

图中：1、存储箱；2、箱盖；3、减震板；4、弹簧；5、第一防震海绵；6、放置盒；7、第二防震海绵；8、支撑板；9、支撑腿；10、滑轨；11、滑块；12、放置板；13、凹槽；14、支杆；15、自锁万向轮；16、提拉把手；17、放置槽；18、隔板；19、橡胶垫；20、推拉扶手；21、卡槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种光学元件生产用存储装置，包括存储箱1和支撑板8，所述存储箱1的上侧通过铰链铰接有箱盖2，所述箱盖2通过锁扣锁紧在存储箱1上，所述存储箱1的内部设置有减震板3，所述减震板3和存储箱1的底板内表面上固定焊接有多组弹簧4，多组所述弹簧4至少呈两排设置，所述存储箱1的侧板内表面上均固定粘结有第一防震海绵5，所述减震板3上设置有放置盒6，所述箱盖2的内表面上固定粘结有第二防震海绵7，所述放置盒6与第一防震海绵5以及第二防震海绵7均接触通过存储箱1的侧板内表面上设置的第一防震海绵垫5、箱盖2的内表面上设置的第二防震海绵垫7和放置板12下方的弹簧4的配合，可在存储箱1受到冲击时，对放置盒6进行缓冲，保证放置盒6存储的光学元件的安全性。

所述存储箱1固定设置在支撑板8上，所述支撑板8下表面上固定安装有四组支撑腿9，左侧相对应的两组所述支撑腿9之间和右侧相对应的两组所述支撑腿9之间分别设置有滑轨10，两组所述滑轨10中均滑动连接有滑块11，两组所述滑块11之间固定安装有放置板12，所述放置板12下表面的前侧开设有至少两组凹槽13，所述凹槽13中通过销轴铰接有支杆14，所述支撑腿9的底端固定安装有自锁万向轮15，所述支杆14的长度与放置板12下表面距离自锁万向轮15的纵向距离相同，通过滑轨10和滑块11的配合，可将放置板12从支撑板8的下方抽出，同时通过支杆14可对放置板12起到良好的支撑作用，方便临时放置光学元件。

具体的，所述存储箱1的左右侧板外表面和箱盖2的上表面上均固定安装有提拉把手16，便于存储箱1的提携和箱盖2的启闭。

具体的，所述放置板12上表面上开设有放置槽17，所述放置槽17中设置有隔板18，隔板18可将放置槽17分隔成多个小槽，避免临时放置多个光学元件时产生碰撞。

具体的，所述放置槽17中固定粘结有橡胶垫19，橡胶垫19可避免放置在放置槽17中的光学元件造成磕碰。

具体的，所述支撑板8的左侧面上固定安装有推拉扶手20，推拉扶手20便于配合自锁万向轮15对该装置进行移动。

具体的，所述支撑板8的上表面上开设有卡槽21，所述存储箱1卡接在卡槽21中，方便存储箱1的固定和拿取。

结构原理：使用时，打开箱盖2，将光学元件放置在放置盒6中，通过存储箱1的侧板内表面上设置的第一防震海绵垫5、箱盖2的内表面上设置的第二防震海绵垫7和放置板12下方的弹簧4的配合，可在存储箱1受到冲击时，对放置盒6进行缓冲，保证放置盒6存储的光学元件的安全性，在需要临时放置光学元件时，通过滑轨10和滑块11的配合，将放置板12从支撑板8的下方抽出，同时通过支杆14对放置板12进行支撑即可放置光学元件。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920044447.7

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209441966U

授权时间:20190927

主分类号:B65D 81/02

专利分类号:B65D81/02;B65D25/02;B65D25/24

范畴分类:34B;

申请人:上饶市海渡精密制造有限公司

第一申请人:上饶市海渡精密制造有限公司

申请人地址:334100 江西省上饶市经济技术开发区兴园大道27号

发明人:宋国庆

第一发明人:宋国庆

当前权利人:上饶市海渡精密制造有限公司

代理人:卢富华

代理机构:11369

代理机构编号:北京远大卓悦知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0c9ff95aef17d8657f3275fd.html