# 粗糙海面上空对流层波导的GPS信号传播特性研究

### 论文摘要

地球拥有着丰富的海洋空间,低空海域环境的复杂多变,使得对流层大气波导,这种不具备实体结构的异常大气折射率层结时有发生。大气波导显著影响着GPS系统的定位、导航,干扰了无线电设备的正常工作,因而,对其的研究具有重要的现实意义。本文针对GPS卫星发射的这种具有固定频段和特殊信号结构的电磁波,深入展开基于粗糙海面的大气波导传播正问题建模,着重考虑了海面粗糙度对抛物方程初始场与边界条件的影响;同时,基于海面电磁散射原理、与接收机端的信号处理,并结合卫星星历对卫星位置的解算,仿真计算了对流层波导环境中GPS海面散射信号的接收功率,与实验结果具有良好拟合性。本文的主要研究成果如下:1、研究了粗糙海面环境下GPS反射多径信号的波导传输特性,通过信号矢量模型的构建,引入相干镜反射粗糙度衰减因子与非相干漫反射粗糙度衰减因子对Fresnel反射系数加以修正,提出了低仰角GPS多径信号的非均匀干涉初始场模型,并在粗糙、介质、球形海面上空的对流层波导环境中,对GPS信号的空间功率分布进行计算与极化分析。计算结果显示,该初始场模型更符合实际的场分布情况,在干涉加强与减弱的峰值上有明显的幅度变化,且地球曲率造成干涉条纹的非均匀分布现象。2、借助海浪功率谱模型,详细讨论了海面的粗糙特性对抛物方程计算域下边界条件的影响。使用Elfouhaily谱,将海面粗糙度进行大小尺度的两种划分:针对低频长波段海谱表征的大尺度海面粗糙特性,使用Monte-Carlo法生成一维随机粗糙海面,并将其作为波导下垫面的地形因素;针对高频短波段海谱表征的小尺度海面粗糙特性,使用对海谱积分的均方根高度计算方法,修正Miller-Brown粗糙度衰减因子。最后通过连续移位地形变换的PE非均匀地表处理方法,完成混合粗糙度修正下的GPS波导传播建模。计算结果显示,随着风速的增大,GPS信号在蒸发波导与无基础层表面波导中的超视距传输距离缩短,信号的能量衰减增大,且波导上方的电磁盲区面积增大。3、引入高灵敏度GPS双路延迟映射接收机,对GPS海面散射的弱信号进行直达波模块的捕获和跟踪研究;并基于卫星的广播星历和精密星历,讨论了卫星位置的解算问题。对GPS海面散射信号的PE传播因子进行极化分析与不同波导环境下的计算建模,基于海面电磁散射原理与双基地雷达方程,得到接收机处的仿真功率数据,并对其进行码片时延与传播距离的转化分析。最后利用实验测量数据与理论建模数据进行对比,其结果显示了较好的一致性,并完成接收机可视范围内卫星星座图的绘制。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号对照表

- 缩略语对照表

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 大气波导的发现和探测方法研究

- 1.2.2 抛物方程理论与传播建模研究

- 1.2.3 GNSS-R技术的研究发展

- 1.3 本文结构及内容安排

- 第二章 对流层大气波导及电磁波传播理论

- 2.1 对流层大气波导结构

- 2.1.1 大气波导的形成机理与修正折射率剖面模型表示

- 2.1.2 大气波导的电波传播机理

- 2.2 抛物方程的基本理论

- 2.2.1 抛物方程的初始场与上下边界条件

- 2.2.2 离散混合傅里叶变换方法

- 2.2.3 抛物方程的传播损耗计算

- 2.3 海面电磁散射研究

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于GPS海面反射多径信号的波导传播建模

- 3.1 GPS系统基本原理

- 3.1.1 GPS卫星系统

- 3.1.2 GPS卫星信号构成

- 3.2 GPS信号的传播建模方法概述

- 3.3 粗糙海面上GPS PE初始场信号的多径效应

- 3.3.1 粗糙海面上GPS PE初始场的矢量模型

- 3.3.2 相干反射的镜反射系数求解

- 3.3.3 非相干反射的漫反射系数求解

- 3.4 基于GPS多径信号初始场的波导传播建模

- 3.4.1 低仰角GPS信号的均匀干涉初始场模型

- 3.4.2 低仰角GPS海面反射多径信号的非均匀干涉初始场模型

- 3.4.3 对流层波导环境中GPS信号的空间功率分布

- 3.5 本章小结

- 第四章 粗糙海面边界上对流层波导的GPS信号传播

- 4.1 基于GPS信号的抛物方程下边界条件研究

- 4.2 粗糙海面地形的生成

- 4.2.1 常见海谱

- 4.2.2 Monte-Carlo方法生成一维随机粗糙海面

- 4.3 粗糙海面地形下的GPS信号传播功率分析

- 4.3.1 连续移位地形变换法

- 4.3.2 粗糙海面边界的GPS信号传播功率分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 GPS海面散射信号的接收与波导传播特性分析

- 5.1 GPS海面散射信号的接收与处理

- 5.2 GPS信号的捕获与跟踪

- 5.2.1 GPS信号的捕获

- 5.2.2 GPS信号的跟踪

- 5.3 基于星历的GPS卫星位置解算

- 5.3.1 GPS星历

- 5.3.2 GPS卫星位置信息的计算

- 5.4 GPS海面散射信号的传播模型与实验验证

- 5.4.1 GPS海面散射信号的传播模型

- 5.4.2 GPS码片时延与距离的转化

- 5.4.3 GPS海面散射信号波导传播实验验证

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文主要研究成果

- 6.2 研究不足与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 吴溪

导师: 吴振森

关键词: 对流层波导,抛物方程,粗糙度衰减因子,卫星信号,海面电磁散射

来源: 西安电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 西安电子科技大学

分类号: P228.4

DOI: 10.27389/d.cnki.gxadu.2019.000703

总页数: 109

文件大小: 5845K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].深圳:泥头车须装GPS并限速[J]. 广东交通 2012(06)

- [2].GPS跨海水准测量施测方法探讨[J]. 福建信息技术教育 2013(02)

- [3].GPS新技术在地籍测绘中的应用分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究[J]. 林业科技情报 2019(04)

- [5].测绘工程技术中GPS技术研究[J]. 居舍 2019(34)

- [6].基于WebGIS的GPS车辆监控系统[J]. 测绘标准化 2019(04)

- [7].GPS测绘技术在建筑工程测量中的应用[J]. 智能城市 2020(01)

- [8].工程测量中GPS控制测量平面与高程精度研究[J]. 交通世界 2019(31)

- [9].傅里叶分析在高层建筑物GPS动态观测中的应用[J]. 矿山测量 2019(06)

- [10].基于GPS追踪的大耳猬背包设计[J]. 四川动物 2020(01)

- [11].融合GPS与强震仪数据实时监测瞬时地壳形变[J]. 测绘通报 2019(12)

- [12].基于GPS观测同震位移场的汶川地震矩震级计算[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [13].测绘工程中GPS测绘技术的应用分析[J]. 河南建材 2020(01)

- [14].基于GPS定位的插电式混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 交通信息与安全 2019(06)

- [15].道路桥梁工程测量中GPS技术的应用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [16].工程测绘中的GPS测绘技术[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [17].关于GPS技术在大地测量中的应用研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [18].GPS在海洋测绘中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [19].GPS在土地测量中的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [20].探究GPS技术在工程测量中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [21].GPS高程拟合在露天矿山测量中的应用分析[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [22].GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [23].探讨地质测绘中GPS技术的运用思路构建[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].智能手机GPS定位精度分析实验[J]. 电子元器件与信息技术 2019(12)

- [25].浅析GPS技术在矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [26].GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].水电站GPS高采样率监测中周跳探测[J]. 工程勘察 2020(01)

- [28].基于GPS应变、地震应变率与震源应力场对帕米尔高原现今构造变形特征的分析[J]. 地球物理学报 2020(03)

- [29].基于GPS测绘技术的工程测绘[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [30].出租汽车GPS数据的空间分布特征及应用——以广州市为例[J]. 城市交通 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0d4b4a914aa593af35eb019b.html