# 场发射特性论文_郭亚杰,狄云松,计吉焘,张晓兵,雷威

导读:本文包含了场发射特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:特性,金刚石,空场,石墨,海绵,薄膜,纳米。

### 场发射特性论文文献综述

郭亚杰,狄云松,计吉焘,张晓兵,雷威[1]（2019）在《多孔石墨烯海绵边缘场发射特性研究》一文中研究指出石墨烯由于具有良好的电子输运和发射特性,使得近年来在石墨烯及其衍生物的场发射特性方面取得了许多研究成果。然而,石墨烯通常在平面基底上制备,这在很大程度上影响了石墨烯的开启场和场增强因子,从而抑制了它的场发射。在此基础上,提出了一种独特的叁维多孔海绵状结构石墨烯。本文采用化学气相沉积法制备了石墨烯发射体的多孔结构,介绍了多孔海绵状石墨烯的制备工艺、后处理及表征,并对其场发射特性进行了测试。实验结果表明,在发射电流密度为10μA/cm~2的情况下,可以获得1.8 V/μm的开启场,同时根据场发射实验结果可以计算出超过50000的超高场增强因子。(本文来源于《真空科学与技术学报》期刊2019年07期）

徐明明,康小明,郭登帅,刘欣宇,贺伟国[2]（2019）在《微型镓场发射电推力器的研制和点火特性》一文中研究指出为了满足立方星等微纳航天器对推进系统的需求,研制出中国首台针式微型镓场发射电推力器。通过提高润湿温度解决了真空环境下镓难以充分润湿钨针等问题。实现了推力器的稳定点火,测试了不同润湿温度和不同几何参数下的点火特性。得到了发射电流随润湿温度提高、极间距减小和吸极内孔直径的增大而增大的关系。通过公式计算,给出了不同发射电流下的理论推力。通过电场仿真得到不同几何参数下的电场强度,揭示了几何参数影响发射电流的原因。(本文来源于《中国空间科学技术》期刊2019年04期）

龙铭刚,吴胜利,刘逸为,张劲涛[3]（2019）在《纳米沟道真空场发射叁极管的制备及其特性研究》一文中研究指出基于表面传导电子发射源制备技术制备了一种平面底栅型真空场发射叁极管(VFET),器件在真空中实现了良好的栅控特性和场发射特性,并初步获得了在大气环境中的电学性能。采用不同厚度的氧化钯(PdO)作为导电薄膜,通过电形成工艺使导电薄膜龟裂制备真空沟道,研究分析了导电薄膜厚度对真空沟道形成、真空及大气环境下器件电子发射性能的影响。结果表明,PdO薄膜过薄会因其电阻较大而无法聚集足够的焦耳热使薄膜龟裂形成真空沟道,过厚则不能使薄膜完全断裂形成真空沟道;在保证可形成真空沟道的情况下,选择更薄的PdO薄膜有利于降低电形成电压并获得更窄的真空沟道;当PdO厚度为60 nm时,可通过更低的电形成电压获得更窄的真空沟道,使器件拥有更好的电学性能。(本文来源于《真空科学与技术学报》期刊2019年05期）

梁英[4]（2019）在《陶瓷Al4C3薄膜厚度依赖的场发射特性研究》一文中研究指出采用简单的热化学输运方法,通过控制生长温度和时间,在钨箔上制备了不同厚度的Al_4C_3薄膜.通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和拉曼光谱分析等手段对样品的形貌和结构进行了系列表征.场电子发射测试表明,厚度为300 nm、600 nm和1 000 nm的Al_4C_3薄膜的开启电压分别为4.2 V/μm、5.8 V/μm和8.6 V/μm(发射电流10 A/cm~2).这种现象可归因于绝缘Al_4C_3层的厚度和空间电荷效应引起的电子输运能力差异.(本文来源于《广州航海学院学报》期刊2019年01期）

高金海,张武勤,李桢,张兵临[5]（2018）在《金刚石薄膜的形成及其场发射特性研究》一文中研究指出研究了金刚石聚晶碳膜的生长过程,以及不同生长阶段碳膜的场发射性能。通过磁控溅射法在陶瓷上镀一层金属钛作为制备碳膜的衬底,将衬底放入微波等离子体化学气相沉积腔中,经过不同的沉积时间制备出一系列的碳膜。利用SEM、Raman光谱仪、X射线衍射仪等仪器,对碳膜进行了形貌与成分分析,最后利用二极结构场发射装置,测试了碳膜的场发射性能。着重讨论了金刚石聚晶碳膜生长过程中的变化,并且对金刚石聚晶碳膜的场发射机理进行了深入研究。(本文来源于《半导体光电》期刊2018年06期）

吴大军,钱斌,王连卫[6]（2018）在《纳米石墨烯微通道板的场发射特性》一文中研究指出纳米石墨烯丰富的尖端和缺陷能够提高材料的场发射性能.然而其与衬底的粘附性差导致在场发射过程中容易发生真空间隙击穿,引起器件失效.本文采用新颖的溶剂热渗碳方法制备了纳米石墨烯包覆硅微通道板,形成石墨烯微通道板(MLG-MCPs).纳米石墨烯的表面形貌和晶体机构由Raman和TEM进行表征,MLG横向尺寸50～100 nm,呈涟漪和褶皱形状,具有较高的结晶度.场发射测试结果显示800℃退火能增加缺陷密度,降低功函数,开启电场降至2.0 V/μm(10μA/cm~2),显示了较好的场发射特性.(本文来源于《常熟理工学院学报》期刊2018年05期）

杨延宁,吴小帅,杜永星,李小敏,张富春[7]（2018）在《铪、钛掺杂钛基底纳米金刚石的场发射特性研究》一文中研究指出采用电泳法分别制备了铪和钛掺杂纳米金刚石的场发射阴极涂层,利用扫描电子显微镜和场发射测试仪分别对样品的微观形貌和场发射特性进行了表征.研究发现,随着金属铪粉和钛粉的掺杂,阴极涂层的均匀性逐渐变差并出现了团聚现象.场发射研究表明铪的掺入反而降低了涂层的场发射性能,钛掺杂后提高了场发射的电流密度,随着钛的逐渐增多,样品的发光亮度逐渐增强,均匀性变差,进一步表明了适量的钛掺杂纳米金刚石有利于提高场发射性能.最后,探讨了钛掺杂纳米金刚石涂层的场发射机理.(本文来源于《河南科学》期刊2018年08期）

郝婷婷,李无瑕,田士兵,李俊杰,顾长志[8]（2018）在《紫外辐照增强纳米金刚石锥场发射特性》一文中研究指出作为一种多功能纳米材料,纳米金刚石被广泛应用在电子学、光子学以及量子力学的研究中。~([1])此外,由于纳米金刚石晶界上存在大量的sp2杂化键,为电子输运提供了大量的通道,使得纳米金刚石具在冷阴极场发射的应用中具有巨大的优势。~([2,3])本文中,我们利用聚焦离子束(FIB)的灰度刻蚀制备了纳米金刚石锥阵列,该纳米金刚石锥具有一个包含大量sp~2杂化键的无定型碳表面。如图(a)所示,我们利用搭载了双探针的扫描电子显微镜系统(SEM)对单个纳米金刚石锥进行了场发射能力的测试。测试结果表明,在10V的外加电压下,纳米金刚石锥上产生了高达54μA的场发射电流。尤其利用紫外光照射纳米金刚石锥可以进一步提高其场发射能力,在紫外光照射下,纳米金刚石锥具有低至1.1 V/μm的超低开启电场,而其场发射电流相比于之前提高到了二倍,如图(b)所示,这一结果与紫外辐照下的光电效应激发了更多电子空穴对有关。这种纳米金刚石锥在高性能的冷阴极场发射器以及紫外光探测器中具有重要的应用潜力。(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集》期刊2018-08-23）

龙铭刚,刘逸为,张劲涛,吴胜利[9]（2018）在《真空场发射叁极管电学特性研究及大气工作性能探究》一文中研究指出真空场发射叁极管(Vacuum Field Emission Triode, VFET)是一种在真空沟道中弹性传输电子的真空微电子器件,融合了真空电子器件和固态电子器件的优点。本文基于表面传导电子发射源制备技术和微加工工艺,在氧化硅衬底上制备平面底栅型真空场发射叁极管,对其电学特性和大气环境中的工作特性进行研究。所制备真空场发射叁极管的真空沟道尺寸约为100nm,具有较好的场致电子发射特性和栅极调制特性,并初步实现了在大气环境中工作。(本文来源于《中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集》期刊2018-08-23）

李小敏[10]（2018）在《纳米ZnO场发射特性与复合材料光学性能的研究》一文中研究指出Zn基宽禁带半导体是位于II-VI族的化合物半导体材料,具有较大的激子束缚能。其中,纳米ZnO是具有3.37eV禁带宽度的n型半导体材料,纳米ZnS是禁带宽度位于3.66eV~3.8eV区间的性能良好的荧光体材料。因此,二者被认为是理想的光电材料。近年来,复合半导体纳米材料逐渐成为探究半导体材料卓越性能的一种发展趋势,人们通过有效组装两种或两种以上纳米结构单元来优化材料的性能。本文主要围绕纳米ZnO、Mn/ZnO、ZnO/ZnS复合材料的制备、表征以及场发射和光学性能展开探究,分析了工艺参数对纳米ZnO材料的结构、形貌、场发射和光学性能的影响。主要内容如下:1.采用水热法结合正交实验法,制备了不同形貌的纳米ZnO。XRD测试表明,制备的产物是六方纤锌矿结构、结晶质量良好的纯相纳米ZnO晶体。然后选择出花状结构形态的纳米ZnO,分别利用电泳法和旋涂法在钛基底和镍基底沉积了一层均匀的场发射阴极涂层。结果发现电泳法沉积在钛基底和镍基底表面的ZnO涂层表面形貌仍呈现花状形态。但与钛基底相比,镍基表面的阴极涂层相对密集分布而且场发射体尖端较多,涂层表面颗粒变得更加细小和均匀。测试表明,镍基底沉积的纳米ZnO阴极涂层表现出相对稳定的场发射特性;旋涂法合成在镍基底上ZnO涂层具有突出的发射体尖端且分布较均匀。阴极场发射电流密度随ZnO粉末的增多而增大,开启电场逐渐下降。最后,分析了ZnO粉末的场发射机理。2.Mn掺杂纳米ZnO在低温条件下通过水热反应被可控合成,然后分别利用SEM、XRD、EDS、PL对样品的形貌、结构、发光特性进行了表征。结果表明,制备的产物是六方纤锌矿结构的晶体,EDS谱图证实Mn元素被成功掺入到纳米ZnO晶体中,晶体的衍射峰强度降低,部分Zn~(2+)被Mn~(2+)取代导致晶体尺寸变小,使得样品的形貌由纳米棒变为纳米线。PL谱线表明掺杂后的样品可见光区发射峰的荧光强度显着增强,发射峰发生了红移现象。最后,分析了样品的发光机理。3.利用二水醋酸锌(Zn(CH_3COO)_2·2H_2O)和硫代乙酰胺(CH_3CSNH_2)分别为Zn源和S源,ZnO为前驱体溶液,通过调节CH_3CSNH_2的含量逐渐增加溶液中S元素的浓度,采用水热反应合成了表面形貌各异的ZnO/ZnS复合物。结果表明,ZnO/ZnS复合物的晶体结构由最初的六方纤锌矿结构转化为面心立方闪锌矿结构,随着S元素浓度的增加,产物的形貌也由最初的微球状变为纳米片结构,当溶液中的Zn~(2+)与S~(2-)的质量摩尔浓度比为1:4时,样品表现出较好的荧光特性,同时,ZnO/ZnS复合物的光致发光特性优于纳米ZnO。(本文来源于《延安大学》期刊2018-06-01）

### 场发射特性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了满足立方星等微纳航天器对推进系统的需求,研制出中国首台针式微型镓场发射电推力器。通过提高润湿温度解决了真空环境下镓难以充分润湿钨针等问题。实现了推力器的稳定点火,测试了不同润湿温度和不同几何参数下的点火特性。得到了发射电流随润湿温度提高、极间距减小和吸极内孔直径的增大而增大的关系。通过公式计算,给出了不同发射电流下的理论推力。通过电场仿真得到不同几何参数下的电场强度,揭示了几何参数影响发射电流的原因。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 场发射特性论文参考文献

[1].郭亚杰,狄云松,计吉焘,张晓兵,雷威.多孔石墨烯海绵边缘场发射特性研究[J].真空科学与技术学报.2019

[2].徐明明,康小明,郭登帅,刘欣宇,贺伟国.微型镓场发射电推力器的研制和点火特性[J].中国空间科学技术.2019

[3].龙铭刚,吴胜利,刘逸为,张劲涛.纳米沟道真空场发射叁极管的制备及其特性研究[J].真空科学与技术学报.2019

[4].梁英.陶瓷Al4C3薄膜厚度依赖的场发射特性研究[J].广州航海学院学报.2019

[5].高金海,张武勤,李桢,张兵临.金刚石薄膜的形成及其场发射特性研究[J].半导体光电.2018

[6].吴大军,钱斌,王连卫.纳米石墨烯微通道板的场发射特性[J].常熟理工学院学报.2018

[7].杨延宁,吴小帅,杜永星,李小敏,张富春.铪、钛掺杂钛基底纳米金刚石的场发射特性研究[J].河南科学.2018

[8].郝婷婷,李无瑕,田士兵,李俊杰,顾长志.紫外辐照增强纳米金刚石锥场发射特性[C].中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集.2018

[9].龙铭刚,刘逸为,张劲涛,吴胜利.真空场发射叁极管电学特性研究及大气工作性能探究[C].中国电子学会真空电子学分会第二十一届学术年会论文集.2018

[10].李小敏.纳米ZnO场发射特性与复合材料光学性能的研究[D].延安大学.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0d9a104af357ac9d68a4d930.html