# 量水技术论文_申天兵,王庆莹,薄克明,赵亚洲

导读:本文包含了量水技术论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:灌区,技术,大坝,河套,水电站,渠道,岩滩。

### 量水技术论文文献综述

申天兵,王庆莹,薄克明,赵亚洲[1]（2018）在《天津水稻精量水穴播技术试验研究》一文中研究指出近年来,水稻精量水穴播技术在全国多个省市开展了试验示范,应用面积不断扩大,在节约成本,节省劳动力方面具有显着的优势。天津市水稻种植面积30万亩左右,是主要的粮食作物之一,种植地区主要集中在宝坻、宁河、津南等区,水稻种植方式以机械化插秧为主,2017年水稻机插率达到90%以上。然而水稻机械化插秧工序较多,人力、生产资料成本较高,尤其是宝坻地区处于大洼地带,土壤常年保水,比较适合开展水稻水(本文来源于《农机科技推广》期刊2018年06期）

卢陈涛,马得莲,滕玉楠[2]（2018）在《珊溪水库增设量水堰关键技术方案研究》一文中研究指出珊溪水库目前多处渗压计损坏,已无法满足大坝安全监测的需要。通过施工难度、开挖量、工期、对大坝安全的影响及投资等,对方案进行了比选,并对防渗墙的墙厚、嵌入基岩深度和基础等处理进行论证,确定合理规模尺寸,对选定方案进行优化设计。(本文来源于《水科学与工程技术》期刊2018年01期）

向建琼,胡宗宝[3]（2016）在《四川大渡河猴子岩水电站量水堰防渗墙施工技术》一文中研究指出四川大渡河猴子岩水电站大坝量水堰防渗墙覆盖层主要为漂(块)卵(碎)砾石层,地层中含有较多大孤石,墙体需嵌入基岩1.0 m,墙厚1.0 m,最大深度76.42 m,在防渗墙轴线往上游28 m处有两口集水井,2台250 k W的抽水机24 h不间断地抽水。针对墙原、槽深、地质条件复杂的特点,在槽孔混凝土防渗墙施工中,采用特殊处理技术措施,保障槽孔顺利施工,防渗墙总体质量控制情况良好。(本文来源于《红水河》期刊2016年02期）

颜文健[4]（2016）在《岩滩水电站量水堰法观测大坝渗流的技术改进》一文中研究指出岩滩水电站的大坝渗流量于1996年11月28日开始进行人工监测,共设置7个直角叁角量水堰测点,2008年4月后,各测点的渗流量测值总体呈下降稳定趋势,各测点的流量均小于1 L/s,根据DL/T5178-2003《混凝土大坝安全监测技术规范》规定,叁角量水堰只适用于流量为1~701 L/s,而容积法只适用于流量小于1 L/s,按规范要求必须将直角叁角量水堰法改进为容积法,文章介绍了通过简单的技改,实现了两种观测渗流量方法可根据流量变化情况互相切换,方便了观测工作的操作,保证了渗流量观测数据的准确性。(本文来源于《红水河》期刊2016年02期）

徐冰,郭克贞,田德龙,刘燕飞[5]（2015）在《内蒙古河套灌区末级渠道量水技术比较研究》一文中研究指出田间末级渠道量水设施的应用日益受到重视,针对内蒙古河套灌区末级渠道量水的特点,从准确性、经济性、便捷性等方面对旋杯式流速仪、文丘里自动量水系统、直读式流速仪、遥测水位计进行比较分析。结果表明:与旋杯式流速仪相比,文丘里自动量水系统、直读式流速仪、遥测水位计测流平均误差为9.8%~17.7%,具有较高的测流精度。4种量水技术各有一定的适用条件,XD-2206遥测水位计经济性、便捷性最优;FP211直读式流速仪、文丘里自动量水系统次之;旋杯式流速仪一次性投资低,但工作效率低、运行费高,已无法满足末级渠道现代化量水需要,急需更新换代。(本文来源于《人民黄河》期刊2015年12期）

孟晓琦[6]（2015）在《农业灌区用水管理中量水技术的应用探讨》一文中研究指出我国是农业大国,耕地面积达二十亿亩。但我国同时也是水资源严重短缺的国家之一。因此,农业灌区的水资源管理十分重要。本文将对灌区进行量水工作的目的和要求,灌区量水的方法、设备、缺点及农业灌区的量水技术发展前景做出简要分析。(本文来源于《2015年7月建筑科技与管理学术交流会论文集》期刊2015-07-27）

张志立[7]（2015）在《渑池县旱地小麦量水种植技术》一文中研究指出旱地小麦量水种植技术是根据麦田蓄水量变化、不同土壤质地,确定种植品种、施肥量及追肥量的种植技术模式。适宜在北方旱区大面积推广。(本文来源于《安徽农学通报》期刊2015年07期）

党敏[8]（2014）在《末级渠道量水技术在河套灌区的适应研究》一文中研究指出河套灌区末级渠道存在坡降平缓、水头损失小、泥沙及漂浮物多、开关口频繁、流量变幅大等技术难点,末级渠道量水问题一直没有得到有效解决,探索适于河套灌区特点的量水方法和量水技术已迫在眉睫。本文对河套灌区末级渠道量水技术进行比较,提出适合河套灌区末级渠道量水的设施技术建议。(本文来源于《现代农业》期刊2014年02期）

李炳辰,张辉栋,赵爽,宁玉清[9]（2013）在《灌区量水技术对比综述》一文中研究指出随着水利事业的发展,对于灌区量水的技术要求越来越高。通过对目前国内主要灌区量水技术的对比综述的方法,对各种量水技术的优缺点进行分析和对比,阐述了在不同环境条件下应当制定适当的量水技术方案,并对灌区量水技术发展趋势提出了个人的见解和意见。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2013年24期）

陈静[10]（2013）在《浅谈U型量水堰技术在冯家山灌区的应用》一文中研究指出根据冯家山灌区工程现状和渠道量水设施存在问题,通过介绍U型抛物线形量水槽的结构与优点、相关数据确定、适用条件以及制做方法,总结其在冯家山灌区应用和推广,为灌区完善量水计水设施提供参考和借鉴。(本文来源于《杨凌职业技术学院学报》期刊2013年03期）

### 量水技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

珊溪水库目前多处渗压计损坏,已无法满足大坝安全监测的需要。通过施工难度、开挖量、工期、对大坝安全的影响及投资等,对方案进行了比选,并对防渗墙的墙厚、嵌入基岩深度和基础等处理进行论证,确定合理规模尺寸,对选定方案进行优化设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 量水技术论文参考文献

[1].申天兵,王庆莹,薄克明,赵亚洲.天津水稻精量水穴播技术试验研究[J].农机科技推广.2018

[2].卢陈涛,马得莲,滕玉楠.珊溪水库增设量水堰关键技术方案研究[J].水科学与工程技术.2018

[3].向建琼,胡宗宝.四川大渡河猴子岩水电站量水堰防渗墙施工技术[J].红水河.2016

[4].颜文健.岩滩水电站量水堰法观测大坝渗流的技术改进[J].红水河.2016

[5].徐冰,郭克贞,田德龙,刘燕飞.内蒙古河套灌区末级渠道量水技术比较研究[J].人民黄河.2015

[6].孟晓琦.农业灌区用水管理中量水技术的应用探讨[C].2015年7月建筑科技与管理学术交流会论文集.2015

[7].张志立.渑池县旱地小麦量水种植技术[J].安徽农学通报.2015

[8].党敏.末级渠道量水技术在河套灌区的适应研究[J].现代农业.2014

[9].李炳辰,张辉栋,赵爽,宁玉清.灌区量水技术对比综述[J].河南水利与南水北调.2013

[10].陈静.浅谈U型量水堰技术在冯家山灌区的应用[J].杨凌职业技术学院学报.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0dcd51a1957efb9301c435aa.html