# 砂轮结合剂论文_刘晓玲,庞子瑞,鲁涛,王宛山

导读:本文包含了砂轮结合剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:砂轮,陶瓷,水泥,性能,白云石,金属,磨削。

### 砂轮结合剂论文文献综述

刘晓玲,庞子瑞,鲁涛,王宛山[1]（2009）在《超高速磨削陶瓷CBN砂轮结合剂的实验研究》一文中研究指出本文根据陶瓷结合剂在超高速磨削砂轮中的作用,凭借电子万能实验机、X射线衍射仪、扫描电子显微镜等先进精密仪器对叁种结合剂进行了耐火度、抗折强度、膨胀系数、微观形貌、显微硬度和润湿性等性能分析。实验结果表明,1#结合剂的耐火度为890℃;抗折强度达到56.28 MPa;膨胀系数在7.0×10-6/℃左右,其他各项性能也达到相当高的水平;用1#结合剂制备的砂轮条的强度达到63.07MPa,结合剂与磨料结合的微观形貌良好。实验表明,1#结合剂符合低温高强结合剂要求,在陶瓷CBN砂轮制作过程中可以实现低温烧成以减少能耗,降低污染。(本文来源于《金刚石与磨料磨具工程》期刊2009年05期）

王鹏飞,李志宏,朱玉梅[2]（2006）在《添加Li_2O对陶瓷CBN砂轮结合剂性能的影响研究》一文中研究指出本文主要研究了添加L i2O对Na2O-B2O3-A l2O3-S iO2陶瓷结合剂性能的影响。实验结果表明:随着L i2O添加量的增加,结合剂的耐火度显着降低;在0~6wt%L i2O添加量范围内,结合剂的耐火度下降较快,之后耐火度变化趋于平缓。随着L i2O添加量的增加,结合剂的高温流动性增大。随着温度升高,相同组成结合剂的流动性明显增大。当添加6%L i2O时,磨具试样的抗弯强度出现一个最大值。当L i2O添加量低于6wt%时,随着L i2O含量增大,结合剂玻化程度逐渐改善,结合剂与磨粒结合紧密,磨具试样的强度增大;L i2O含量高于6wt%时,会因结合剂本身结构的变化和磨具显微结构的变坏,使磨具强度降低。磨具显微结构与磨具强度变化有着一致的对应关系。(本文来源于《金刚石与磨料磨具工程》期刊2006年06期）

陈建林,万隆,刘小磐,汪洋[3]（2005）在《苛性白云石与菱苦土复合制备砂轮结合剂的研究》一文中研究指出本文研究了苛性白云石制备氯氧镁水泥,其适宜的煅烧温度为750℃~850℃,煅烧时间为3~6h。通过力学性能对比试验,表明苛性白云石、菱苦土制备的氯氧镁水泥,二者在强度上相差无几,且前者早期强度更高;若二者按一定比例混合制备复合氯氧镁水泥,由于活性MgO含量的增加和弥散分布的活性CaCO3粒子的增强作用,物理力学性能得到很大改善。苛性白云石中添加菱苦土最佳比例是40-70%。将苛性白云石与菱苦土复合制备氯氧镁水泥作砂轮结合剂,其磨削效率、磨削比、工件表面质量均优于纯菱苦土作结合剂的砂轮。(本文来源于《金刚石与磨料磨具工程》期刊2005年04期）

范文捷,刘芳,张雪莹,周传勋[4]（2003）在《陶瓷高速砂轮结合剂中不同成份对砂轮强度影响的探讨》一文中研究指出针对我国陶瓷高速砂轮特别是粗粒度高速砂轮回转强度不稳定的问题 ,本文主要对粘土—钾长石—硼玻璃、粘土—钾 钠长石—硼玻璃、粘土—钾长石—钙玻璃、粘土—钾长石—锂辉石等系统的结合剂进行研究。在现行的同一工艺条件下 ,用白刚玉WA46#磨料 90 %、陶瓷结合剂 10 %制备成磨具进行陶瓷结合剂的性能比较 ,对结合剂中不同成份对砂轮强度的影响进行了探讨 ,以找到一种既能满足现行生产工艺 ,又能提高粗粒度陶瓷高速砂轮回转强度的陶瓷结合剂。研究结果表明 :在常用的粘土—钾长石—硼玻璃系统中引入钠长石 ,当钠长石达到适当比例 ( 2 1% ) ,所制备的结合剂生产的陶瓷砂轮回转强度提高 ,且与现行生产工艺匹配、工艺性能稳定 ,有望成为改进陶瓷结合剂的一种新的途径(本文来源于《金刚石与磨料磨具工程》期刊2003年04期）

张红霞[5]（2003）在《磨削金刚石复合片用陶瓷金刚石砂轮结合剂的制备与性能研究》一文中研究指出本文针对树脂结合剂金刚石砂轮在磨削金刚石复合片中存在的磨削效率低、加工复合片尺寸一致性差、磨削噪音大等问题，结合陶瓷结合剂金刚石砂轮的特点，旨在能研制出金刚石砂轮用陶瓷结合剂代替树脂结合剂克服这些缺点。本文对陶瓷结合剂金刚石砂轮的金刚石磨料选择、结合剂原料选择、结合剂制备工艺、结合剂应用等方面进行了研究，讨论了在金刚石复合片的外圆磨削中用陶瓷结合剂金刚石砂轮代替树脂结合剂金刚石砂轮的可行性，并取得一定成效。其主要的研究工作及试验结果概括如下： 1．进行了金刚石磨料的高温稳定性试验，发现在高于700℃时，金刚石磨料在空气气氛中会发生氧化反应，使金刚石磨料受到损害；金刚石磨料高温下的热损害程度与金刚石磨料的品级、粒度有关，相同温度下，品级越低、粒度越细，金刚石磨料受到的热损害程度越高；而陶瓷结合剂金刚石试块在埋入石英砂中、空气气氛下，750℃时对金刚石磨料本身的热损害很小。结合金刚石磨料的热稳定性及金刚石复合片磨削的特点选用Ⅱ型金刚石作为磨复合片用陶瓷金刚石砂轮的磨料。 2．根据金刚石磨料的热稳定性，确定了砂轮的烧成温度及结合剂的耐火度范围，运用氧化物的生成自由能原理对几种氧化物在砂轮烧成温度时与金刚石磨料的反应情况进行分析，确定了结合剂的化学组成。根据玻璃结构理论确定了结合剂中各成分的含量，确定了结合剂配方。 3．讨论了结合剂的制备工艺。本文采用冶炼法制备陶瓷结合剂，确定了结合剂制备的工艺流程，讨论了不同升温曲线对冶炼结合剂性能的影响，发现只有当结合剂原料中的结晶水及易分解物质在其分解温度分解完全后再升至冶炼温度，得到的结合剂才性能稳定；并对结合剂进行性能测试，冶炼的结合剂耐火度低(580-630℃)、热膨胀系数小(7.2-8.0~*10~(-6)℃~(-1))、抗折强度高(45-58MPa)、对金刚石磨粒把持强度大，适合制造磨削金刚石复合片用陶瓷结合剂金刚石砂轮。 4．进行了结合剂应用试验，用冶炼的结合剂制造磨削复合片金刚石砂轮，进行磨削金刚石复合片试验。在磨削过程中，发现复合片磨削主要是磨去复合片外圆上多余的金刚石，由于金刚石非常坚硬，当用树脂结合剂砂轮磨削时，由于树脂结合剂金刚石砂轮为保证砂轮的耐用度，一般做得都很密实，基本无气孔，因此磨削时磨削力特别大，对磨床主轴的伤害很大；而且砂轮很不锋利，进刀大时砂轮会让刀，而且发出嚣叫声；磨削效率很低。而陶瓷结合剂金刚石砂轮由于有气孔，砂轮的自锐性很好，对磨床主轴的伤害小;砂轮锋利，磨削效率高;磨削时不让刀，磨出复合片尺寸一致性好。另外磨削复合片时磨削区温度很高，树脂不耐高温，因此在磨削区树脂会变软，对金刚石磨料的把持强度降低，砂轮消耗快;陶瓷结合剂则不存在这一问题。砂轮磨削时噪音很小，几乎听不到磨削声音。陶瓷结合剂金刚石砂轮磨削金刚石复合片的优点是磨削效率高、磨削的复合片尺寸一致性好、磨削噪音低、对磨床主轴的损害小。 5.存在问题:从与树脂结合剂金刚石砂轮磨削情况对比可以看出，陶瓷结合剂金刚石砂轮磨削单件复合片的砂轮直接成本比树脂结合剂金刚石砂轮还略高一些，这说明我们的结合剂对金刚石磨料的把持强度还需提高，今后应在改善结合剂性能，如降低结合剂的膨胀系数、增加结合剂对金刚石磨粒的把持强度等的研究试验，以提高陶瓷结合剂金刚石砂轮的磨削寿命，降低加工成本，争取能用于工业生产中。(本文来源于《郑州大学》期刊2003-05-01）

张红霞,王改民,华勇[6]（2003）在《陶瓷金刚石砂轮结合剂的探讨与研制》一文中研究指出陶瓷结合剂金刚石砂轮具有加工效率高,耐用度高,易于修整等优点。本文探讨了陶瓷金刚石砂轮结合剂的原料、化学组成、制造方法及陶瓷金刚石砂轮的烧成条件。试验结果表明:不同的结合剂原料影响结合剂的耐火度及对金刚石磨料的把持力,在埋砂条件下,750℃烧成对金刚石的破坏很小,可以用高温冶炼法生产新型陶瓷结合剂。(本文来源于《中国陶瓷》期刊2003年01期）

关佳亮,栾殿荣,陈霞,杨玉春[7]（1998）在《ELID 砂轮结合剂作用机理的研究》一文中研究指出采用铜粉、还原铁粉、铸铁粉并辅以改善铁粉和铸铁粉末冶金性能的金属添加剂做配方，研制出了适合现有生产条件的ＥＬＩＤ磨削用砂轮磨块，并经性能检验表明，该配方满足ＥＬＩＤ磨削要求．(本文来源于《哈尔滨理工大学学报》期刊1998年04期）

陆祖德[8]（1982）在《树脂金刚石砂轮结合剂的探索》一文中研究指出近年来,随着科学技术的飞速发展,硬质合金、电子半导体硅材料、铁氧体、超硬陶瓷、塑料和金属合金等各种新型材料已被广泛采用。因此金刚石砂轮已成为工业中不可缺少的一种磨削工具。根据用户反映,我厂过去生产的树脂结合剂金刚石砂轮的磨削性能尚好,但使用寿命较低。一些难以磨加工的材料成为磨削中的老大难问题,为此我们对树脂金刚石砂轮结合剂的性能进行了试验和探讨。经过一年多时间的试验与研制,产品深受用户欢迎,质量达到国内先进水平。(本文来源于《江苏机械》期刊1982年02期）

### 砂轮结合剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要研究了添加L i2O对Na2O-B2O3-A l2O3-S iO2陶瓷结合剂性能的影响。实验结果表明:随着L i2O添加量的增加,结合剂的耐火度显着降低;在0~6wt%L i2O添加量范围内,结合剂的耐火度下降较快,之后耐火度变化趋于平缓。随着L i2O添加量的增加,结合剂的高温流动性增大。随着温度升高,相同组成结合剂的流动性明显增大。当添加6%L i2O时,磨具试样的抗弯强度出现一个最大值。当L i2O添加量低于6wt%时,随着L i2O含量增大,结合剂玻化程度逐渐改善,结合剂与磨粒结合紧密,磨具试样的强度增大;L i2O含量高于6wt%时,会因结合剂本身结构的变化和磨具显微结构的变坏,使磨具强度降低。磨具显微结构与磨具强度变化有着一致的对应关系。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 砂轮结合剂论文参考文献

[1].刘晓玲,庞子瑞,鲁涛,王宛山.超高速磨削陶瓷CBN砂轮结合剂的实验研究[J].金刚石与磨料磨具工程.2009

[2].王鹏飞,李志宏,朱玉梅.添加Li_2O对陶瓷CBN砂轮结合剂性能的影响研究[J].金刚石与磨料磨具工程.2006

[3].陈建林,万隆,刘小磐,汪洋.苛性白云石与菱苦土复合制备砂轮结合剂的研究[J].金刚石与磨料磨具工程.2005

[4].范文捷,刘芳,张雪莹,周传勋.陶瓷高速砂轮结合剂中不同成份对砂轮强度影响的探讨[J].金刚石与磨料磨具工程.2003

[5].张红霞.磨削金刚石复合片用陶瓷金刚石砂轮结合剂的制备与性能研究[D].郑州大学.2003

[6].张红霞,王改民,华勇.陶瓷金刚石砂轮结合剂的探讨与研制[J].中国陶瓷.2003

[7].关佳亮,栾殿荣,陈霞,杨玉春.ELID砂轮结合剂作用机理的研究[J].哈尔滨理工大学学报.1998

[8].陆祖德.树脂金刚石砂轮结合剂的探索[J].江苏机械.1982

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f0ae27e7d9ceb7831d7deb9.html